Приложение № 1

Изменение градостроительного регламента

Правил землепользования и застройки городского округа

«Город Калининград», в части уточнения предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства для объектов и сооружений инженерной инфраструктуры, в том числе  объектов некапитального строительства

Статью 41 положения 2 главы 13 части III «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов от 29.06.2009 № 146 (в редакции последующих решений), дополнить пункт 14 после дефиса 1 дополнительным дефисом:

«Предельные параметры разрешенного строительного изменения для объектов и сооружений инженерной инфраструктуры, в том числе объектов некапитального строительства

| 1 | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений до красной линии проезда | м | 3 |
| 2 | Минимальное расстояние от зданий, строений и сооружений до границ смежных земельных участков | м | 1 |
| 3 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) – 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА до окон жилых домов и общественных зданий с учетом допустимого уровня шума и вибрации | м | 10 |
| 4 | Минимальное расстояние от отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10(6) – 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА до зданий лечебно-профилактических учреждений с учетом допустимого уровня шума и вибрации | м | 15 |
| 4 | Площадь земельного участка под размещение мачтовых и комплектных (КТП) подстанций 35/0,38 кВ | м2 | 50 |

Нормы отвода земель для подстанций определяются в соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278 тм-т1, утвержденными Минтопэнерго 20.05.1994.

Площади земельных участков, отводимых для подстанций, распределительных и секционирующих пунктов с высшим напряжением от            6 до 20 кВ, должны быть не более значений, приведенных в таблице.

| п№ | Тип подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | площади отводимых земельных участков (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мачтовая подстанция мощностью от 25 до 250 кВ А | 50 |
| 2 | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ А | 50 |
| 3 | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВ А | 80 |
| 4 | Подстанция с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВ А | 150 |
| 5 | Распределительные пункты наружной установки | 250 |
| 6 | Распределительные пункты закрытого типа | 200 |
| 7 | Секционирующие пункты | 80 |

Примечание:

1) Площади определены с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением 1 м от них во все стороны. Для комплектной подстанции с выносным разъединителем (на концевой опоре) учитывался участок расположения опоры с разъединителем и ее заземляющего устройства.

2) Площади не учитывают земельные участки для размещения концевых опор воздушных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ и до 1 кВ.

3) Площади указаны для типовых конструкций. Для нетиповых конструкций значения площадей определяется проектом, утвержденным в установленном порядке, в котором содержится обоснование отказа от типовых конструкций.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 14 СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

| Председатель комиссии по землепользованию и застройке | А.Л. Крупин |
| --- | --- |

Исполнитель: И.А. Маркова

92-30-62

Приложение № 2

Изменение градостроительного регламента

Правил землепользования и застройки городского округа

«Город Калининград» в части определения предельного размера

земельного участка под жилой дом (жилой блок) блокированной застройки

Таблицы «Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости» разделов:

Ж-3 «ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» статьи 41.1 главы 13 заменить позицию 11;

Ж-4 «ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» статьи 41.1 главы 13 заменить позиция 9;

ЖИ «ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ИСТОРИЧЕСКИХ РАЙОНОВ»  статьи 41.1 главы 13 заменить позицию 8:

ОЖ «ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ» статьи                  ст. 42.2 заменить позицию 7

| 11/8/ 9/ 7 | Минимальная площадь земельного участка, образуемого для строительства жилого дома (жилого блока) блокированной застройки Максимальная площадь земельного участка, образуемого в целях строительства жилого дома (жилого блока) блокированной застройки* * Площадь земельного участка, образованного ранее и принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, может быть более 350 кв.м в случае реконструкции существующего жилого дома (жилого блока) блокированной застройки. | м2 м2 | 250 350 |
| --- | --- | --- | --- |

Из таблиц «Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости» разделов Ж-2 «ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» и Ж-3 «ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» статьи 41.1 главы 13 отменить  позиции 6:

| 6 | Минимальная глубина участка (n – ширина жилой секции) | м | 15+n |
| --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии по землепользованию и застройке | А.Л. Крупин |
| --- | --- |

Исполнитель: И.А. Маркова

тел. 92-30-62