# Заказчик:

# ОАО «ПСЗ «Янтарь»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ 
территории в границах ул. Невская - ул. Суворова - ул. Б.Окружная в Московском районе г. Калининграда, предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода высокого давления

# И.о. Генерального директора

# ОАО «Корпорация развития Калининградской области»			             В.В. Щербатых

г. Калининград

2014

Заказчик:

# ОАО «ПСЗ «Янтарь»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ 
территории в границах ул. Невская - ул. Суворова - ул. Б.Окружная в Московском районе г. Калининграда, предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода высокого давления

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого  развития территории

Обоснование проекта планировки территории

Проект межевания территории

# И.о. Генерального директора

# ОАО «Корпорация развития

# Калининградской области»	                                                            В.В. Щербатых

г. Калининград

2014

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Главный архитектор проекта    						Е.В. Утц

Инженер									Киселев И.В.

Справка руководителя проекта, ГАПа

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями, обеспечивает безопасную эксплуатацию в случае соблюдения при строительстве предусмотренных проектом мероприятий.

| Главный архитектор проекта | Е.В. Утц |
| --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть

Текстовые материалы - Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории.

Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории (основной чертеж) | ПП - 1 | 1 : 2 000 |

Материалы по обоснованию  проекта планировки территории

Текстовые материалы - пояснительная записка

Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации города | ПП - 2 | 1 : 10 000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) | ПП - 3 | 1 : 2 000 |
| 3. | Разбивочный чертеж кранных линий | ПП - 4 | 1 : 2 000 |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП - 5 | 1 : 5 000 |
| 5. | Схема размещения инженерных сетей | ПП - 6 | 1 : 2 000 |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Текстовые материалы – пояснительная записка

Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проект межевания территории (основной чертеж) | ПМ – 1 | 1: 2 000 |

Содержание текстовых материалов проекта

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………10

1.1  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1.1.1 Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории……………………………12

1.2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

1.2.1  Пояснительная записка…………………………………….. …………………17

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. 1 Пояснительная записка……………..………….……………………………..24

Копии графических материалов………………………………………………...28

Приложения:

- Задание на разработку документации по планировке территории № 10/14 от 03.04.2014 г., выданное комитетом архитектуры и строительства

- технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 788-к от 16.11.2012г.

- Акт выбора трассы газопровода № 137 от 13.05.2013 г.

- Копия топографического плана территории, выполненного

ООО «Калининград-Теплогазпроект» по состоянию на 18.07.2014 г.

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Невская - ул. Суворова - ул. Б.Окружная в Московском районе г. Калининграда, предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода высокого давления разработан в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№ 190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 73-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 г. № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проектов планировки с проектами  межевания в их составе на территории г. Калининграда на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006г. № 69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными Решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в городе Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г. № 330.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- Задание на разработку документации по планировке территории № 10/14 от 03.04.2014 г., выданное комитетом архитектуры и строительства

Основанием для разработки проекта планировки территории с проектом межевания в его составе является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 28.03.2014 г.  № 473 “О разработке проекта планировки территории с проектом  межевания в его составе  в границах ул. Невская – ул. Суворова – ул. Б. Окружная в Московском районе, предусматривающего размещение линейного объекта – газопровода высокого давления».

Назначение документации по планировке территории для линейного объекта – это действия по созданию и упорядочению условий для развития территории, осуществляемые  путем подготовки и реализации документации по планировке территории, содержащей характеристику и параметры планируемого развития территории, а также фиксирование границ регулирования землепользования и застройки, в том числе в виде красных линий, границ земельных участков, границ зон публичных сервитутов, границ зон с особыми условиями использования территории.

Проект планировки – документ, в котором утверждаются красные линии.

Цель подготовки документации по планировке территории: обеспечение устойчивого развития территории и установление границ земельных участков для строительства и размещения линейных объектов.

Цифровая картографическая основа для разработки проекта планировки с проектом межевания в его составе выполнена ООО «Калининград-Теплогазпроект» по состоянию на 18.07.2014 г. Система координат МСК – 39. Масштаб топографической основы 1: 500.

1.1 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

1.1.1 Положения о размещении объектов капитального строительства,

о характеристиках планируемого развития территории

Территория, на которую разрабатывается проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Невская - ул. Суворова - ул. Б.Окружная в Московском районе г. Калининграда, предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода высокого давления, находится в юго-западной части г. Калининграда и частично в западной части п. Шоссейное Гурьевского района.

Центральная часть территории проекта планировки  расположена в зоне существующей и перспективной жилой застройки, северная – в зоне промышленно-коммунальных объектов, южная – в зоне сельскохозяйственного использования.

Границы рассматриваемой территории определены Заданием на разработку документации по планировке территории № 10/14 от 03.04.2014, выданным Комитетом архитектуры и строительства Администрации ГО «Город Калининград», и включают в себя территорию вдоль трассы проектируемого газопровода, ограниченную условными линиями, проходящими в 25 м. от оси трубопровода с каждой стороны.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 39:15:150405, 39:15:150703, 39:15:150708, 39:15:150707, 39:15:150709, 39:15:150712, 39:15:150715, 39:15:150705, 39:15:150716, 39:15:150909, 39:15:150908, 39:15:150907, 39:15:150912, 39:15:150921, 39:15:150922, 39:15:150923, 39:03:080106, 39:03:080808, 39:03:080818.

Площадь территории проекта планировки составляет 48,73 га.

Проектом  планировки  поселков   юго-западной   части города:  Суворово,  Чайковское,   Чапаево   в   Балтийском   районе г.Калининграда, утвержденным постановлением Главы администрации ГО «Город Калининград» № 135 от 30.01.2009 на проектируемой территории частично установлены красные линии.

Территория проекта планировки относится к строительно-климатической зоне II Б, характеризуемой как благоприятная для градостроительного освоения 
(по характеристике естественной дренированности: относительно удовлетворительные (зандры, I  надпойменной террасы)).

Поверхность территории холмистая, изрезанная. Пересекается многочисленными водотоками и пойменной низменностью р. Преголя. В геоморфологическом отношении территория приурочена к зоне развития пологохолмистого озерно-ледникового рельефа, осложненного древнеаллювиальным врезом р. Преголя.

Неблагоприятными природно-климатическими факторами могут служить: частые туманы (особенно осенью и зимой), ветра (наиболее ветреный период – осень, зима), высокая влажность воздуха и большая облачность.

Проектируемая территория проекта планировки  берет начало в 200 м севернее п. Ласкино Гурьевского района от точки врезки проектируемого газопровода в существующий подземный стальной газопровод высокого давления, через 700 м. пересекает ул. Б. Окружная и границу городской черты г. Калининграда, далее 1103 м в северном  направлении по территории существующей и перспективной жилой застройки, далее   945 м  в северо-западном направлении по территории существующего садоводческого товарищества, перспективных и существующих объектов социальной инфраструктуры, существующей жилой застройки, далее 900 м в северо-западном  направлении по территории общегородского использования, предназначенной, в том числе для прокладки магистральных инженерных сетей, далее 691 м в северном направлении по пойменной низменности р. Преголя и 233 м в западном направлении по территории ПСЗ «Янтарь» до узла учета расхода газа.

Особые условия использования территории

В границах рассматриваемой территории определены следующие зоны с особыми условиями использования:

- санитарно – защитные зоны промышленных объектов;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны железных и автомобильных дорог;

- зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения II пояса.

Следует отметить, что вышеуказанные зоны с особыми условиями использования не препятствуют размещению проектируемого объекта – газопровода высокого давления.

На проектируемой территории отсутствуют зоны охраны объектов культурного наследия, а так же охранные зоны и округа особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения;

Расчет технических и охранных зон выполнен в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Красные линии

Красные линии центральной части территории проектирования установлены проектом планировки территории поселков юго-западной части города: Суворово, Чайковское, Чапаево в Балтийском районе г.Калининграда, утвержденном постановлением Главы администрации ГО «Город Калининград» №135 от 30.01.2009г.

Красные линии, проектируемые в составе проекта планировки, проходят вдоль существующих  проездов. Расстояние между красными линиями принято в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет 15 м.

Ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 351268,06 | 1185282,36 |
| 2 | 351362,48 | 1185333,62 |
| 3 | 351379,03 | 1185334,84 |
| 4 | 351396,34 | 1185326,38 |
| 5 | 351443,07 | 1185295,32 |
| 6 | 351559,57 | 1185226,91 |
| 7 | 351570,56 | 1185225,96 |
| 8 | 351587,25 | 1185230,68 |
| 9 | 351611,54 | 1185235,65 |
| 10 | 351662,49 | 1185233,29 |
| 11 | 351704,61 | 1185228,59 |
| 12 | 351739,89 | 1185221,69 |
| 13 | 351822,54 | 1185200,07 |
| 14 | 351836,63 | 1185194,21 |
| 15 | 351275,90 | 1185269,57 |
| 16 | 351366,78 | 1185318,90 |
| 17 | 351376,09 | 1185319,59 |
| 18 | 351388,87 | 1185313,34 |
| 19 | 351435,11 | 1185282,60 |
| 20 | 351554,90 | 1185212,26 |
| 21 | 351572,01 | 1185210,78 |
| 22 | 351590,80 | 1185216,09 |
| 23 | 351612,72 | 1185220,58 |
| 24 | 351661,32 | 1185218,33 |
| 25 | 351702,34 | 1185213,76 |
| 26 | 351736,55 | 1185207,06 |
| 27 | 351817,74 | 1185185,83 |
| 28 | 351832,84 | 1185179,55 |
| 29 | 351110,10 | 1185065,38 |
| 30 | 351124,45 | 1185022,21 |
| 31 | 351132,07 | 1185003,37 |
| 32 | 351088,61 | 1185036,12 |
| 33 | 351122,82 | 1185014,15 |
| 34 | 351126,02 | 1185018,00 |
| 35 | 351123,81 | 1185024,61 |
| 36 | 351102,38 | 1185050,57 |
| 37 | 351087,46 | 1185024,09 |
| 38 | 351116,30 | 1185010,71 |
| 39 | 351120,09 | 1185007,06 |

Вертикальная планировка

Линейная часть объекта повторяет сложившийся рельеф местности. Вертикальную планировку под площадку для размещения ШРП и узла учета газа выполнить в составе проектной документации на строительство.

Организация улично-дорожной сети

Для строительства линейного объекта – газопровода высокого давления,  а так же его дальнейшего обслуживания используется существующая улично-дорожная сеть, в связи с этим проектирование улиц и внутриквартальных проездов проектом планировки с проектом межевания в его составе не предусматривается.

1.2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

1.2.1 Пояснительная записка

Общая протяженность проектируемой трассы газопровода высокого давления Dу 250 – 4,815 м, Dу 50 – 0,0215 м. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов и подземных газопроводов без сигнального кабеля – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Характеристика земельного участка под трассу газопровода:

- поверхность территории холмистая, изрезанная;

- зеленые насаждения имеются (по возможности сохранить);

- заболоченность частичная.

# Подъездные пути с ул. Б. Окружная, ул. Суворова.

Условия газоснабжения – согласно ТУ ОАО «Калининградгазификация».

По санитарным и пожарным требованиям участок пригоден для строительства трассы газопровода высокого давления.

Переходы газопровода  через автомобильные и железную дорогу выполнить в соответствии с СНиП 2.05.06-85*, СП 109-34-97, СНиП III-42-80*, согласно полученным Техническим условиям.

Переходы газопровода через автомобильные и железные дороги выполнить методом горизонтально-направленного бурения (ННБ), переходы через автодороги 
с грунтовым покрытием - открытым способом.

Переходы газопровода через автомобильные и железные дороги выполнить в защитных футлярах.

На переходах через автодороги с грунтовым покрытием предусмотреть строительство переезда через газопровод из  железобетонных плит.

Устройство переходов газопровода  через водные преграды осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85*, СП 108-34-97, ВСН 010-88, 
СНиП III-2-80*. Переходы выполняются закрытым (ННБ) и открытым способами.

Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по ГО.

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):

Природные опасности:

- метеорологические;

- гидрологические;

- лесные пожары;

- геологические опасные явления.

Природно-техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

- увеличение проявлений засух и природных пожаров;

- уменьшение периода изменений погоды – 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, что вызовет определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, скажется на степени оперативности оповещения 
о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования последствий.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Для Калининградской области в целом, характерны следующие виды климатических экстремумов:

- сильный ветер, в том числе шквал, смерч;

- очень сильный дождь;

- сильный ливень;

- продолжительные сильные дожди;

- сильный туман;

- сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30С0 и выше в течение более 5 суток);

- сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 С0 и ниже в течение не менее 5 суток).

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчѐвыванием деревьев.

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (штормы, ураганы) целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев вдоль газопровода.

Интенсивные осадки и снегопады

Интенсивные осадки – сильный ливень, продолжительные сильные дожди.

Уровень опасности – чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика возможных угроз – затопление территорий из-за переполнения систем водоотвода, размыв дорог.

Интенсивные снегопады – очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом). Уровень опасности – чрезвычайные ситуации локального уровня; характеристика возможных угроз – разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее воздействие на автомобильных дорогах.

Сильные туманы

Обуславливают возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры

Приводят к появлению наледи и налипаний мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производствах. Происходит обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус 25 С0 и ниже в течение не менее 5 суток может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло - и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Гидрологические явления (затопления и подтопления)

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъѐм уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.

Геологические опасные явления

Землетрясения

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв.

Предсказать время возникновения подземных толчков, а тем более предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены путем проведения политики повышения уровня осведомленности населения и федеральных органов власти о сейсмической угрозе.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- пожары;

- аварии на транспорте и транспортных коммуникациях.

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией.

На линиях электропередачи может произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации аварии).

Согласно данным ГУ МЧС России по Калининградской области, вблизи и непосредственно на проектируемой территории потенциально-опасные объекты (согласно реестру ПОО) отсутствуют. К потенциально-опасным объектам относятся – объекты радиационно-опасные, химически-опасные, взрывопожароопасные.

Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.

Пожары

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели, травматизму людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с численностью работающих более 50 человек.

Мероприятия по гражданской обороне

Согласно СНиП 2.01.51-90, участок планировки и межевания расположен на территории категорированного по ГО города в зоне опасного радиоактивного заражения (зона возможных сильных разрушений).

Согласно учету, на проектируемой территории защитных сооружений для укрытия населения нет.

Организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке проекта планировки отсутствуют.

Медицинских учреждений с коечным фондом вблизи и на участке планировки нет.

Общие рекомендации по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов является вопросом местного значения поселения.

Для реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области обеспечения пожарной безопасности, органы местного самоуправления городских поселений, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Невская - ул. Суворова - ул. Б.Окружная в Московском районе г. Калининграда, предусматривающий размещение линейного объекта – газопровода высокого давления, находится в юго-западной части г. Калининграда и частично в западной части п. Шоссейное Гурьевского района.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 39:15:150405, 39:15:150703, 39:15:150708, 39:15:150707, 39:15:150709, 39:15:150712, 39:15:150715, 39:15:150705, 39:15:150716, 39:15:150909, 39:15:150908, 39:15:150907, 39:15:150912, 39:15:150921, 39:15:150922, 39:15:150923, 39:03:080106, 39:03:080808, 39:03:080818.

Площадь территории проекта межевания составляет 48,73 га.

Центральная часть территории проекта межевания  расположена в зоне существующей и перспективной жилой застройки, северная – в зоне промышленно-коммунальных объектов, южная – в зоне сельскохозяйственного использования.

Рассматриваемая территория включает в себя ранее образованные земельные участки, в том числе для строительства газопровода, участки, сформированные ранее разработанным и утвержденным проектом межевания.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже «Проект межевания территории, основной чертеж», кадастровых планах территории (CD – диск).

## Проектное решение

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и частей земельных участков.

Проектом предлагается:

- сохранить границы ранее образованных (зарегистрированных в ГКН) земельных участков;

- образовать 2 земельных участка под строительство газопровода из земель, находящихся в государственной собственности;

- установить границы публичных сервитутов на ранее сформированных участках, по которым проходит трасса запроектированного газопровода.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации данной территории.

Ведомость координат поворотных точек границ формируемых земельных участков

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| Земельный участок :1 |
| 1 | 352046,36 | 1185065,47 |
| 2 | 352039,73 | 1185071,73 |
| 3 | 352041,89 | 1185075,46 |
| 4 | 352043,51 | 1185074,25 |
| 5 | 352044,79 | 1185072,48 |
| 6 | 352048,76 | 1185068,78 |
| 7 | 352046,36 | 1185065,47 |
| Земельный участок :2 |
| 1 | 349213,38 | 1185177,31 |
| 2 | 349211,33 | 1185182,92 |
| 3 | 349216,68 | 1185180,09 |
| 4 | 349263,32 | 1185228,40 |
| 5 | 349272,38 | 1185228,52 |
| 6 | 349284,44 | 1185243,31 |
| 7 | 349285,36 | 1185259,01 |
| 8 | 349355,17 | 1185296,76 |
| 9 | 349378,19 | 1185312,96 |
| 10 | 349373,87 | 1185319,47 |
| 11 | 349387,78 | 1185328,70 |
| 12 | 349390,00 | 1185325,37 |
| 13 | 349379,41 | 1185318,35 |
| 14 | 349383,64 | 1185311,99 |
| 15 | 349358,00 | 1185293,57 |
| 16 | 349289,46 | 1185256,11 |
| 17 | 349288,26 | 1185240,94 |
| 18 | 349274,24 | 1185224,54 |
| 19 | 349265,04 | 1185224,42 |
| 20 | 349217,46 | 1185175,14 |
| 21 | 349213,38 | 1185177,31 |

Копии графических материалов

Приложения