Приложение

к  решению окружного Совета

депутатов города Калининграда

№ 145   от 29 июня 2009 г.

Инвестиционная Программа

МУП КХ «Водоканал» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на

2007-2010 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт инвестиционной Программы | 3 |
| --- | --- |
| Анализ существующих систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда | 4 |
| 2.1. Водоснабжение 2.2. Водоотведение | 4 5 |
| Цели и задачи Инвестиционной Программы МУП КХ «Водоканал» | 8 |
| Реализация инвестиционной Программы | 11 |
| План технических мероприятий инвестиционной Программы по объектам инженерной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» на расчетный срок до 2010 г., после пересмотра (внесения изменений) утвержденной инвестиционной Программы от 13.07.2007 г. | 14 |

1. Паспорт

инвестиционной Программы МУП КХ «Водоканал» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда

на 2007-2010 годы

| Основание для разработки программы | Техническое задание по пересмотру инвестиционной программы МУП КХ «Водоканал», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Калининград» – от 18.03.2009 № 395 |
| --- | --- |
| Инициатор разработки программы | МУП КХ «Водоканал» |
| Заказчик программы | Администрация городского округа «Город Калининград» |
| Разработчик программы | МУП КХ «Водоканал» |
| Цель программы | Обеспечение финансирования строительства и модернизации объектов городских систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, находящихся в хозяйственном ведении МУП КХ «Водоканал» |
| Задачи программы | Определить перечень мероприятий инвестиционной программы (строительство и модернизация объектов городских систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод); Определить финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий инвестиционной программы |
| Сроки реализации | 2007-2010 годы |
| Исполнители | МУП КХ «Водоканал» |
| Источники финансирования | Федеральный бюджет, бюджет Калининградской области, бюджет городского округа «Город Калининград, собственные средства МУП КХ «Водоканал» (включая надбавку к тарифам, плату за подключение к сетям водоснабжения, водоотведения), целевые средства грантов, заемные средства кредитных организаций |
| Организация контроля за исполнением программы | -Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»; - Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»; - Комитет экономики финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение прозрачных публичных условий подключения объектов капитального строительства к городским системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - установление единых надбавок к тарифам и тарифов на подключение к сетям систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда |

## 2. Анализ существующих систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда

## 2.1. Водоснабжение

Для водоснабжения г. Калининграда используется вода р. Преголи (64%), вода системы водохранилищ (18%), и подземного водоисточника – артезианских скважин (18%).

Очистка природной («сырой») воды осуществляется на площадках четырех водопроводных станций: Центральной водопроводной станции (год постройки 1878), Южной водопроводной станции №1 (1928г.), Южной водопроводной станции №2 (1971г.), Восточной водопроводной станции (1943), имеющих полный комплекс сооружений водоподготовки. Для достижения требуемого качества очистки, вода обрабатывается специальными реагентами и флокулянтами. Весь технологический процесс очистки воды находится под постоянным лабораторным контролем. Суммарная мощность четырех водопроводных станций составляет  185,2 тыс. м3/сут. Общая среднесуточная подача очищенной воды потребителям составляет 156,0-157,0 тыс. м3/сут.

Для поддержания давления в городской водопроводной сети действуют станции подкачки – Московская, Полоцкая, Горьковская, Аллея Смелых, Тихорецкая, Суворовская, Куйбышевская. На станциях установлены приборы измерения расхода и давления воды, подаваемой в город. Также, в связи с уплотнительной застройкой малоэтажных районов высотными домами, на водопроводной сети города существует множество локальных внутриквартальных и внутридомовых станций подкачки.

Система водоснабжения г. Калининграда - объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная. Протяженность сети 872,3 км, более 374 км сетей довоенной постройки и нуждаются в срочной замене.

Существующие производственные мощности систем водоснабжения города Калининграда не могут обеспечить потребности развивающегося города в питьевой воде.

Наиболее стабильным водоисточником, как по качеству, так и по количеству, является подземный водоисточник Восточной водопроводной станции в пос. Озерки Гвардейского района. За счет подземных вод месторождения Озерки планируется увеличить производительность ВВС до 90,0 тыс.м3/сут.

Для обеспечения питьевой водой растущего города остро встала необходимость увеличить подачу воды с ВВС путем расширения подземного водозабора, сооружений по водоподготовке и, как следствие, расширения МНС-2. В рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда» разработана проектная документация (стадия - проект), проводится конкурс на выполнение работ по строительству.

Также необходимы модернизация и реконструкция существующих насосных станций, строительство новых водопроводных сетей и резервуаров чистой воды.

Для гарантированного водоснабжения всего развивающегося города необходимо построить и пустить в эксплуатацию Восточную водопроводную станцию (ВВС), с увеличением мощности до 90 м³ в сутки, завершить реконструкцию Московской водопроводной станции, завершить строительство водохранилища на ЮВС-2, построить магистральные водоводы, в том числе Д=1200мм, транспортирующий воду от ВВС на МНС, Д=600мм, протяженностью 10км от МНС для застройки Ленинградского района, водовод Д=700мм от МНС до ул.А.Невского, два водовода Д=600мм для Восточного Жилого района, Д=500мм для Октябрьского и Центрального района.

Помимо вышеперечисленного, для обеспечения новых районов застройки  необходимо:

Застройка Восточного жилого района:

Восточный жилой район

Построить магистральные водоводы: два Д=600мм, разводящие сети Д=160мм-500мм, закольцевать их между собой и магистральными водоводами.

Северный жилой район, микрорайон Северная гора, микрорайон ул. Орудийной

Реконструировать ВНС «Горьковская», ВНС «Солдатская», ВНС «Куйбышева». Построить ВНС «Сусанинская», построить водовод Д=600мм, протяженностью 10км от площадки МНС до ВНС «Сусанинская», разводящие сети водопровода Д=160-400мм. с закольцовкой их между собой и с существующими сетями.

Застройка Центрального района:

С целью подачи дополнительных объемов воды на Центральную водопроводную станцию,  необходимо обеспечить восстановление живого сечения русла питьевого канала «Школьный», модернизировать водовод «сырой воды», транспортирующий воду от ЮВС-2 на ЦВС, построить водовод Д=600мм от Московского проспекта до Каштановой Аллеи, построить разводящие сети Д=160-300, закольцевать их между собой и с существующими сетями.

Застройка Южного  и Юго-Восточного жилого района:

Необходимо завершить строительство водохранилища на ЮВС-2, модернизировать водовод Д=800мм, транспортирующий воду от ЮВС-2 до Южного Жилого района, модернизировать ВНС «Аллея Смелых» со строительством двух резервуаров чистой воды 6тыс м³ каждый, запроектировать и построить магистральные и разводящие водопроводные сети.

В соответствии с Техническим заданием МУП КХ «Водоканал» разработан программный перечень мероприятий по модернизации, реконструкции и развитию объектов водопроводного хозяйства г. Калининграда, реализация которых в области водоснабжения направлена на увеличение мощности по производству ресурса, а также строительства и модернизации водопроводных сетей и сооружений для передачи необходимого объема ресурса.

В связи с тем, что застройка участков не определена по конкретным срокам и точным параметрам необходимого технического обеспечения, разработать конкретные мероприятия в достаточном объёме не представляется возможным, поэтому дается экспертная оценка.

## 2.2. Водоотведение

Сбор и транспортировка городских канализационных стоков (хозяйственно-бытовых, производственных и частично ливневых) города Калининграда осуществляется централизованной системой, эксплуатирующейся с 1898 года. Транзит стоков из города до канализационных очистных сооружений (довоенной постройки с механической очисткой, пропускной способностью 68 тыс. м3/сут) осуществляется по главному коллектору протяженностью 11 км, поперечным сечением 1600х1600 мм, заглублением до 7,7 м, расчетной пропускной способностью 68 тыс. м3/сут. Фактическая нагрузка на магистральный коллектор в кирпичном исполнении составляет до 200 тыс. м3/сут, в 3 раза превышая расчетную. Коллектор на всем протяжении самотечный, имеет две песколовки, два дюкера и акведук.

В сложившейся ситуации коллектор работает в ненормативном напорном, аварийном режиме, как следствие – перелив в местные ручьи и водоемы части стоков, снижение прочности и разрушение строительных конструкций, в первую очередь – провалы перекрытий и вывод из эксплуатации отдельных участков коллектора.

Положение усугубляется тем, что трасса главного коллектора на протяжении восьми километров проходит в черте плотной городской застройки под оживленными автотранспортными магистралями и с пересечением их, а также под железнодорожными и трамвайными путями. Аварийная ситуация на главном коллекторе города может вывести из строя всю городскую канализационную систему.

Предприятию неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на главном коллекторе, но эти локальные ремонтные работы не могут гарантировать безопасность населению, городскому транспорту, зданиям и сооружениям.

В рамках проекта «Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды города Калининграда» разработана проектно - сметная документация, которая проходит стадию согласования, а в дальнейшем планируется строительство объединенных канализационных очистных сооружений города (ОКОС) в пос. Жуковка – производительностью 150 тыс. м3/сут (первый пусковой комплекс) и строительство участка промколлектора.

Транспортирование стоков к ОКОС должно осуществляться по главному коллектору с условием его разгрузки, а также строящемуся промколлектору и уличным коллекторам. Для развития последних, Ленинградский институт «Гипрокоммунводоканал» разработал в 1988г. «Технико-экономический расчет расширения и реконструкции канализационных сетей                г. Калининграда на период 2005 года».

Для разгрузки главного канализационного коллектора в начато строительство Районной насосной станции по ул. Горной с коллектором глубокого заложения, с обязательным завершением строительства и ввода в эксплуатацию разгрузочного коллектора №1.

Большинство существующих канализационных насосных станций находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции, замены механического, технологического и электрического оборудования на современное и экономичное.

В условиях развивающего города назрела необходимость строительства новых коллекторов и станций по перекачке стоков.

Промедление с реконструкцией канализационных сетей и сооружений города может привести к экологической катастрофе и непоправимым последствиям для жителей города.

Существующая система канализационного хозяйства не обеспечивает на сегодняшний день текущие потребности города и является фактором, сдерживающим развитие города Калининград и жилищного строительства на его территории. Один из вариантов решения отвода стоков от строящегося жилья – строительство локальных модульных установок по очистке стоков в районах застройки.

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г № 83 утверждены Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, которые устанавливают ответственность эксплуатирующей организации за качество предоставляемых услуг и обязывают гарантировать качественное оказание услуг, а в случае отсутствия резервных мощностей дают право для отказа в выдаче технических условий.

Застройка Восточного жилого района:

Сложная ситуация складывается с точечной застройкой Восточного жилого района. Несмотря на разработанный проект планировки территории, в котором учтены все необходимые мероприятия для обеспечения гарантийного водоснабжения и водоотведения застройки, который должен быть выполнен с опережением относительно строительства новых объектов в Восточном Жилом районе, строительство в районе жилых домов активно ведется на разрозненных земельных участках разными застройщиками, новые сети и сооружения не проектируются и не строятся согласно Проектов планировки застройки.

Для гарантированного водоотведения застройки проектом предусмотрено:

  - строительство уличных коллекторов Д=200-600мм, сборного коллектора Д=800мм с направлением стоков на проектируемую КНС. От нее по двум напорным коллекторам Д=700мм сточные воды должны подаваться на ГНС, расположенную на территории ОАО «Дарита», после чего по промколлектору поступать на РНС на ул.Горной.

В связи со значительным объемом работ по водопроводу и канализации, обеспечивающим бесперебойное централизованное водоснабжение и водоотведение района, необходимо рассмотреть вопрос о выборе единого заказчика по проектированию и строительству сетей и сооружений инфраструктуры.

В настоящее время по результату многочисленных совещаний в мэрии города, в Администрации Калининградской области принята схема канализования первой очереди объектов ВЖР путем реконструкции КС №7 на ул.Ялтинской, строительства новых подводящего и отводящих коллекторов. ООО «Мегаполис-Жилстрой» выступает заказчиком по реализации необходимых мероприятий.

Застройка Северного жилого района:

Магистральный разгрузочный коллектор №2 - основной стокоприемник Северного жилого района, построен в советское время, находится в удовлетворительном техническом состоянии и может принять запланированный объем стоков от Северного жилого района.

Микрорайон ул.Горького – правая сторона.

Данный микрорайон не канализован. Существующая застройка не имеет городской канализации. Строительство новых многоэтажных многоквартирных домов вызвало необходимость строительства нового коллектора в направлении к ул.Островского и далее вдоль  ул.Островского до шахты №13 разгрузочного коллектора № 1 в районе ул.Молодежной.

Застройка в районе  ул. Гагарина.

Существующая канализация по ул.Гагарина работает на пределе своих возможностей. Необходимо построить разгрузочный коллектор по ул.Гагарина Д=300мм/600мм от площадки ООО « Компания ПИТ» до ручья «Гагаринский», ориентировочным протяжением 1,4км. и далее по аналогии с ВЖР-2 переложить участок существующего довоенного коллектора, входящего в схему отвода стоков с района ул.Гагарина на больший диаметр от Литовского вала  по ул.Стекольной до ул.Днепровской, реконструировать КС-1, и переключить напорные коллектора от КНС-1 в промколлектор, после пуска последнего в эксплуатацию.

Застройка юго-восточного жилого района:

Необходимо построить КНС на ул.Шишкина, подводящий коллектор, внутрирайонные канализационные коллектора, две нитки напорного коллектора от КНС и далее самотечный коллектор до очистных сооружений от Южного жилого района.

Застройка южного жилого района:

Указанная территория, предполагаемая под застройку, не канализована. Необходимо принять решение и выбрать вариант для проектирования и строительства канализования левобережной части города:

## 1. Согласно «Генеральному плану города Калининграда» проектирование и строительство Южной канализационной магистрали с устройством КНС-3, КНС-19 и далее двух напорных трубопроводов до ГКНС (в районе существующих городских КОС), минуя промколлектор и главный городской коллектор. От ГКНС по напорным отводным коллекторам стоки направить в приемную камеру  перспективных ОКОС в пос.Жуковском.

2. Разработать схему канализования Южной части города с отдельными очистными сооружениями.

Выбор любого варианта необходимо принимать с учетом полного развития Южного Жилого района.

Следует обратить особое внимание на то, что дальнейшее подключение к действующей городской системе водоотведения города вновь вводимых жилых домов даже по временной схеме невозможно!

Для вышеуказанных районов застройки, как и для всего развивающегося города, необходимо достроить и пустить в эксплуатацию разгрузочный коллектор №1, две напорные нитки промколлектора Д=1000мм от Восточного жилого района до ул.Горной, ГНС в Восточном жилом районе с подводящими и отводящими коллекторами, главную городскую насосную станцию перекачки с напорными коллекторами  и ОКОС в пос. Жуковском. Весь комплекс вышеуказанных мероприятий должен опережать пуск в эксплуатацию новых жилых домов и других общественных объектов.

МУП КХ «Водоканал» разработан перечень программных мероприятий по модернизации, реконструкции и развитию объектов канализационного хозяйства г. Калининграда, цели которых направлены на увеличение пропускной способности канализационных сетей и насосных станций и очистных сооружений для пропуска необходимого объема стоков, транспортировки городских канализационных стоков с дальнейшей очисткой их в соответствии с требованиями нормативов РФ.

В связи с тем, что застройка участков в перспективных районах не определена по конкретным срокам и точным параметрам необходимого технического обеспечения, разработать конкретные мероприятия в достаточном объёме не представляется возможным, поэтому дается экспертная оценка.

3. Цели и задачи инвестиционной Программы   МУП КХ «Водоканал»

Существующие система водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на сегодняшний день является фактором, сдерживающим развитие города Калининграда и жилищного строительства на его территории.

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 утверждены «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», которые устанавливают ответственность эксплуатирующей организации за качество предоставляемых услуг и обязывают гарантировать качественное оказание услуг, а в случае отсутствия резервных мощностей дают право для отказа в выдаче технических условий.

Для решения этой проблемы МУП КХ «Водоканал», администрацией городского округа «Город Калининград»  разработана новая редакция инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод  города Калининграда на  2007-2010 годы, выполнение которой позволит обеспечить ввод в эксплуатацию новых объектов в городе Калининграде.

Инвестиционная программа МУП КХ «Водоканал» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Калининграда на 2007-2010 годы предусматривает опережающее инженерно-техническое обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию 2350 тысяч квадратных метров жилья к 2015 году.  Для этого необходимо достичь следующие цели:

- Увеличить производство и подачу в город ресурса по  водоснабжению в объеме 56,024 тысяч метров кубических в сутки.

- Собрать и отвести из города дополнительно 51,324 тысяч метров кубических канализационных стоков.

- Очистить сточные воды  в объеме 250 тысяч кубических метров в сутки, с учетом существующих потребностей города.

Для достижения вышеназванных целей необходимо решить следующие задачи:

- По водоснабжению. За счет расширения скважного водозабора на Восточной водопроводной станции (ВВС) дополнительно добывать 60 тысяч кубических метров воды в сутки. Провести реконструкцию ВВС для обеспечения водоподготовки дополнительно добываемого ресурса. Для увеличения пропускной способности водовода от ВВС до Московской насосной станции (МНС), провести его реконструкцию с увеличением диаметра с 900 мм до 1200 мм. Завершить строительство МНС-2. Построить и реконструировать систему водоводов и водопроводных насосных станций  3-4 подъема для подачи воды к районам жилой застройки.

- По водоотведению. За счет строительства новых и реконструкции  существующих канализационных коллекторов  и канализационных насосных станций отвести из районов жилой застройки дополнительно стоки в объеме 51 тысячи кубических метров в сутки. Обеспечить  их транспортировку в основные городские коллектора. Провести реконструкцию главного канализационного коллектора. Для очистки городских стоков построить объединенные канализационные очистные сооружения в пос. Жуковка.

В целях определения требуемых параметров объема водоснабжения и водоотведения выполнен следующий расчет:

Заданные параметры:

А - запланированное количество жилья (тыс.кв.м): А=2350 (сведения генерального плана города);

Б - усредненный показатель площади  одной квартиры (кв.м.): Б=75 (принято условно);

С - степень заселенности (чел): С=3,0 (чел);

q - удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (л/сут); q =350 (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения»);

N – расчетное число жителей (тыс.чел),

N=А / Б × С (чел)

N=2 350 000 / 75 × 3,0 (чел)

N=94 000 (чел)

Ксут. – коэффициент суточной неравномерности, Ксут=1,3 (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения»)

Q –  расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления;

Q= q × N × Ксут

Q= 350 × 94 000× 1,3 =42 770 (м³/сут)

Q пр – количество воды на нужды промышленности, Qпр - 20% от суммарного расхода воды на хоз.питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения»)

Qпр= 42 770×20% = 8 554 (м³/сут)

Qп - расход воды на поливку территории; Qп= 50л/сут на 1 чел. (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения»)

Qп=94 000 × 50 = 4 700 (м³/сут)

Qо –  общий расчетный расход воды;

Qо = Q + Qп + Qпр (м³/сут)

Qо = 42 770+ 4 700 + 8 554 =56 024  (м³/сут)

Для обеспечения потребности объектов капитального строительства потребуется объем ресурса  по водоснабжению равный 56 024 м³ в сутки, объем очистки сточных вод принимается равный водоснабжению (СНиП 2.04.03-85п.2.1.), без учета расхода на полив территории - 51 324 м³ в сутки.

## Расчет надбавок к тарифам на товары и услуги, тарифов МУП КХ «Водоканал» на подключение к системе коммунальной инфраструктуры

Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ), при установлении тарифов на услуги   МУП КХ «Водоканал» органы регулирования  муниципального образования должны исходить из необходимости финансового обеспечения инвестиционной деятельности организации коммунального комплекса за счет установления надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

При формировании перечня мероприятий инвестиционной программы МУП КХ «Водоканал» с учётом изменений и дополнений были учтены Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённые приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99                         «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в соответствии с которыми учитывались все возможные источники финансирования: собственные средства (надбавка к тарифам и плата за подключение) средства федерального бюджета, бюджета Калининградской области, бюджета городского округа «Город Калининград», кредитные средства, целевые средства грантов.

Основным принципом при введении надбавок к тарифам является принцип обеспечения доступности услуг для потребителей исходя из их платежеспособности и имеющихся ограничений в виде предельных индексов изменения тарифов.

Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с п.43 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (далее - Основы), утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520, определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги МУП КХ «Водоканал», к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида в соответствии с производственной программой.

Размер тарифа МУП КХ «Водоканал» на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в соответствии с п.42 Основ определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, к присоединяемой нагрузке.

В соответствии с п.44 Основ тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры и надбавка к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг МУП КХ «Водоканал»  должны устанавливаться в размере, равном тарифу МУП КХ «Водоканал» на подключение и надбавке к тарифам на товары и услуги МУП КХ «Водоканал» соответственно, поскольку реализация рассматриваемой инвестиционной программы МУП КХ «Водоканал» не влечет за собой необходимости реализации инвестиционных программ иных организаций коммунального комплекса, технологически связанных с этой организацией.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона №210-ФЗ плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в систему коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград», устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта), обеспечиваемой системой коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Расчет надбавок к тарифам и тарифов на товары и услуги МУП КХ «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010 год

| Показатель | Ед.изм. | Водоснабжение | Водоотведение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки в 2010 году | тыс. куб.м | 60081,7 | 53382,5 | - |
| 2. Среднегодовая дополнительная нагрузка | тыс. куб.м/сут. | 56024 | 51324 | - |
| 3. Финансовые потребности, включаемые в надбавку к тарифу | тыс. руб. | 80687,60 | 38000,00 | 118687,60 |
| 4. Финансовые потребности, включаемые в тариф на подключение | тыс. руб. | 1147143,70 | 1629445,60 | 2776589,30 |
| 5. Проект надбавки к тарифу (без учета НДС) (3)/(1) | руб./куб.м | 1,99 | 0,95 | 2,94 |
| 6. Проект надбавки к тарифу (с учетом НДС) (5)*1,18 | руб./куб.м | 2,35 | 1,12 | 3,47 |
| 7. Проект тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры (без учета НДС) (4)/(2) | руб./куб.м | 20475,93 | 31748,22 | 52224,15 |
| 8. Проект тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры (с учетом НДС) (7)*1,18 | руб./куб.м | 24161,60 | 37462,90 | 61624,50 |

## 4. Реализация инвестиционной Программы

Для подготовки коммунальной инфраструктуры к подключению объекта капитального строительства на эксплуатируемой системе инженерно-технического обеспечения (система водоснабжения и система водоотведения и очистки сточных вод) МУП КХ «Водоканал» осуществляет мероприятия по увеличению их мощности и (или) пропускной способности, включая создание новых объектов в соответствии с мероприятиями инвестиционной Программы, а в случае необходимости обеспечивает осуществление таких мероприятий иными организациями на основании договоров, заключаемых МУП КХ «Водоканал».

С этой целью в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Уставом городского округа «Город Калининград»:

- окружной Совет депутатов города Калининграда:

1. Утверждает инвестиционную Программу МУП КХ «Водоканал».

2. Устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

3. Осуществляет контроль и мониторинг за исполнением инвестиционной Программы.

4. Заслушивает отчеты МУП КХ «Водоканал» о результатах выполнения инвестиционной Программы МУП КХ «Водоканал».

5. Утверждает в установленном порядке изменения в инвестиционную Программу МУП КХ «Водоканал».

6. Принимает в исключительных случаях решения об освобождении застройщиков от внесения платы за подключение к сетям МУП КХ «Водоканал» с указанием источника покрытия выпадающих доходов.

- администрация городского округа «Город Калининград»:

1. Устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги   МУП КХ «Водоканал», тарифы на подключение к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод МУП КХ «Водоканал», тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов).

2. Заключает договор с МУП КХ «Водоканал» в целях развития систем коммунальной инфраструктуры города Калининграда, определяющий условия выполнения инвестиционной программы МУП КХ «Водоканал».

С учетом того, что МУП КХ «Водоканал» не взимает дополнительной платы по тарифу на подключение, утверждаемому на основании настоящей инвестиционной программы, с застройщиков, имеющих на дату утверждения настоящей инвестиционной программы разрешение на строительство объекта капитального строительства, или ранее заключенные публичные договоры на подключение строящегося объекта к сетям и внесшие на дату утверждения настоящей инвестиционной программы в полном объеме платежи по условиям ранее выданных МУП КХ «Водоканал» технических условий, в том числе платежи в целевой бюджетный фонд развития инженерно-транспортной инфраструктуры г. Калининграда на цели водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а так же лиц (застройщиков), которым земельные участки предоставлены в аренду для жилищного строительства, или освоения в целях жилищного строительства, если предоставление земельного участка такому лицу (застройщику) предусмотрено соглашением (договором), заключенным таким лицом (застройщиком) с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления до утверждения данной программы при соблюдении одного из следующих условий:

- соглашением предусмотрены осуществление таким лицом строительство объектов коммунальной или социальной инфраструктуры;

- либо строительство жилых помещений, имеющих цель переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

3.Финансирует в соответствии с бюджетными обязательствами  МУП КХ «Водоканал» в целях реализации мероприятий инвестиционной Программы МУП КХ «Водоканал» (строительство и (или) модернизацию системы коммунальной инфраструктуры).

4. Ведет мониторинг выполнения инвестиционной программы  МУП КХ «Водоканал».

- МУП КХ «Водоканал»:

1. Заключает с администрацией городского округа «Город Калининград» договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия выполнения инвестиционной программы     МУП КХ «Водоканал».

2. Заключает публичные договора с застройщиками на подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с определением размера платы за подключение к инженерным сетям, определенной на основе установленных тарифов на подключение.

3. Выполняет мероприятия инвестиционной Программы в соответствии с условиями заключенного с администрацией городского округа «Город Калининград» договора.

4. Производит подключение объектов капитального строительства к сетям МУП КХ «Водоканал» на основании заключенного с застройщиком публичного договора на подключение к системам коммунальной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» с зачетом стоимости ранее выполненных работ по техническим условиям.

5. Представляет в администрацию городского округа «Город Калининград» отчеты об использовании денежных средств, полученных в соответствии с условиями заключенного с администрацией городского округа «Город Калининград» договора, в том числе средств, полученных в качестве надбавок к тарифам и платы за подключение к сетям предприятия, а также отчет о заключенных с застройщиками договорах на подключение к сетям предприятия;

6. МУП КХ «Водоканал» не взимает дополнительной платы по тарифу на подключение, утверждаемому на основании настоящей инвестиционной программы, с застройщиков, имеющих на дату утверждения настоящей инвестиционной программы разрешение на строительство объекта капитального строительства или ранее заключённые публичные договоры на подключение строящегося объекта капитального строительства к сетям, а также внёсших на дату утверждения настоящей инвестиционной программы в полном объёме платежи по условиям ранее выданных МУП КХ «Водоканал» технических условий, в том числе платежи в целевой бюджетный фонд развития инженерно-транспортной инфраструктуры г. Калининграда на цели водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

- застройщик объекта капитального строительства:

1. Заключает публичный договор с МУП КХ «Водоканал» на подключение объекта капитального строительства к сетям   МУП КХ «Водоканал» с оплатой за технологическое подключение после получения разрешения на строительство. Ранее выданные технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения и находящиеся в стадии реализации засчитываются наравне с платой на подключение объектов капитального строительства.

2. Производит оплату подключения объекта капитального строительства к сетям МУП КХ «Водоканал» в соответствии с условиями договора с    МУП КХ «Водоканал».

3. Выполняет технические условия для подключения объекта капитального строительства к сетям МУП КХ «Водоканал».

Договор о подключении объекта капитального строительства к сетям МУП КХ «Водоканал» является публичным договором и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360.

Предоставление заказчику технических условий МУП КХ «Водоканал» производит в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от               13 февраля 2006 года № 83.

Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения МУП КХ «Водоканал» производится в соответствии с Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от                               13 февраля 2006 года № 83, только при выполнении заказчиком условий заключенного с МУП КХ «Водоканал» договора.

Приложение к решению 145 программа водоканал.xls (pr1_re145_09.xls)

# Footnotes

Чтобы прейти в раздел 5 «План технических мероприятий инвестиционной Программы по объектам инженерной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» на расчетный срок до 2010 г., после пересмотра (внесения изменений) утвержденной инвестиционной Программы от 13.07.2007 г.» необходимо нажать CTRL и щелкнуть  ссылку