| СОГЛАСОВАНО Директор МКУ «КР МКД» ____________ С.Б. Русович «____»______________2017г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «УК Старый город» _________________ Е.В. Шулепко «___»_______________2017г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №78 по ул. Тельмана в г. Калининграде

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Тельмана, д. №78 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Тельмана, дом №78 необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 40 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 30 календарных дней - производство работ, 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации, КС2, КС-3. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |

|  | 3. Основные допустимые материалы: 1 Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной листа не менее 0,55 мм с полимерным покрытием; цвет согласовать с заказчиком. 2 Брус обрезной толщиной 150 мм 2 сорта 3 Доска обрезная хвойных пород толщиной 25 мм, 44 мм 2-го сорта 4 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, либо аналог 5 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), либо аналог 6 Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс», либо аналог 7 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм 8 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм 9 Водосточная система из оцинкованной стали толщиной 0,55 по расчету 10 Снегозадержатели 11 Доска обрезная хвойных пород толщиной 32-40мм, 44 мм 2-го сорта 12 Минеральная вата ISOVER, толщиной 50 мм, либо аналог 13 Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 мм марка 200 14 Пленка диффузионная Tyvek Soft или аналог 15 Краска фасадная Маршал Акрилат или аналог 16 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог. 17 Клей универсальный «BOLIX WM» или аналог. |
| --- | --- |
|  | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. 4. Качество работ и организационные вопросы: Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества на материалы, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. |
|  | 5. Общие организационные вопросы: В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Строительный контроль, подрядчик, не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. Составил: Ведущий инженер отдела контроля Т.А. Дятлова МКУ «КР МКД» Проверил: Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |