«Согласовано»	      «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»                                                    Генеральный директор

__________С.Б. Русович                                                          ООО «ЖЭК № 17

_________И.А. Макарова

«___»______________2017г.

«__»___________2017г.

| Техническое задание на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихоненко, дом № 22 Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований | Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Тихоненко, дом № 22 3 Технический заказчик МКУ «КР МКД» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |
| --- | --- |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Тихоненко, дом № 22 необходимо выполнить капитальный ремонт в рамках исполнения решения Центрального районного суда г. Калининграда в составе:

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения (произвести замену трубопроводов системы водоснабжения и канализации в пределах подвала дома);

- произвести замену системы электроснабжения в местах общего пользования (подвал, лестничные клетки).

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 30  календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. ч.1» СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. ч.2» ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий».

|  | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| --- | --- |

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир.

3. Основные допустимые материалы

|  | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним |
| --- | --- |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
|  | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов холодного водоснабжения), либо аналог |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 диаметром 40 мм. |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 диаметром 25 мм. |
|  | Хомут FRS системы с шурупом диаметром 40-45 мм. |
|  | Хомут металлический с шурупом диаметром 108-116 мм. |
|  | Хомут металлический с шурупом диаметром 48-53 мм. |
|  | Манжет переход с чугуна на пластик диаметром 50 мм. |
|  | Манжет переход с чугуна на пластик диаметром 110 мм. |
|  | Автомат одно-, двух-, трёхполюсный, до 100 А |
|  | Автомат GLS6-C32/3 |
|  | Автомат одно-, двух-, трёхполюсный, до 25 А |
|  | Автомат GLS6-В10/2 |
|  | Профиль перфорированный |
|  | DIN-рейка ТН 35/7,5 |
|  | Шина сборная, медная |
|  | Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК |
|  | Системы ответвительные У-733 |
|  | Труба винипластовая диаметром 25 мм. |
|  | Труба из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ)диаметром 25-28 мм. |
|  | Хомут металлический с шурупом диаметром 11-15мм. |
|  | Рукав металлический наружным диаметром 20-48 мм. |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS-3х1,5 |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS-3х4 |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS-5х6 |
|  | Коробка распределительная ip44 |
|  | Светильник потолочный ip44 |
|  | Светильник настенный ip54 |
|  | Выключатель одноклавешный для скрытой проводки |
|  | Угловая сталь 50х50х5 мм. |
|  | Стальная полоса сечением 160 мм2 |
|  | Медный гибкий изолированный кабель сечением 25 мм2 |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	     Е.И. Еникеев

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева