| «Согласовано» | «Утверждаю» |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Управляющий ООО «УКБР №1» |  |
| ________________/С.Б. Русович | ________________/А.М. Корнеев |  |
| «_____» ______________ 2016 г. | «_____» ______________ 2016 г. |  |

Техническое задание на капитальный ремонт подвала, усиление стен подвала МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 22-24 Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 22-24 3 Технический заказчик МКУ «КР МКД» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Новикова, д. 22-24 необходимо выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 05 августа 2013 года капитальный ремонт, в составе:

- капитальный ремонт подвала;

- усиление стен подвала.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 60 календарных дней, в том числе:

-   не более 40 календарных дней на выполнение ремонтных работ;

- 20 календарных дней на оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет.

- Подрядчик обязан заблаговременно производить ограждение участков ремонтных работ с выемкой грунта, с целью предотвращения несчастных случаев.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

| СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» |
| --- |
| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи.

3. Основные допустимые материалы

|  | Арматура Ø12 А400С |
| --- | --- |
|  | Арматура 8S400 |
|  | Бетон кл. В 20 (ж/б обойма фундамента) |
|  | Цементно-песчаный раствор М150 |
|  | Битумная мастика (гидроизоляция фундамента) |
|  | Песок строительный средний (отмостка) |
|  | Щебень фракции 20-40 мм (отмостка) |
|  | Бетон не менее В12,5(отмостка, полы подвала) |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, 50х50 мм |
|  | Грунтовка воднодисперсионная типа CERESIT CT 17 или аналог |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |

Работы по усилению стен подвала и ремонту потолков подвальных помещений выполнить в соответствии с «Проектным предложением по ремонту трещин в стенах, усилению фундамента и гидроизоляции стен подвала» от 12.2015 г., разработанным МКУ «КР МКД».

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир нижных этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	М.Я. Шуптар

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева