# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Маршала Борзова, дома №№ 58Д, 58Е

(откорректировано по результатам публичных слушаний)

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Таблица I

Таблица II

2.3. Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Б. Графический материал:________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений)

2. Проект границ земельных участков

3. Разбивочный чертёж красных линий

В. Исходные данные_____________________________________________________________

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград"  № 183 от 18.02.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"______

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО»

4. Выписки из ГКН

5. Заключение комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» от 19.07.2013 г. № и-КМИ-09/21106 по результатам публичных слушаний от 10.06.2013 г. по проекту межевания территории

6. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 16.07.2013г. № из-КМИ-09/3960

А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Маршала Борзова, дома №№ 58Д, 58Е разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 183 от 18.02.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 1 на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания отдельных территорий в границах городского округа «Город Калининград» и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в 2013 году от 22.03.2013 г., заключение комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» от 19.07.2013 г. № и-КМИ-09/21106 по результатам публичных слушаний от 10.06.2013 г. и письма комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 16.07.2013г. № из-КМИ-09/3960.

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается корректировка проекта межевания, расположена в северной части города в зоне общественно-жилого назначения.

Территория межевания ограничена:

- с севера и северо-запада территорией кадастрового участка 39:15:121036:37;

- с востока красными линиями второстепенного проезда без наименования;

- с юга красными линиями улицы Осенняя.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:121036.

Площадь территории межевания в границах красных линий составляет 6 022,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 4 и 5 - этажными жилыми домами.

На рассматриваемой территории ранее образован один земельный участок, общей площадью 6 022,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных смежных земельных и раздела земельного участка с кадастровым номером 39:15:121036:11.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.2.  Выводы

В результате выполнения корректировки проекта межевания территории в границах красных линий ул. Маршала Борзова, дома №№ 58Д, 58Е делится один ранее образованный земельный участок (№ 1 – по проекту), площадью 6 022,00 м2  и образуется 2 земельных участка:

| Образуемые земельные участки под многоквартирные дома, в т.ч.: |  |
| --- | --- |
| 2 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Маршала Борзова, 58Д | 3319.00 |
| 2/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 775.00 |
| 3 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Маршала Борзова, 58Е | 2703.00 |
| 3/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 195.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков под многоквартирные дома | 6022.00 |
| ИТОГО | 6022.00 |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0,6022 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,6022 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,6022 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 0,3319 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | 0,2703 |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | - |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые и преобразуемые земельные участки | - " - | - - |

Б. Графический материал

В. Исходные данные