Проект межевания территории

## 3.1. Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в южной части города. Северная часть территории межевания (до р. Товарная) находится в зоне застройки малоэтажными жилыми домами, центральная часть (южнее р. Товарная) – в зоне общественно-жилого назначения, южная часть - в зоне объектов обслуживания населения и производственной деятельности, часть территории межевания в районе р. Товарная – в зоне городских парков.

Территория межевания ограничена с севера красными линиями ул. Лужская, с востока - красными линиями ул. Аллея смелых, с запада – красными линиями ул. О. Кошевого, с юга – красными линиями ул. Н. Карамзина.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 39:15:142015, 39:15:142016, 39:15:142017, 39:15:142019.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 397000,00 м2, в т.ч. в границах красных линий 299138,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена малоэтажными жилыми домами довоенной и современной постройки.

На рассматриваемой территории ранее образовано и зарегистрировано в ГКН 117 земельных участков, ранее образовано и не зарегистрировано в ГКН 6 земельных участков.

Площадь всех ранее образованных земельных участков 206115,00 м2, в т.ч. в границах красных линий 203040,00 м2.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже «Опорный план (схема использования и состояние территории в период подготовки проекта планировки территории)» и в выписках из ГКН в электронном виде (CD диск).

## 3.2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории в границах ул. О. Кошевого – ул. Луганская – ул. Двинская – ул. Окская – ул. Аллея смелых – ул. Н. Карамзина в Московском районе г. Калининграда.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков.

Проектом предлагается:

- сохранить границы 120 ранее образованных (зарегистрированных и не зарегистрированных в ГКН) земельных участков;

- уточнить границы и площадь 1 ранее образованного земельного участка;

- снять с кадастрового учета через суд или изменить разрешенное использование на «под строительство детского дошкольного учреждения» 2 ранее образованных земельных участка с кадастровым номером 39:15:142016:5 и 39:15:142016:7;

- образовать 73 земельных участка из земель, находящихся в государственной собственности, в т.ч.:

10 земельных участков под многоквартирные дома,

7 земельных участков под жилые дома индивидуального жилищного фонда (в т.ч. 3 земельных участка под одноквартирные дома),

3 земельных участка под нежилые строения и сооружения,

8 земельных участков под строительство малоэтажных жилых домов,

1 земельный участок под строительство детского дошкольного учреждения,

1 земельный участок под размещение объектов обслуживания населения и производственной деятельности,

2 земельных участка под озелененные территории общего пользования,

8 земельных участков под территории совместного использования (проезды),

9 земельных участков под объекты инженерной инфраструктуры,

25 земельных участков для перераспределения.

При образовании земельного участка под строительство малоэтажных домов, площадью 16888,00 кв.м, предусмотреть необходимость организации двух выездов с территории перспективного детского сада на ул. Луганскую, как на северную часть между домами № 5 и № 9, так и на южную часть между домами № 63 и № 65.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам.

Проектом планировки, для обеспечения нормативной ширины и проложения инженерных коммуникаций, устанавливаются параметры ул. Луганская и ул. Аллея смелых. Часть существующих земельных участков располагается за красными линиями вышеуказанных улиц и при строительстве может возникнуть необходимость в их изъятии для муниципальных нужд. Общая площадь изымаемых земель - 166,00 м2.

Сведения о частях земельных участков подлежащих изъятию отражены в таблице 1.

Табл. 1

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь | № п/п | Кадастровый номер | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 39:15:142016:20 | 20.00 | 3 | 39:15:142016:3 | 59.00 |
| 2 | 39:15:142016:21 | 87.00 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 166.00 |

3.2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

В соответствии с СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Т.к. жилые дома в данном квартале относятся к малоэтажной жилой застройке усадебного типа, то размер земельного участка должен быть не меньше рекомендуемых СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 5.7. приложение Д, т.е. размер земельных участков, выделяемых  под одно-, двухквартирные одно-, двухэтажные дома в застройке усадебного типа, составляет 400-600 м2 (включая площадь застройки).

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., минимальная площадь земельного участка, вновь образуемого для индивидуального жилого дома (включая площадь застройки) составляет 450 м2, максимальная площадь земельного участка, с учетом фактического землепользования и зарегистрированных имущественных прав составляет 1000 м2.

Проектные площади земельных участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 2.

#### Табл. 2

| № уч- ка | Разрешенное использование | Год стр-ва | Кол. эт. | Общ. площ. жил. пом. | Общ. площ. нежил. пом. | Кол кв. | Удельн. показа-тель зем. доли | Норматив. площадь зем. уч., кв.м | Фактич. Коэфф. | Проектная площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Луганская, 36 | до45 | 1 | 112.6 | 0 | 3 | 2.84 | 319.78 | 10.04 | 1130.00 |
| 2 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Луганская, 37 | 1950 | 1 | 71.5 | 0 | 2 | 2.84 | 203.06 | 16.22 | 1160.00 |
| 3 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Луганская, 39 | до45 | 1 | 130.9 | 0 | 4 | 2.84 | 371.76 | 8.83 | 1156.00 |
| 4 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Луганская, 40 | до45 | 1 | 56.3 | 0 | 2 | 2.84 | 159.89 | 17.23 | 970.00 |
| 5 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Луганская, 44 | до45 | 2 | 98.2 | 0 | 3 | 2.84 | 278.89 | 10.18 | 1000.00 |
| 6 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Луганская, 47 | до45 | 1 | 112.9 | 0 | 3 | 2.84 | 320.64 | 9.34 | 1054.00 |
| 7 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Луганская, 65 | до45 | 1 | 86.2 | 0 | 2 | 2.84 | 244.81 | 9.86 | 850.00 |
| 8 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Луганская, 70 | до45 | 1 | 73.9 | 0 | 2 | 2.84 | 209.88 | 11.98 | 885.00 |
| 9 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 163 | до45 | 1 | 121 | 0 | 3 | 2.84 | 343.64 | 9.92 | 1200.00 |
| 10 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 168 | до45 | 1 | 110.7 | 0 | 2 | 2.84 | 314.39 | 10.54 | 1167.00 |
|  | Всего: |  |  | 974.20 | 0.00 | 26 |  | 2766.73 |  | 10572.00 |

#### 3.2.2.  Выводы

В результате выполнения расчетов по определению нормативных площадей земельных участков существующих многоквартирных домов и выполнения проекта межевания территории в границах ул. О. Кошевого – ул. Луганская – ул. Двинская – ул. Окская – ул. Аллея смелых – ул. Н. Карамзина в Московском районе:

Сохраняется:

- 114 ранее образованных и зарегистрированных в ГКН земельных участков общей площадью – 199017,00 м2, в т.ч. в границах красных линий - 195942,00 м2;

- 6 ранее  образованных и незарегистрированных в ГКН земельных участков общей площадью – 5529,00 м2.

Подлежит снятию с кадастрового учета через суд или изменению разрешенного использования на «под строительство детского дошкольного учреждения»:

- 2 земельных участка общей площадью – 902,00 м2 с кадастровыми номерами 39:15:142016:5 и 39:15:142016:7.

Уточняется:

- 1 земельный участок площадью – 667,00 м2.

Образуется:

- 10 земельных участков под многоквартирные дома, общая площадь – 10572,00 м2;

- 7 земельных участков под жилые дома индивидуального жилищного фонда, общая площадь – 6305,00 м2 (в т.ч. 3 земельных участка под одноквартирные дома, общая площадь – 2585,00 м2);

- 3 земельных участков под нежилые строения, сооружения, общая площадь – 709,00 м2;

- 8 земельных участков под строительство малоэтажных жилых домов, общая площадь – 31161,00 м2;

- 1 земельный участок под строительство детского дошкольного учреждения, общая площадь – 12000,00 м2;

- 1 земельный участок под размещение объектов обслуживания населения и производственной деятельности, общая площадь – 5783,00 м2;

- 2 земельных участка под озелененные территории общего пользования, общая площадь – 19063,00 м2;

- 8 земельных участков под территории совместного использования (проезды), общая площадь – 2384,00 м2, в т.ч. в границах красных линий - 1595,00 м2;

- 9 земельных участков под объекты инженерной инфраструктуры, в т.ч. 4 земельных участка в границах красных линий, общая площадь – 460,00 м2,

- 25 земельных участков для перераспределения, общая площадь – 9352,00 м2.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках, санитарно-защитных зонах от приоритетных источников загрязнения, инженерных и транспортных коммуникаций, отражены на чертеже «Проект межевания территории (основной чертеж)».

3.3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2012 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 39,7000 | 39,7000 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 9,7000 | 9,7000 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 1,6877 | 4,8038 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 1,6877 | 4,8038 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | - | - |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - | - |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (муниципальные земли) | - " - | 2,0658 | 2,1118 |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,0709 | 1,8492 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 5,8756 | 0,9352 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее образованные сохраняемые земельные участки Ранее образованные уточняемые земельные участки | - " - | 29,9986 20,4546 0,0667 | 29,9986 20,4546 0,0667 |