# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Уфимская – ул. Береговая – ул. А. Невского – ул. Сержантская

(откорректировано по итогам публичных слушаний)

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка	3

Введение	4

1. Анализ существующего положения	5

2. Проектное решение	5

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов	6

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки	6

Таблица I	7

Таблица II	8

2.3. Выводы	9

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания	10

Б. Графический материал:______________________________________________________11

1. Опорный план. (План фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений.)	12

2. План границ земельных участков	13

3. Разбивочный план красных линий	14

В. Исходные данные___________________________________________________________15

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград"  № 1337 от 05.09.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"____16

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)	18

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО»	20

4. Выписки из ГКН	25

5. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов (исх. № и-КМИ-09/34734 от 01.11.2013 г.) о корректировке проекта межевания территории в границах красных линий ул. Уфимская – ул. Береговая – ул. А. Невского – ул. Сержантская	27

6. Заключение по итогам проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в границах красных линий ул. Уфимская – ул. Береговая – ул. А. Невского – ул. Сержантская от 01.11.2013 г. № И-КМИ-09/34854	28

А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Уфимская – ул. Береговая – ул. А. Невского – ул. Сержантская разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 1337 от 05.09.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт.

Основанием для внесения изменений в проект межевания является письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов (исх. № и-КМИ-09/34734 от 01.11.2013 г.) о корректировке проекта межевания территории в границах красных линий ул. Уфимская – ул. Береговая – ул. А. Невского – ул. Сержантская, заключение по итогам проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в границах красных линий ул. Уфимская – ул. Береговая – ул. А. Невского – ул. Сержантская от 01.11.2013 г. № И-КМИ-09/34854.

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в северо-восточной части города, в зоне общественно-жилого назначения.

Территория ограничена красными линиями ул. Уфимская – ул. Береговая – ул. А. Невского – ул. Сержантская.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:131834.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 15487,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена мало- и среднеэтажными жилыми домами довоенной и современной постройки.

На рассматриваемой территории ранее образовано 9 земельных участков.

Площадь ранее образованных земельных участков 10590,00 м2, в т.ч. в границах красных линий 10571,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ ранее образованных земельных участков, кроме земельного участка с кадастровым номером 39:15:131834:3, предлагаемого к уточнению.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам, для чего формируются части земельных участков под проезды.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.3.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий ул. Уфимская – ул. Береговая – ул. А. Невского – ул. Сержантская образуется 11 земельных участков:

| 9** | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. А. Невского, 45 | 823.00 |
| --- | --- | --- |
| 9/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 88.00 |
| 10*** | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. А. Невского, 47 | 652.00 |
| 10/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 55.00 |
| 11**** | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. А. Невского, 49-49А | 1190.00 |
| 11/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 263.00 |
| 12 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Уфимская, 14 | 771.00 |
| 13 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Уфимская, 16 | 1033.00 |
| 14 | для присоединения к земельному участку № 1 | 22.00 |
| 15 | для присоединения к земельному участку № 2 | 9.00 |
| 16 | территория совместного использования (проезд) | 190.00 |
| 17 | под нежилые строения | 112.00 |
| 18 | для присоединения к земельному участку № 5 | 112.00 |
| 19 | под гараж | 20.00 |
| Итого образуемых земельных участков | 4934.00 |
|  | **Земельный участок обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку № 18 |
|  | ***Земельный участок обременен правом беспрепятственного доступа к земельному участку № 9 |
|  | ****Земельный участок обременен правом беспрепятственного доступа к земельным участкам № 10 и № 2 |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 1,5487 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,4934 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,4469 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 0,4469 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,0322 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,0143 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " - | 1,0572 1,0572 |

Б. Графический материал

В. Исходные данные