# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Беговая (дома с 35 по 51) – ул. Коммунистическая (дома с 30 по 32)

(откорректировано по итогам проведения публичных слушаний)

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Таблица I

Таблица II

2.3. Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Б. Графический материал:________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений)

2. Проект границ земельных участков

3. Разбивочный чертёж красных линий

В. Исходные данные_____________________________________________________________

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград"  № 1337 от 05.09.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"______

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» и правил землепользования и застройки, городского округа «Город Калининград»

4. Выписки из ГКН

5. Заключение администрации городского округа «Город Калининград» по итогам проведения публичных слушаний 03.12.2013 года по проектам межевания территорий

6. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа "Город Калининград" от 26.12.2013 г. исх. № И-КМИ-09/42076

А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Беговая (дома с 35 по 51) – ул. Коммунистическая (дома с 30 по 32) разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 1337 от 05.09.2013 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 5 на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания отдельных территорий в границах городского округа «Город Калининград» от 27.09.2013 г., заключение администрации городского округа «Город Калининград» от 23.12.2013 г. № И-КМИ-09/41506 по итогам проведения публичных слушаний от 03.12.2013 г. по проектам межевания территорий, письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» от 26.12.2013г. № И-КМИ-09/42076.

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в южной части города, в зонах застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) и военных объектов и иных режимных территорий (В).

Территория межевания ограничена:

- с севера красными линиями улицы местного значения Минусинская;

- с востока красными линиями улицы районного значения Коммунистическая;

- с юга красными линиями односторонней улицы районного значения П.Морозова;

- с запада красными линиями улицы районного значения Беговая.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:150840.

Площадь территории межевания в границах красных линий составляет 105 626,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 2, 3 и 4 - этажными жилыми домами.

На рассматриваемой территории ранее образовано шесть земельных участков, общей площадью 85 786,00 м2, в том числе в границах красных линий 85 742,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполняется с учетом сохранения границ пяти ранее образованных смежных земельных участков (№2 - №6 по проекту) и уточнения одного ранее образованного земельного участка (№1 по проекту - 39:15:150840:5).

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам, для чего образуются части земельных участков под проезды.

Значительная часть территории межевания с юга расположена в санитарно-защитной зоне от приоритетных источников загрязнения (данная информация отражена в разделе В.3 «Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» и правил землепользования и застройки, городского округа «Город Калининград» – Ограничения, установленные по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности»).

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с СП 30-101-98 «Методическими указаниями по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.2.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий    Беговая (дома с 35 по 51) – ул. Коммунистическая (дома с 30 по 32) сохраняется пять земельных участков (№2 - 6 по проекту), уточняется один земельный участок (№1 по проекту - 39:15:150840:5) и образуется тринадцать земельных участков (№7 - №19 по проекту):

| 1* | под военный городок по ул. Коммунистическая, в/г №15 | 72528.00 | 39:15:150840:5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Образуемые земельные участки под многоквартирные дома, в т.ч.: |  |
| 7 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Беговая, 35-37 | 1602.00 |
| 7/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 60.00 |
| 8 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Беговая, 39-41 | 1681.00 |
| 8/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 29.00 |
| 9 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Беговая, 47-51 | 2443.00 |
| 10 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. П.Морозова, 115В | 1901.00 |
| 10/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 421.00 |
| 10/2 | проезд | 149.00 |
| 11 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. П.Морозова, 115Б | 2481.00 |
| 11/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 71.00 |
| 11/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 693.00 |
| 12 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Коммунистическая, 32-32Б | 3212.00 |
| 12/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 475.00 |
| 12/2 | проезд | 128.00 |
| 13 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Коммунистическая, 30 | 4073.00 |
| 13/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 191.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков под многоквартирные дома | 17393.00 |
| Образуемые земельные участки под нежилые здания, в т.ч.: |  |
| 14 | под здание котельной по ул. П.Морозова, 115Д | 1312.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков под нежилые здания | 1312.00 |
| Образуемые земельные участки с другим разрешённым использованием, в т.ч.: |  |
| 15 | для перераспределения между смежными земельными участками по ул. Беговая | 105.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков с другим разрешённым использованием | 105.00 |
| Образуемые земельные участки под земли общего пользования, в т.ч.: |  |
| 16 | под территорию совместного использования (проезд) по ул. П.Морозова | 426.00 |
| 16/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 140.00 |
| 17 | под контейнерную площадку по сбору ТБО по ул. П.Морозова | 57.00 |
| 18 | под контейнерную площадку по сбору ТБО по ул. Коммунистическая | 60.00 |
| 19 | под проезд общего пользования по ул. П.Морозова | 531.00 |
| 19/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 31.00 |
| 19/2 | охранная зона инженерных коммуникаций | 44.00 |
| 19/3 | охранная зона инженерных коммуникаций | 15.00 |
| 19/4 | охранная зона инженерных коммуникаций | 9.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков под земли общего пользования | 1074.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков | 19884.00 |
| ИТОГО | 105626.00 |
| *Границы земельного участка подлежат уточнению |  |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 10,5626 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 1,9884 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 1,7393 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 1,7393 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 0,2386 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,0105 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые и преобразуемые земельные участки | - " - | 8,5742 |

Б. Графический материал

В. Исходные данные