Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

Проект

межевания    территории

по ул. Судостроительной (дома 77-81, 81а)

Директор		Л.И. Глеза

Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих жилых домов _________

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки_____________________

Таблица 1

Таблица 2 ____________________________________________________________________

2.3 Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания ______________________

Б. Графический материал:___________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий

и элементами планировочных ограничений).

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный чертеж красных линий

В. Исходные данные

1. Постановление администрации городского округа "Город  Калининград" от 18.02.2014 г.   № 240 "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" _____________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа  "Город Калининград"

(фрагмент) _____________________________________________________________________

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» с приложением

А. Пояснительная записка

## Введение

Проект межевания территории по ул. Судостроительной (дома 77-81, 81а) разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ;

- СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.;

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов от 11.07.2007 г. №250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. №69;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов Калининграда от 29.06.2009 г.  №146;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г.Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда  от 28.12.2005 г. №465;

- Положением   «О    порядке    установления  границ  землепользований  (межевания) в  г. Калининграде», утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 21.11.2001 г. №330.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 18.02.2014 г.   № 240 " О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде»  и  муниципальный контракт от 17.02.2014 г. №3 «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в границах городского округа «Город Калининград».

## 1. Анализ существующего положения

Территория, на которую выполняется проект межевания, расположена в южной жилой части города,  в зоне общественно-жилого назначения. Территория межевания ограничена: границами ранее образованных земельных участков, красными   линиями  улицы районного значения – ул. Судостроительная, красными   линиями  второстепенного значения –               ул. Судостроительная 2-я.

Площадь территории межевания – 4590,00 м2.

Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 39:15:141302.

Существующая жилая застройка представлена 4-этажным многоквартирным домом довоенной постройки и 5-этажным многоквартирным домом современной постройки.

На территории межевания ранее образован 1 земельный участок.

Площадь ранее образованного земельного участка 4590,00 м2.

## 2. Проектное решение

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам под размещение объектов капитального строительства.

Проект межевания выполнен на основе сведений, полученных из ГКН (№39/14-ВС-33611 от 05.02.2014 г.).

Проектом предлагается:

- образовать 2 земельных участка путем раздела земельного участка с КН 39:15:141302:59.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам с земель общего пользования, для чего формируются части земельных участков под проезды.

### 2.1 Расчет нормативной площади земельных участков существующих зданий

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда  № 146 от 29.06.09г., а также с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Нормативный размер земельного участка каждого существующего многоквартирного дома рассчитывается по формуле:

где  - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых и нежилых помещений дома, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности и года

строительства.

#### Результаты расчета нормативной площади, проектной площади земельных участков существующих многоквартирных домов приведены в таблице 1.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице 2.

### 2.3 Выводы

В результате выполнения расчетов по определению нормативных площадей земельных участков существующих многоквартирных домов и выполнения проекта   межевания   территории   по ул. Судостроительной (дома 77-81, 81а), образуется 2 земельных участка, в т.ч.:

| 1 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Судостроительной, 77-81 | 1895.00 |
| --- | --- | --- |
| 1/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 103.00 |
| 1/2 | проезд | 346.00 |
| 1/3 | санитарно-защитная зона от приоритетных источников загрязнения | 1163.00 |
| 2 | под многоквартирный среднеэтажный дом по ул. Судостроительной, 81а | 2695.00 |
| 2/1 | охранная зона инженерных коммуникаций | 471.00 |
| 2/2 | проезд | 266.00 |
| 2/3 | санитарно-защитная зона от приоритетных источников загрязнения | 783.00 |
| Всего образуемых земельных участков | 4590.00 |

### 3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 0,4590 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 0,4590 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,4590 |
|  | территория малоэтажной застройки | - " - | 0,1895 |
|  | территория среднеэтажной застройки | - " - | 0,2695 |
|  | территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | - |
|  | территория объектов инженерной инфраструктуры (мун. земли и терр. под обслуживание водных объектов) | - " - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | - |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " – - " - | - - |
| Б. Графический материал: |

В. Исходные данные