# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

м е ж е в а н и я   т е р р и т о р и и

в границах красных линий

ул. Аллея смелых – ул. Клинская

(откорректировано по итогам проведения публичных слушаний)

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка

Введение

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Таблица I

Таблица II

2.3. Выводы

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Б. Графический материал:______________________________________________________

1. Опорный план. (План фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений.)

2. План границ земельных участков

3. Разбивочный план красных линий

В. Исходные данные___________________________________________________________

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград"  № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде"____

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО»

4. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов (исх. № и-КМИ-09/14324 от 19.05.2014 г.) о внесении изменений в проект межевания территории в границах красных линий ул. Аллея смелых – ул. Клинская ________________________

5. Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в границах красных линий ул. Аллея смелых – ул. Клинская № и-КМИ-09/13820 от 08.05.2014г.

А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Аллея смелых –            ул. Клинская разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 465;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 3 от 17.02.2014г «На выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания территорий и  постановке земельных участков на государственный учет в границах городского округа «Город Калининград».

Основанием для внесения изменений в проект межевания является письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов (исх. № и-КМИ-09/14324 от 19.05.2014 г.) о внесении изменений в проект межевания территории в границах красных линий ул. Аллея смелых – ул. Клинская и заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в границах красных линий ул. Аллея смелых – ул. Клинская № и-КМИ-09/13320 от 08.05.2014 г.

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в южной части города, в зоне застройки малоэтажными жилыми домами.

Территория межевания ограничена красными линиями ул. Аллея Смелых, ул. Клинская, ул. Муромская, ул. Ангарская.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:142009.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 28342,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена малоэтажными жилыми домами.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с рекомендациями              СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполнен на основе сведений, полученных из ГКН (№39/14-ВС-34145 от 05.02.2014 г).

Проект межевания выполняется с учетом уточнения границ ранее образованных земельных участков.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности и года строительства.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.3.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания территории в границах красных линий                 ул. Аллея смелых – ул. Клинская образуется 21 земельный участок:

| 21 | под жилой дом индивидуального жилищного фонда по ул. Клинская, 2 | 694.00 |
| --- | --- | --- |
| 21/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 67.00 |
| 22 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 111 | 562.00 |
| 22/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 205.00 |
| 22/2 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 23.00 |
| 23 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 113 | 447.00 |
| 23/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 181.00 |
| 23/2 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 41.00 |
| 24 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 115 | 546.00 |
| 24/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 139.00 |
| 24/2 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 181.00 |
| 25 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 117 | 412.00 |
| 25/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 141.00 |
| 25/2 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 43.00 |
| 26 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 119 | 515.00 |
| 26/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 232.00 |
| 26/2 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 54.00 |
| 27 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 125 | 433.00 |
| 27/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 134.00 |
| 27/2 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 32.00 |
| 28 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул. Аллея смелых, 127 | 370.00 |
| 28/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 17.00 |
| 28/2 | проезд - | 12.00 |
| 28/3 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 43.00 |
| 29 | под жилой дом индивидуального жилищного фонда по ул. Клинская, 30-32 | 1000.00 |
| 30 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул.Клинская, 18-20 | 1698.00 |
| 31 | под многоквартирный малоэтажный дом по ул.Клинская, 14-16 | 1646.00 |
| 31/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 34.00 |
| 32 | под отдельно стоящий гараж для личного пользования | 42.00 |
| 33 | под отдельно стоящий гараж для личного пользования | 29.00 |
| 34 | под контейнерную площадку для сбора ТБО | 43.00 |
| 35 | для благоустройства и озеленения территории | 114.00 |
| 35/1 | охранная зона ЛЭП- | 59.00 |
| 36 | под устройство детских площадок для многоквартирных домов по ул. Аллея смелых, 111 - 127 | 296.00 |
| 36/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 172.00 |
| 37 | для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Клинская, 10-12 | 602.00 |
| 38 | для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Клинская, 22-24 | 649.00 |
| 38/1 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 35.00 |
| 39 | для благоустройства территории многоквартирного дома по ул. Клинская, 22-24 | 241.00 |
| 40 | для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:142009:20 | 6.00 |
| 41 | проезд совместного использования | 1328.00 |
|  | Всего образуемых земельных участков | 28342.00 |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 2,8342 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 1,1674 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,8324 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 0,8324 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | - |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 0,1498 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые земельные участки | - " - | 1,4416 |

Б. Графический материал

В. Исходные данные