# Экз.

Администрация городского округа «Город Калининград»

Комитет архитектуры и строительства

МП «Городской центр геодезии»

городского округа «Город Калининград»

# Проект

межевания территории в границах красных линий

ул. Красноярская – ул. Марш. Баграмяна

(откорректировано по итогам проведения публичных слушаний)

Директор								Глеза Л.И.

# Калининград

2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Пояснительная записка_______________________________________________________

Введение______________________________________________________________________

1. Анализ существующего положения______________________________________________

2. Проектное решение___________________________________________________________

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков существующих жилых домов

2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки__________________

Таблица I _______________________________________________________________

Таблица II______________________________________________________________

2.3. Выводы____________________________________________________________________

3.Основные технико-экономические показатели проекта межевания____________________

Б.Графический материал:________________________________________________________

1. Опорный план (план фактического использования территории с планом красных линий и элементами планировочных ограничений)__________________________________________

2. Проект границ земельных участков______________________________________________

3. Разбивочный чертёж красных линий_____________________________________________

В.Исходные данные_____________________________________________________________

1. Постановление администрации городского округа "Город Калининград" "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде" № 240 от 18.02.2014 г.__________

2. Карта градостроительного зонирования городского округа “Город Калининград” (фрагмент)_____________________________________________________________________

3. Данные генерального плана города, выполненного НПФ «ЭНКО» и правил землепользования и застройки, городского округа «Город Калининград»________________

4. Письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов (исх. № и-КМИ-09/13597от 12.05.2014 г.) о внесении изменений в проект межевания территории в границах красных линий ул. Красноярская – ул. Марш. Баграмяна ________________________

5. Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в границах красных линий ул. Красноярская – ул. Марш. Баграмяна № и-КМИ-09/13837 от 14.05.2014г.

А. Пояснительная записка

### Введение

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Красноярская – ул. Марш. Баграмяна разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы                          и утверждения градостроительной документации» (утв. постановлением Госстроя РФ                                   от 29 октября 2002 г. № 150);

- Положением «О порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- Постановлением администрации городского округа «Город Калининград» о разработке проекта межевания на конкретную территорию;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генеральным планом муниципального образования «Город Калининград», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.02.2006 г. № 69;

- «Проектом зон охраны объектов культурного наследия», разработанным НПФ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) и утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 28.12.2005 г. № 4065;

- Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 г. № 146;

- Положением «О порядке установления границ землепользования (межевании) в г.Калининграде», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда №330 от 21.11.2001 г.

Основанием для разработки проекта межевания является постановление администрации городского округа "Город Калининград" № 240 от 18.02.2014 г. "О разработке проектов межевания территорий в городе Калининграде", муниципальный контракт № 3 от 17.02.2014 г. на выполнение комплекса работ по разработке проектов межевания отдельных территорий в границах городского округа «Город Калининград» и постановке земельных участков на государственный кадастровый учет в 2014 году.

Основанием для внесения изменений в проект межевания является письмо комитета муниципального имущества и земельных ресурсов (исх. № и-КМИ-09/13597от 12.05.2014 г.) о внесении изменений в проект межевания территории в границах красных линий ул. Красноярская – ул. Марш. Баграмяна и заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту межевания территории в границах красных линий ул. Красноярская – ул. Марш. Баграмяна № и-КМИ-09/13837 от 14.05.2014 г.

## Анализ существующего положения

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в центральной жилой зоне в историческом ядре города, в обслуживающе- жилой подзоне исторического центра города (ОИ-7).

Территория межевания ограничена:

- с севера – земельным участком с кадастровым номером 39:15:132327:54;

- с востока - земельными участками с кадастровыми номерами 39:15:132331:8 и 39:15:132331:17;

- с юга -  красными линиями улицы местного значения – ул. Марш. Баграмяна;

- с запада красными линиями улицы местного значения – ул. Красноярская;

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 39:15:132327.

Площадь территории межевания составляет 14 401,00 м2.

Существующая жилая застройка представлена 10-12-этажными жилыми домами современной постройки.

На рассматриваемой территории ранее образовано 1 земельный участок, площадью 14 358,00 м2.

## 2. Проектное решение

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполняется с учетом раздела ранее образованного земельного участка с кадастровым номером 39:15:132327:4.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда и подхода ко всем образуемым земельным участкам, для чего образуются части земельных участков под проезды и под пешеходные связи.

Проект выполнен на основании сведений, полученных из ГКН: кадастровый план территории №39/14-ВС-33937 от 05.02.2014 г.

2.1. Расчет площади нормативных земельных участков

существующих многоквартирных домов

Проект межевания территории выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого жилого здания, расположенного в квартале, с учетом сохранения ранее образованных земельных участков.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности и года строительства.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер земельного участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности и года строительства

Данные по жилому фонду и результаты расчетов площадей земельных участков                         приведены в таблице I.

### 2.2. Расчет площади благоустройства существующей жилой застройки

Расчет площади нормативного благоустройства существующей жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 7.5, на основании данных по количеству проживающих в квартале на момент разработки проекта межевания.

#### Результаты расчета приведены в таблице II

#### 2.2.  Выводы

В результате выполнения проекта межевания в границах красных линий ул.Красноярская – ул. Марш. Баграмяна выполняется раздел земельного участка с кадастровым номером 39:15:132327:4 № 1 по проекту и образуются 3 земельных участка № 2-4 по проекту под жилые дома и 4 земельных участков №5-8 по проекту с другим разрешенным использованием, общей площадью 14 401,00 м2 в т.ч.:

| Образуемые земельные участки под многоквартирные дома, в т.ч.: |  |
| --- | --- |
| 2 | под многоквартирный многоэтажный дом, в т.ч.: | 3397.00 | ул.Красноярская,2-4 |
| 2/1 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей- | 576.00 |  |
| 2/2 | пешеходные связи - | 55.00 |  |
| 2/3 | пешеходные связи - | 14.00 |  |
| 2/4 | детская площадка совместного использования - | 56.00 |  |
| 3 | под многоквартирный многоэтажный дом, в т.ч.: | 4454.00 | ул.Марш.Баграмяна,6-12 |
| 3/1 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей- | 701.00 |  |
| 3/2 | пешеходные связи - | 60.00 |  |
| 3/3 | детская площадка совместного использования - | 274.00 |  |
| 3/4 | детская площадка совместного использования - | 137.00 |  |
| 3/5 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 35.00 |  |
| 4 | под многоквартирный многоэтажный дом, в т.ч.: | 1859.00 | ул.Марш.Баграмяна,4 |
| 4/1 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей- | 64.00 |  |
| 4/2 | охранная зона инженерных коммуникаций - | 106.00 |  |
| 4/3 | детская площадка совместного использования - | 45.00 |  |
| 4/4 | проезд - | 90.00 |  |
|  | Всего под многоквартирные дома | 11986.00 |  |
| 5 | для присоединения к земельному участку с кадастровым номером 39:15:132331:8 | 55.00 | ул.Красноярская |
| 5/1 | проезд - | 25.00 |  |
| 6** | для присоединения к земельному участку многоквартирного дома по ул. Марш.Баграмяна, 4 | 43.00 | ул.Марш.Баграмяна |
| 7 | под улично-дорожную сеть - ул. Красноярская | 2317.00 | ул.Красноярская |
| 8 | территория инженерных коммуникаций и озеленения | 2276.00 | ул.Марш.Баграмяна |
| 8/1 | охранная зона инженерных коммуникаций, зона для строительства перспективных сетей- | 1959.00 |  |
| Всего земельных участков с другим разрешенным использованием | 4691.00 |  |
| Итого | 14401.00 |  |
| *Земельный участок подлежит разделу. ** Земельный участок полностью расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций. |

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 1,4401 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию | - " - | 1,4401 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 0,9710 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | - |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | 0,9710 |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | - |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками под размещение нежилых объектов под земли общего пользования | - " – - " – - " - | 0,0098 - 0,4593 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее созданные сохраняемые и преобразуемые земельные участки | - " – - " – | - - |

Б. Графический материал

В. Исходные данные