ООО «КомплексПроект»

__________________________________________________________________

160009, г.Вологда, ул. Мальцева, д. 30-91, тел/факс (8172) 75-82-53

Свидетельство о допуске № 1068.03-2014-3525191368-П-133

Муниципальный заказчик: Комитет архитектуры и строительства

администрации городского округа

«Город Калининград»

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТАКАХ ПЛАНИРУЕМОГО           РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Директор ООО «КомплексПроект»							                                                             Батин В.А.

Главный архитектор проекта						                                                                       Снятков Я.С.

г. Вологда

2014 г.

| Исполнитель: ООО “КомплексПроект” |
| --- |
| Авторский коллектив: |
| п/п | Занимаемая должность | Подпись | Фамилия, и., о. | №№ раздела |
| 1 | Главный архитектор проектов |  | Снятков Я.С. |  |
| 2 | Главный инженер проектов |  | Третьяков Г.В. |  |
| 3 | Архитектор, кадастровый инженер |  | Шибаева А.А. |  |
| 4 | Архитектор, кадастровый инженер |  | Сумарокова С.С. |  |
| 5. | Инженер ВК |  | Шерстянкин Г.Л. |  |
| 6. | Инженер ГС |  | Баранов Н.А. |  |
| 7. | Инженер ЭС |  | Щукин А.С. |  |

справка  гапа

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций.

Главный архитектор проекта		_________________	___________________________Снятков Я.С.

Состав проектных материалов:

- Материалы основной части:

1. Положения об объектах капитального строительства

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |
| 1 | Основной чертеж планировки территории | ПП-1 | 1:1000 |

II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1.Текстовая часть

Пояснительная записка

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПП-2 | 1:20000 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | ПП-3 | 1:1000 |
| 3 | Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковочных мест и схема движения транспорта | ПП-4 | 1:1000 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПП-5 | 1:1000 |
| 5 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | ПП-6 | 1:1000 |
| 6 | Разбивочный чертеж красных линий | ПП-7 | 1:1000 |
| 7 | Схема сетей водоснабжения и водоотведения | ПП ВК | 1:1000 |
| 8 | Схема сетей газоснабжения | ПП ГС | 1:1000 |
| 9 | Схема сетей электроснабжения | ПП ЭС | 1:1000 |
| 10 | Схема сетей ливневой канализации | ПП ЛК | 1:1000 |

III. Проект межевания территории

1.Текстовая часть

Пояснительная записка

2. Графическая часть

| № | Наименование карты | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорный план | ПМ-1 | 1:1000 |
| 2 | Основной чертеж | ПМ-2 | 1:1000 |

# Содержание

Содержание	2

ВВЕДЕНИЕ	2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	2

I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ	2

1.1. Решения генерального плана	2

1.2. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки	2

1.3. Природные и инженерно-строительные условия	2

1.4. Историческая справка	2

1.5. Жилищный фонд. Система культурно-бытового обслуживания населения	2

1.6. Улично-дорожная сеть, транспорт	2

1.7. Зоны с особыми условиями использования территории,    планировочные ограничения	2

1.8. Выводы общей характеристики территории	2

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	2

2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории	2

2.1.1.Население	2

2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства	2

2.1.3. Планируемое развитие системы  культурно-бытового обслуживания населения	2

2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания,  улично-дорожная сеть	2

2.1.5. Благоустройство и озеленение	2

2.1.6 Вертикальная планировка и планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения	2

2.1.6.1 Вертикальная планировка, осушение территории,  зоны особого режима	2

2.1.6.2 Водоснабжение	2

2.1.6.3 Водоотведение	2

2.1.6.4. Ливневая канализация	2

2.1.6.5 Теплоснабжение	2

2.1.6.6 Газоснабжение	2

2.1.6.7 Электроснабжение	2

2.1.6.8. Наружное освещение	2

2.1.6.9 Телефонизация и телевидение	2

III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	2

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	2

4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	2

4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	2

4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	2

4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях	2

4.5 Мероприятия по гражданской обороне	2

V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2

VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2

VII. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМАМ ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ   КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ	2

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

ВВЕДЕНИЕ	2

1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования территории	2

1.2.Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов	2

1.2.1 Характеристики развития системы транспортного обслуживания   территории	2

1.2.2 Характеристики развития жилой застройки	2

1.2.3 Характеристики развития системы культурно-бытового обслуживания населения	2

1.3 Основные технико-экономические показатели	2

1.4 Инженерная подготовка	2

1.4.1 Вертикальная планировка	2

1.4.2 Осушение территории	2

1.4.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения	2

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

1. Исходные материалы для подготовки проекта межевания территории	2

2. Цели и задачи проекта межевания территории	2

3. Характеристика территории	2

4. Проектируемые земельные участки	2

5. Земельные участки, предлагаемые к переоформлению	2

5. Заключение	2

Приложение 1. Экспликация земельных участков	2

ПРИЛОЖЕНИЯ	2

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	2

1.	Постановление администрации городского округа «Город Калининград» № 999 от 12.07.2013 «О разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах: просп. Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе»	2

2.	Техническое задание на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе от 2014 года	2

3.	Информация о наличии объектов культурного наследия	2

4.	Информация об образовательных учреждениях	2

5.	Техническое задание № 20/12 на разработку проекта строительство ул. Велосипедная дорога в Центральном районе г. Калининграда	2

6.	Техническое заключение от МУП «Водоканал» для разработки раздела                                водоснабжения и водоотведения	2

7.	Технические условия ОАО «Ростелеком»	2

8.	Техническое задание ОАО «Калининградгазификация»	2

9.	Технические условия ОАО «Янтарьэнерго»	2

10.	Ответ от Роспотребнадзора по Калининградской области	2

11.	Технические условия на выполнение мероприятий по инженерной подготовке земельного участка и подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения МУП «Гидротехник» Городского округа «Город Калининград»	2

12.	Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от главного управления МЧС России по Калининградской области	2

13.	Технические условия на проектирование наружного освещения улицы от муниципального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика»	2

14.	Кадастровый план территории 39:15:111514	2

15.	Кадастровый план территории 39:15:111502	2

16.	Кадастровый план территории 39:15:111503	2

17.	Кадастровый план территории 39:15:111512	2

18.	Кадастровый план территории 39:15:111512	2

19.	Кадастровый план территории 39:15:111504	2

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Постановление администрации городского округа «Город Калининград» № 999 от 12.07.2013 «О разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах: просп. Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе»;

- Комитет архитектуры и строительства администрации     городского округа «Город Калининград». Техническое задание на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе от 2014 года;

- Информация об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в границах: проспект Победы – ул.Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе г. Калининграда. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области. Исх. №1558 от 04.08.2014 г.;

- Информация об образовательных учреждениях. Комитет по образованию Администрации городского округа «Город Калининград». Исх.№ 2544 от 17.08.2014 г.;

- Техническое задание № 20/12 на разработку проекта строительство ул. Велосипедная дорога в Центральном районе г. Калининграда от начальника управления – главного архитектора города Калининграда.

- Техническое заключение от МУП «Водоканал» городского округа «Город Калининград» с исх. № Тз-1124 от 12.09.2014 г.;

- Технические условия на проектирование планировки и межевания территории в границах: пр-т Победы – ул.Горная – ул. Велосипедная дорога – ул.Радищева в Центральном районе г.Калининграда от ОАО «Ростелеком» межрегиональный филиал «Северо-Запад» Калининградский филиал с исх. №0203/05/3493-14 от 24.06.2014 г.;

- Техническое задание на разработку проектной документации «Проект планировки с проектом межевания в его составе в границах: проспект Победы – ул.Горная – ул.Велосипедная дорога – ул.Радищева в Центральном районе г. Калининграда» от ОАО «Калининградгазификация» № 190 от 20.10.2014 г.;

- Технические условия на разработку проекта планировки с проектом межевания в его составе в границах: проспект Победы – ул.Горная – ул.Велосипедная дорога – ул.Радищева в Центральном районе г. Калининграда  от ОАО «Янтарьэнерго» с исх.№5/2553 от 19.08.2014 г.;

- Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области. Кадастровые планы территории от 01.07.2014 № 39/14-ВС-191938; № 39/14-ВС-191961, № 39/14-ВС-191951, № 39/14-ВС-191941, № 39/14-ВС-191918, № 39/14-ВС-191926, № 39/14-ВС-233306, № 39/14-ВС-236317;

- Ответ  Роспотребнадзора по Калининградской области с исх.№ 19/478-04-4 от 12.08.2014;

- Технические условия на выполнение мероприятий по инженерной подготовке земельного участка и подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения от МУП «Гидротехник» Городского округа «Город Калининград» №678 от 11.09.2014 г.;

- Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера № 24 от 18 Сентября 2014 г. с исх. № Н836-3-1-6 от 19.09.2014 г. от главного управления МЧС России по Калининградской области;

- Технические условия на проектирование наружного освещения улицы  с исх. № 168 от 24.06.2014 г. от муниципального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика».

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе г. Калининграда разработан на основании задания на разработку градостроительной документации комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» и выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительным кодексом РФ

- Земельным кодексом РФ

- Водным кодексом РФ

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция)  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010г. № 820

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Калининградской области

Основанием для проектирования являются:

- Постановление администрации городского округа «Город Калининград» № 999 от 12.07.2013 «О разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах: просп. Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе»;

- Техническое задание на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе, выданное  14.07.2014 г., согласно Муниципального контракта № 2014.172229 от 14.07.2014 г. Комитетом архитектуры и строительства администрации     городского округа «Город Калининград»;

- Календарный план выполнения работ.

В сборе исходных данных ООО «КомплексПроект» участвовало совместно с комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Проект разработан в расчете на перспективу, первая очередь строительства до 2020 года, вторая очередь строительства – до 2034г.

Проект планировки разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Действующий Градостроительный кодекс РФ;

- Положение «О порядке разработки, согласования, экспертизы и  утверждения градостроительной документации», утверждённое решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов МДС-1.99;

- Инструкцией «О порядке проектирования и становления красных линий городских и других поселений»;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, утверждения градостроительной документации» № 4207 от 12.02.2003 г.;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- Техническое задание к проекту планировки территории.

При разработке проекта планировки использовались следующие графические и текстовые материалы:

- генеральный план г. Калининград,  выполненный в 1999 - 2002 гг. Научно-проектным институтом пространственного планирования “ЭНКО” (Санкт-Петербург), утвержденный решением городского Совета депутатов г. Калининград от 22.02.2006 г. № 69;

- правила землепользования и застройки г. Калининград,  выполненные в 1999 - 2002 гг. Научно-проектным институтом пространственного планирования “ЭНКО” (Санкт-Петербург),  утвержденные решением окружного Совета депутатов г. Калининград от 29.06.2009 г. № 146;

ООО «КомплексПроект» разработана документация на основании свидетельства о допуске № 1068.03-2014-3525191368-П-133.

На проектируемую территорию оказывают негативное влияние два производственных объекта: литейный цех вагоностроительного завода (СЗЗ -1000 м), расположенный к юго-западу от территории проекта планировки и  ТЭЦ №1 (СЗЗ – 1000 м), расположенная к юго-востоку от данной территории.

Проект планировки выполнен на топографической съемке М 1:1000, выполненной МП «Городской центр геодезии» городского округа «Город Калининград» в 2014 г в МСК-39, балтийской системе высот.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.                            КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

## 1.1. Решения генерального плана

В соответствии с генеральным планом муниципального образования «Город Калининград» и правилами землепользования и застройки проектируемая территория в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе находится в следующих зонах:

- зона застройки общественно-жилого назначения (ОЖ);

- зона малоэтажной застройки исторических центров (ЖИ);

- зона садоводств и дачных участков (Ж-5);

- зона застройки делового, общественного и коммерческого назначения      (О-1);

- зона учреждений здравоохранения и социальной защиты (О-2);

- зона лесопарков, городских лесов (Р-2);

- зона прочих городских территорий (ПР-2).

Транспортная схема, предлагаемая в генеральном плане  принята за основу проектного решения проекта планировки, также генеральным планом предусматривается сохранение на проектируемой территории существующей этажности жилой застройки и плотности застройки, соответствующей этажности.

В соответствии с решениями генерального плана г. Калининграда, настоящим проектом планировки территории предусматривается сохранение и реконструкция сложившейся уличной сети с устройством новой магистральной улицы городского значения 	по ул. Велосипедная дорога, в настоящее время выполняющей функции улицы в жилой застройке местного значения.

## 1.2. Общие сведения по использованию территории на период подготовки проекта планировки

Территория проектируемого жилого района расположена в юго-восточной части Центрального района г. Калининград.

Границами проектируемого жилого района являются: на севере – ул.Дмитрия Донского, пр.Победы; на востоке – ул.Горная; на юге – ветка железной дороги ; на западе – ул.Каштановая Аллея. Площадь участка в границах проектирования составляет 60 га.

Западная часть территории  застроена жилыми домами различной этажности от 1 до 5 этажей. Улицы Велосипедная дорога, Каштановая аллея, Коломенская – одно-двух-трех этажными домами и домами с приусадебными участками. Восточная часть участка расположена на незастроенной территории и характеризуется большим количеством зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников. Участок попадает в зону негативного воздействия от вагоностроительного завода, ТЭЦ №1 и железной дороги, проходящей в южной части территории.

В южной части территории проходит ветка железной дороги.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 14.03.2012 №367 и техническим заданием № 20/12 на разработку проекта строительство ул. Велосипедная дорога в Центральном районе г. Калининграда, выданным  начальником управления – главным архитектором города Калининграда,  в южной части территории проекта планировки, параллельно железнодорожной ветке, будет проходить магистральная улица общегородского значения от ул. Горной до ул. Радищева.

На территории расположен заброшенный парк (на данной территории ранее располагалось немецкое кладбище), напротив него, через улицу Дмитрия Донского располагается центральный парк культуры и отдыха (бывший парк Луизенваль). Вдоль парка с севера на юг протекает ручей Парковый.

Из административно-хозяйственных, общественных зданий на территории проекта планировки расположены: автоцентр с автомойкой и с сопутствующим сервисным обслуживанием (магазин, кафе), автосервис, областная больница, центральный районный суд, два продуктовых магазина, отделение Посольства Республики Беларусь, университет и испытательный центр 5-й Центральной лаборатории горючих и смазочных материалов Балтийского Флота.

Вдоль железнодорожной ветки расположены садоводческие и дачные участки СНТ «Сад №1».

Рельеф местности имеет сильное понижение в центральной части к ручью, перепад до 12.4 м, на остальной территории рельеф ровный с общим понижением в южном направлении к железнодорожной ветке. Абсолютные отметки высот от 2 до 17 метров с углами наклона поверхности до 20.

Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- береговая полоса ручья (территория общего пользования) – 5 м;

- водоохранная зона, совпадающая с прибрежно-защитной полосой – 50 м;

- санитарно-защитная зона от железной дороги – 50 м (при условии проведения специальных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия);

- санитарно-защитная зона от КНС – 50 м;

- санитарно-защитная зона от литейного цеха вагоноремонтного завода – 500 м. (на данный момент литейный цех не функционирует, ведутся переговоры по уменьшению санитарно-защитной зоны);

- санитарно-защитная зона от ТЭЦ №1 – 500 м;

- санитарно-защитная зона от автомойки – 100м;

- санитарно-защитная зона от автосервиса– 100м (в связи с проектом реконструкции улицы Велосипедная дорога, подлежит ликвидации или выносу).

## 1.3. Природные и инженерно-строительные условия

Климат

Территория проектируемого жилого района расположена в юго-восточной части Центрального района г. Калининград.

Город Калининград относится к климатическому району II-Б. Зима мягкая, с частыми длительными оттепелями. Весна прохладная с медленным нарастанием температуры воздуха. Лето умеренно теплое, однако нередки дождливые и прохладные погоды. Осень теплая и продолжительная. Среднемесячная температура самого теплого месяца года июля равна +17,7 °С, самого холодного месяца января 3,4 °С. Продолжительность безморозного периода 172 суток. Средняя годовая температура воздуха - +7.2 °С. Абсолютные  колебания температур воздуха могут достигать значительных величин – от +35°С в июле, до -36°С в январе. Продолжительность безморозного периода – 180 дней, последние заморозки отмечаются в конце апреля, первые в третьей декаде октября.

Число дней в году со среднесуточной температурой воздуха больше + 5°С – порядка 200; больше +10°С – 140, больше +15°С – до 70.

Дата наступления первого мороза 24 октября, последнего – 25 апреля. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 710 мм, из них, осадки теплого сезона составляют 471 мм. За многолетний период максимум атмосферных осадков наблюдался 110 мм.  Нормативная снеговая нагрузка для города Калининграда принимается 70 кг/м2. Снежный покров неустойчивый и достигает высоты 19-20 см. Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года – 82%, в ноябре-январе она возрастает до 90%. Число пасмурных дней достигает 150, полуясных – 182, ясных – 33, число дней с туманами – до 56 за год, преобладают туманы осенью.

Осадки превышают испарение, что приводит к сезонному избыточному увлажнению.

Район относится к зоне активной ветровой деятельности, в течение года преобладают ветры южного и западного направлений, для холодного периода характерны ветры южного, для теплого периода – западного и северо-западного направлений.

Ниже, в таблице, проводится повторяемость ветров (в %).

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 8 | 7 | 8 | 14 | 19 | 12 | 18 | 14 |
| январь | 5 | 4 | 6 | 14 | 25 | 20 | 16 | 10 |
| июль | 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 29 | 26 |

Среднегодовая скорость ветра 5.2 м/сек., зимой и осенью достаточно  часты ветры со скоростью 6-11 м/сек. Число дне	й с сильными ветрами (штормами) со скоростью более 15 м/сек. достигает 35 дней в году. Штормовые ветры иногда достигают ураганной силы – до 25 – 40 м/сек., нанося большой ущерб природе и народному хозяйству.

Из-за отсутствия устойчивого снежного покрова метели редки, не более 10 дней в год.

По строительно-климатическому районированию СНиП 23.01.99 «Строительная климатология») территория относится к зоне II-Б. Температура воздуха для отопления принимается равной -19°С, для вентиляции - - 8°С. Продолжительность отопительного периода -193 дня.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-западных, западных направлений с повторяемостью 35%, а также южной и юго-восточной повторяемости - 25%. Средняя за год скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Наибольшей скоростью обладает западный ветер. Зимой его средняя скорость составляет 5,5 м/сек. Сильный ветер со скоростью, превышающей 8 м/сек., отмечается в течение 91 дня в году.

Снежный покров в Калининграде неустойчивый: в среднем в течение одного года из трех устойчивого снежного покрова не образуется.

Из неблагоприятных явлений погоды в городе следует отметить  значительную повторяемость туманов, а также достаточно длительное воздействие циклонических барических полей (173 дня в год). Это приводит к резким перепадам температуры и давления, что вызывает метеотропные реакции у больных и ослабленных людей. Туманы в Калининграде наблюдаются в течение всего года, но в холодный период они образуются в 2 раза чаще, чем в теплый. В среднем за год бывает 58 дней с туманами.

В биоклиматическом отношении территория города характеризуется как благоприятная. Среднегодовая повторяемость комфортных погодных условий составляет 35%. Дискомфорт вносит большое число дней с туманом и облачностью. Это способствует накоплению вредных веществ в атмосфере и образованию новых токсичных веществ.

Калининград расположен в наиболее благоприятном, с точки зрения

строительства, подрайоне. Расчетная температура для отопления составляет 18 °С, продолжительность отопительного сезона 195 суток.

Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП 2.02.01-83 для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 0,64 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 0,77 м.

Центральная часть проектируемой территории свободна от застройки, остальная территория занята жилыми домами различной этажности, домами с приусадебными участками, индивидуальными участками садоводческих обществ.

Поверхность участка ровная с абсолютными отметками 19,30 м – на севере и 3,17 м  на юге.

## 1.4. Историческая справка

Территория проектируемого жилого района расположена в юго-восточной части Центрального района г. Калининград.

Центральный район Калининграда находится на территории кёнигсбергских районов Фордер-Хуфен и Миттель-Хуфен и части района Амалиенау, которые вошли в состав Кёнигсберга только в начале XX века.

До 1952 года район входил в состав Сталинградского района Калининграда, из которого был выделен указом президиума ВС РСФСР от 7 января 1952 года. Своё название район получил потому, что в середине XX века предполагалось разместить центр Калининграда в точке пересечения улиц Карла Маркса и Комсомольской.

На рассматриваемой территории между проспектом Мира, улицей Пушкина, Дмитрия Донского и улицей Сержанта Колоскова расположен центральный парк Калининграда (ранее — Парк культуры и отдыха имени Калинина, до войны — Луизенваль). Через парк протекает Парковый ручей (бывший Хуфенфрайграбен ). Площадь парка — примерно 47 га.

Нынешний Центральный парк состоит из довоенного парка Луизанваль и третьего альтштадтского кладбища.

История парка Луизенваль начинается в конце XVIII века. Тогда на этой территории находилась усадьба Пойентеров с парком. В 80-е годы XVIII поместье и парк приобрёл обер-бургомистр Т. Г. Фон Гиппель. По его инициативе парк был перепланирован в соответствии с английскими принципами. В 1796 году у наследников Фон Гиппеля парк приобрёл советник по делам школ К. Г. Бусольт. Он дал парку название Луизенваль в честь своей жены Луизы.

В 1808—1809 году парк стал летней резиденцией прусского королевского семейства. Особенно парк любила королева Луиза (впоследствии название парка часто ассоциировалось с ней). В парке был выстроен небольшой дом, в котором во время пребывания в Кёнигсберге жила королева.

Во время своей коронации в 1861 году парк посетил король Вильгельм I. Парк оставался собственностью королевской четы до 1914 года, когда Вильгельм II подарил парк городу. В начале XX века домик королевы Луизы, который к тому времени оказался отделён от парка новой улицей (Хуфеналее, ныне проспект Мира) использовался как дом отдыха для беременных женщин.

После Второй мировой войны парк Луизенваль и старое Третье альштадсткое кладбище были объединены в новый парк, названный в честь Калинина.

## 1.5. Жилищный фонд.                                                                                                Система культурно-бытового обслуживания населения

На территории расположены жилые дома различной этажности, дома с приусадебными участками, индивидуальные участки садоводческих обществ.

Количество существующих жилых домов в границах проектирования – 72.

Общая площадь существующего жилого фонда составляет приблизительно   38290 м².

Данные по существующему жилому фонду приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | 11 | 3 | кирпич | 40 |
| 2 | Жилой дом | 44 | 2 | кирпич | 44 |
| 3 | Жилой дом | 10 | 1 | кирпич | 10 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (строящийся) | 3 | 3-5 | кирпич | 191 |
| 5 | Жилой дом (строящийся) | 3 | 1-2 | - | 3 |
| 6 | Жилой дом | 1 | 4 | кирпич | 32 |
|  | ВСЕГО: | 72 |  |  | 320 |

Из учреждений обслуживания населения на территории проекта планировки расположены: автосервис, автомойка, магазин, кафе, ночной клуб, областная больница, центральный районный суд, два продуктовых магазина, отделение Посольства Республики Беларусь, здание университета и испытательный центр 5-й Центральной лаборатории горючих и смазочных материалов Балтийского Флота.

## 1.6. Улично-дорожная сеть, транспорт

Транспортная схема, заложенная в Генеральном плане города Калининграда, лежит в основе проектируемой улично-дорожной сети. Территория проекта планировки  находится в границах улиц Дмитрия Донского, пр. Победы, ул. Горной, ул. Каштановая Аллея и реконструируемой магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения Велосипедная дорога. Проектом планировки предлагается реконструкция улицы Велосипедная дорога от ул. Горной до ул.Радищева с устройством раздельной проезжей части по две полосы в каждом направлении и с устройством круговой развязки на перекрестке с ул. Горная. Для подъезда к дачным участкам предлагается формирование улицы, параллельной новой ул. Велосипедная дорога с выездом на проектируемую круговую развязку на перекрестке улиц Горная и Велосипедная дорога и ул. Каштановая аллея. Остальные улицы в границах проекта планировки сохраняются без изменений.

Таблица 1.6.1 Классификация существующей улично-дорожной сети

| № | Наименование | Классификация, согласно СП 42.13330.2011 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дмитрия Донского | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная |
| 2 | ул. Горная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| 3 | ул. Каштановая Аллея | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 4 | ул. Коломенская | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 5 | ул. Марата | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 6 | ул. Без названия | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 7 | ул. Велосипедная дорога | Улица местного значения: улица в жилой застройке |

## 1.7. Зоны с особыми условиями использования территории,                           планировочные ограничения

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия отсутствуют. Не имеют место охранные зоны за исключением охранных зон существующих инженерных коммуникаций. На территории проекта планировки расположена КНС, размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 50 м. Также по территории проходит железная дорога. При условии проведения специальных технических мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду, принимается СЗЗ равную 50 м. На смежных территориях, примыкающих к проектным границам, имеются предприятия с санитарно-защитной зоной. Территория находится в санитарно-защитной зоне от ТЭЦ №1 и литейного цеха вагоноремонтного завода (СЗЗ 500 м). В связи  с тем, что на данный момент литейный цех не функционирует, ведутся переговоры по уменьшению санитарно-защитной зоны вагоноремонтного завода до 100 м. Также в южной части территории проходит железнодорожная ветка, СЗЗ равна 50 метрам, при условии проведения мероприятий по уменьшению ее вредного воздействия.

По территории протекает ручей Парковый, размер береговой полосы определен в 5 м; водоохранная зона, совпадающая с прибрежно-защитной полосой в 50м.

В соответствии с данными службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области на территории проекта планировки объекты культурного наследия отсутствуют.

## 1.8. Выводы общей характеристики территории

Проектируемая территория имеет все предпосылки для ее использования в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки: в качестве жилой застройки с объектами социально-бытового обслуживания, для размещения садовых и дачных участков, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур  (при условии проведения специальных технических мероприятий по снижению уровня негативного воздействия железной дороги, проходящей по территории проекта планировки и уменьшения санитарно-защитной зоны от литейного цеха вагоноремонтного завода).

# II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО                СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

На проектируемой территории выделены зоны жилой и общественно-деловой застройки. Кроме того, с целью формирования комфортной среды проживания, выделены территории, предназначенные для отдыха населения. Проектом определена береговая полоса общего пользования.

## 2.1. Проектное использование территории, развитие планировочной структуры, архитектурно-планировочная организация территории

Территория проектируемого жилого района расположена в юго-восточной части Центрального района г. Калининград.

Границами проектируемого жилого района являются: на севере – ул.Дмитрия Донского, пр.Победы; на востоке – ул.Горная; на юге – ветка железной дороги ; на западе – ул.Каштановая Аллея. Площадь участка в границах проектирования составляет 60 га.

Западная часть территории  застроена домами различной этажности от 1 до 5 этажей. Улицы Велосипедная дорога, Каштановая аллея, Коломенская – одно-двух-трех этажными домами с приусадебными участками. Восточная часть участка расположена на незастроенной территории и характеризуется большим количеством зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников. Участок не подвержен негативным воздействиям опасных природных и техногенных процессов.

В южной части территории проходит ветка железной дороги.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 14.03.2012 №367 и техническим заданием № 20/12 на разработку проекта строительство ул. Велосипедная дорога в Центральном районе г. Калининграда, выданным  начальником управления – главным архитектором города Калининграда,  в южной части территории проекта планировки, параллельно железнодорожной ветке, будет проходить магистральная улица общегородского значения от ул. Горной до ул. Радищева.

На территории расположен парк (на данной территории ранее находилось немецкое кладбище), напротив него, через улицу Дмитрия Донского располагается центральный парк культуры и отдыха (бывший парк Луизенваль). Вдоль парка с севера на юг протекает ручей Парковый.

Из административно-хозяйственных, общественных зданий на территории проекта планировки расположены: автоцентр с автомойкой и с сопутствующим сервисным обслуживанием (магазин, кафе), автосервис, областная больница, центральный районный суд, два продуктовых магазина, отделение Посольства Республики Беларусь, университет и испытательный центр 5-й Центральной лаборатории горючих и смазочных материалов Балтийского Флота.

Вдоль железнодорожной ветки расположены садоводческие и дачные участки СНТ «Сад №1».

Рельеф местности имеет сильный перепад в центральной части к ручью, перепад до 12.4 м, остальная территория – ровный рельеф с общим понижением в южном направлении к железнодорожной ветке. Слабый рельеф с абсолютными отметками высот от 2 до 17 метров с углами наклона поверхности до 20.

Планировочная структура проектируемой территории развивается в соответствии с Генеральным планом города, соблюдение санитарных норм. В санитарно-защитных зонах от производств, размещенных на смежных территориях, предлагается устройство объекта коммерческого назначения. Озелененные территории сохраняются и подлежат благоустройству. Русло ручья обустраивается.

Настоящим проектом планировки предлагается сохранить заложенную в генеральном плане города сетку улиц. Предлагаемая проектом планировочная структура территории увязана со сложившейся застройкой и учитывает особенности рельефа данной местности.

В проекте планировки предусматривается новая магистральная улица  – улица Велосипедная дорога и  улица, параллельная улице Велосипедная дорога, проходящая вдоль садовых участков и парка, соединяющая ул. Каштановая аллея с ул. Горной для обеспечения доступа к садовым участкам.

В южной части территории данным проектом планируется строительство торгового центра.

Детская площадка внутриквартального значения для жителей близлежащих групп домов запроектирована в сложившейся застройке по ул. Коломенской.

### 2.1.1.Население

По данным  Росстата в 2013 году в городе Калининград проживает 440,1 тыс. человек. Численность населения г. Калининграда по переписи 1989г. составляла 401,2 тыс. человек за период между переписями 1989г. и 2013г. произошло увеличение численности населения на 8,8%.

В настоящее время на территории в границах проекта планировки, проживает приблизительно  960  человек (из расчета среднего состава семьи по г.Калининград – 2,7 чел., приблизительное количество квартир – 320 (с учетом строящихся многоквартирных жилых домов по ул. Коломенской)).

Так как данным проектом увеличение количества участков не планируется, значительного увеличения численности населения не ожидается.

На проектируемой территории плотность населения составит 16,0 чел/га (960 чел / 60 га).

### 2.1.2. Планируемое развитие жилищного строительства

Количество существующих жилых домов в границах проектирования – 72.

Данные по существующему жилому фонду приведены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1.

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Этажность | Материал стен | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | 11 | 3 | кирпич | 40 |
| 2 | Жилой дом | 44 | 2 | кирпич | 44 |
| 3 | Жилой дом | 10 | 1 | кирпич | 10 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (строящийся) | 3 | 3-5 | кирпич | 191 |
| 5 | Жилой дом (строящийся) | 3 | 1-2 | - | 3 |
| 6 | Жилой дом | 1 | 4 | кирпич | 32 |
|  | ВСЕГО: | 72 |  |  | 320 |

Ввиду отсутствия свободных земельных участков, пригодных для жилой застройки,  жилой фонд остается без изменений.

### 2.1.3. Планируемое развитие системы                                                                    культурно-бытового обслуживания населения

В настоящий момент в границах проекта планировки отсутствуют детские сады и школы.  Объекты культурно-бытового обслуживания представлены двумя магазинами, детской областной больницей, офисным зданием, кафе.

В связи с отсутствием на территории необходимого количества объектов культурно-бытового обслуживания, данным проектом предусматривается размещение торгового центра  в районе проектирования.  Торговый центр предусматривает  размещение предприятия  питания, магазинов продовольственных, непродовольственных товаров, аптеки, предприятий бытового обслуживания. Рядом с торговым центром будет расположена парковка на 140 машиномест (по расчету).

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных         сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи приведен в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1.

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 чел. | Требуется по нормам | Предусмотрено проектом | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сущ. | проект. |  |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 60 | 58 | - | - | в существующей жилой застройке необходимо предусмотреть встроенные/пристроенные детские сады |
| 2 | Средние общеобразовательные школы | место | 140 | 135 | 200 | - | предлагается использовать школу № 14 по ул. Радищева, расположенную за границами проекта планировки |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | - | 1 | В проектируемом торговом центре |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4* | Магазины прод.товаров | кв.м | 70 | 67,2 | - | 500 | В проектируемом торговом центре |
| 5* | Магазины непрод. товаров | кв.м | 30 | 28,8 | - | 300 |  |
| 6* | Предприятия общественного питания | место | 8 | 7,68 | - | 150 |  |
| 7* | Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 2 | 2 | - | 20 |  |
| 8* | Прачечные | кг белья в смену | 10 | 10 | - | 20 |  |
| 9* | Химчистки | кг вещей в смену | 4 | 4 | - | 10 |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 10 | Филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс.чел. | 1 | - | 1 | В проектируемом торговом центре |

*Примечание к п.п. 4,5,6,7,8,9 – емкость учреждений обслуживания в границах проекта планировки завышена против нормативных показателей в связи с организацией сети обслуживания, учитывающей радиусы обслуживания населения.

Согласно расчетам, необходимо 135 мест для учащихся в средней общеобразовательной школе. В связи с тем, что свободная и пригодная для размещения новых школы территория в границах проекта планировки отсутствует, предлагается использовать школу № 14 по ул. Радищева, расположенную за границами проекта планировки. Школа №14, по данным Комитета по образованию ГО г.Калининград  имеет 200 свободных мест, что превышает необходимое по расчету количество мест.

Согласно СП 42.13330.2011, для территории жилой застройки в границах проекта планировки необходимо 58 мест в детских садах. Так как свободных и пригодных участков для размещения детских садов на территории проекта планировки нет и в прилегающих к территории проекта планировки детских садах также свободные места отсутствуют, то предлагается детские дошкольные учреждения размещать в сложившейся жилой застройке (встроенно/пристроенные детские сады).

На территории парка, расположенного в восточной части территории проекта планировки, между улицами Велосипедная дорога и ул. Дмитрия Донского, запланировано благоустройство его территории.

Данные по проектируемым общественным зданиям приведены ниже в таблице 2.1.3.2.

Таблица 2.1.3.2.

| №№ п/п | Наименование | Норма по СНиП | Ед. изм. | Принято по ПП | Размер участка (га) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | По заданию на проектирование | м² торг. пл. | 2500 | 1,06 | Индивидуаль-ный проект |

### 2.1.4. Планируемое развитие системы транспортного обслуживания,               улично-дорожная сеть

Согласно действующему Генеральному плану города, на проектируемой территории находится магистральная улица общегородского значения регулируемого движения - Велосипедная дорога и улица Дмитрия Донского, связанные между собой системой жилых улиц – Каштановая аллея, Коломенская, Марата, Горная. Озелененные улицы проходят через всю планировочную структуру жилого образования.

Таблица 2.1.4.1 Классификация существующей и проектируемой  улично-дорожной сети

| № | Наименование | Классификация, согласно СП 42.13330.2011 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Велосипедная дорога (проект.) | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| 2 | ул. Дмитрия Донского | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная |
| 3 | ул. Горная | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| 4 | ул. Каштановая Аллея | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 5 | ул. Коломенская | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 6 | ул. Марата | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 7 | ул. Без названия | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 8 | ул. Велосипедная дорога (существ.) | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 9 | ул. Без названия | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 10 | ул. Без названия | Улица местного значения: пешеходная улица |

Расчет уровня автомобилизации, автостоянок для проживающих в застройке среднеэтажными жилыми домами, автостоянок общественных зданий

Строящиеся многоквартирные жилые дома по ул. Коломенской планируются с подземными автомобильными парковками, также открытые автостоянки сохраняются данным проектом для существующих многоквартирных жилых домов и учреждений.

Уровень автомобилизации проживающих в многоквартирной жилой застройке:

780 чел (население, проживающих в многоквартирной застройке (290 семей* коэффициент семейственности -2.7))  х 0,4 (400 автомобилей на 1000 чел.) = 312 автомобилей,

где: 0,4 – уровень автомобилизации на расчетный срок (400 автомобилей 1000 человек), согласно СП 42.13330.2011, раздел 11, п. 11.3. (в расчете на повышенный уровень автомобилизации в связи с высоким уровнем автомобилизации в г.Калининграде),

в том числе:

- 70% - открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей (СП 42.13330.2011, раздел 11, п. 11.19) – 218 машиномест,

Из них:

- 25% для хранения в жилых районах (СП 42.13330.2011, раздел 11, п. 11.19) – 55 машиномест.

На данный момент на территории имеется достаточное количество открытых автостоянок для многоквартирных домов, в том числе за счет встроенных и подземных парковок в жилых многоквартирных зданиях.

Для проектируемого торгового центра, расположенного на  улице Велосипедная дорога, площадью 2500 кв.м, принимаем стоянку на 140 автомобилей.

Согласно СП 42.13330.2011  «Градостроительство.   Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений»,  по Приложению 9 «Нормы расчета стоянок автомобилей», а также в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29.06.2009 № 146,  для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м, на каждые 100 м2 торговой площади принимаем 5-7 автомобилей.

Данным проектом планировки предусмотрена стоянка на 140 автомобилей.

Также данным проектом предусматривается проектируемая автостоянка рядом с пересечением улиц Велосипедная дорога и Каштановая аллея.

Хранение транспортных средств индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в застройке индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами, предполагается на приусадебных участках.

Покрытие проезжей части и хозяйственных проездов запроектировано асфальтобетонное, покрытие тротуаров – из брусчатки и тротуарной плитки.

Основной вид пассажирского транспорта – автобус. В настоящее время рядом с проектируемой  территорией располагается автобусная остановка «Каштановая аллея» (ул. Проспект Победы, рядом с Лиговским сквером). Все маршруты пассажирского транспорта проходят по проспекту Победы. С центром города территорию связывают девять автобусных маршрутов: №5, 9, 14, 24, 32, 35, 38, 48, 1Т, а также маршрутные такси № 79, 81, 89. Также данным проектом предлагается автобусная остановка, расположенная по ул. Дмитрия Донского (рядом с детской областной больницей).

### 2.1.5. Благоустройство и озеленение

Территория проектируемого района расположена на местности, растительность которой представлена зелеными насаждениями в виде деревьев и кустарников, также покрыта высокотравной растительностью. Генеральный план и мероприятия по благоустройству предусматривают максимальное сохранение существующей растительности.

В настоящий момент на проектируемом участке благоустроенных озелененных территорий общего пользования не имеется.

Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей вдоль основных улиц, мощение площадок перед общественными зданиями, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство скверов.

Также данным проектом предусматривается благоустройство парка, расположенного в западной части территории.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования составит по проекту  14,9 га, что составляет 155м2/чел, при норме 13м2/чел. Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования на одного человека превышает действующие нормативы.

Зеленая зона общего пользования предназначена для потребностей жителей в различных видах отдыха. Озеленение улиц и проездов обеспечит защиту жилых домов и усадебных участков от шума и пыли.

При озеленении детских игровых площадок и территорий детских садов исключается применение колючих деревьев и кустарников, предпочтение следует отдать декоративным породам с разнообразной окраской листвы.

### 2.1.6 Вертикальная планировка и планируемое развитие системы инженерно-технического обеспечения

### 2.1.6.1 Вертикальная планировка, осушение территории,                                       зоны особого режима

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф местности имеет сильный перепад в центральной части к ручью, перепад до 12.4 м, остальная территория – ровный рельеф с общим понижением в южном направлении к железнодорожной ветке. Слабый рельеф с абсолютными отметками высот от 2 до 17 метров с углами наклона поверхности до 20.

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства.

Гидрография проектируемой территории представлена ручьем Парковым. Пониженные участки территории заболочены и загрязнены мусором.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по проектируемым сетям ливневой канализации твердому покрытию улиц.

Сброс дождевых и талых вод будет осуществляться в ручей Парковый через проектируемые локальные очистные сооружения.

Осушение территории

Гидрография проектируемой территории представлена ручьем Парковым. Пониженные участки территории вдоль ручья Паркового местами заболочены и загрязнены мусором. В некоторых местах наблюдаются несанкционированные свалки мусора.

По ручью Парковому мелиоративных работ  не проводилось.

С учетом изложенного, проектом предлагается осушение территории путем прокладки дренажа.

Зоны особого режима

| Наименование водного источника | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса общего пользования, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ручей Парковый | 50 | 50 | 5 |

В водоохранной зоне запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

### 2.1.6.2 Водоснабжение

Водоснабжение проектируемого проекта выполнено на основании технических условий, выданных МУП КХ «Водоканал» ГО «Город Калининград» № Тз-1124 от 12.09.2014 г.

Ввиду того, что развитие жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая система водоснабжения.

Централизованное водоснабжение проектируемого торгового центра предусматривается от существующего магистрального водовода диаметром 110 мм проходящего по ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева с закольцовкой на пересечении улиц Каштановая аллея и Коломенская диаметром 160 мм.

Система водоснабжения данного участка войдет в  единую систему водоснабжения города: хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составят 31,28 м3/сутки. Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью – 615,8 м.

Проектом предусматривается ввод водопровода непосредственно в здание проектируемого торгового центра с устройством электронных водомерных узлов.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Прокладка водоводов – подземная, на глубине ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры на 50 см. Тип основания под трубы принимается в зависимости от несущей способности грунта и величины нагрузок. В основном основание – естественное,  с песчаной подушкой толщиной 100 мм.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб | 593,8 | 160 |
| 2 | Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб | 22,0 | 89 |
|  | Итого | 615,8 | - |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети водоснабжения |
| 1 | 14-09-001-07 | Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полиэтиленовые размером 160 мм и глубиной 2 м; 0.6158 км | 1 км | 1915,29 | 1149,2 |
| Итого по главе | 1149,2 |

### 2.1.6.3 Водоотведение

Водоотведение проектируемого проекта выполнено на основании технических условий, выданных МУП КХ «Водоканал» ГО «Город Калининград» № Тз-1124 от 12.09.2014 г.

Ввиду того, что новой жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая система водоотведения.

Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются от проектируемого торгового центра.

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предлагается выполнить из полипропиленовых труб ø160 мм общей протяженностью  59 м до проектируемой КНС.

Насосная станция выполняется по типовым проектам колодезного типа. Возможно применение КНС в ж/б колодцах и использованием импортных погружных насосов типа «Флигт», «Грундфос Сарлин» и др.

КНС перекачивает стоки к существующему канализационному коллектору диаметром 200 мм, проходящему вдоль ул. Каштановая аллея.

На КНС поступают стоки от проектируемого торгового центра в количестве 31,28 м3/сут.

Qнас=31,28х1,2х4,5/24=7,04 куб.м/час

Установить насос с режущим механизмом с регулируемой подачей 3-20 куб.м/ч, напором 15-30 м в. мощностью 3кВт, устанавливается один рабочий и один резервный насос; построить напорный коллектор диаметром 160 мм из ПНД ориентировочной длиной 133,6 п.м.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб | 59 | 160 |
| 2 | Напорные сети хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб | 133,6 | 160 |
| 3 | КНС мощностью 20 куб.м/ч типа «Флигт» и др (1шт) | - | - |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети водоотведения |
| 1 | 14-10-001-01 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полиэтиленовые размером 160 мм и глубиной 2 м; 0.1926 км | 1 км | 1835,76 | 353,5 |
| 2 | - | КНС мощностью 20 куб.м/ч типа «Флигт» и др | (1шт) | 250,0 | 250,0 |
| Итого по главе | 603,5 |

### 2.1.6.4. Ливневая канализация

Водоотведение ливневых вод выполнено на основании Технических условий, выданных МУП “Гидротехник” в письме №678 от 11.09.2014г.

В настоящее время территория проекта планировки обеспечена ливневой канализацией лишь частично  по ул. Дмитрия Донского и по ул. Каштановая Аллея. Проектом предлагается прокладка сетей ливневой канализации по проектируемой улице Велосипедная дорога, по ул.Каштановая аллея, а также по существующим проездам.

Часть проектируемых сетей ливневой канализации и проектируемые сети ливневой канализации от нового торгового центра,  расположенные около улицы Каштановая аллея подключаются к существующему коллектору диаметром 300 мм, проходящему вдоль ул. Каштановая аллея.

Остальные проектируемые сети ливневой канализации расположены на территории, находящейся ниже по рельефу, поэтому их подключение к существующему коллектору невозможно без строительства насосной станции, что нецелесообразно.

В качестве места сброса ливневых вод для проектируемых сетей ливневой канализации, не подключенных к существующим, предлагается ручей Парковый, он расположен ниже по рельефу и ливневые стоки смогут поступать туда самотеком за счет естественного уклона. Для очистки ливневых стоков предлагается строительство новых локальных очистных сооружений ливневого стока.

Диаметр проектируемых сетей ливневой канализации от 250 до 500мм, материал – полипропиленовые трубы.

В рабочем проекте необходимо разработать и учесть мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния ручья Парковый	.

Нормы и объёмы дождевых стоков

Количество дождевых вод составит:

Со всей территории на расчётный срок – 40,8 л /с.

Перед спуском дождевых сточных вод в ручей Парковый устраиваем подземное сооружение локальной очистки стоков с территории жилой застройки типа «ВЕКСА-3»  и др.

Расчет локальных очистных сооружений

|  |  | Расчет локальных очистных сооружений ЛОС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |
| Fобщ,га | Fасф,га | Fг,га | Fкр,га | P | n | mr | q20,л/с | ¡ |  |
| 6,5 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,71 | 1150 | 70,0 | 1,54 |  |
| По формуле (4) СНиП 2.04.03-85 находим параметр А: |  |  |  |
|  | A= | 593,8 | лл/с |  |  |  |
|  | Zmid= | 0,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lcan= | 6970,0 | м |  |  |  |
| По формуле (6) СНиП 2.04.03-85 находим продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам: |  |
|  |  |  | tcan= | 58,0 мин | м |  |  |  |
|  |  |  |  | lp= | 6970,0 | м |  |  |  |
| По формуле (5) СНиП 2.04.03-85 находим продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам: |
|  |  |  |  | tr= | 58,0 мин |  |  |  |
| Вводим поправочный коэффициент: к= | 1,000 |  |  |  |  |
| По формуле (2) СНиП 2.04.03-85 находим расход дождевых вод: |  |  |  |
|  |  | qr= | 40,8 | лл/с |  |  |  |
| По таблице 11 СНиП 2.04.03-85 принимаем значение коэффициента ,учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима: |
|  |  |  |  | b= | 0,65 |  |  |  |  |
| По формуле (3) СНиП 2.04.03-85находим расход дождевых вод с учётом заполнения свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима : |
|  |  |  | qcal | 26,52 | лл/с |  |  |  |
| Находим расход дождевых вод, поступающих на очистку по СНиП 2.04.03-85 п.2.21. |
| Кdiv принимаем по справочному пособию "Проектирование сооружений для очистки сточных вод" табл.55 ,причем Рlim=0,05. |
|  |  |  |  | kdiv= | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | qlim = 5,1 | лл/с |  |  |  |
| По полученному расходу qlim подбираем ЛОС общей производительностью 10 л/с. Ведомость сооружений № п п Наименование Длина, м Диаметр, м 1 Сети ливневой канализации из полипропиленовых труб 1290 200 1230 250 16 0 300 140 350 450 50 2 ЛОС производительностью 10 л/с (1 шт); (3200*1500) - - |  |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети ливневой канализации |
| 1 | 14-10-003-05 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 200 мм и глубиной 2 м; 1,29 км | 1 км | 1575,28 | 2032,0 |
| 2 | 14-10-003-05 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 250 мм и глубиной 2 м; 1,23 км | 1 км | 1575,28 | 1937,59 |
| 3 | 14-10-003-09 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 300 мм и глубиной 2 м; 1,6 км | 1 км | 2140,74 | 3425,18 |
| 4 | 14-10-003-09 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 350 мм и глубиной 2 м; 0,14 км | 1 км | 2140,74 | 299,7 |
| 5 | 14-10-003-17 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 500 мм и глубиной 2 м; 0,45 км | 1 км | 3491,80 | 1571,31 |
| 6 | - | ЛОС производительностью 10 л/с | (1 шт) | 800,0 | 800,0 |
| Итого по главе | 10065,78 |

### 2.1.6.5 Теплоснабжение

Ввиду того, что новой жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая система теплоснабжения.

Проектом предусмотрено строительство встроенной газовой котельной для торгового центра теплопроизводительностью 0,5 МВт.

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Годовые и часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водо-снабжения торгового центра, снабжаемого теплом от собственной котельной, определены согласно МДК 4-05.2004 в зависимости от удельных тепловых характеристик, категорий и количества потребителей ГВС при следующих исходных данных:

| Исходные данные для расчета тепловых нагрузок и потребности в топливе |
| --- |
| - | объем здания торгового центра, м2 (h=4м S=2500м2). |  | 10 000 |
| - | площадь торговой площади, м2. |  | 1 500 |
| - | число работников, чел/см (1 раб/20м2 торг.площ.) (1 см =12ч) |  | 75 |
| - | продолжительность отопительного периода, сут/год. |  | 193 |
| - | температура наиболее холодной пятидневки обеспеч-ю 0,92°С |  | -19 |
| - | средняя температура воздуха для периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8,0 гр.С., °С |  | 1.1 |
| - | усредненная температура внутреннего воздуха, °С |  | 16 |
| - | qo - удельная отопительная характеристика здания при to = -30 °С, ккал/м3 ч°С |  | 0.31 |
| - | qв - удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, ккал/м3 ч °С |  | 0.27 |
| - | средний КПД котельной |  | 0.9 |
| - | низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 |  | 7900 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |
|  | Часовой расход теплоты на отопление, ккал/ч |  | 125 070.0 |
|  | Часовой расход теплоты на вентиляцию, ккал/ч |  | 102 060.0 |
|  | Часовой расход теплоты на ГВС, ккал/ч |  | 124 200.0 |
|  | ВСЕГО, Ккал/ч |  | 351 330.0 |
|  | Годовой расход теплоты на отопление, Гкал/от.сез |  | 246.6 |
|  | Годовой расход теплоты на вентиляцию, Гкал/от.сез |  | 100.6 |
|  | Годовой расход теплоты на ГВС, Гкал/год (от.сез) |  | 102.3 (56.4) |
|  | ВСЕГО, Гкал/год (от.сез) |  | 449.5 (403.6) |

Для теплоснабжения торгового центра предусматривается встроенная автоматизированная газовая котельная. В котельной при рабочем проектировании следует предусмотреть современные газовые котлы (не менее 2-х), насосное оборудование, химводоподготовку и пр. оборудование, удовлетворяющее требованиям действующих нормативных документов. Работа котельной предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС. Окончательное размещение котельной относительно теплоснабжаемого здания уточнить при рабочем проектировании с учетом индивидуальных особенностей объекта строительства, котельная может быть – встроенная, пристроенная или крышная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Ниже в табличной форме приведен перечень проектируемых объектов системы теплоснабжения для проектируемого торгового центра.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| № п/п | Наименование сооружений | Един. изм. | Количество | Примеч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство встроенной котельной теплопроизводительностью 0.5МВт | сооружения | 1 |  |

### 2.1.6.6 Газоснабжение

Проектная документация раздела «Газоснабжение» для проекта планировки территории в границах: проспект Победы - ул.Горная - ул.Велосипедная дорога - ул. Радищева в Центральном районе г.Калининграда разработана на основании  Технического задания на разработку проектной документации «Проект планировки с проектом межевания в его составе в границах: проспект Победы - ул.Горная - ул.Велосипедная дорога - ул. Радищева в Центральном районе г.Калининграда», выданного ОАО «Калиниградгазификация» № 190 от 20.10.2014.

Ввиду того, что новой жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая система газоснабжения. Проектом предусматривается подземная прокладка подводящего газопровода высокого давления Г3 от точки подключения к распределительному газопроводу высокого давления Ø530 до проектируемого ШРП для газоснабжение проектируемого торгового центра.

Всего схемой газоснабжения территории проекта планировки предусматривается строительство 1-го ШРП для газоснабжения котельной проектируемого здания  торгового центра. Проектируемая ШРП подобрана с учетом запаса производительности для возможной газификации существующей и перспективной жилой и коммунально-бытовой застройки квартала.

Устройство ШРП модели ИТГАЗ-B/249-2-O-У-G16-E-T в ограждении, с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления газа TARTARINI (пропускная способность при Рвх=0.6 МПа составляет 250 н.м3/ч, Рвых=0.005 МПа, полной заводской готовности ООО «ИТГАЗ» ;

- прокладка распределительных газопроводов низкого давления IV-й категории для газоснабжения котельной проектируемого торгового центра.

В расчетах использовалось значение низшей теплоты сгорания – 7900 ккал/м3. Плотность газа – 0,68-0,73 кг/нм3. Природный газ намечается  использовать для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и в перспективе для пищеприготовления.

Охват проектируемых объектов проекта планировки газоснабжением от сетей природного газа принят – 100%, существующие объекты квартала  присоединяются к сетям НД-Г1 по мере поступления заявок.

Годовые и часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения торгового центра, снабжаемого теплом от собственной котельной, определены согласно результатов расчета тепловых нагрузок представленных в разделе «Теплоснабжение»:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа сведены в таблицу и представлены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями проекта планировки |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Котельные для теплоснабжения торгового центра поз.9 по ПП. |  | 63.2 |  |  | 1/1970 |  |  | 28.8 |  |

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003. Схема и диаметры проектируемых газопроводов представлены в графической части проекта.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно.

При гидравлическом расчёте газовых сетей принято следующее:

- в сетях высокого давления II-кат.: начальное давление газа в точке подключения до 0,6 МПа (изб.),  рабочее Рраб=0,5 МПа; конечное - перед ШРП не менее – 0,35 МПа (изб.).

Для снижения давления газа в сетях низкого давления и поддержания его на заданном уровне предусмотрены пункты газорегуляторные блочные (ПГБ). В газопроводной сети низкого давления, снабжающей газом жилые дома, заданное выходное давление принято 1.9кПа в соответствии со СНиП 42–01-2002.

В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на входе и выходе с газорегуляторных пунктов;

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков.

Газопроводы высокого давления приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*, газопроводы низкого давления (до торгового центра) из стальных труб по ГОСТ 8732-78 ст.10.

Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-42-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007.

В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или шаровые краны в соответствующем климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69.

Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в колодцах.

Сроки службы газопроводов:

- стальные газопроводы – 40 лет;

- полиэтиленовые газопроводов – 50лет,

- оборудование и запорная арматура – согласно паспортов.

Глубина заложения газопроводов принята от 1.0 до 1.3м до верха трубы, при соблюдении условий, чтобы температура стенки трубы была выше минус 20°С в процессе эксплуатации при рабочем давлении.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

На подземном стальном газопроводе для защиты от почвенной коррозии предусмотрена пассивная защита на основе изоляционной системы "Полилен" типа "Весьма усиленная" в соответствии ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии."

Конструкция изоляции:

- грунтовка НК-50 по ТУ 5775-001-01297859-95;

- полиэтиленовая лента «Полилен 40-ЛИ-63» по ТУ 2245-003-01297859-99;

- обертка «Полилен ОБ» по ТУ 2245-004-01297859-99 (1 слой).

Для защиты изоляционного покрытия от механических повреждений при укладке и засыпке, предусматривается укладка газопроводов в слое сухого песка толщиной 10см под трубопроводом и 20см над верхней образующей трубопровода.

Надземные фрагменты газопровода окрасить в жёлтый цвет двумя слоями эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ, при температуре воздуха - 55 град.

Соединение стальных труб между собой производится ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 16037-80 электродами Э-50А марки УОНИ-13/55, полиэтиленовых - встык нагретым инструментом или при помощи деталей с ЗН.

Контролю качества стыков радиографическим методом подземных газопроводов подлежит 100% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком.

Газовую арматуру устанавливать после ревизии, в соответствии с требованиями к классу герметичности "А" по ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".

Испытание газопровода на герметичность воздухом произвести после его монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0.2 м или после полной засыпки.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10.0 метров с каждой стороны от оси газопровода.

- вокруг отдельно стоящего ШРП - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10.0 метров от границ объекта.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
требования по технике безопасности и охране труда и руководствоваться
действующими ГОСТ и СНиП, в том числе следующими нормативными документами:

- Типовая номенклатура мероприятий по охране труда в строительстве;

- СНиП 12-04-2002 "Руководящие документы. Охрана труда. Организационные и методические документы";

- Постановление Правительства РФ; №878 от 20.11.2000 "Правила охраны газораспределительных сетей";

- ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления";

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения проекта планировки.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный газопровод высокого давления Г3-IIкат Рг 0,3-0,6 МПа из полиэтиленовых труб | 28 | 63 |
| 2 | Распределительные газопроводы низкого давления Г1-IVкат Рг до 0,005 Мпа из стальных труб | 33 | 63 |
| 3 | Пункт газораспределительный блочного типа с 2мя линиями редуцирования (1 шт) | - | - |
| 4 | Встроенная газовая котельная для торгового центра №7 по ПП (1 шт) | - | - |

* - длину трубопроводов уточнить при рабочем проектировании с учетом фактического размещения котельной

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети газоснабжения |
| 1 | 15-01-001-02 | Внешние инженерные сети газопровода, подземная прокладка, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные изолированные трубы диаметром 50 мм и глубиной 2 м.; 0.033 км | 1 км | 1286,68 | 42,5 |
| 2 | 15-02-001-05 | Внешние инженерные сети газопровода, подземная прокладка, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм и глубиной 2 м.; 0.0328 км | 1 км | 1304,92 | 36,5 |
| 3 | - | Пункт газораспределительный блочного типа с 2-мя линиями редуцирования ИТГАЗ-В/249-2-0-9-G16-E-T; 1 шт | 1 шт | 607,240 | 607,240 |
| Итого по главе | 686,24 |

### 2.1.6.7 Электроснабжение

Проектная документация раздела «Электроснабжение» для проекта планировки территории в границах: проспект Победы - ул.Горная - ул.Велосипедная дорога - ул. Радищева в Центральном районе г.Калининграда разработана на основании  Технических условий на разработку проектной документации «Проект планировки с проектом межевания в его составе в границах: проспект Победы - ул.Горная - ул.Велосипедная дорога - ул. Радищева в Центральном районе г.Калининграда», выданного ОАО «Янтарьэнерго» № 5/2553 от 19.08.2014.

Проектное решение

В рамках данного проекта выполняется электроснабжение торгового центра с потребляемой мощностью 120 кВт. Категория надежности электроснабжения торгового центра – II. Для электроснабжения вышеуказанного потребителя проектом предусматривается строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА, а также строительство двух КЛ-10 кВ общей длиной 400 м. Точка подключения проектируемой КТП 10/0,4 кВ – КЛ-10 кВ соединяющая ТП№507 и ТП№623. Конструктивно проектируемая КТП должна быть выполнена с кабельными вводами на стороне высокого и низкого напряжения. Прокладку КЛ-10 кВ выполнить согласно типового проекта А5-92 – «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». КЛ-10 кВ рекомендуется выполнить кабелем АПВП 3х50 мм2 (,.   От проектируемой  КТП 10/0,4 кВ выполнить строительство двух КЛ-0,4 кВ общей длиной 60 м до торгового центра. Прокладку КЛ-0,4 кВ выполнить согласно типового проекта А5-92 – «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». КЛ-0,4 кВ рекомендуется выполнить кабелем АПВБбШв 4х95 мм2

(,. Потери напряжения не должны превышать 5 %.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторной подстанции приведен в таблице №2.2.5.1 «Расчёт электрических нагрузок».

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213.

Расчетные нагрузки на вводах общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых КЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть на листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей

Таблица 2.2.5.1.

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 120,0 |
| 2. | Установленная мощность КТП-10/0.4 кВА | - | 320 |

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП 10/0.4 кВ общей мощностью 2*160 кВА (1шт) | - |
| 2 | КЛ-10 кВ | 400 |
| 3 | КЛ-0.4 кВ | 60 |
| 4 | Линии наружного освещения | 3700 |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети электроснабжения |
| 1 |  | КТП 10/0.4 кВ мощностью 2*160 кВА; 1 шт | 1 шт | 210,950 | 210,950 |
| 2 | 12-01-003-04 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*50-10; 0.4 км | 1 км | 819,64 | 327,86 |
| 3 | 12-01-001-07 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*95-1; 0.06 км | 1 км | 821,54 | 49,29 |
| 4 | 12-01-001-07 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*95-1; 3,7 км | 1 км | 821,54 | 3039,7 |
| Итого по главе | 3627,8 |

Таблица 2.1.6.6.1.

Расчёт электрических нагрузок

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cos |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Проектируемая КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Торгово-развлекательный комплекс | Инд.проект | 1 | 1 | 120,0 | 1 | 120,0 | 0,85 | 141,2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 141,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 148,3 |
|  | Кол-во х мощность тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  | 2х160 |
|  | Существующая ТП№37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наружное освещение |  |  |  | 7,4 | 0,5 | 3,7 | 0,94 | 3,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |
|  | Существующая ТП№623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наружное освещение |  |  |  | 9,0 | 0,5 | 4,5 | 0,94 | 4,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |

### 2.1.6.8. Наружное освещение

В рамках данного проекта выполняется наружное освещение улицы Велосипедная дорога. Проектирование наружного освещения выполнено в соответствии с техническими условиями выданными МКУ «Калининградская служба заказчика» и нормативно-технических документов. Освещение улицы рекомендуется выполнить светодиодными консольными светильниками типа СКУ-61-100-001 мощностью 100 Вт. Светильники рекомендуется установить на кронштейнах типа К2-1,0-1,0-1-1 на улице с двумя полосами движения, типа К4-1,0-1,5-1-1 на улице с четырьмя полосами движения. Кронштейны установить на металлических граненых конических опорах типа ОГК-8 высотой 8 метров. План расположения опор и светильников смотреть на листе ПП-ЭС настоящего проекта. На улице с четырьмя полосами движения и разделительной полосой рекомендуется выполнить ограждение опор из железобетонных блоков. Внешние края ограждения располагаются на расстоянии не менее 1 м от кромки проезжей части. Подключение проектируемого наружного освещения выполнить от ближайших опор сети наружного освещения МКУ «КЗС» по ул.Горной и Каштановая аллея. В питательном пункте ПП215 установить СУНО «Луч». Линии наружного освещения выполнить кабелем в двустенной трубе типа «Копофлекс».  Расчетные нагрузки проектируемого наружного освещения и рекомендации по выбору кабельных линий представлены ниже.

ПП112 (ТП№37):

Участок 1. Линия наружного освещения дороги с двумя полосами движения длиной 690 м. Число светильников – 23. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 16 мм2.

Участок 2. Линия наружного освещения дороги с четырьмя полосами движения длиной 900 м. Число светильников – 51. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 35 мм2.

ПП215 (ТП№623):

Участок 1. Линия наружного освещения дороги с двумя полосами движения длиной 840 м. Число светильников – 27. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 25 мм2.

Участок 2. Линия наружного освещения дороги с четырьмя полосами движения (правая сторона) длиной 770 м. Число светильников – 48. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 35 мм2.

Участок 3. Линия наружного освещения дороги с четырьмя полосами движения (левая сторона) длиной 500 м. Число светильников – 15. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 10 мм2.

Ведомость сооружений

| № участка | Число светильников | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| ПП112 (ТП№37): |
| 1 | 23 | 2,3 |
| 2 | 51 | 5,1 |
| ПП215 (ТП№623): |
| 1 | 27 | 2,7 |
| 2 | 48 | 4,8 |
| 3 | 15 | 1,5 |
| ИТОГО: | 164 | 16,4 |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружное освещение |
| 1 |  | Светодиодные консольные светильники типа СКУ-61-100-001 мощностью 100 Вт; 114 шт | 1 шт | 9,612 | 1095,77 |
| 2 |  | Светодиодные консольные светильники типа СКУ-61-100-001 мощностью 60 Вт; 50 шт | 1 шт | 6,966 | 348,3 |
| Итого по главе | 1444,07 |

### 2.1.6.9 Телефонизация и телевидение

Ввиду того, что новой жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая схема сетей связи.

На территории проекта планировки существующие линии телефонной канализации остаются без изменений.

Данным проектом планировки предусматривается подключение проектируемого торгового центра, расположенного по ул. Велосипедная дорога, к линии телефонной канализации. Точка подключения по ул. Каштановая аллея.

Использовать в качестве смотровых устройств для проектируемой кабельной канализации типовые колодцы типоразмера ККС-3. Люки кабельных колодцев оборудовать двойными крышками с запирающим устройством. Учесть условие свободного доступа эксплуатирующего персонала к сооружениям связи.

Высоту люков колодцев кабельной канализации отрегулировать так, чтобы уровни крышек люков и дорожного (тротуарного) покрытий отличались не более соответствующих значений, указанных в ГОСТ Р 50597-93.

После прокладки проектируемых кабелей выполнить герметизацию каналов в кабельных колодцах.

При разработке рабочей документации трассы проектируемых сооружений связи согласовать  с землевладельцами и собственниками инженерных сетей.

Требования к Заказчику при производстве работ

- За трое суток до начала согласованных основных работ зарегистрировать разрешение на строительство на территории г. Калининграда в УЭ № 4 и вызвать на место их производства работников участка для уточнения месторасположения линий связи и технического надзора.

- Перед началом работ вблизи существующих линий связи определить шурфованием точное положение трасс и глубину залегания сооружения связи, обозначить охранные зоны временными знаками или вешками; принять сооружения связи в границах нового строительства на сохранность производителем работ.

- Охранные зоны для подземных линий и сооружений связи устанавливаются в виде участков земли с особыми условиями использования, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от кабеля или крайних трубопроводов телефонной канализации на 2 м  с каждой стороны.

- В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:

- Осуществлять строительные работы, планировку грунта землеройными механизмами без согласования с предприятием связи.

- Размещать бытовки  и арматуру заземления, устраивать ограждения и другие препятствия.

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- На производство всех видов работ, связанных с вскрытие грунта вблизи и в границах охранных зон линий и сооружений связи должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится линия или сооружение связи.

- Письменное согласие на открытие раскопок выдается после рассмотрения в Филиале проекта и рабочей документации.

- Проектирование и работы по переустройству линий и сооружений связи выполняются организациями, допущенными к данным видам работ в соответствии с законодательством.

- Все виды работ в охранной зоне линий и сооружений связи производятся в присутствии представителей Филиала.

- Согласованные земляные работы внутри охранных зон линий и сооружений связи производятся ручным способом, без применения ударных механизмов и инструментов. Скрытые  работы оформляются актами с участием представителей подразделения, эксплуатирующего сооружения связи.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети кабельной канализации | 77 |

# III. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ                              КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Зоны размещения объектов капитального строительства в границах проектируемой территории определены в соответствии с градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки МО городской округ «Город Калининград», учетом проведенного анализа территории в границах проектирования.

В соответствии с классификатором градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Калининград», НПИ ПП «ЭНКО») на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны: ЖИ, ОЖ, Ж-5, О-1, О-2, Р-2, Т-1, ПР-1. Зона ПР-2 переходит в зону Т-2. Рекомендуется внести изменения в ПЗиЗ в части изменения зоны ПР-2 на Т-2.

9 участков, расположенных в зоне садоводств и дачных участков вдоль железной дороги в юго-западной части территории проекта планировки рекомендуем по экологическим соображениям вынести (находятся в зоне экологического риска).

Изменения в правилах землепользования и застройки касаются только юго-восточного участка ПР-2, где на данный момент расположен автосервис, в связи с тем, что на данном участке планируется кольцевая развязка улиц Велосипедная дорога и Горная (в соответствии с предоставленными данными о реконструкции улицы Велосипедная дорога).  Также девять земельных участков для садоводства по улице Каштановая аллея, расположенных рядом с железной дорогой,  настоящим проектом предлагается сделать зоной ПР-1 «Зона озеленения специального назначения», так как данные участки попадают в санитарно-защитную зону от железной дороги и являются непригодными для садовых и дачных участков согласно действующей редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Данным проектом предусматривается строительство торгового центра по улице Велосипедная дорога и детских (спортивных) площадок.

Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |
| 1 | Торговый центр | г. Калининград (ул. Велосипедная дорога) | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона общественно-жилого назначения | В соответствии с данным проектом планировки |

# IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

## 4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии  с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» возможные  на территории городского округа «Город Калининград»  природные чрезвычайные ситуации представлены ниже.

Таблица 4.1.1. Источники природных чрезвычайных ситуаций на территории г. Калининград

| п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические явления и процессы |
| 1.1 | Землетрясения | Гравитационный | Колебания земной поверхности, приводящие к деструктивному воздействию на окружающую среду |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 | Затопления и подтопления | Гидродинамический | Резкий подъем уровня грунтовых вод весной при таянье снега и в летне-осенний период в связи с обильными дождями. |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический | Ветра (включая порывы) 25 м/сек и более Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Сильный дождь | Гидродинамический | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее Водяной поток Ветровая нагрузка |
| 3.2.4 | Продолжительные сильные дожди | Гидродинамический | Количество осадков 100 мм и более за период 12 часов, но не менее 48 часов |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.4 | Град | Динамический | Удар |
| 3.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Для г. Калининграда, расположенного в районе с сейсмичностью 5 баллов, при размещении и выборе этажности жилых и общественных зданий учитываются требования СНиП II-7-81 и СН 429-71.

## 4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов;

- чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

4.2.1. Потенциально опасные объекты

4.2.1. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории приведены согласно данным Паспорта безопасности территории городского округа “Город Калининград”.

Автомобильный транспорт

Автодороги на указанной территории не входят в перечень автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП.

Железнодорожный транспорт

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта незначительные.

Морской транспорт

На территории планировки отсутствуют сооружения морского речного транспорта.

4.2.2. Аварии на потенциально-опасных объектах

#### Аварии на химически опасных объектах

#### Территория планировки расположена вне зоны возможного воздействия

#### химически опасных объектов.

#### Аварии на радиационно-опасных объектах

Рисков возникновения ЧС на радиационно опасных объектах нет, в связи с их отсутствием.

#### Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории проекта планировки пожароопасные и взрывоопасные объекты отсутствуют.

#### Аварии на биологически-опасных объектах

Рисков возникновения ЧС на биологически опасных объектах нет в связи с их отсутствием.

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород маловероятен и не рассматривается из-за отсутствия данного события по многолетним наблюдениям.

## 4.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В связи с тем, что на территории расположен парк, имеется угроза пожаров.

В соответствии с Федеральным  законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

На территории проекта планировки предусматриваются следующие           пожарные мероприятия

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

На территории проекта планировки предусматриваются следующие           мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера

- защита систем жизнеобеспечения населения – осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения;

- меры по снижению аварийности на транспорте – введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле-и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания – проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 декабря 1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

## 4.4 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о сигналах ЧС предусматривается по телефонной сети. На производственных площадях, как дополнение, должны быть установлены громкоговорители. Для оповещения работающих смен и населения, кроме телефонной связи, необходимо предусмотреть использование наружных сирен.

Следует установить точки проводного радиовещания или кабельного телевидения в диспетчерских пунктах или помещениях дежурных всех учреждений и организаций с численностью работающих более 50 человек.

## 4.5 Мероприятия по гражданской обороне

Согласно СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория расположена в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (с зоной возможных сильных разрушений) на территории категорированного по ГО города.

Согласно учету, на проектируемой территории защитные сооружения для укрытия населения и работающих смен отсутствуют.

Эвакуационные мероприятия в г.Калининград не проводятся.

Организации, отнесенные  к категориям по гражданской обороне, вблизи и на участке проекта планировки отсутствуют.

На участке планировки расположено медицинское учреждение с коечным фондом – областная больница.

В районе проекта планировки существуют сети проводной радиотрансляционной сети и сети кабельного телевидения, позволяющие осуществить подключение строящихся объектов к системе оповещения населения. Имеются устройства уличной громкоговорящей связи и сиреновые установки ТАСЦО.

Необходимо создание ПРУ в зданиях общественного назначения и в капитальной жилой застройке.

Защитные сооружения (ЗС) – специально созданные для защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени инженерные сооружения.

Использование убежищ в мирное время в народно-хозяйственных целях не должно нарушать их защитных свойств.

Система жизнеобеспечения убежищ должна обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам – чистой вентиляции (1 режим) и фильтровентиляции (2 режим).

Степень огнестойкости проектируемых зданий, в которых предусмотрены ПРУ, должна быть не менее II-й.

Расположение защитных сооружений на проектируемой территории должно соответствовать радиусу сбора согласно рекомендациям приложения № 1* СНиП II-11-77*.

При планировке участка обеспечивается расположение проектируемых зданий вне зон возможных завалов с учетом рекомендаций СНиП 2.01.51-90, приложение № 3 «Зоны возможного распространения завалов от зданий различной этажности».

Площадь противорадиоционных укрытий населения, при норме на 1 укрываемого 0.7-1.0 м2  в целом, в границах проекта планировки, составит 670 кв.м (население – 960 чел.)

Объекты гражданской обороны рекомендуется разместить в цокольных и подвальных помещениях проектируемых зданий с учетом требований п.1.20 СНиП 11-11-77.

В целях обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», необходимо предусмотреть:

- установку в жилых и административных зданиях устройств получения информации от системы оповещения населения  (точки проводной радиотрансляционной сети или сети одного из операторов кабельного телевидения);

- установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области в соответствии с расчетом, предоставляемым ГУ МЧС;

- установку оконечных устройств ОКСИОН (ПУОН, ПИОН, УБС) и обеспечение их подключения в систему ОКСИОН области на площадях и других местах массового скопления населения.

В районе территории проекта планировки существуют сети проводной радиотрансляционной сети и сети кабельного телевидения, позволяющие осуществить  подключение строящихся объектов к системе оповещения населения.

# V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (постановление Госстроя РФ 29.10.2002 г. №150) в настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

Планировочные мероприятия

Архитектурно-планировочные мероприятия по охране окружающей среды сводятся к следующему:

- четкое функциональное зонирование территории проектируемой  территории;

- организация  системы зеленых насаждений общего пользования;

- организация на территориях санитарно-защитных зон (СЗЗ) коммунально-складских сооружений зон запрещения нового жилищного строительства.

Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны коммунально-складских сооружений

Источники загрязнения воздушного бассейна на проектируемой территории» отсутствуют.

В восточной части территории расположены районная насосная станция и автомойка. Также на территории расположены две ТП и газораспределительный пункт. Предприятия по классам опасности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, действующих в настоящее время на территории проекта планировки

Предприятия и сооружения IV класса опасности (СЗЗ – 100 м):

- автомойка;

- автосервис

Автосервис, расположенный по ул. Велосипедная дорога, подлежит ликвидации или выносу, в связи с реконструкцией улицы Велосипедная дорога.

Предприятия и сооружения V класса вредности (СЗЗ – 50 м):

- районная канализационная насосная станция;

- газораспределительный пункт

Предприятия и сооружения без класса опасности *:

- ТП-43 (10 м);

- ТП-588 (10 м);

- ГРПш (15 м)

*разрывы регулируются на дальнейших этапах проектирования в соответствии с техническими регламентами.

Из прилегающих к территории проекта планировки производств и предприятий по классам вредности согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, действующих в настоящее время:

Предприятия и сооружения II класса опасности (СЗЗ – 500 м):

- ТЭЦ №1.

Предприятия и сооружения III класса опасности (СЗЗ – 300 м):

- цех по производству растительного масла;

- цех табачных изделий.

Предприятия и сооружения IV класса опасности (СЗЗ – 100 м):

- завод шоколадных масс;

- склад ГСМ;

- Калининградский вагоностроительный завод (СЗЗ – 500м от литейного цеха). В настоящее время литейный цех не функционирует, поэтому идут переговоры об уменьшении СЗЗ до 100м.

Площадь озеленения СЗЗ промышленных предприятий и прочих производств должна составлять от 40 до 60% площади СЗЗ в зависимости от класса вредности предприятия.

Охрана почв и растительность

В целях охраны почв от загрязнения предусматривается проведение следующих мероприятий:

- организация планово-регулярной очистки территории проекта планировки от твердых отходов для чего на территории в проектируемых границах предусмотрено 4 хозяйственные площадки для установки контейнеров для сбора мусора;

- организованный отвод дождевых вод с установкой локальных очистных сооружений в местах выпуска;

- укрепление оврагов посадкой корнеотпрысковых деревьев и кустарников;

- устройство на существующих и проектируемых автостоянках очистных сооружений сточных вод.

Санитарная очистка  территории и утилизация отходов

Очистка жилого района от твердых отходов запланирована на действующий полигон ТБО, участок по Балтийскому шоссе, расположенный в районе пос. А. Космодемьянского.

Проектом предлагается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смёт с улиц.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смёт, строительные отходы и некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами.

На полигон ТБО запрещается прием химически- и эпидемически-опасных отходов, которые должны захораниваться на специальных сооружениях.

Обезвреживание трупов павших животных производится в соответствии с действующими правилами ветеринарно-санитарной службы. Обезвреживание отходов лечебных учреждений производится в соответствии с ведомственными нормами.

Очистка территории от твердых отходов и мусора будет осуществляться путем организации их сбора у жилых и общественных зданий в специально отведенные контейнеры и вывоз спец. автотранспортом на существующий полигон  ТБО.

Общие рекомендации по охране окружающей среды

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.

Основным градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение жилой территории, строительство площадок отдыха для взрослых и детей.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: автотранспорт, котельные, работающие на твердом и жидком топливе.

С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие мероприятия:

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

- реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна (отопление газовое или электрическое);

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

- введение системы мониторинга воздушного бассейна;

- рациональное потребление водных ресурсов.

Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.

Основными шумовыми факторами воздействия являются: автодорожный транспорт, трансформаторные подстанции.

При сохранении существующей застройки предлагаются следующие мероприятия:

- Упорядочивание организации движения транспорта на улицах с созданием саморегулируемых перекрестков.

- Систематическая проверка технического состояния транспорта.

- Применение усовершенствованного покрытия на проезжих частях, содержание его в надлежащем состоянии, современный ремонт.

При организации охраны окружающей среды особую роль играют зеленые насаждения, защищающие население от шумовых факторов.

Сохранение и посадка зеленых насаждений обеспечит высокий уровень благоустройства, озеленение территории.

# VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки в г. Калининград  приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерен | Современное сост. 2014 год | 1-я и 2-я очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |
|  | Площадь проектируемой территории - всего | га | 60 | 60 |
|  | в том числе: |
|  | ( территории жилой застройки | га | 16,5 | 16,1 |
|  | - застройка общественно-жилого назначения |  | 0,8 | 1,0 |
|  | - малоэтажная застройка исторических центров - садоводства и дачные участки |  | 10,0 5,7 | 9,6 5,5 |
| 1.1 | ( общественно-деловые территории | га | 10,6 | 10,8 |
|  | - застройка делового, общественного и коммерческого назначения - учреждения здравоохранения и социальной защиты |  | 2,2 8,4 | 2,4 8,4 |
|  | ( инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 0,04 |
|  | - объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  | - | 0,04 |
|  | ( рекреационные территории | га | 16,1 | 14,9 |
|  | - лесопарки, городские леса |  | 16,1 | 14,9 |
|  | ( прочие территории | га | 0,5 | 0,3 |
|  | - озеленение специального назначения - прочие городские территории |  | - 0,5 | 0,3 - |
|  | ( прочие территории | га | 16,3 | 17,8 |
|  | - территории улиц, дорог, проездов в красных линиях |  | 16,3 | 17,8 |
| 2. Население |
| 2.1 | Численность населения | чел | 960 | 960 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 16 | 16 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | 20000 | 20000 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 2 |
| 3.3 | Сохраняемый жилой фонд | м2 общ площ. | 20000 | 20000 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 общ площ. | - | - |
|  | в том числе |
|  | ( индивидуальные и малоэтажные жилые дома | м2 общ площ. | 20000 | 20000 |
|  | ( средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 20,8 | 20,8 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Торговый центр | м2 торг.пл. | - | 2500 |
| 4.2 | Магазины - всего | м2 торг.пл. | 400 | 400 |
| 5. Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего | км | 3,2 | 6,3 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3 / сут | нет данных | 31,28 |
| 6.2 | Водоотведение | м3 / сут | нет данных | 31,28 |
| 6.3 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | кВт | нет данных | 403,6 |
| 6.4 | Общее потребление природного газа | м3 / час | - | 28,8 |
| 6.5. | Общая расчетная электрическая нагрузка | кВА | нет данных | 170 |

# VII. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМАМ ОРИЕНТИРОВОЧНЫХ                      КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Глава 1. Автомобильные дороги общего пользования |
| 1 | 08-02-001 | Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории II (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь). 4-х полосная; 3 км | 1 км | 71853,56 | 215560,7 |
| 2 | 08-04-001 | Обычная (нескоростная) автомобильная дорога категории IV (покрытие асфальтобетон, основание щебеночно-гравийно-песчаная смесь). 2-х полосная; 1,4 км | 1 км | 24955,14 | 34937,2 |
| Итого по главе 1 | 250497,9 |
| Глава 2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения |
| 3 | 14-09-001-07 | Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полиэтиленовые размером 150 мм и глубиной 2 м; 0.6 км | 1 км | 1915,29 | 1149,2 |
| 4 | 14-10-001-01 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полиэтиленовые размером 160 мм и глубиной 2 м; 0.193 км | 1 км | 1835,76 | 353,5 |
| 5 |  | ЛОС производительностью 10 л/с | (1 шт) | 800,0 | 800,0 |
| 6 | 14-10-003-05 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 200 мм и глубиной 2 м; 1,29 км | 1 км | 1575,28 | 2032,0 |
| 7 | 14-10-003-05 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 250 мм и глубиной 2 м; 1,23 км | 1 км | 1575,28 | 1937,59 |
| 8 | 14-10-003-09 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 300 мм и глубиной 2 м; 1,6 км | 1 км | 2140,74 | 3425,18 |
| 9 | 14-10-003-09 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 350 мм и глубиной 2 м; 0,14 км | 1 км | 2140,74 | 299,7 |
| 10 | 14-10-003-17 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 500 мм и глубиной 2 м; 0,45 км | 1 км | 3491,80 | 1571,31 |
| Итого по главе 2 | 11348,98 |
| Глава 3. Наружные сети газоснабжения |
| 11 | 15-01-001-02 | Внешние инженерные сети газопровода, подземная прокладка, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные изолированные трубы диаметром 50 мм и глубиной 2 м.; 0.033 км | 1 км | 1286,68 | 42,5 |
| 12 | 15-02-001-05 | Внешние инженерные сети газопровода, подземная прокладка, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм и глубиной 2 м.; 0.0328 км | 1 км | 1304,92 | 36,5 |
| 13 |  | Пункт газораспределительный блочного типа с 2-мя линиями редуцирования ИТГАЗ-В/249-2-0-9-G16-E-T; 1 шт | 1 шт | 607,240 | 607,240 |
| Итого по главе 3 | 686,24 |
| Глава 4. Наружные сети электроснабжения |
| 14 |  | КТП 10/0.4 кВ мощностью 2*160 кВА; 1 шт | 1 шт | 210,950 | 210,950 |
| 15 | 12-01-003-04 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*50-10; 0.4 км | 1 км | 819,64 | 327,86 |
| 16 | 12-01-001-07 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*95-1; 0.06 км | 1 км | 821,54 | 49,29 |
| 17 | 12-01-001-07 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*95-1; 3,7 км | 1 км | 821,54 | 3039,7 |
| 18 |  | Светодиодные консольные светильники типа СКУ-61-100-001 мощностью 100 Вт; 114 шт | 1 шт | 9,612 | 1095,77 |
| 19 |  | Светодиодные консольные светильники типа СКУ-61-100-001 мощностью 60 Вт; 50 шт | 1 шт | 6,966 | 348,3 |
| Итого по главе 4 | 5071,87 |
| Глава 5. Общественно-торговый центр |
| 20 | 02-03-001-01 | Бизнес-центры до 10000 кв.м; 2500 кв.м | 1 шт | 39,22 | 98050,0 |
| Итого по главе 5 | 98050,0 |
| ИТОГО по главам 1-5: | 365874,48 |

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 36587448.00 рублей (триста шестьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи сорок восемь рублей, 00 коп.

# ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе г. Калининграда разработан на основании задания на разработку градостроительной документации комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» и выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительным кодексом РФ

- Земельным кодексом РФ

- Водным кодексом РФ

- СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*. Актуализированная редакция)  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010г. № 820

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Калининградской области

Основанием для проектирования являются:

- Постановление администрации городского округа «Город Калининград» № 999 от 12.07.2013 «О разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах: просп. Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе»;

- Техническое задание на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе, выданное  14.07.2014 г., согласно Муниципального контракта № 2014.172229 от 14.07.2014 г. Комитетом архитектуры и строительства администрации     городского округа «Город Калининград»;

- Календарный план выполнения работ.

В сборе исходных данных ООО «КомплексПроект» участвовало совместно с комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Проект разработан в расчете на перспективу, первая очередь строительства до 2020 года, вторая очередь строительства – до 2034г.

Проект планировки разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Действующий Градостроительный кодекс РФ;

- Положение «О порядке разработки, согласования, экспертизы и  утверждения градостроительной документации», утверждённое решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Методическими рекомендациями по разработке схем зонирования территории городов МДС-1.99;

- Инструкцией «О порядке проектирования и становления красных линий городских и других поселений»;

- Инструкцией «О порядке разработки, согласования, утверждения градостроительной документации» № 4207 от 12.02.2003 г.;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- Техническое задание к проекту планировки территории.

При разработке проекта планировки использовались следующие графические и текстовые материалы:

- генеральный план г. Калининград,  выполненный в 1999 - 2002 гг. Научно-проектным институтом пространственного планирования “ЭНКО” (Санкт-Петербург);

- правила землепользования и застройки г. Калининград,  выполненные в 1999 - 2002 гг. Научно-проектным институтом пространственного планирования “ЭНКО” (Санкт-Петербург).

ООО «КомплексПроект» разработана документация на основании свидетельства о допуске № 1068.03-2014-3525191368-П-133.

На проектируемую территорию оказывают негативное влияние два производственных объекта: литейный цех вагоностроительного завода (СЗЗ -1000 м), расположенный к юго-западу от территории проекта планировки и  ТЭЦ №1 (СЗЗ – 1000 м), расположенная к юго-востоку от данной территории.

Проект планировки выполнен на топографической съемке М 1:1000, выполненной МП «Городской центр геодезии» городского округа «Город Калининград» в 2014 г в МСК-39, балтийской системе высот.

## 1.1. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования территории

Территория проектируемого жилого района расположена в юго-восточной части Центрального района г. Калининград.

Границами проектируемого жилого района являются: на севере – ул.Дмитрия Донского, пр.Победы; на востоке – ул.Горная; на юге – ветка железной дороги ; на западе – ул.Каштановая Аллея. Площадь участка в границах проектирования составляет 60 га.

Западная часть территории  застроена жилыми домами различной этажности от 1 до 5 этажей. Улицы Велосипедная дорога, Каштановая аллея, Коломенская – одно-двух-трех этажными домами и домами с приусадебными участками. Восточная часть участка расположена на незастроенной территории и характеризуется большим количеством зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников. Участок попадает в зону негативного воздействия от вагоностроительного завода, ТЭЦ №1 и железной дороги, проходящей в южной части территории.

В южной части территории проходит ветка железной дороги.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 14.03.2012 №367 и техническим заданием № 20/12 на разработку проекта строительство ул. Велосипедная дорога в Центральном районе г. Калининграда, выданным  начальником управления – главным архитектором города Калининграда,  в южной части территории проекта планировки, параллельно железнодорожной ветке, будет проходить магистральная улица общегородского значения от ул. Горной до ул. Радищева.

На территории расположен заброшенный парк (на данной территории ранее располагалось немецкое кладбище), напротив него, через улицу Дмитрия Донского располагается центральный парк культуры и отдыха (бывший парк Луизенваль). Вдоль парка с севера на юг протекает ручей Парковый.

Из административно-хозяйственных, общественных зданий на территории проекта планировки расположены: автоцентр с автомойкой и с сопутствующим сервисным обслуживанием (магазин, кафе), автосервис, областная больница, центральный районный суд, два продуктовых магазина, отделение Посольства Республики Беларусь, университет и испытательный центр 5-й Центральной лаборатории горючих и смазочных материалов Балтийского Флота.

Вдоль железнодорожной ветки расположены садоводческие и дачные участки СНТ «Сад №1».

Рельеф местности имеет сильное понижение в центральной части к ручью, перепад до 12.4 м, на остальной территории рельеф ровный с общим понижением в южном направлении к железнодорожной ветке. Абсолютные отметки высот от 2 до 17 метров с углами наклона поверхности до 20.

Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- береговая полоса ручья (территория общего пользования) – 5 м;

- водоохранная зона, совпадающая с прибрежно-защитной полосой – 50 м;

- санитарно-защитная зона от железной дороги – 50 м (при условии проведения специальных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия);

- санитарно-защитная зона от КНС – 50 м;

- санитарно-защитная зона от литейного цеха вагоноремонтного завода – 100 м. (на данный момент литейный цех не функционирует, ведутся переговоры по уменьшению санитарно-защитной зоны);

- санитарно-защитная зона от ТЭЦ №1 – 500 м;

- санитарно-защитная зона от автомойки – 100м;

- санитарно-защитная зона от автосервиса– 100м (в связи с проектом реконструкции улицы Велосипедная дорога, подлежит ликвидации или выносу).

## 1.2.Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, линейных объектов

Зоны размещения объектов капитального строительства в границах проектируемой территории определены в соответствии с градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки МО городской округ «Город Калининград», учетом проведенного анализа территории в границах проектирования.

В соответствии с классификатором градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки МО «Городской округ «Город Калининград», НПИ ПП «ЭНКО») на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны: ЖИ, ОЖ, Ж-5, О-1, О-2, Р-2, Т-1, ПР-1. Зона ПР-2 переходит в зону Т-2. Рекомендуется внести изменения в ПЗиЗ в части изменения зоны ПР-2 на Т-2.

9 участков, расположенных в зоне садоводств и дачных участков вдоль железной дороги в юго-западной части территории проекта планировки рекомендуем по экологическим соображениям вынести (находятся в зоне экологического риска).

Предлагаемые изменения в правилах землепользования и застройки касаются только юго-восточного участка ПР-2, где на данный момент расположен автосервис (рекомендуемый  выносу), в связи с тем, что на данном участке планируется кольцевая развязка улиц Велосипедная дорога и Горная (в соответствии с предоставленными данными о реконструкции улицы Велосипедная дорога).  Также девять земельных участков для садоводства по улице Каштановая аллея, расположенных рядом с железной дорогой,  настоящим проектом предлагается сделать зоной ПР-1 «Зона озеленения специального назначения», так как данные участки попадают в санитарно-защитную зону от железной дороги и являются непригодными для садовых и дачных участков согласно действующей редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Данным проектом предусматривается строительство торгового центра по улице Велосипедная дорога и детской (спортивной) площадки.

Объекты местного значения в области бытового обслуживания и торговли

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Параметры функциональных зон | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I очередь |
| 1 | Торговый центр | г. Калининград (ул. Велосипедная дорога) | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Зона общественно-жилого назначения | В соответствии с данным проектом планировки |

### 1.2.1 Характеристики развития системы транспортного обслуживания          территории

Транспортная схема, заложенная в Генеральном плане города Калининграда, лежит в основе проектируемой улично-дорожной сети. Территория проекта планировки  находится в границах улиц Дмитрия Донского, пр. Победы, ул. Горной, ул. Каштановая Аллея и реконструируемой магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения Велосипедная дорога. Проектом планировки предлагается реконструкция улицы Велосипедная дорога от ул. Горной до ул.Радищева с устройством раздельной проезжей части по две полосы в каждом направлении и с устройством круговой развязки на перекрестке с ул. Горная. Для подъезда к дачным участкам предлагается формирование улицы, параллельной новой ул. Велосипедная дорога с выездом на проектируемую круговую развязку на перекрестке улиц Горная и Велосипедная дорога и ул. Каштановая аллея. Остальные улицы в границах проекта планировки сохраняются без изменений.

Таблица 1.2.1.1 Классификация существующей и проектируемой  улично-дорожной сети

| № | Наименование | Классификация, согласно СП 42.13330.2011 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Велосипедная дорога (проект.) | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| 2 | ул. Дмитрия Донского (существ.) | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная |
| 3 | ул. Горная (существ.) | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| 4 | ул. Каштановая Аллея (существ.) | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 5 | ул. Коломенская (существ.) | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 6 | ул. Марата (существ.) | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 7 | ул. Без названия (существ.) | Улица местного значения: улица в жилой застройке |
| 8 | ул. Велосипедная дорога (существ.) | Улица местного значения: улица в жилой застройке |

### 1.2.2 Характеристики развития жилой застройки

Ввиду отсутствия свободных земельных участков, пригодных для жилой застройки,  жилой фонд остается без изменений.

### 1.2.3 Характеристики развития системы культурно-бытового обслуживания населения

В настоящий момент в границах проекта планировки отсутствуют детские сады и школы.  Объекты культурно-бытового обслуживания представлены двумя магазинами, детской областной больницей, офисным зданием, кафе.

В связи с отсутствием на территории необходимого количества объектов культурно-бытового обслуживания, данным проектом предусматривается размещение торгового центра  в районе проектирования.  Торговый центр предусматривает  размещение предприятия  питания, магазинов продовольственных, непродовольственных товаров, аптеки, предприятий бытового обслуживания. Рядом с торговым центром будет расположена парковка на 140 машиномест (по расчету).

Норматив потребности на 1000 жителей в учреждениях образования, учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных         сооружениях,  предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организациях и учреждения управления, кредитно-финансовых учреждениях и предприятиях связи выполнен согласно нормам и рекомендациям СП 42.13330.2011.

## 1.3 Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по территории проекта планировки в г. Калининград  приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерен | Современное сост. 2014 год | 1-я и 2-я очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |
|  | Площадь проектируемой территории - всего | га | 60 | 60 |
|  | в том числе: |
|  | ( территории жилой застройки | га | 16,5 | 16,1 |
|  | - застройка общественно-жилого назначения |  | 0,8 | 1,0 |
| 1.1 | - малоэтажная застройка исторических центров - садоводства и дачные участки |  | 10,0 5,7 | 9,6 5,5 |
|  | ( общественно-деловые территории | га | 10,6 | 10,8 |
|  | - застройка делового, общественного и коммерческого назначения - учреждения здравоохранения и социальной защиты |  | 2,2 8,4 | 2,4 8,4 |
|  | ( инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 0,04 |
|  | - объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  | - | 0,04 |
|  | ( рекреационные территории | га | 16,1 | 14,9 |
|  | - лесопарки, городские леса |  | 16,1 | 14,9 |
|  | ( прочие территории | га | 0,5 | 0,3 |
|  | - озеленение специального назначения - прочие городские территории |  | - 0,5 | 0,3 - |
|  | ( прочие территории | га | 16,3 | 17,8 |
|  | - территории улиц, дорог, проездов в красных линиях |  | 16,3 | 17,8 |
| 2. Население |
| 2.1 | Численность населения | чел | 960 | 960 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 16 | 16 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | 20000 | 20000 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 2 |
| 3.3 | Сохраняемый жилой фонд | м2 общ площ. | 20000 | 20000 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 общ площ. | - | - |
|  | в том числе |
|  | ( индивидуальные и малоэтажные жилые дома | м2 общ площ. | 20000 | 20000 |
|  | ( средняя обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 20,8 | 20,8 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Торговый центр | м2 торг.пл. | - | 2500 |
| 4.2 | Магазины - всего | м2 торг.пл. | 400 | 400 |
| 5. Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в красных линиях - всего | км | 3,2 | 6,3 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3 / сут | нет данных | 31,28 |
| 6.2 | Водоотведение | м3 / сут | нет данных | 31,28 |
| 6.3 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | кВт | нет данных | 403,6 |
| 6.4 | Общее потребление природного газа | м3 / час | - | 28,8 |
| 6.5. | Общая расчетная электрическая нагрузка | кВА | нет данных | 170 |

## 1.4 Инженерная подготовка

### 1.4.1 Вертикальная планировка

За основу вертикальной планировки приняты схема уличной сети, а также топографическая основа территории проекта планировки. Рельеф местности имеет сильный перепад в центральной части к ручью, перепад до 12.4 м, остальная территория – ровный рельеф с общим понижением в южном направлении к железнодорожной ветке. Слабый рельеф с абсолютными отметками высот от 2 до 17 метров с углами наклона поверхности до 20.

Вертикальная планировка выполнена исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадках строительства.

Гидрография проектируемой территории представлена ручьем Парковым. Пониженные участки территории заболочены и загрязнены мусором.

Отвод поверхностных вод будет осуществляться по проектируемым сетям ливневой канализации твердому покрытию улиц.

Сброс дождевых и талых вод будет осуществляться в ручей Парковый через проектируемые локальные очистные сооружения.

### 1.4.2 Осушение территории

Гидрография проектируемой территории представлена ручьем Парковым. Пониженные участки территории вдоль ручья Паркового местами заболочены и загрязнены мусором. В некоторых местах наблюдаются несанкционированные свалки мусора.

С учетом изложенного, проектом предлагается осушение территории путем прокладки дренажа.

Зоны особого режима

| Наименование водного источника | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса общего пользования, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ручей Парковый | 50 | 50 | 5 |

В водоохранной зоне запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан

### 1.4.3 Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Водоснабжение проектируемого проекта выполнено на основании технических условий, выданных МУП КХ «Водоканал» ГО «Город Калининград» № Тз-1124 от 12.09.2014 г.

Ввиду того, что развитие жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая система водоснабжения.

Централизованное водоснабжение проектируемого торгового центра предусматривается от существующего магистрального водовода диаметром 110 мм проходящего по ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева с закольцовкой на пересечении улиц Каштановая аллея и Коломенская диаметром 160 мм.

Система водоснабжения данного участка войдет в  единую систему водоснабжения города: хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды составят 31,28 м3/сутки. Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью – 615,8 м.

Проектом предусматривается ввод водопровода непосредственно в здание проектируемого торгового центра с устройством электронных водомерных узлов.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Прокладка водоводов – подземная, на глубине ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры на 50 см. Тип основания под трубы принимается в зависимости от несущей способности грунта и величины нагрузок. В основном основание – естественное,  с песчаной подушкой толщиной 100 мм.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб | 593,8 | 160 |
| 2 | Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб | 22,0 | 89 |
|  | Итого | 615,8 | - |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети водоснабжения |
| 1 | 14-09-001-07 | Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полиэтиленовые размером 160 мм и глубиной 2 м; 0.6158 км | 1 км | 1915,29 | 1149,2 |
| Итого по главе | 1149,2 |

Водоотведение

Водоотведение проектируемого проекта выполнено на основании технических условий, выданных МУП КХ «Водоканал» ГО «Город Калининград» № Тз-1124 от 12.09.2014 г.

Ввиду того, что новой жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая система водоотведения.

Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются от проектируемого торгового центра.

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предлагается выполнить из полипропиленовых труб ø160 мм общей протяженностью  59 м до проектируемой КНС.

Насосная станция выполняется по типовым проектам колодезного типа. Возможно применение КНС в ж/б колодцах и использованием импортных погружных насосов типа «Флигт», «Грундфос Сарлин» и др.

КНС перекачивает стоки к существующему канализационному коллектору диаметром 200 мм, проходящему вдоль ул. Каштановая аллея.

На КНС поступают стоки от проектируемого торгового центра в количестве 31,28 м3/сут.

Qнас=31,28х1,2х4,5/24=7,04 куб.м/час

Установить насос с режущим механизмом с регулируемой подачей 3-20 куб.м/ч, напором 15-30 м в. мощностью 3кВт, устанавливается один рабочий и один резервный насос; построить напорный коллектор диаметром 160 мм из ПНД ориентировочной длиной 133,6 п.м.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб | 59 | 160 |
| 2 | Напорные сети хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб | 133,6 | 160 |
| 3 | КНС мощностью 3 кВт типа «Флигт» и др (1шт) | - | - |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети водоотведения |
| 1 | 14-10-001-01 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полиэтиленовые размером 160 мм и глубиной 2 м; 0.1926 км | 1 км | 1835,76 | 353,5 |
| Итого по главе | 353,5 |

Ливневая канализация

Водоотведение ливневых вод выполнено на основании Технических условий, выданных МУП “Гидротехник” в письме №678 от 11.09.2014г.

В настоящее время территория проекта планировки обеспечена ливневой канализацией лишь частично  по ул. Дмитрия Донского и по ул. Каштановая Аллея. Проектом предлагается прокладка сетей ливневой канализации по проектируемой улице Велосипедная дорога, по ул.Каштановая аллея, а также по существующим проездам.

Часть проектируемых сетей ливневой канализации и проектируемые сети ливневой канализации от нового торгового центра,  расположенные около улицы Каштановая аллея подключаются к существующему коллектору диаметром 300 мм, проходящему вдоль ул. Каштановая аллея.

Остальные проектируемые сети ливневой канализации расположены на территории, находящейся ниже по рельефу, поэтому их подключение к существующему коллектору невозможно без строительства насосной станции, что нецелесообразно.

В качестве места сброса ливневых вод для проектируемых сетей ливневой канализации, не подключенных к существующим, предлагается ручей Парковый, он расположен ниже по рельефу и ливневые стоки смогут поступать туда самотеком за счет естественного уклона. Для очистки ливневых стоков предлагается строительство новых локальных очистных сооружений ливневого стока.

Диаметр проектируемых сетей ливневой канализации от 250 до 500мм, материал – полипропиленовые трубы.

В рабочем проекте необходимо разработать и учесть мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния ручья Парковый	.

Нормы и объёмы дождевых стоков

Количество дождевых вод составит:

Со всей территории на расчётный срок – 40,8 л /с.

Перед спуском дождевых сточных вод в ручей Парковый устраиваем подземное сооружение локальной очистки стоков с территории жилой застройки типа «ВЕКСА-3»  и др.

Расчет локальных очистных сооружений

|  |  | Расчет локальных очистных сооружений ЛОС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |
| Fобщ,га | Fасф,га | Fг,га | Fкр,га | P | n | mr | q20,л/с | ¡ |  |
| 6,5 | 6,5 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,71 | 1150 | 70,0 | 1,54 |  |
| По формуле (4) СНиП 2.04.03-85 находим параметр А: |  |  |  |
|  | A= | 593,8 | лл/с |  |  |  |
|  | Zmid= | 0,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lcan= | 6970,0 | м |  |  |  |
| По формуле (6) СНиП 2.04.03-85 находим продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам: |  |
|  |  |  | tcan= | 58,0 мин | м |  |  |  |
|  |  |  |  | lp= | 6970,0 | м |  |  |  |
| По формуле (5) СНиП 2.04.03-85 находим продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам: |
|  |  |  |  | tr= | 58,0 мин |  |  |  |
| Вводим поправочный коэффициент: к= | 1,000 |  |  |  |  |
| По формуле (2) СНиП 2.04.03-85 находим расход дождевых вод: |  |  |  |
|  |  | qr= | 40,8 | лл/с |  |  |  |
| По таблице 11 СНиП 2.04.03-85 принимаем значение коэффициента ,учитывающего заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима: |
|  |  |  |  | b= | 0,65 |  |  |  |  |
| По формуле (3) СНиП 2.04.03-85находим расход дождевых вод с учётом заполнения свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима : |
|  |  |  | qcal | 26,52 | лл/с |  |  |  |
| Находим расход дождевых вод, поступающих на очистку по СНиП 2.04.03-85 п.2.21. |
| Кdiv принимаем по справочному пособию "Проектирование сооружений для очистки сточных вод" табл.55 ,причем Рlim=0,05. |
|  |  |  |  | kdiv= | 0,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | qlim = 5,1 | лл/с |  |  |  |
| По полученному расходу qlim подбираем ЛОС общей производительностью 10 л/с. Ведомость сооружений № п/п Наименование Длина, м Диаметр, м 1 Сети ливневой канализации из полипропиленовых труб 1290 200 1230 250 1600 300 140 350 450 50 2 ЛОС производительностью 10 л/с (1 шт) - - |  |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети ливневой канализации |
| 1 | 14-10-003-05 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 200 мм и глубиной 2 м; 1,29 км | 1 км | 1575,28 | 2032,0 |
| 2 | 14-10-003-05 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 250 мм и глубиной 2 м; 1,23 км | 1 км | 1575,28 | 1937,59 |
| 3 | 14-10-003-09 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 300 мм и глубиной 2 м; 1,6 км | 1 км | 2140,74 | 3425,18 |
| 4 | 14-10-003-09 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 350 мм и глубиной 2 м; 0,14 км | 1 км | 2140,74 | 299,7 |
| 5 | 14-10-003-17 | Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт. Трубы полипропиленовые размером 500 мм и глубиной 2 м; 0,45 км | 1 км | 3491,80 | 1571,31 |
| 6 | - | ЛОС производительностью 10 л/с | (1 шт) | 800,0 | 800,0 |
| Итого по главе | 10065,78 |

Теплоснабжение

Ввиду того, что новой жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая система теплоснабжения.

Проектом предусмотрено строительство встроенной газовой котельной для торгового центра теплопроизводительностью 0,5 МВт.

Расчетные показатели теплопотребления.

Тепловые потоки определены в соответствии с требованиями СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей жилой площади отапливаемых зданий.  Расчётные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99*.

Годовые и часовые расходы тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водо-снабжения торгового центра, снабжаемого теплом от собственной котельной, определены согласно МДК 4-05.2004 в зависимости от удельных тепловых характеристик, категорий и количества потребителей ГВС при следующих исходных данных:

| Исходные данные для расчета тепловых нагрузок и потребности в топливе |
| --- |
| - | объем здания торгового центра, м2 (h=4м S=2500м2). |  | 10 000 |
| - | площадь торговой площади, м2. |  | 1 500 |
| - | число работников, чел/см (1 раб/20м2 торг.площ.) (1 см =12ч) |  | 75 |
| - | продолжительность отопительного периода, сут/год. |  | 193 |
| - | температура наиболее холодной пятидневки обеспеч-ю 0,92°С |  | -19 |
| - | средняя температура воздуха для периода со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной +8,0 гр.С., °С |  | 1.1 |
| - | усредненная температура внутреннего воздуха, °С |  | 16 |
| - | qo - удельная отопительная характеристика здания при to = -30 °С, ккал/м3 ч°С |  | 0.31 |
| - | qв - удельная тепловая вентиляционная характеристика здания, ккал/м3 ч °С |  | 0.27 |
| - | средний КПД котельной |  | 0.9 |
| - | низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 |  | 7900 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |
|  | Часовой расход теплоты на отопление, ккал/ч |  | 125 070.0 |
|  | Часовой расход теплоты на вентиляцию, ккал/ч |  | 102 060.0 |
|  | Часовой расход теплоты на ГВС, ккал/ч |  | 124 200.0 |
|  | ВСЕГО, Ккал/ч |  | 351 330.0 |
|  | Годовой расход теплоты на отопление, Гкал/от.сез |  | 246.6 |
|  | Годовой расход теплоты на вентиляцию, Гкал/от.сез |  | 100.6 |
|  | Годовой расход теплоты на ГВС, Гкал/год (от.сез) |  | 102.3 (56.4) |
|  | ВСЕГО, Гкал/год (от.сез) |  | 449.5 (403.6) |

Для теплоснабжения торгового центра предусматривается встроенная автоматизированная газовая котельная. В котельной при рабочем проектировании следует предусмотреть современные газовые котлы (не менее 2-х), насосное оборудование, химводоподготовку и пр. оборудование, удовлетворяющее требованиям действующих нормативных документов. Работа котельной предусматривается на топливе – природный газ. Теплоноситель – вода с параметрами 95-70оС. Окончательное размещение котельной относительно теплоснабжаемого здания уточнить при рабочем проектировании с учетом индивидуальных особенностей объекта строительства, котельная может быть – встроенная, пристроенная или крышная.

Регулирование отпуска теплоты котельной – качественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Ниже в табличной форме приведен перечень проектируемых объектов системы теплоснабжения для проектируемого торгового центра.

| Состав сооружений системы теплоснабжения |
| --- |
| № п/п | Наименование сооружений | Един. изм. | Количество | Примеч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Строительство встроенной котельной теплопроиз-ю 0.5МВт | сооружения | 1 |  |

Газоснабжение

Проектная документация раздела «Газоснабжение» для проекта планировки территории в границах: проспект Победы - ул.Горная - ул.Велосипедная дорога - ул. Радищева в Центральном районе г.Калининграда разработана на основании  Технического задания на разработку проектной документации «Проект планировки с проектом межевания в его составе в границах: проспект Победы - ул.Горная - ул.Велосипедная дорога - ул. Радищева в Центральном районе г.Калининграда», выданного ОАО «Калиниградгазификация» № 190 от 20.10.2014.

Ввиду того, что новой жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая система газоснабжения. Проектом предусматривается подземная прокладка подводящего газопровода высокого давления Г3 от точки подключения к распределительному газопроводу высокого давления Ø530 до проектируемого ШРП для газоснабжение проектируемого торгового центра.

Всего схемой газоснабжения территории проекта планировки предусматривается строительство 1-го ШРП для газоснабжения котельной проектируемого здания  торгового центра. Проектируемая ШРП подобрана с учетом запаса производительности для возможной газификации существующей и перспективной жилой и коммунально-бытовой застройки квартала.

Устройство ШРП модели ИТГАЗ-B/249-2-O-У-G16-E-T в ограждении, с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления газа TARTARINI (пропускная способность при Рвх=0.6 МПа составляет 250 н.м3/ч, Рвых=0.005 МПа, полной заводской готовности ООО «ИТГАЗ» ;

- прокладка распределительных газопроводов низкого давления IV-й категории для газоснабжения котельной проектируемого торгового центра.

В расчетах использовалось значение низшей теплоты сгорания – 7900 ккал/м3. Плотность газа – 0,68-0,73 кг/нм3. Природный газ намечается  использовать для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и в перспективе для пищеприготовления.

Охват проектируемых объектов проекта планировки газоснабжением от сетей природного газа принят – 100%, существующие объекты квартала  присоединяются к сетям НД-Г1 по мере поступления заявок.

Годовые и часовые расходы газа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения торгового центра, снабжаемого теплом от собственной котельной, определены согласно результатов расчета тепловых нагрузок представленных в разделе «Теплоснабжение»:

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа сведены в таблицу и представлены ниже.

| Годовые и максимально-часовые расходы природного газа потребителями проекта планировки |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Расход природного газа |
|  |  | Годовой, тыс.м3/год | Коэф.час. максимума | Макс.час м3/час. |
| 1. | Котельные для теплоснабжения торгового центра поз.9 по ПП. |  | 63.2 |  |  | 1/1970 |  |  | 28.8 |  |

Диаметры газопроводов высокого и низкого давлений определены ориентировочно согласно формулы 15 п.3.39 СП 42-101-2003. Схема и диаметры проектируемых газопроводов представлены в графической части проекта.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определённые исходя из годового расхода газа и коэффициента часового максимума каждой категорией потребителей отдельно.

При гидравлическом расчёте газовых сетей принято следующее:

- в сетях высокого давления II-кат.: начальное давление газа в точке подключения до 0,6 МПа (изб.),  рабочее Рраб=0,5 МПа; конечное - перед ШРП не менее – 0,35 МПа (изб.).

Для снижения давления газа в сетях низкого давления и поддержания его на заданном уровне предусмотрены пункты газорегуляторные блочные (ПГБ). В газопроводной сети низкого давления, снабжающей газом жилые дома, заданное выходное давление принято 1.9кПа в соответствии со СНиП 42–01-2002.

В схеме газоснабжения, при рабочем проектировании, предусмотреть возможность отключения отдельных участков газопроводов для проведения ремонтных и аварийных работ. Установку отключающих устройств следует предусмотреть в следующих местах:

- на входе и выходе с газорегуляторных пунктов;

- на распределительных газопроводах высокого давления для отключения отдельных участков.

Газопроводы высокого давления приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-95*, газопроводы низкого давления (до торгового центра) из стальных труб по ГОСТ 8732-78 ст.10.

Детали стальных трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ 17375-2001 - ГОСТ 17379-2001. Отводы машинного гнутья выполнить по типу ОСТ 36-42-81 "Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые. Отводы гнутые". Детали полиэтиленовых трубопроводов приняты в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007.

В качестве запорной арматуры на стальных трубопроводах могут применяться задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем или шаровые краны в соответствующем климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69.

Полиэтиленовые краны ПЭ газопроводов устанавливаются подземно, с выводом узла управления под ковер или в колодцах.

Сроки службы газопроводов:

- стальные газопроводы – 40 лет;

- полиэтиленовые газопроводов – 50лет,

- оборудование и запорная арматура – согласно паспортов.

Глубина заложения газопроводов принята от 1.0 до 1.3м до верха трубы, при соблюдении условий, чтобы температура стенки трубы была выше минус 20°С в процессе эксплуатации при рабочем давлении.

Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.

На подземном стальном газопроводе для защиты от почвенной коррозии предусмотрена пассивная защита на основе изоляционной системы "Полилен" типа "Весьма усиленная" в соответствии ГОСТ 9.602-2005 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии."

Конструкция изоляции:

- грунтовка НК-50 по ТУ 5775-001-01297859-95;

- полиэтиленовая лента «Полилен 40-ЛИ-63» по ТУ 2245-003-01297859-99;

- обертка «Полилен ОБ» по ТУ 2245-004-01297859-99 (1 слой).

Для защиты изоляционного покрытия от механических повреждений при укладке и засыпке, предусматривается укладка газопроводов в слое сухого песка толщиной 10см под трубопроводом и 20см над верхней образующей трубопровода.

Надземные фрагменты газопровода окрасить в жёлтый цвет двумя слоями эмали по двухслойной грунтовке, предназначенной для наружных работ, при температуре воздуха - 55 град.

Соединение стальных труб между собой производится ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 16037-80 электродами Э-50А марки УОНИ-13/55, полиэтиленовых - встык нагретым инструментом или при помощи деталей с ЗН.

Контролю качества стыков радиографическим методом подземных газопроводов подлежит 100% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком.

Газовую арматуру устанавливать после ревизии, в соответствии с требованиями к классу герметичности "А" по ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".

Испытание газопровода на герметичность воздухом произвести после его монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0.2 м или после полной засыпки.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы наружного газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10.0 метров с каждой стороны от оси газопровода.

- вокруг отдельно стоящего ШРП - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10.0 метров от границ объекта.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
требования по технике безопасности и охране труда и руководствоваться
действующими ГОСТ и СНиП, в том числе следующими нормативными документами:

- Типовая номенклатура мероприятий по охране труда в строительстве;

- СНиП 12-04-2002 "Руководящие документы. Охрана труда. Организационные и методические документы";

- Постановление Правительства РФ; №878 от 20.11.2000 "Правила охраны газораспределительных сетей";

- ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления";

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Ниже в табличной форме приведены результаты расчётов строительства сооружений газоснабжения проекта планировки.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределительный газопровод высокого давления Г3-IIкат Рг 0,3-0,6 МПа из полиэтиленовых труб | 28 | 63 |
| 2 | Распределительные газопроводы низкого давления Г1-IVкат Рг до 0,005 Мпа из стальных труб | 33 | 63 |
| 3 | Пункт газораспределительный блочного типа с 2мя линиями редуцирования (1 шт) | - | - |
| 4 | Встроенная газовая котельная для торгового центра №7 по ПП (1 шт) | - | - |

* - длину трубопроводов уточнить при рабочем проектировании с учетом фактического размещения котельной

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети газоснабжения |
| 1 | 15-01-001-02 | Внешние инженерные сети газопровода, подземная прокладка, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные изолированные трубы диаметром 50 мм и глубиной 2 м.; 0.033 км | 1 км | 1286,68 | 42,5 |
| 2 | 15-02-001-05 | Внешние инженерные сети газопровода, подземная прокладка, разработка грунта с погрузкой в автотранспорт, полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм и глубиной 2 м.; 0.0328 км | 1 км | 1304,92 | 36,5 |
| 3 | - | Пункт газораспределительный блочного типа с 2-мя линиями редуцирования ИТГАЗ-В/249-2-0-9-G16-E-T; 1 шт | 1 шт | 607,240 | 607,240 |
| Итого по главе | 686,24 |

Электроснабжение

Проектная документация раздела «Электроснабжение» для проекта планировки территории в границах: проспект Победы - ул.Горная - ул.Велосипедная дорога - ул. Радищева в Центральном районе г.Калининграда разработана на основании  Технических условий на разработку проектной документации «Проект планировки с проектом межевания в его составе в границах: проспект Победы - ул.Горная - ул.Велосипедная дорога - ул. Радищева в Центральном районе г.Калининграда», выданного ОАО «Янтарьэнерго» № 5/2553 от 19.08.2014.

Проектное решение

В рамках данного проекта выполняется электроснабжение торгового центра с потребляемой мощностью 120 кВт. Категория надежности электроснабжения торгового центра – II. Для электроснабжения вышеуказанного потребителя проектом предусматривается строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА, а также строительство двух КЛ-10 кВ общей длиной 400 м. Точка подключения проектируемой КТП 10/0,4 кВ – КЛ-10 кВ соединяющая ТП№507 и ТП№623. Конструктивно проектируемая КТП должна быть выполнена с кабельными вводами на стороне высокого и низкого напряжения. Прокладку КЛ-10 кВ выполнить согласно типового проекта А5-92 – «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». КЛ-10 кВ рекомендуется выполнить кабелем АПВП 3х50 мм2 (,.   От проектируемой  КТП 10/0,4 кВ выполнить строительство двух КЛ-0,4 кВ общей длиной 60 м до торгового центра. Прокладку КЛ-0,4 кВ выполнить согласно типового проекта А5-92 – «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». КЛ-0,4 кВ рекомендуется выполнить кабелем АПВБбШв 4х95 мм2

(,. Потери напряжения не должны превышать 5 %.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторной подстанции приведен в таблице №2.2.5.1 «Расчёт электрических нагрузок».

При расчете электрических нагрузок учитывались требования ПУЭ (7 изд.), СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» с изменениями и дополнениями от 29.06.99 за №213.

Расчетные нагрузки на вводах общественно-коммунальных зданий принять по паспортам типовых и индивидуальных  проектов.

Необходимость строительства новых КЛ-10 и 0,4 кВ их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут уточняться при рабочем проектировании. План электрических сетей 10 кВ; 0,4 кВ и расположения КТП-10/0,4 кВ смотреть на листе ПП-ЭС настоящего проекта.

Также для обеспечения надёжной работы электрооборудования потребителей предусматривается установка на вводе в здания:

-защитных устройств от импульсных перенапряжений,

-защитных устройств от временных перенапряжений и глубоких снижений напряжений,

-устройства защитного отключения.

Основные показатели инженерных сетей

Таблица 2.2.5.1.

| № п/п | Наименование | Существ. положение | Проектируемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая расчетная нагрузка (кВА) | - | 120,0 |
| 2. | Установленная мощность КТП-10/0.4 кВА | - | 320 |

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП 10/0.4 кВ общей мощностью 2*160 кВА (1шт) | - |
| 2 | КЛ-10 кВ | 400 |
| 3 | КЛ-0.4 кВ | 60 |
| 4 | Линии наружного освещения | 3700 |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружные сети электроснабжения |
| 1 |  | КТП 10/0.4 кВ мощностью 2*160 кВА; 1 шт | 1 шт | 210,950 | 210,950 |
| 2 | 12-01-003-04 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*50-10; 0.4 км | 1 км | 819,64 | 327,86 |
| 3 | 12-01-001-07 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*95-1; 0.06 км | 1 км | 821,54 | 49,29 |
| 4 | 12-01-001-07 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки ААБ 3*95-1; 3,7 км | 1 км | 821,54 | 3039,7 |
| Итого по главе | 3627,8 |

Расчёт электрических нагрузок

| № п/п | Наименование Потребителя | Типовой проект | Кол-во зданий или помещений | Кол-во квартир | Расчетная нагрузка на вводе потребит. Квт | Коэффициент несовпадения максимумов | Нагрузка с учетом коэффициента максим. Квт | Коэф мощ- ности | Полная нагрузка на вводе потребит. Кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cos |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Проектируемая КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Торгово-развлекательный комплекс | Инд.проект | 1 | 1 | 120,0 | 1 | 120,0 | 0,85 | 141,2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 141,2 |
|  | Всего с учётом потерь в сетях 5 % |  |  |  |  |  |  |  | 148,3 |
|  | Кол-во х мощность тр-ров кВА |  |  |  |  |  |  |  | 2х160 |
|  | Существующая ТП№37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наружное освещение |  |  |  | 7,4 | 0,5 | 3,7 | 0,94 | 3,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |
|  | Существующая ТП№623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наружное освещение |  |  |  | 9,0 | 0,5 | 4,5 | 0,94 | 4,8 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |

Наружное освещение

В рамках данного проекта выполняется наружное освещение улицы Велосипедная дорога. Проектирование наружного освещения выполнено в соответствии с техническими условиями выданными МКУ «Калининградская служба заказчика» и нормативно-технических документов. Освещение улицы рекомендуется выполнить светодиодными консольными светильниками типа СКУ-61-100-001 мощностью 100 Вт. Светильники рекомендуется установить на кронштейнах типа К2-1,0-1,0-1-1 на улице с двумя полосами движения, типа К4-1,0-1,5-1-1 на улице с четырьмя полосами движения. Кронштейны установить на металлических граненых конических опорах типа ОГК-8 высотой 8 метров. План расположения опор и светильников смотреть на листе ПП-ЭС настоящего проекта. На улице с четырьмя полосами движения и разделительной полосой рекомендуется выполнить ограждение опор из железобетонных блоков. Внешние края ограждения располагаются на расстоянии не менее 1 м от кромки проезжей части. Подключение проектируемого наружного освещения выполнить от ближайших опор сети наружного освещения МКУ «КЗС» по ул.Горной и Каштановая аллея. В питательном пункте ПП215 установить СУНО «Луч». Линии наружного освещения выполнить кабелем в двустенной трубе типа «Копофлекс».  Расчетные нагрузки проектируемого наружного освещения и рекомендации по выбору кабельных линий представлены ниже.

ПП112 (ТП№37):

Участок 1. Линия наружного освещения дороги с двумя полосами движения длиной 690 м. Число светильников – 23. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 16 мм2.

Участок 2. Линия наружного освещения дороги с четырьмя полосами движения длиной 900 м. Число светильников – 51. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 35 мм2.

ПП215 (ТП№623):

Участок 1. Линия наружного освещения дороги с двумя полосами движения длиной 840 м. Число светильников – 27. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 25 мм2.

Участок 2. Линия наружного освещения дороги с четырьмя полосами движения (правая сторона) длиной 770 м. Число светильников – 48. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 35 мм2.

Участок 3. Линия наружного освещения дороги с четырьмя полосами движения (левая сторона) длиной 500 м. Число светильников – 15. (,). Сечение кабеля с алюминиевыми жилами с учетом допустимых потерь в сети наружного освещения (не более 5 %) не меньше 10 мм2.

Ведомость сооружений

| № участка | Число светильников | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| ПП112 (ТП№37): |
| 1 | 23 | 2,3 |
| 2 | 51 | 5,1 |
| ПП215 (ТП№623): |
| 1 | 27 | 2,7 |
| 2 | 48 | 4,8 |
| 3 | 15 | 1,5 |
| ИТОГО: | 164 | 16,4 |

Информация по объемам ориентировочных капиталовложений

Смета составлена в соответствии с НЦС – 08 – 2011 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства».

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района.

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На единицу | Общая |
| Наружное освещение |
| 1 |  | Светодиодные консольные светильники типа СКУ-61-100-001 мощностью 100 Вт; 114 шт | 1 шт | 9,612 | 1095,77 |
| 2 |  | Светодиодные консольные светильники типа СКУ-61-100-001 мощностью 60 Вт; 50 шт | 1 шт | 6,966 | 348,3 |
| Итого по главе | 1444,07 |

Телефонизация и телевидение

Ввиду того, что новой жилой застройки настоящим проектом не предусматривается, на территории проекта планировки сохраняется существующая схема сетей связи.

На территории проекта планировки существующие линии телефонной канализации остаются без изменений.

Данным проектом планировки предусматривается подключение проектируемого торгового центра, расположенного по ул. Велосипедная дорога, к линии телефонной канализации. Точка подключения по ул. Каштановая аллея.

Использовать в качестве смотровых устройств для проектируемой кабельной канализации типовые колодцы типоразмера ККС-3. Люки кабельных колодцев оборудовать двойными крышками с запирающим устройством. Учесть условие свободного доступа эксплуатирующего персонала к сооружениям связи.

Высоту люков колодцев кабельной канализации отрегулировать так, чтобы уровни крышек люков и дорожного (тротуарного) покрытий отличались не более соответствующих значений, указанных в ГОСТ Р 50597-93.

После прокладки проектируемых кабелей выполнить герметизацию каналов в кабельных колодцах.

При разработке рабочей документации трассы проектируемых сооружений связи согласовать  с землевладельцами и собственниками инженерных сетей.

Требования к Заказчику при производстве работ

- За трое суток до начала согласованных основных работ зарегистрировать разрешение на строительство на территории г. Калининграда в УЭ № 4 и вызвать на место их производства работников участка для уточнения месторасположения линий связи и технического надзора.

- Перед началом работ вблизи существующих линий связи определить шурфованием точное положение трасс и глубину залегания сооружения связи, обозначить охранные зоны временными знаками или вешками; принять сооружения связи в границах нового строительства на сохранность производителем работ.

- Охранные зоны для подземных линий и сооружений связи устанавливаются в виде участков земли с особыми условиями использования, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от кабеля или крайних трубопроводов телефонной канализации на 2 м  с каждой стороны.

- В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:

- Осуществлять строительные работы, планировку грунта землеройными механизмами без согласования с предприятием связи.

- Размещать бытовки  и арматуру заземления, устраивать ограждения и другие препятствия.

- Самовольно подключаться к линии связи.

- Совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.

- На производство всех видов работ, связанных с вскрытие грунта вблизи и в границах охранных зон линий и сооружений связи должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится линия или сооружение связи.

- Письменное согласие на открытие раскопок выдается после рассмотрения в Филиале проекта и рабочей документации.

- Проектирование и работы по переустройству линий и сооружений связи выполняются организациями, допущенными к данным видам работ в соответствии с законодательством.

- Все виды работ в охранной зоне линий и сооружений связи производятся в присутствии представителей Филиала.

- Согласованные земляные работы внутри охранных зон линий и сооружений связи производятся ручным способом, без применения ударных механизмов и инструментов. Скрытые  работы оформляются актами с участием представителей подразделения, эксплуатирующего сооружения связи.

Ведомость сооружений

| № п/п | Наименование | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети кабельной канализации | 77 |

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе города Калининграда разработан на основании:

1. Техническое задание на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе от 2014 года;

2. Проект планировки территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе города Калининграда, выполненного ООО «КомплексПроект» в 2014 году.

Проект межевания территории разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и иной нормативно-технической документацией.

Проект межевания территории разработан на топографической съемке М 1:1000.

## 1. Исходные материалы для подготовки проекта межевания территории

В качестве исходных материалов для подготовки проекта межевания территории использованы:

- топографическая съемка территории в масштабе 1:1000 в цифровом виде в местной системе координат;

- материалы смежных границ земельных участков и проектов границ земельных участков на территории проектирования;

- кадастровые планы территории.

## 2. Цели и задачи проекта межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью установления границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства. Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

Задачами подготовки проекта является обеспечение следующих требований:

- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования,

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков,

- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования,

- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

## 3. Характеристика территории

Территория разработки проекта межевания расположена в кадастровом квартале 39:15:111503, 39:15:111502, 39:15:111504, 39:15:111511, 39:15:111512, 39:15:111514 границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории г. Калининград.

Общая площадь территории разработки проекта межевания составляет 60 га.

Западная часть территории  застроена домами различной этажности от 1 до 5 этажей. Улицы Велосипедная дорога, Каштановая аллея, Коломенская – одно-двух-трех этажными домами и домами с приусадебными участками. Восточная часть участка расположена на незастроенной территории и характеризуется большим количеством зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников. Участок попадает в зону негативного воздействия от вагоностроительного завода, ТЭЦ №1 и железной дороги, проходящей в южной части территории. Вдоль железнодорожной ветки расположены садоводческие и дачные участки СНТ «Сад №1». Объекты культурного наследия на территории отсутствуют.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 14.03.2012 №367 и техническим заданием № 20/12 на разработку проекта строительство ул. Велосипедная дорога в Центральном районе г. Калининграда, выданным  начальником управления – главным архитектором города Калининграда,  в южной части территории проекта планировки, параллельно железнодорожной ветке, будет проходить магистральная улица общегородского значения от ул. Горной до ул. Радищева.

На территории разработки проекта межевания расположены формируемые земельные участки под торговый центр, детскую площадку и лесопарк.

Рельеф местности имеет сильное понижение в центральной части к ручью, перепад до 12.4 м, на остальной территории рельеф ровный с общим понижением в южном направлении к железнодорожной ветке. Абсолютные отметки высот от 2 до 17 метров с углами наклона поверхности до 20.

9 участков, расположенных в зоне садоводств и дачных участков вдоль железной дороги в юго-западной части территории проекта планировки рекомендуем по экологическим соображениям вынести (находятся в зоне экологического риска).

Основными планировочными ограничениями в границах проектируемой территории являются:

- береговая полоса ручья (территория общего пользования) – 5 м;

- водоохранная зона, совпадающая с прибрежно-защитной полосой – 50 м;

- санитарно-защитная зона от железной дороги – 50 м (при условии проведения специальных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия);

- санитарно-защитная зона от КНС – 50 м;

- санитарно-защитная зона от литейного цеха вагоноремонтного завода – 500 м. (на данный момент литейный цех не функционирует, ведутся переговоры по уменьшению санитарно-защитной зоны);

- санитарно-защитная зона от ТЭЦ №1 – 500 м;

- санитарно-защитная зона от автомойки – 100м;

- санитарно-защитная зона от автосервиса– 100м (в связи с проектом реконструкции улицы Велосипедная дорога, подлежит ликвидации или выносу).

## 4. Проектируемые земельные участки

Границы земельных участков сформированы в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и др. действующей нормативно-технической документацией на территории РФ, нормативов градостроительного проектирования Калининградской области, правил землепользования и застройки города Калининград.

Порядок формирования границ земельных участков:

- формирование границ земельных участков;

- формирование территорий общего пользования;

- формирование границ действия публичных сервитутов

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию, обслуживанию объектов жилой и общественно-деловой зоны в условиях планировочной системы территории проектирования.

На территории разработки проекта межевания расположено 209 существующих участков и 11 проектируемых земельных участков.

Из них: 1 участок для размещения торгового комплекса, 1 участок для размещения детской площадки, площадки для отдыха, 1 участок для размещения дачных и садовых домов, 2 участка для размещения лесопарков, 3 участка для размещения объектов коммунального обслуживания, 3 участка для размещения зоны озеленения специального назначения.

Земельные участки планируются предоставлять физическим и юридическим лицам для строительства.

## 5. Земельные участки, предлагаемые к переоформлению

В связи с реконструкцией улицы Велосипедная дорога, данным проектом предлагается переоформить следующие сформированные земельные участки:

| № ЗУ | Существующий кадастровый номер | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 39:15:111511:21 | 340,0 |
| 2 | 39:15:111511:22 | 300,0 |
| 3 | 39:15:111511:25 | 300,0 |
| 4 | 39:15:111511:24 | 300,0 |
| 5 | 39:15:111511:29 | 590,0 |
| 6 | 39:15:111511:26 | 300,0 |
| 7 | 39:15:111511:27 | 300,0 |
| 8 | 39:15:111511:28 | 300,0 |
| 9 | 39:15:111511:34 | 300,0 |
| 10 | 39:15:111503:72 | 738,26 |
| 11 | 39:15:111503:11 | 600,4 |
| 12 | 39:15:111502:12 | 550,3 |
| 13 | 39:15:111502:26 | 258,2 |
| 14 | 39:15:111502:44 | 449,9 |
| 15 | 39:15:111502:33 | 741,15 |
| 16 | 39:15:111502:18 | 536,39 |
| 17 | 39:15:111502:16 | 588,0 |
| 18 | 39:15:111502:4 | 599,2 |
| 19 | 39:15:111502:8 | 590,9 |

## * Сведения о земельных участках, предлагаемых к переоформлению, см. в таблице экспликация земельных участков.

## 5. Заключение

В результате подготовки проекта межевания были установлены границы подлежащих застройке земельных участков. Разработаны чертежи проекта межевания территории в масштабе 1:1000.

# Приложение 1. Экспликация земельных участков

| № ЗУ | Назначение | Площадь | Территориальная зона | Регламенты | Обременение | Номер квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формируемые земельные участки |
| 1 | Общее пользование территории | 271,5 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | - | - | 9 |
| 2 | Общее пользование территории | 42,0 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | - | - | 9 |
| 3 | Торговые центры | 10360,39 | ОЖ Застройка общественно-жилого назначения | - | - | 9 |
| 4 | Коммунальное обслуживание | 268,9 | Т-1 Объекты инженерной и и транспортной инфраструктур | - | - | 9 |
| 5 | Коммунальное обслуживание | 29,0 | Т-1 Объекты инженерной и и транспортной инфраструктур | - | - | 9 |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 135,0 | Т-1 Объекты инженерной и и транспортной инфраструктур | - | - | 6 |
| 7 | Общее пользование территории | 79,8 | ПР-1 Озеленение специального назначения | - | - | 6 |
| 8 | Общее пользование территории | 260,0 | ПР-1 Озеленение специального назначения | - | - | 6 |
| 9 | Общее пользование территории | 91,6 | Ж-5 Садоводства и дачные участки | - | - | 7 |
| 10 | Малоэтажная жилая застройка, размещение дачных и садовых домов | 306,57 | Ж-5 Садоводства и дачные участки | - | - | 7 |
| 11 | Общее пользование территории | 248,6 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | - | - | 10 |
| 12 | Общее пользование территории | 97,1 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | - | - | 2 |
| 13 | Общее пользование территории | 454,3 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | - | - | 2 |
| 14 | Общее пользование территории | 1669,7 | Р-2 Лесопарки, городские леса | - | - | 2 |
| 15 | Общее пользование территории | 301,2 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | - | - | 2 |
| 16 | Общее пользование территории | 132,6 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | - | - | 2 |
| 17 | Общее пользование территории | 122,1 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | - | - | 2 |
| 18 | Коммунальное обслуживание | 47,2 | Т-1 Объекты инженерной и и транспортной инфраструктур | - | - | 2 |
| 19 | Общее пользование территории | 1017,51 | Р-2 Лесопарки, городские леса | - | - | 2 |
| 20 | Общее пользование территории | 13868,5 | Р-2 Лесопарки, городские леса | - | - | 3 |
| 21 | Коммунальное обслуживание | 14,8 | Территории общего пользования | - | - | - |
| 22 | Общее пользование территории | 1330,6 | О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения | - | - | 3 |
| 23 | Общее пользование территории | 824,3 | О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения | - | - | 3 |
| 24 | Общее пользование территории | 281,4 | Ж-5 Садоводства и дачные участки | - | - | 4 |
| ИТОГО: | 32254,67 |  |  |  |  |
| Существующие, ранее созданные (сформированные) земельные участки, предлагаемые к переоформлению |
| № ЗУ | Существующий кадастровый номер | Площадь | Территориальная зона до переоформления | Территориальная зона после переоформления | Площадь после переоформления | Обременение | Номер квартала |
| 1 | 39:15:111511:21 | 340,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 340,0 | - | 6 |
| 2 | 39:15:111511:22 | 300,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 300,0 | - | 6 |
| 3 | 39:15:111511:25 | 300,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 300,0 | - | 6 |
| 4 | 39:15:111511:24 | 300,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 300,0 | - | 6 |
| 5 | 39:15:111511:29 | 590,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 590,0 | - | 6 |
| 6 | 39:15:111511:26 | 300,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 300,0 | - | 6 |
| 7 | 39:15:111511:27 | 300,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 300,0 | - | 6 |
| 8 | 39:15:111511:28 | 300,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 300,0 | - | 6 |
| 9 | 39:15:111511:34 | 300,0 | Ж-3 Садоводства и дачные участки | ПР-1 Озеленение специального назначения | 300,0 | - | 6 |
| 10 | 39:15:111503:72 | 738,26 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 872,7 | - | 10 |
| 11 | 39:15:111503:11 | 600,4 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 633,0 | - | 10 |
| 12 | 39:15:111502:12 | 550,3 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 553,2 | - | 2 |
| 13 | 39:15:111502:26 | 258,2 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 265,5 | - | 2 |
| 14 | 39:15:111502:44 | 449,9 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 471,1 | - | 2 |
| 15 | 39:15:111502:33 | 741,15 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 786,8 | - | 2 |
| 16 | 39:15:111502:18 | 536,39 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 734,1 | - | 2 |
| 17 | 39:15:111502:16 | 588,0 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 717,3 | - | 2 |
| 18 | 39:15:111502:4 | 599,2 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 1045,8 | - | 2 |
| 19 | 39:15:111502:8 | 590,9 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | ЖИ Малоэтажная застройка исторических центров | 667,0 | - | 2 |
| 20 | 39:15:111512:69 | 2060,0 | ПР-2 Зона прочих городских территорий | Территории общего пользования | - | - | - |
| 21 | 39:15:111514:430 | 335,0 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических районов | Территории общего пользования (для размещения проектируемой улицы Велосипедная дорога) | - | - | - |
| 22 | 39:15:111514:432 | 1040,0 | ЖИ Малоэтажная застройка исторических районов | Территории общего пользования (для размещения проектируемой улицы Велосипедная дорога) | - | - | - |

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Постановление администрации городского округа «Город Калининград» № 999 от 12.07.2013 «О разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах: просп. Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе»

## Техническое задание на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе от 2014 года

Приложения № 1

к муниципальному контракту

от «___» _______ 2014 года

№ ___

Техническое задание

на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе.

(см. текст в разделе II «Техническое задание» документации об аукционе)

| Муниципальный заказчик: Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и строительства _______________________ А.Л. Крупин М.П. | Подрядчик: Руководитель Ф.И.О.____________________/_______________/ М.П. (для юр. лица) |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по разработке проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе.

1. Общие данные.

1.1. Вид документации по планировке территории: Проект планировки территории с проектом межевания в его составе.

1.2. Место расположения: Территория в границах: просп. Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе.

1.3.Заказчик: Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

1.4.Разработчик документации по планировке территории: Разработчик документации определяется путем проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.5.Основание для выдачи задания: постановление администрации городского округа «Город Калининград» № 999 от 12.07.2013 «О разработке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах: просп. Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога – ул. Радищева в Центральном районе».

2. Положение рассматриваемой территории:

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части Центрального района. Площадь участка в границах проектирования составляет 60 га.

3. Создание цифровой картографической основы М 1: 2 000 для разработки проекта планировки с проектом межевания территории.

3.1. Цифровая картографическая основа М 1:2000 территории, создается в соответствии с «Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82. М., «Недра», 1985 г.

3.2. Система координат и высот:

- система координат МСК-39;

- система высот Балтийская 1977 года.

3.3. Требования к цифровой картографической основе:

- Цифровая картографическая основа должна быть представлена объектно-ориентированной моделью. Система классификации и кодирования, правила цифрового описания, контроль качества пространственной информации определяются Муниципальным стандартом на хранение и обмен пространственной информацией, утвержденным решением Городского Совета депутатов г. Калининграда от 07.07.2004 № 206.

3.4. Требования к точности и достоверности данных:

- для застроенной территории города точность планового положения четких контуров местности должно соответствовать требованиям к планам в М 1:500, для незастроенной территории – в М 1:2000.

Состав и объем отображаемой информации об объектах местности должен соответствовать требованиям к планам в М 1:2000. Цифровая модель рельефа с сечением через 0,5 метра.

На планах отображаются подземные коммуникации с характеристиками в соответствии с Приложением 4 «Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. ГКИНП-35» М., «Недра», 1978 г. Проводится проверка полноты планов подземных коммуникаций в эксплуатирующих организациях. Перечень организаций уточняется в отделе развития инженерной инфраструктуры Комитета архитектуры и строительства.

3.5. Требования к составу представления отчетной документации:

- Цифровая картографическая основа (М 1:2000) представляется в формате программного обеспечения DIGITALS (*.DMF) в соответствии с классификатором муниципального стандарта, утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.2004 № 206, опубликованным по адресу: http://klgd.ru/docs/norms/texts/re206_04.php. Текст стандарта и классификатор в виде таблицы кодов: http://klgd.ru/docs/norms/texts/re206_04.php. Классификатор в формате DIGITALS: http://klgd.ru/construction/documents/classificator.dmf.

4. Градостроительные, архитектурно-планировочные требования и мероприятия.

4.1. Разработать проект планировки территории с проектом межевания в его составе в границах территории, указанной в п. 1.2 настоящего задания, руководствуясь при проектировании требованиями законодательных актов и рекомендациями нормативных документов: действующего Градостроительного кодекса РФ, Положения «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утверждённого решением городского Совета депутатов Калининграда от 11.07.2007 № 250, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также с учётом данного задания.

4.2. Разработку документации выполнять на основе материалов:

Генерального плана муниципального образования «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета народных депутатов Калининграда № 69 от 22 февраля 2006 года;

Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных Решением окружного Совета депутатов Калининграда № 146 от 29 июня 2009 года (в редакции последних изменений от 10.07.2013 № 243);

Актуализированной цифровой топографической основы в М 1:2000.

4.3. Проектирование выполнить на основе комплексной оценки территории, анализа ее современного состояния. Осуществить сбор исходных данных, технических условий на проектирование. При проектировании определить зоны ограничения градостроительного планирования, санитарно-защитные и охранные зоны существующих и перспективных инженерных объектов, магистральных инженерных сетей и сооружений, транспортных магистралей.

4.4. Планировочное решение проектируемой территории принимать с учётом оформленных в установленном порядке земельных участков под существующими и перспективными объектами, расположенными на рассматриваемой территории и смежных территориях.

5. Мероприятия по инженерному обеспечению и инженерной подготовке территории.

5.1. Для разработки схем инженерного обеспечения проектируемой территории получить технические условия (задания, заключения) в организациях и службах города, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, бытовой и дождевой канализации, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, наружного освещения и др.).

5.2. До начала разработки проекта планировки необходимо получить сведения из Дежурного плана города (по границам оформленных земельных участков и ранее оформленным Актам выбора трасс инженерных коммуникаций).

5.3. При разработке схем инженерного обеспечения для территории проектирования необходимо учесть существующее положение и перспективное развитие инженерной инфраструктуры города в соответствии с разработанными схемами инженерной инфраструктуры.

5.4. При разработке схем развития инженерных коммуникаций и размещения сооружений инженерной инфраструктуры необходимо:

выполнять требования п.п. 9.5, 12.35, 12.36 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

соблюдать охранные, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений;

соблюдать и выполнять мероприятия по охране окружающей среды и санитарному благополучию населения;

размещение магистральных, внутриквартальных и уличных сетей предусматривать вдоль улиц (проездов).

5.5. Мероприятия по инженерной подготовке, вертикальной планировке, устойчивому осушению, реконструкции (строительству) сетей дождевой канализации, предотвращению подтопления проектируемого участка и прилегающих территорий, сбросу избыточных поверхностных и дренажных вод с проектируемой территории, разработать на основании:

комплексной оценки современного состояния территории с учетом гидрологических особенностей прилегающих районов;

требований и рекомендаций Водного кодекса РФ по обеспечению охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в пределах водоохранной зоны.

6. Мероприятия по охране окружающей среды.

6.1. Проектные предложения для объектов строительства разрабатывать с учётом требований:

Федерального закона от 10.02.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 25.06.2012 № 93-ФЗ);

Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (ред. от 28.07.2012 № 133-ФЗ);

Федерального закона от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 25.06.2012 № 93-ФЗ);

Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 28.07.2012 № 133-ФЗ);

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

6.2. С целью обеспечения устойчивого развития территории, а также соблюдения мероприятий в области охраны окружающей среды, при разработке документации предусмотреть решения:

по соблюдению специального режима хозяйственной и иной видов деятельности в границах зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

по соблюдению специального режима хозяйственной и иной видов деятельности в границах санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, иных объектов и сооружений;

по благоустройству территорий, входящих в границы земельных участков для сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного обеспечения и их санитарно-защитных зон, с учётом технических и эксплуатационных характеристик данных сооружений и коммуникаций.

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности определить проектом соблюдение необходимых расстояний от данных объектов до территории жилых, общественно-деловых, рекреационных и иных зон.

7. Основные требования к составу, содержанию и форме документации по планировке территории.

7.1. Проект планировки территории выполнить в составе: основная часть, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

7.2. В основной (утверждаемой) части проекта планировки территории в графической части разработать:

чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000 с отображением:

а) красных линий;

б) линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; вместимость общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений определять по расчету, но не менее 1000 и 240 мест (соответственно);

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

7.3. Текстовая часть основной (утверждаемой) части проекта должна включать положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

7.4. В обосновывающей части проекта в графической форме разработать:

схему расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000;

схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) со схемой комплексной оценки территории, М 1:2000;

схему организации улично-дорожной сети, схему размещения парковочных мест и схему движения транспорта на соответствующей территории, М 1:2000;

схему границ территорий объектов культурного наследия, М 1:2000;

схему границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000;

схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000;

разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000;

схемы размещения существующих и перспективных инженерных коммуникаций и сооружений инженерной инфраструктуры в М 1:2000;

При разработке схем предусмотреть единый инженерный коридор для многоканальной слаботочной канализации (местная, междугородная, международная телефонная связь, кабельное вещание, проводное радиовещание и т. п.).

(Основание: п.5 ст.6 Федерального закона «О связи»).

сводный план сетей инженерно-технического обеспечения в границах и вне границ территории проектирования в М 1: 2000;

эскизные предложения по объемно-планировочному решению М 1:2000;

схему очередности строительства.

7.5. В пояснительной записке материалов по обоснованию проекта планировки дать описание и обоснование положений, касающихся:

определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

комплекса мероприятий по инженерной подготовке, вертикальной планировке, устойчивому осушению и предотвращению подтопления проектируемой и прилегающих территорий, сбору избыточных поверхностных и дренажных вод с проектируемой территории с учетом мероприятий на водоприемниках;

технико-экономических показателей, включающих объемы и ориентировочные капиталовложения, в соответствии с Приказом от 24.05.2012 № 213 Министерства регионального развития РФ:

по проектированию и строительству (реконструкции, капитальному ремонту) инженерной инфраструктуры;

по проектированию и строительству магистральных сетей и сооружений (в том числе за границами проекта планировки);

по проектированию и строительству улично-дорожной сети;

по инженерной подготовке территории;

иных вопросов планировки территории (в том числе, поперечные профили улиц, проездов с указанием существующих и перспективных сетей инженерно-технического обеспечения).

7.6. Проект межевания выполнить на основе разработанного проекта планировки проектируемой территории. В состав проекта межевания включить чертежи межевания территории, где отражены:

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

границы территорий объектов культурного наследия;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы зон действия публичных сервитутов.

7.7. Для объектов инженерной инфраструктуры представить сведения по размерам земельных участков под сооружения инженерной инфраструктуры с указанием зон санитарной охраны и санитарно-защитных зон от объектов инженерной инфраструктуры.

8. Согласование и утверждение документации.

8.1. Документация подлежит рассмотрению и согласованию в установленном законом порядке, в соответствии с данным заданием, в том числе, с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на соответствие документации предоставленным техническим условиям (заданиям).

8.2. Разработанный проект планировки с проектом межевания в его составе разработчик представляет в комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» для рассмотрения и подготовки заключения по проекту.

8.3. Разработанный проект планировки территории с проектом межевания в его составе, получивший положительное заключение по результатам рассмотрения, до его утверждения, подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. В случае необходимости, в соответствии с материалами публичных слушаний (протокол, заключение по результатам публичных слушаний) исполнитель работ осуществляет доработку проекта.

9. Иные требования и условия.

Основные требования к графическим материалам разрабатываемого проекта планировки с проектом межевания в его составе, предоставляемым в электронном виде, в соответствии с «Муниципальным стандартом на хранение и обмен пространственной информацией», утвержденным городским Советом депутатов г. Калининграда.

9.1. Цифровая картографическая основа М 1:2000 созданная в соответствии с главой 3 настоящего Технического задания передается в уполномоченный орган на CD диске.

9.2. Все графические материалы должны быть выполнены в виде векторной графики, предпочтительно в среде общеизвестных ГИС (ГеоИнформационных Систем) и реализовывать объектно-ориентированную модель представления графической информации.

9.3. Вся координатная информация должна быть представлена в системе координат МСК-39.

Вводимая информация должна соответствовать правилам цифрового описания векторной пространственной информацией (Муниципальный стандарт, п.3.).

В составе графических материалов, предоставляемых в электронной форме, обязательно должны присутствовать рабочие файлы, с помощью которых выполнялась распечатка выходных документов, а также растровые копии всех выходных документов (чертежей, схем, карт) (в формате *jpg, *tif.

Итоговая информация, передаваемая на носителе должна содержать каталог ресурсов, изложенный в понятной форме и описывающий структуру и назначение всех файлов, и не содержать дубликатов и промежуточных вариантов файлов.

Итоговая информация передается в уполномоченную администрацией городского округа «Город Калининград» службу в форматах, и со степенью точности, согласованности и достоверности, установленных «Муниципальным стандартом», если иное не установлено конкретным заданием на проектирование. При передаче пространственной и связанной с ней семантической информации, уполномоченная администрацией городского округа «Город Калининград» служба, отвечающая за ведение цифровых планов города, осуществляет контроль качества информации, и при обнаружении рассогласований с настоящими требованиями вправе представить мотивированный письменный отказ от приема информации. Обнаруженные недостатки устраняются организацией, предоставляющей информацию. Контроль качества информации осуществляется посредством процедур, установленных стандартом (Муниципальный стандарт, п. 5.2.1).

В случае применения ГИС для разработки проекта необходимо выполнять следующие дополнительные требования:

При передаче информации обязательным условием является наличие иерархических кодов (индексов) объектов, установленных в соответствии с ведомственными классификаторами организации-исполнителя работ, а также наличие семантической информации об объектах, расположенных на основных информационных слоях.

Идентификация объектов должна соответствовать иерархическим кодам, предусмотренным «Муниципальным стандартом» либо ведомственными классификаторами, при условии предоставления таблицы соответствия (полного либо частичного) ведомственного и муниципального классификатора. (Муниципальный стандарт, п.6.2.)

9.4. Два экземпляра документации на бумажном носителе (оригинал и цветная копия оригинала) и экземпляр в электронном виде подлежат передаче в архив администрации городского округа «Город Калининград».

План территории в границах: проспект Победы – ул. Горная – ул. Велосипедная дорога –

ул. Радищева

## Информация о наличии объектов культурного наследия

## Информация об образовательных учреждениях

## Техническое задание № 20/12 на разработку проекта строительство ул. Велосипедная дорога в Центральном районе г. Калининграда

## Техническое заключение от МУП «Водоканал» для разработки раздела                                водоснабжения и водоотведения

## Технические условия ОАО «Ростелеком»

## Техническое задание ОАО «Калининградгазификация»

## Технические условия ОАО «Янтарьэнерго»

## Ответ от Роспотребнадзора по Калининградской области

## Технические условия на выполнение мероприятий по инженерной подготовке земельного участка и подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения МУП «Гидротехник» Городского округа «Город Калининград»

## Исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от главного управления МЧС России по Калининградской области

## Технические условия на проектирование наружного освещения улицы от муниципального казенного учреждения «Калининградская служба заказчика»

Кадастровый план территории 39:15:111514 филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (полное наименование органа кадастрового учета, осуществляющего государственный кадастровый учет земельных участков на территории соответствующего кадастрового округа) КПТ.1 КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 01 . 07 . 2014 г № 39/14-ВС-191918 1 Номер кадастрового квартала: 39:15:111514 2 Площадь кадастрового квартала: 7.73 Га 3 Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале: Номер п/п Кадастровый номер земельного участка Местоположение (адрес) Категория земель Разрешенное использование Площадь, кв.м Кадастровая стоимость (руб) Вид вещного права Обременения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 39:15:111514:3 Калининградская область, г Калининград, ул Косогорная, д 4 2 под существующее административно-бытовое здание и гаражи 3167 +/-0 5426591.16 _____ Ипотека в силу договора; аренда 2 39:15:111514:4 Калининградская область, г Калининград, ул Косогорная, д 13 2 под существующее бытовое здание ( литер А) 2769 +/-0 12513055.62 _____ Ипотека в силу договора; Аренда земли 3 39:15:111514:5 Калининградская область, г Калининград, ул Косогорная, д 3-5 2 под ТП- 107 72 30699.36 _____ Аренда земли 4 39:15:111514:8 (входит в единое землепользование 39:15:000000:31) 11815 +/-0 5037679.7 _____ _____ 5 39:15:111514:10 Калининградская обл, г Калининград, ул Каштановая Аллея 2 под существующий сад 8446 +/-0 6799452.3 _____ Аренда земли

6 39:15:111514:12 Калининградская обл, г Калининград, ул Вагоностроительная, д 21-27, 31а-39, 41-47 2 под существующие жилые дома со встроенными административными помещениями 6394 +/-3.93 15237029.88 _____ _____ 7 39:15:111514:14 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: г. Калининград, ул. Косогорная, дом 4а 2 существующее здание канализационной насосной станции 2175 +/-16.30 3697326 Собственность территория инженерных коммуникаций; Аренда земли 8 39:15:111514:15 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир многоквартирный дом. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград, ул Вагоностроительная,11-ул.Радищева,79 2 под существующий многоквартирный дом 1290 +/-13 3061311.9 Долевая собственность _____ 9 39:15:111514:16 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Косогорная, на земельном участке расположено административное здание по адресу ул. Косогорная, 11 2 под существующее административное здание с производственными мастерскими 2586 +/-18 4395993.12 _____ Охранная зона инженерных коммуникаций; Аренда земли 10 39:15:111514:429 Калининградская область, г. Калининград, ул. Косогорная. На земельном участке расположен многоквартирный дом № 5-9. 2 под многоквартирный дом 1915 +/-12 4637344.85 Долевая собственность _____

11 39:15:111514:430 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Косогорная, ул. Велосипедная дорога 2 под гостевые автостоянки к административному зданию с производственными мастерскими 335 +/-7 569473.2 _____ аренда 12 39:15:111514:432 Калининградская область, г.Калинингра , ул. Косогорная 2 под здания мастерских 1040 +/-10 7793104.8 _____ аренда 13 39:15:111514:433 Калининградская область, г.Калининград, ул. Косогорная. На земельном участке расположено административное здание по адресу ул. Косогорная, 1 2 под административное здание непроизводственного назначения и склад 1995 +/-12 3399001.2 Собственность охранная зона инженерных коммуникаций 4 Особые отметки: _____

Кадастровый план территории 39:15:111502 филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (полное наименование органа кадастрового учета, осуществляющего государственный кадастровый учет земельных участков на территории соответствующего кадастрового округа) КПТ.1 КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 01 . 07 . 2014 г № 39/14-ВС-191926 1 Номер кадастрового квартала: 39:15:111502 2 Площадь кадастрового квартала: 15.15 Га 3 Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале: Номер п/п Кадастровый номер земельного участка Местоположение (адрес) Категория земель Разрешенное использование Площадь, кв.м Кадастровая стоимость (руб) Вид вещного права Обременения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 39:15:111502:1 Калининградская область, г Калининград, ул Д.Донского, д 27 2 под существующие здания и сооружения медсанчасти 3800 58933820 _____ Аренда земли 2 39:15:111502:4 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, 33 2 под индивидуальный жилой дом, неоконченный строительством 600 1568958 Собственность _____ 3 39:15:111502:8 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 34 2 под индивидуальный жилой дом, неоконченный строительством 590 +/-0 1545274.9 Собственность _____ 4 39:15:111502:9 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград, ул Коломенская, дом 32 2 под существующий жилой дом 573 1497787.62 Собственность _____ 5 39:15:111502:12 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: г Калининград, ул Коломенская, дом 11 2 под существующий индивидуальный жилой дом 550 +/-8.20 1419720.5 Собственность _____

6

39:15:111502:16

Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 31

2

под строительство индивидуального жилого дома

583

1520988.7

Собственность

_____

7

39:15:111502:17

Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 23

2

под существующий индивидуальный жилой дом

587

1521504

Собственность

Запрет на отчуждение

8 39:15:111502:18 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 27 2 под строительство индивидуального жилого дома 531 +/-8 1383334.65 Долевая собственность _____ 9 39:15:111502:22 Калининградская обл, г Калининград, ул Коломенская, 36 2 под существующий индивидуальный жилой дом 600 +/-0 574070 Собственность _____ 10 39:15:111502:26 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Коломенская, 11 2 для обслуживания существующего индивидуального жилого дома по ул.Коломенская,11 258 +/-6 667164.78 _____ Аренда земли

11 39:15:111502:27 Калининградская область, г Калининград, у Коломенская, 38 2 под существующий индивидуальный жилой дом 600 +/-0 1494648 Долевая собственность _____ 12 39:15:111502:28 Калининградская область, г Калининград, ул Д.Донского, д 27 2 под ТП-507 72 30699.36 _____ Аренда земли 13 9:15:111502:30 Калининградская область, г Калининград, ул Д.Донского, д 23 2 под ТП- 588 112 47754.56 _____ Аренда земли 14 39:15:111502:33 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 25 2 под индивидуальный существующий жилой дом 741 1926229.5 Собственность Аренда земли 15 39:15:111502:35 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 13 2 под существующий индивидуальный жилой дом с подвалом и ма сардой 1077 2780770.92 _____ Аренда земли; Аренда земли

16 39:15:111502:36 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 15 2 под существующий индивидуальный жилой дом 1006 2594142.02 Долевая собственность _____ 17 39:15:1 1502:40 Калининградская обл, г Калининград, ул Коломенская, д 19 2 под существующий индивидуальный жилой дом 991 +/-0 2566253.96 Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций; Аренда земли 18 39:15:111502:42 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 17 2 под существующий индивидуальный жилой дом 1248 3224682.24 Долевая собственность Зона ограниченной застройки; Зона ограниченной застройки; Зона ограниченной застройки; Зона ограниченной застройки 19 39:15:111502:44 Калининградская обл, г Калининград, ул Коломенская, дом 23-a 2 под строительство индивидуального жилого дома 450 +/-0 1165536 Собственность _____ 20 39:15:111502:48 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 21 2 под существующий индивидуальный жилой дом 1760 4566777.6 Собственность _____

21 39:15:111502:5 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград, ул Коломенская, дом 30 2 под существующий индивидуальный жилой дом 933 +/-10.70 24 9966.46 Собственность _____ 22 39:15:111502:51 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград, ул Коломенская, дом 29 2 под существующий инди идуальный жилой дом 606 +/-8.60 1597791.72 Собственность территория инженерных коммуникаций; территория инженерных коммуникаций 23 39:15:111502:52 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дм.Донского, 23 2 под существующие здания и сооружения детской больницы 33046 +/-64 51250710.94 Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуни аций; Охранная зона инженерных коммуникаций 24 39:15:111502:54 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дм.Донского, 23 2 под здание часовни 152 +/-4 35735.28 Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций 25 39:15:111502:55 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дм.Донского, 23 2 под существующие здания и сооружения детской больницы 2963 +/-19 4595287.07 Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций

26 39:15:111502:56 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дм.Донского, 23 2 под существующие здания и сооружения детской больницы 8773 +/-33 13605957.97 Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций 27 39:15:111502:58 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дм.До ского, 27 2 под существующие здания и сооружения медико-санитарной части 1831 +/-15 2839679.59 Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность проезд; Охранная зона инженерных коммуникаций 28 39:15:111502:59 Калининградская обл., г. Калининград, у . Дм.Донского, 27 2 под существующие здания и сооружения медико-санитарной части 87 +/-3 134927.43 Собственность _____ 29 39:15:111502:60 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дм.Донского, дом 27 2 под существующие здания и сооружения медико-санитарной части 3622 +/-21 5617323.58 Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций 30 39:15:111502:62 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дм.Донского, 27 2 проезд общего пользования 1692 +/-14 721434.96 Постоянное (бессрочное) пользование, Собственность _____

31 39:15:111502:116 Калининградская обл, г Калининград, ул Д.Донского 2 под гаражи 150 +/-3 228390 _____ аренда 32 39:15:111502:117 Калининградская обл, г Калининград, ул Д.Донского. На земельном участке расположен многоквартирный дом №25 2 под многоквартирный дом 2382 +/-12 6280428.84 Долевая собственность _____ 33 39:15:111502:118 Калининградская область, г. Калининград, ул. Коломенская 2 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по ул. Коломенской, 38 834 +/-35 2182060.92 _____ аренда 34 39:15:111502:119 Калининградская обл., г.Калининград, ул. Коломенская 2 для благоустройства территории жилого дома индивидуального жилищного фонда по ул. Коломенской, 36 646 +/-15 1690181.48 _____ аренда 35 39:15:111502:120 (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 2) Калининградская обл, г Калининград, ул Д.Донского 2 под существующие здания и сооружения стационара - ГБУЗ "Детская областная больница" 28231 +/-67 43783175.59 Собственность, Постоянное (бессрочное) пользование Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций

36 39:15:111502:121 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 27 2 под строительство индивидуального жилого дома 221 +/-5 578219.98 Сведения о земельных участках нос т временный характер _____ 37 39:15:111502:122 Калининградская область, г. Калининград, ул. Коломенская, д. 27 2 под строительство индивидуального жилого дома 310 +/-6 807596.5 Сведения о земельных участках носят временный характер ___ _ 38 39:15:111502:124 Калининградская область, г Калининград, ул Д.Донского 2 для обслуживания зданий ГБУЗ "Детская областная больница Калининградской области" 449 +/-7 696349.61 Сведения о земельных участках носят временный характер _____ 4 Особые отметки: _____

Категория земель - цифрами обозначено: 2 - Земли населенных пунктов

Кадастровый план территории 39:15:111503 филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (полное наименование органа кадастрового учета, осуществляющего государственный кадастровый учет земельных участков на территории соответствующего кадастрового округа) КПТ.1 КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 01 . 07 . 2014 г № 39/14-ВС-191938 1 Номер кадастрового квартала: 39:15:111503 2 Площадь кадастрового квартала: 8.27 Га 3 Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале: Номер п/п Кадастровый номер земельного участка Местоположение (адрес) Категория земель Разрешенное использование Площадь, кв.м Кадастровая стоимость (руб) Вид вещного права Обременения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 39:15:111503:2 Калининградская область, Калининград, ул Д.Донского, д 35 а 2 под существующее административное здание 434 +/-7 2083056.78 Собственность Ипотека в силу договора 2 39:15:111503:4 Калининградская область, г Калининград, ул Марата, д 1 2 под существующие административные здания и гаражи 5914 +/-0 28187425.08 _____ Аренда земельного участка 3 39:15:111503:7 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 9 2 под индивидуальный жилой дом, неоконченный строительством 102 261277.08 _____ Аренда земли 4 39:15:11 503:8 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, 16 2 под индивидуальный жилой дом, неоконченный строительством 600 1538892 Собственность _____ 5 39:15:111503:9 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, 9 2 под индивидуальный жилой дом, неоконченны строительством 600 1534398 Собственность _____

6 39:15:111503:11 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, 10 2 под индивидуальный жилой дом, неоконченный строительством 600 1531656 Долевая собственность _____ 7 39:15:111503:14 Калининградская обл, г Калининград, ул. Д.Донского, д 39 2 для обслуживания 0,45 долей существующего жилого дома 131 +/-0.10 337459.93 Долевая собственность _____ 8 39:15:111503:15 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград ул Д.Донского, 39 2 под существующий жилой дом (земли общего пользования) 248 +/-0.10 639435.76 Долевая собственность _____ 9 39:15:111503:16 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 16 2 под сверхнормативную территорию индивидуального жилого дома 434 1114446.9 _____ Аренда земли 10 39:15:111503:18 Калининградская область, г Калининград, ул Д.Донского, д 45 2 под существующее отдельно стоящее здание суда Октябрьского района 1022 +/-0 1585009.58 Собственность, Постоянное (бессрочное) пользование _____

11 39:15:111503:21 Калининградская область, г Калининград, ул Марата, д 2 2 под административно-складское здание 2081 +/-0 9772542.48 _____ Аренда земли 12 39:15:111503:24 Калинин радская область, г Калининград, ул Д.Донского - ул.Каштановая аллея 2 под строительство административного здания с жилым и торговым помещениями 676 3153229.04 _____ Аренда земли 13 39:15:111503:29 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание Почтовый адрес ориентира: г. Калининград, ул. Д.Донского, дом 35 Б 2 под многоквартирный дом со встроенными административными помещениями 600 +/-8.50 1465536 Пожизненное наследуемое владение _____ 1 39:15:111503:30 Калининградская область, г Калининград, ул Д.Донского, д 49 2 под ТП- 43 80 34110.4 _____ Аренда земли 15 39:15:111503:32 Калининградская обл, г Калининград, ул Коломенская, дом 6 2 под существующий жилой дом 600 +/-0 1522812 _____ Аренда земли

16 39:15:111503:34 Калининградская обл, г Калининград, ул Каштановая Аллея, дом 10 2 под существующий индивидуальный жилой дом 895 +/-0 2255292.6 _____ Аренда земли 17 39:15:111503:35 Калининградская область, г Калининград, ул Марата, д 6 2 под строительство индивидуально о жилого дома 600 1518516 Собственность _____ 18 39:15:111503:36 Калининградская область, г Калининград, ул Марата, д 5/7 2 под строительство многоквартирных домов с подземными автостоянками 9329 +/-0 40725283.05 Собственность Ипотека в силу закона; потека в силу договора 19 39:15:111503:37 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 12 2 под существующий жилой дом 600 +/-0 1533762 Собственность охранная зона инженерных сетей 20 39:15:111503:38 Калининградская область, г Калининград, ул Марата, 8 2 под существующий жилой дом 756 1914985.8 Собственность _____

21 39:15:111503:39 Калининградская обл, г Калининград, ул Марата, д 4 2 под существующий индивидуальный жилой дом 685 +/-0 1739324.6 Собственность _____ 22 39:15:111503:40 Калинингр дская область, г Калининград, ул Коломенская, д 4 а 2 под строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома 909 +/-0 2301169.86 Собственность _____ 23 39:15:111503:41 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская 2 под проезд совместного пользования 116 +/-0 1 _____ Аренда земли 24 39:15:111503:42 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 2 а 2 под строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома 1000 +/-0 2512060 Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций; охранная зона инженерных комму икаций 25 39:15:111503:43 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская 2 для благоустройства территории и организации подъезда к жилому дому 345 +/-0 868854.9 _____ Аренда земли; Аренда земли

26 39:15:111503:44 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 2 Б 2 под строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома 730 +/-0 1840607.4 Собственность _____ 27 39:15:111503:46 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, д 8 а 2 под строительство трехэтажного мн гоквартирного жилого дома 583 +/-1.14 1480872.47 Собственность _____ 28 39:15:111503:48 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград, ул Каштановая Аллея, дом 8 a 2 под существующий жилой дом 725 +/-0.10 1831654.5 Собственность _____ 29 39:15:111503:50 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г Калининград, ул Каштановая Аллея 2 под территорию совместного пользования 338 851983.08 _____ _____ 30 39:15:111503:54 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Д.Донского, дом 51 2 под существующие здания магазина 622 +/-0.10 5837749.9 Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций; Охранная зона инженерных коммуникаций

31 39:15:111503:56 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Коломенская, дом 1-3 2 под многоквартирный жилой дом 1-3 этажа 2120 +/-16.10 5354335.6 Собственность Охранная зона инжен рных коммуникаций; Ипотека 32 39:15:111503:59 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, ул. Коломенская, дом 7 2 под существующий многоквартирный дом 832 +/-10.10 2102239.36 Долевая собственность _____ 33 39:15:111503:60 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская область, г. Калининград, ул. Коломенская 2 для обслуживания многоквартирного дома по ул. Коломенской, 7 544 +/-8.20 1374541.12 Долевая собственность _____ 34 39:15:111503:61 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калинингр дская обл., г. Калининград, ул. Дм.Донского, дом 47 2 под существующий многоквартирный дом 744 +/-9.50 1887289.92 Долевая собственность охранная зона инженерных коммуникаций 35 39:1 :111503:62 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград, ул Д.Донского, дом 37 2 под многоквартирный дом 667 +/-9.10 1691965.56 Дол вая собственность _____

36 39:15:111503:63 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: г. Калининград, ул. Дм.Донского, дом 43 2 под многоквартирный дом 588 +/-1.15 491567.84 Долевая собственность _____ 37 39:15:111503:66 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: г. Калининград, ул. Каштановая Аллея, дом 12 2 под существующий многоквартир ый дом 1478 +/-13.50 3749213.04 Долевая собственность _____ 38 39:15:111503:67 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир многоквартирный дом. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград, ул Коломенская, 5 2 под существующий многоквартирный дом 765 +/-10 1932948.45 Долевая собственность Охранная зона инженерных коммуникаций 39 39:15:111503:68 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир многоквартирный дом. Почтовый адрес ориентира: Калининградская бл., г. Калининград, ул. Д.Донского, № 49А 2 под существующий многоквартирный дом 600 +/-9 1522008 Долевая собственность _____ 40 39:15:111503:69 Калининградская область, г. Калининград, ул. Каштановая А лея, военный городок №46. На земельном участке расположены здание военной лаборатории и два гаража 2 под здание военной лаборатории и два гаража 2340 +/-17 3629082.6 Собственность Охранная зона инженерных коммуникаций

41 39:15:111503:7 Калининградская область, г. Калининград, ул. Каштановая аллея На земельном участке расположен многоквартирный дом № 8 2 под многоквартирный дом 1502 +/-14 3810093.36 Долевая собственность _____ 42 39:15:111503:71 Калининградская область, г. Калининград, ул. Дм.Донского. На земельном участке ра положен многоквартирный дом № 49 2 под многоквартирный дом 617 +/-9 1565131.56 Долевая собственность _____ 43 39:15:111503:72 Калининградская обл., г.Калининград, ул.Коломенская. На земельном участке расположен жилой дом индивидуального жилищного фонда № 8. 2 под жилой дом индивидуального жилищного фонда 738 +/-5 1864726.74 Собственность _____ 44 39:15:111503:73 Калининградская область, г. Калининград, ул. Каштановая аллея. На земельном участке расположен многоквартирный дом № 2. 2 под многоквартирный дом 970 +/-8 2438415.1 Долевая собственность _____ 45 39:15:111503:74 Калининградская область, г.Калининград, ул. Каштановая аллея. На земельном участке расположен многоквартирный дом № 4. 2 под многоквартирный дом 7 8 +/-6 1880344.84 Долевая собственность _____

46 39:15:111503:257 Калининградская область, г.Калининград, ул.Дм.Донского. На земельном участке расположен многоквартирный дом № 39а. 2 под многоквартирный дом 650 +/-6 1648842 Долевая собственность _____ 47 39:15:11 503:258 Калининградская область, г.Калининград, ул.Коломенская 2 под размещение гостевой автостоянки к руинированому многоквартирному дому № 1-3 по ул.Коломенская ( из земель общего пользования, для целей , не связанных со строительством) 891 +/-8 2260048 23 _____ аренда 48 39:15:111503:264 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Марата 2 под строительство административного здания (непромышленного назначения) 1560 +/-10 7049608.8 _____ аренда 49 39:15:111503:265 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская, На земельном участке расп ложен многоквартирный дом №4 2 под многококвартирный малоэтажный дом 850 +/-7 2156050.5 Долевая собственность _____ 50 39:15:111503:331 Калининградская обл, г Калининград, ул Дм. Донского; на земельном участке расположен многоквартирный дом № 35 2 под многоквартирный малоэтажный дом 564 +/-6 1430602.92 Долевая собственность _____

51 39:15:111503:332 Калининградская обл, г Калининград, ул Дм Донского; на земельном участке расположен многоквартирный дом № 37 А 2 под многоквартирный малоэта ный дом 647 +/-7 1641134.91 Долевая собственность _____ 52 39:15:111503:333 Калининградская обл, г Калининград, ул Дм Донского; на земельном участке расположен многоквартирный дом № 41 2 под многоквартирный малоэтажный дом 605 +/-6 1534600.65 Долевая собственность _____ 53 39:15:111503:334 Калининградская обл, г Калининград, ул Дм Донского; на земельном участке расположен многоквартирный дом № 41А 2 под многоквартирный малоэтажный дом 622 +/-7 1577721.66 Долевая собственность _____ 54 39:15:111503:415 Калининградская область, г Калининград, ул Коломенская. На земельном участке расположен многоквартирный дом № 2 2 под многоквартирный малоэтажный дом 1000 +/-8 2536530 Долевая собственность _____ 4 Особые отметки: _____

Категория земель - цифрами обозначено: 2 - Земли населенных пунктов

Кадастровый план территории 39:15:111512 филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (полное наименование органа кадастрового учета, осуществляющего государственный кадастровый учет земельных участков на территории соответствующего кадастрового округа) КПТ.1 КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 01 . 07 . 2014 г № 39/14-ВС-191941 1 Номер кадастрового квартала: 39:15:111512 2 Площадь кадастрового квартала: 13.37 Га 3 Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале: Номер п/п Кадастровый номер земельного участка Местоположение (адрес) Категория земель Разрешенное использование Площадь, кв.м Кадастровая стоимость (руб) Вид вещного права Обременения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 39:15:111512:3 (входит в единое землепользование 39:15:000000:32) 40164 +/-0 17125126.32 _____ _____ 2 39:15:111512:4 (входит в единое землепользование 39:15:000000:34) 12281 +/-0.10 5236372.78 _____ _____ 3 39:15:111512:6 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 700 +/-7 621656 _____ аренда 4 39:15:111512:7 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 720 +/-7 639417.6 _____ аренда 5 39:15:111512:8 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 700 +/-7 621656 _____ аренда

6 39:15:111512:9 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 700 +/-7 621656 _____ аренда 7 39:15:111512:10 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 700 +/-7 621656 _____ аренда 8 39:15:111512:11 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 700 +/-7 621656 _____ аренда 9 39:15:111512:12 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 700 +/-7 621656 _____ аренда 10 39:15:111512:13 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 720 +/-7 639417.6 _____ аренда

11 39:15:111512:14 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 700 +/-7 621656 _____ аренда 12 39:15:111512:15 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 800 +/-8 710464 _____ аренда 13 39:15:111512:16 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 800 +/-8 710464 _____ аренда 14 39:15:111512:17 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 828 +/-7 735330.24 _____ аренда 15 39:15:111512:18 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 560 +/-6 497324.8 _____ аренда

16 39:15:111512:19 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 505 +/-4 448480.4 _____ аренда 17 39:15:111512:20 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 512 +/-5 454696.96 _____ аренда 18 39:15:111512:21 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 456 +/-4 404964.48 _____ аренда 19 39:15:111512:22 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 690 +/-7 612775.2 _____ аренда 20 39:15:111512:23 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 560 +/-5 497324.8 _____ аренда

21 39:15:111512:24 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 398 +/-3 353455.84 _____ аренда 22 39:15:111512:25 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 300 +/-5 266424 _____ аренда 23 39:15:111512:26 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 380 +/-4 337470.4 _____ Аренда 24 39:15:111512:27 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 510 +/-5 452920.8 _____ аренда 25 39:15:111512:28 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 785 +/-5 697142.8 _____ аренда

26 39:15:111512:29 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 320 +/-5 284185.6 _____ аренда 27 39:15:111512:30 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 550 +/-4 488444 _____ аренда 28 39:15:111512:31 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 480 +/-5 426278.4 _____ аренда 29 39:15:111512:32 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 804 +/-8 714016.32 _____ аренда 30 39:15:111512:33 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 746 +/-7 662507.68 _____ аренда

31 39:15:111512:34 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 460 +/-5 408516.8 _____ аренда 32 39:15:111512:35 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 1126 +/-7 999978.08 _____ аренда 33 39:15:111512:36 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 390 +/-5 346351.2 _____ аренда 34 39:15:111512:37 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 380 +/-4 337470.4 _____ аренда 35 39:15:111512:38 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 375 +/-4 333030 _____ аренда

36 39:15:111512:39 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 490 +/-4 435159.2 _____ аренда 37 39:15:111512:40 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 394 +/-4 349903.52 _____ аренда 38 39:15:111512:41 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 595 +/-5 528407.6 _____ аренда 39 39:15:111512:42 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 300 +/-4 266424 _____ аренда 40 39:15:111512:43 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 800 +/-6 710464 _____ аренда

41 39:15:111512:44 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 300 +/-4 266424 _____ аренда 42 39:15:111512:45 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 475 +/-4 421838 _____ аренда 43 39:15:111512:46 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 343 +/-4 304611.44 _____ аренда 44 39:15:111512:47 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 496 +/-5 440487.68 _____ аренда 45 39:15:111512:48 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 495 +/-4 439599.6 _____ аренда

46 39:15:111512:49 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 630 +/-5 559490.4 _____ аренда 47 39:15:111512:50 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 330 +/-4 293066.4 _____ аренда 48 39:15:111512:51 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 660 +/-5 586132.8 _____ аренда 49 39:15:111512:52 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 560 +/-5 497324.8 _____ аренда 50 39:15:111512:53 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 668 +/-5 593237.44 _____ аренда

51 39:15:111512:54 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 495 +/-4 439599.6 _____ аренда 52 39:15:111512:55 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 528 +/-3 468906.24 _____ аренда 53 39:15:111512:56 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 455 +/-5 404076.4 _____ аренда 54 39:15:111512:57 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 350 +/-4 310828 _____ аренда 55 39:15:111512:58 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 320 +/-4 284185.6 Собственность _____

56 39:15:111512:59 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 573 +/-5 508869.84 Собственность _____ 57 39:15:111512:60 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 575 +/-5 510646 _____ аренда 58 39:15:111512:61 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 375 +/-4 333030 _____ аренда 59 39:15:111512:62 Калининградская обл., г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 430 +/-4 381874.4 _____ аренда 60 39:15:111512:63 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 748 +/-6 664283.84 _____ аренда

61 39:15:111512:64 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 900 +/-6 799272 _____ аренда 62 39:15:111512:65 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 812 +/-6 721120.96 _____ аренда 63 39:15:111512:66 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 350 +/-5 310828 _____ аренда 64 39:15:111512:67 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 под проезды совместного использования 4635 +/-28 4116250.8 _____ аренда 65 39:15:111512:69 Калининградская область, г. Калининград, ул. Горная. На земельном участке расположено административно-складское здание по адресу: ул. Горная, 3, литера Б, б, б1, б2. 2 под административно-складское здание 2060 +/-25 1822708.6 Собственность для обеспечения доступа

66 39:15:111512:76 Калининградская область, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 177 +/-2 157190.16 Сведения о земельных участках носят временный характер _____ 67 39:15:111512:77 Калининградская область, г Калининград, ул Велосипедная дорога, садовое некоммерческое товарищество "Сад №1" 2 для садоводства 513 +/-3 455585.04 Сведения о земельных участках носят временный характер _____ 4 Особые отметки: _____

Категория земель - цифрами обозначено: 2 - Земли населенных пунктов

начальник отдела / Голубев А. С. / (наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

Кадастровый план территории 39:15:111512 филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (полное наименование органа кадастрового учета, осуществляющего государственный кадастровый учет земельных участков на территории соответствующего кадастрового округа) КПТ.1 КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 01 . 07 . 2014 г № 39/14-ВС-191951 1 Номер кадастрового квартала: 39:15:111511 2 Площадь кадастрового квартала: 6.52 Га 3 Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале: Номер п/п Кадастровый номер земельного участка Местоположение (адрес) Категория земель Разрешенное использование Площадь, кв.м Кадастровая стоимость (руб) Вид вещного права Обременения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 39:15:111511:2 Калининградская область, г Калининград, ул Каштановая Аллея 2 для завершения строительства газораспределительного пункта 255 +/-0 108726.9 _____ Аренда земли 2 39:15:111511:4 (входит в единое землепользование 39:15:000000:31) 3016 +/-0 1285962.08 _____ _____ 3 39:15:111511:5 (входит в единое землепользование 39:15:000000:32) 13496 +/-0 5754424.48 _____ _____ 4 39:15:111511:6 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 840 +/-10 701156.4 Собственность аренда 5 39:15:111511:7 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 625 +/-9 521693.75 _____ аренда

6 39:15:111511:8 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 585 +/-8 488305.35 _____ Аренда 7 39:15:111511:9 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 445 +/-7 371445.95 _____ аренда 8 39:15:111511:10 Калининградская обл., г. Калининград, ул. Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 690 +/-9 575949.9 _____ аренда 9 39:15:111511:14 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 650 +/-9 542561.5 _____ Аренда 10 39:15:111511:15 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 630 +/-9 525867.3 _____ аренда

11 39:15:111511:16 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 602 +/-9 502495.42 _____ аренда 12 39:15:111511:17 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 676 +/-9 564263.96 _____ аренда 13 39:15:111511:18 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ аренда 14 39:15:111511:19 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 480 +/-8 400660.8 _____ аренда 15 39:15:111511:20 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 310 +/-6 258760.1 _____ аренда

16 39:15:111511:21 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 340 +/-6 283801.4 _____ _____ 17 39:15:111511:22 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ _____ 18 39:15:111511:23 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ аренда 19 39:15:111511:24 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ аренда 20 39:15:111511:25 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ аренда

21 39:15:111511:26 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ аренда 22 39:15:111511:27 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ _____ 23 39:15:111511:28 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ аренда 24 39:15:111511:29 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, СНТ "Ромашка" 2 под проезд совместного использования 590 +/-9 1 _____ аренда 25 39:15:111511:30 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 530 +/-8 442396.3 _____ аренда

26 39:15:111511:31 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 400 +/-7 333884 _____ _____ 27 39:15:111511:32 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 670 +/-9 559255.7 _____ _____ 28 39:15:111511:33 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 360 +/-7 300495.6 _____ аренда 29 39:15:111511:34 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 300 +/-6 250413 _____ аренда земли 30 39:15:111511:35 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 630 +/-9 525867.3 _____ _____

31 39:15:111511:36 Калининградская обл, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 400 +/-7 333884 _____ аренда 32 39:15:111511:45 Калининградская область, г Калининград, ул. Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 738 +/-9 606355.56 _____ аренда 33 39:15:111511:46 Калининградская область, г Калининград, ул. Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 807 +/-9 663047.34 _____ аренда 34 39:15:111511:47 Калининградская область, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 850 +/-10 709503.5 Сведения о земельных участках носят временный характер _____ 35 39:15:111511:48 Калининградская область, г Калининград, ул Велосипедная дорога, с/т "Ромашка" 2 для ведения садоводства 850 +/-10 709503.5 Сведения о земельных участках носят временный характер _____

36 39:15:111511:49 Калининградская область, г. Калининград, ул. Велосипедная дорога. На земельном участке расположен многоквартирный дом №1 2 под многоквартирный малоэтажный дом 2200 +/-25 4496404 Долевая собственность _____ 4 Особые отметки: _____

Категория земель - цифрами обозначено: 2 - Земли населенных пунктов

начальник отдела / Голубев А. С. / (наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

Кадастровый план территории 39:15:111504 филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (полное наименование органа кадастрового учета, осуществляющего государственный кадастровый учет земельных участков на территории соответствующего кадастрового округа) КПТ.1 КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 01 . 07 . 2014 г № 39/14-ВС-191961 1 Номер кадастрового квартала: 39:15:111504 2 Площадь кадастрового квартала: 17.71 Га 3 Общие сведения о земельных участках в кадастровом квартале: Номер п/п Кадастровый номер земельного участка Местоположение (адрес) Категория земель Разрешенное использование Площадь, кв.м Кадастровая стоимость (руб) Вид вещного права Обременения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 39:15:111504:5 Калининградская обл, г Калининград, ул Горная, д 5 2 под существующее административно-складское здание 220 +/-0 604058.4 _____ Аренда земли 2 39:15:111504:8 Калининградская область, г Калининград, ул Горная 2 для строительства шахт 1-б коллектора глубокого заложения с районной насосной станцией перекачки канализационных стоков 3619 +/-0 10113078.36 _____ _____ 3 39:15:111504:9 Калининградская обл, г Калининград, ул Горная 2 для строительства шахт 1-б коллектора глубокого заложения с районной насосной станцией перекачки канализационных стоков 1096 +/-0 3039613.52 _____ _____ 4 39:15:111504:14 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: Калининградская обл, г Калининград, ул Д.Донского 2 под автомобильный подъезд с ул. Д.Донского и зону обслуживания посетителей существующего здания автосервиса и проектируемого здания торгового центра 7238 +/-29.80 82133784.04 _____ Аренда земельного участка 5 39:15:111504:19 Калининградская область, г. Калининград, ул. Дм. Донского - ул. Горная 2 под существующее здание автоцентра 8708 +/-33 96548730.88 _____ Аренда земельного участка

6 39:15:111504:26 Калининградская обл, г Калининград, ул Горная 2 для обслуживания административно-складского здания 600 +/-11 1690200 _____ охранная зона инженерных коммуникаций; аренда 7 39:15:111504:27 Калининградская область, г Калининград, ул Д.Донского 2 под городской лесопарк (историческое кладбище) 126970 +/-141 60945.6 _____ аренда 4 Особые отметки: _____

Категория земель - цифрами обозначено: 2 - Земли населенных пунктов

начальник отдела / Голубев А. С. / (наименование должности) М.П. (подпись) (инициалы, фамилия)