Заказчик: Комитет архитектуры и

строительства администрации

городского округа «Город Калининград»

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОНОСОВА – ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИЙ – УЛ. МАРШАЛА БОРЗОВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г. КАЛИНИНГРАДА

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

# ТОМ 3

Директор МП «Городской

центр геодезии»                                                                                   Л.И.Глеза

г. Калининград, 2015 г.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Анализ существующего положения

2. Проектное решение

3. Расчет площади нормативных земельных участков существующих многоквартирных домов

4. Выводы

5. Основные технико-экономические показатели проекта

Копии графических материалов

Графические материалы

1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в северной части города. Южная часть территории межевания находится в зоне общественно-жилого назначения; центральная часть – в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, юго-восточная часть – в зоне объектов обслуживания населения и производственной деятельности, зоне военных объектов и иных режимных территорий, зоне делового, общественного и коммерческого назначения; северная часть – в зоне объектов обслуживания населения и производственной деятельности, зоне производственно-коммунальных объектов, зоне прочих городских территорий.

Территория межевания ограничена с севера развязкой ул. Большая Окружная – просп. Советский, с северо-востока красными линиями просп. Советский, с юга – красными линиями ул. Марш. Борзова, с запада - красными линиями ул. Ломоносова.

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 39:15:120322, 39:15:120324, 39:15:120325, 39:15:120602, 39:15:120707, 39:15:120713, 39:15:120720, 39:15:120721, 39:15:120722, 39:15:121010, 39:15:121014, 39:15:121015, 39:15:121018, 39:15:121019, 39:15:121022, 39:15:121024, 39:15:121025, 39:15:121028, 39:15:121029, 39:15:121055, 39:15:121021, 39:15:121031, 39:15:121032, 39:15:121033, 39:15:121034, 39:15:121035, 39:15:121036, 39:15:121038, 39:15:121039, 39:15:121040, 39:15:121043, 39:15:121046, 39:15:121401.

Площадь территории межевания в согласованных границах составляет 1622175 м2.

На рассматриваемой территории ранее образовано и зарегистрировано в ГКН 405 земельных участков.

Площадь всех ранее образованных земельных участков 1456594 м2.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже «Опорный план (схема использования и состояние территории в период подготовки проекта планировки территории)» на основании выписок из ГКН.

## 2. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проект межевания выполняется по результатам расчета нормативных площадей земельных участков каждого отдельного здания, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., Земельным кодексом РФ гл. V.4. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности (введена ФЗ от 23.06.2014г. № 171-ФЗ), а так же с учетом рекомендаций СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Проект межевания выполнен в соответствии и на базе разработанного проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Ломоносова – просп. Советский – ул. Маршала Борзова в Центральном районе г. Калининграда.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых и изменяемых земельных участков.

Проектом предлагается:

- сохранить границы 262 ранее образованных земельных участков;

- уточнить границы 2 ранее образованных земельных участков с КН 39:15:120602:1, 39:15:121028:3;

- перераспределить 138 ранее образованных земельных участков;

- образовать 82 земельных участка из земель, находящихся в государственной собственности.

Границы образуемых и изменяемых земельных участков определяются в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами и устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившимся за годы эксплуатации зданий, с учетом обеспечения подъезда ко всем образуемым земельным участкам.

Проектом планировки, для обеспечения нормативной ширины и проложения инженерных коммуникаций, устанавливаются параметры ул. Б. Окружная, просп. Советский, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова. Часть существующих земельных участков располагается за красными линиями вышеуказанных улиц и при строительстве может возникнуть необходимость в их изъятии для муниципальных нужд. Общая площадь изымаемых земель - 34686 м2.

Сведения о частях земельных участков подлежащих изъятию отражены в таблице 1.

Табл. 1

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь земельных участков за красными линиями | № п/п | Кадастровый номер | Площадь земельных участков за красными линиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 39:15:121033:3 | 25 | 11 | 39:15:120713:3 | 13018 |
| 2 | 39:15:121015:41 | 400 | 12 | 39:15:120707:64 | 10329 |
| 3 | 39:15:120707:28 | 193 | 13 | 39:15:120707:117 | 510 |
| 4 | 39:15:120720:337 | 942 | 14 | 39:15:120707:118 | 43 |
| 5 | 39:15:120720:335 | 215 | 15 | 39:15:121019:3 | 24 |
| 6 | 39:15:120720:336 | 205 | 16 | 39:15:120602:10 | 106 |
| 7 | 39:15:120713:1 | 6838 | 17 | 39:15:120602:8 | 510 |
| 8 | 39:15:121036:13 | 159 | 18 | 39:15:121036:15 | 760 |
| 9 | 39:15:121036:3 | 67 | 19 | 39:15:121034:30 | 97 |
| 10 | 39:15:121018:24 | 245 |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | 34686 |

#### 3. РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ НОРМАТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., расчет нормативной площади земельных участков производится с учетом удельных показателей земельной доли, приходящихся на 1 м2 общей площади жилых помещений для жилых домов разной этажности.

Расчет нормативной придомовой территории производится по формуле:

где   - нормативный размер участка, м2

- общая площадь жилых (и нежилых) помещений, м2

- удельный показатель земельной доли для зданий данной этажности

В данном квартале не образован земельный участок под многоквартирный дом по ул. Палубной, 22-24. Т.к. указанный многоквартиный дом относится к малоэтажной жилой застройке усадебного типа, то размер земельного участка должен быть не меньше рекомендуемых СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 5.7. приложение Д, т.е. размер земельных участков, выделяемых  под одно-, двухквартирные одно-, двухэтажные дома в застройке усадебного типа, составляет 400-600 м2 (включая площадь застройки).

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденными решением окружного Совета депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.09г., минимальная площадь земельного участка вновь образуемого для индивидуального жилого дома (включая площадь застройки) составляет 450 м2, максимальная площадь земельного участка, с учетом фактического землепользования и зарегистрированных имущественных прав, составляет 1000 м2.

#### 4. ВЫВОДЫ

В результате выполнения проекта межевания территории в границах ул. Ломоносова – просп. Советский – ул. Маршала Борзова в Центральном районе:

Сохраняется:

- 262 ранее образованных и зарегистрированных в ГКН земельных участка общей площадью – 503044 м2.

Образуется:

- 38 земельных участков под многоквартирный дом, общая площадь – 201460 м2;

- 38 земельных участков под жилой дом индивидуального жилищного фонда, общая площадь – 37178 м2;

- 34 земельных участка под нежилые строения, сооружения, общая площадь – 272852 м2;

- 13 земельных участков под обслуживание автотранспорта, общая площадь – 80532 м2;

- 11 земельных участков под береговую полосу, общая площадь – 66208 м2;

- 9 земельных участков под территорию водного объекта, общая площадь – 8313 м2;

- 3 земельных участка под контейнерные площадки по сбору ТБО, общая площадь – 190 м2;

- 4 земельных участка под озелененные территории общего пользования, сквер, общая площадь – 7019 м2;

- 14 земельных участков под размещение объектов капитального строительства, общая площадь – 254728 м2;

- 2 земельных участка под строительство школы, детского сада, общая площадь – 39754 м2;

- 32 земельных участка под улицы, проезды совместного использования, общая площадь – 570290 м2;

- 10 земельных участков под объекты инженерной инфраструктуры, общая площадь – 1732 м2;

- 1 земельный участок для перераспределения, площадь – 267 м2.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках, санитарно-защитных и охранных зонах отражены на чертеже «Проект межевания территории (основной чертеж)».

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Соврем. состояние на 2015 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 162,2175 | 162,2175 |
| 2 | Территория, подлежащая межеванию, в т.ч. в границах проекта межевания | - " - | 154,0524 111,9131 | 154,0524 111,9131 |
|  | в том числе: территория жилой застройки, из них: | - " - | 23,8638 | 24,8474 |
|  | - территория малоэтажной застройки | - " - | 3,7178 | 4,3666 |
|  | - территория среднеэтажной застройки | - " - | 8,0968 | 8,0968 |
|  | - территория многоэтажной застройки | - " - | 12,0492 | 12,3840 |
|  | территория объектов инженерной и транспортной инфраструктуры территория общего пользования (муниципальные земли) | - " – - " - | 8,6866 64,7471 | 8,6866 64,7471 |
|  | территория объектов социального, культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | - " - | 27,2799 | 55,7446 |
|  | сверхнормативная территория для перераспределения между ранее созданными земельными участками и под размещение объектов строительства | - " - | 29,4750 | 0,0267 |
| 3 | Территория, не подлежащая межеванию, в том числе: Ранее образованные сохраняемые земельные участки | - " - | 50,3044 50,3044 | 50,3044 50,3044 |

# КОПИИ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ