«УТВЕРЖДАЮ»

|  | Директор МКУ «КР МКД» _____________ /С.Б.Русович/ «21» сентября 2015 года |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по ремонту и усилению несущих конструкций многоквартирного дома  №129 по ул. Горького в  г.Калининграде

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для обследования Заказчик Вид строительства Стадийность производства работ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ по обследованию технического состояния здания по ул. Горького, д. 117 - 139, в г. Калининграде Шифр 047 - 15 - ТЗ МКУ «КР МКД» Противоаварийные мероприятия, проектирование Рабочий проект |
| (I этап) Выполнение противоаварийных мероприятий |
|  | Разработать первоочередные противоаварийные мероприятия. | - укрепление, разгрузка и временное крепление аварийных конструкций |
| (II этап) Проектирование |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Сроки выполнения проекта Документация Требования к сметной документации Особые условия Количество экземпляров | В проекте предусмотреть решения (с обязательным указанием порядка выполнения работ) по капитальному ремонту аварийного участка стены, цоколя, фундамента и междуэтажного перекрытия первого этажа. Представить узлы и схемы усиления несущих конструкций. В проекте предусмотреть ведомость объемов работ по демонтажу конструкций и инженерных сетей, подлежащих замене или разбираемых при производстве работ. Выполнить разделы: - Р – рабочий проект; - СД – сметная документация. 30 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта. Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |

Разработал: ведущий инженер комплексного проектного отдела МКУ «КР МКД»

______________________/ С.В.Боровская