| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /С. Б. Русович/ | ________________ /Е. В. Шулепко / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 29-31 по ул. Лейтенанта Князева |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 1.696 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.696 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 1.696 |
| 4. | Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата) | 1 м3 | 0.65 |
| 5. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.5264 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.4 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок) | 100 м | 0.355 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.4 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.13 |
| 10. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата) | 100 м3 кладки | 0.0065 |
| 11. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 12. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.084 |
| 13. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов) | 100 м труб | 0.02 |
| 14. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.308 |
| 15. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.068 |
| 16. | Устройство мелких покрытий (оголовков) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.03 |
| 17. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.068 |
| 18. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.696 |
| 19. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 35.1072 |
| 20. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.696 |
| 21. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 212 |
| 22. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 1.696 |
| 23. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 27.6 |
| 24. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.26 |
| 25. | Разборка лобовой доски | 100 м2 подшивки | 0.039 |
| 26. | Устройство лобовой доски | 100 м2 потолка | 0.039 |
| 27. | Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.039 |
| 28. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 29. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 30. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 0.6 |
| 31. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.03 |
| 32. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0144 |
| 33. | Окна типа "Велюкс" 0,6 х 0,8 | м2 | 1.44 |
| 34. | Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.03 |
| 35. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0132 |
| 36. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 |
| 37. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
| 38. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.42 |
| 39. | Проходной элемент для крепления фанового стояка | шт | 2 |
| 40. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 2 |
| 41. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.26 |
| 42. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м | 100 м2 покрытия | 0.078 |
| 43. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.26 |
| 44. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.26 |
| 45. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 46. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 47. | Смена частей водосточных труб отметов | 100 шт. | 0.04 |
| 48. | Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.28 |
| 49. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 0.6 |
| 50. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.6 |
| 51. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 75 |
| 52. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 9 |
| 53. | Аналог "ISOVER" КТ 40 | м3 | 9.18 |
| 54. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 20.46 |
| 55. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 20.46 |

| Составил: | Главный инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник ТС К.Б. Тагинцева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |