| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 3 826 361 | руб. | Смета на сумму: | 3 826 361 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый город» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Е.В. Шулепко / |
| «______»____________________ 2017г. | «______»____________________ 2017г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| Капитальный ремонт фасада без утепления ул. Черепичная, д. 19-19в г. Калининград (объект культурного наследия) |
| Сметная стоимость: | 3 826.361 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 31.666 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 6.873 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 095.373 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 30.78 | 1 152.08 | 398.46 | 7.09 | 35 461.02 | 12 264.60 | 218.23 | 16.9 | 10 | 352 149 | 207 272 | 2 182 |
|  |  |  |  | 746.53 |  |  | 22 978.19 |  | 6.21 | 1 |  | 142 695 |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 13 491.06 |  |  |  | 93% | 192 763 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 8 339.93 |  |  |  | 54% | 111 927 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 292.01 |  |  |  |  | 656 839 |  |  |
| 2. | ТЕРр 69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 3.07 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 194.24 | 152.52 | 41.72 | 16.9 | 1.82 | 2 653 | 2 578 | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 118.97 |  |  |  | 66% | 1 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 76.26 |  |  |  | 40% | 1 031 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 389.47 |  |  |  |  | 5 386 |  |  |
| 3. | ТЕРр 69-5-1 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 3.07 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 14 395.17 | 607.28 | 13 036.33 | 16.9 | 5.01 | 78 070 | 10 263 | 65 312 |
|  |  |  |  | 244.81 | 134.04 |  | 751.57 | 411.50 | 3.32 | 16.91 |  | 2 495 | 6 959 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 794.65 |  |  |  | 66% | 11 367 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 509.39 |  |  |  | 40% | 6 889 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 699.21 |  |  |  |  | 96 325 |  |  |
| 4. | ТЕРр 53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 6.4 | 37.19 | 25.77 |  | 238.02 | 164.93 |  | 16.9 | 1 | 3 170 | 2 787 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 73.09 |  | 5.23 | 1 |  | 382 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 141.84 |  |  |  | 73% | 2 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 115.45 |  |  |  | 56% | 1 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 495.31 |  |  |  |  | 6 765 |  |  |
| 5. | ТЕРр 61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.64 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 668.05 | 432.42 | 8.55 | 16.9 | 9.95 | 8 792 | 7 308 | 85 |
|  |  |  |  | 354.82 |  |  | 227.08 |  | 6.16 | 1 |  | 1 399 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 341.61 |  |  |  | 67% | 4 896 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 216.21 |  |  |  | 40% | 2 923 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 225.87 |  |  |  |  | 16 612 |  |  |
| 6. | ТССЦ 101-3887 Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 70.4 | 11.15 |  |  | 784.96 |  |  |  |  | 3 935 |  |  |
|  |  |  |  | 11.15 |  |  | 784.96 |  | 55.89 |  |  | 3 935 |  |
|  | Объем: 64*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 1.47 | 479.78 | 301.17 | 30.24 | 705.28 | 442.72 | 44.45 | 16.9 | 8.11 | 8 826 | 7 482 | 361 |
|  |  |  |  | 148.37 | 6.48 |  | 218.10 | 9.53 | 4.51 | 16.92 |  | 984 | 161 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 404-0005:[ М-(1135.49=2824.60*0.402) ] |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 388.94 |  |  |  | 73% | 5 579 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 316.58 |  |  |  | 56% | 4 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 410.79 |  |  |  |  | 18 685 |  |  |
| 8. | ТССЦ 404-0129 Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.5909 | 4 877.90 |  |  | 2 882.35 |  |  |  |  | 12 499 |  |  |
|  |  |  |  | 4 877.90 |  |  | 2 882.35 |  | 21 152.82 |  |  | 12 499 |  |
|  | Объем: 1.47*402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.25 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 739.08 | 93.69 | 1.67 | 16.9 | 9.77 | 4 072 | 1 583 | 16 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 643.72 | 0.30 | 3.84 | 16.85 |  | 2 472 | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 78.01 |  |  |  | 71% | 1 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 61.09 |  |  |  | 52% | 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 878.19 |  |  |  |  | 6 025 |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.2 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 547.56 | 449.71 | 7.99 | 16.9 | 9.77 | 19 543 | 7 600 | 78 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 3 089.86 | 1.45 | 3.84 | 16.85 |  | 11 865 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 374.46 |  |  |  | 71% | 5 413 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 293.25 |  |  |  | 52% | 3 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 215.28 |  |  |  |  | 28 921 |  |  |
| 11. | ТЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов, 100 м2 | 4.47 | 188.95 | 188.95 |  | 844.61 | 844.61 |  | 16.9 | 1 | 14 274 | 14 274 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 410+37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 836.16 |  |  |  | 84% | 11 990 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 506.77 |  |  |  | 48% | 6 852 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 187.54 |  |  |  |  | 33 116 |  |  |
| 12. | ТЕР 15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 4.47 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 312.59 | 298.95 | 5.99 | 16.9 | 9.85 | 5 134 | 5 052 | 59 |
|  |  |  |  | 1.71 | 0.15 |  | 7.64 | 0.67 | 3.01 | 17 |  | 23 | 11 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 284.64 |  |  |  | 80% | 4 050 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 140.82 |  |  |  | 37% | 1 873 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 738.05 |  |  |  |  | 11 058 |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-4243 Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 58.69 | 15.82 |  |  | 928.48 |  |  |  |  | 3 265 |  |  |
|  |  |  |  | 15.82 |  |  | 928.48 |  | 55.63 |  |  | 3 265 |  |
|  | Объем: (4.47*0.013)*1010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4.92 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 9 588.05 | 3 560.51 | 330.28 | 16.9 | 10.72 | 82 685 | 60 173 | 3 541 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 5 697.26 | 136.23 | 3.33 | 16.89 |  | 18 972 | 2 301 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 511.90 |  |  |  | 80% | 49 979 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 737.47 |  |  |  | 37% | 23 115 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 837.42 |  |  |  |  | 155 780 |  |  |
| 15. | ТЕРр 61-28-1 (прим.) Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности | 4.92 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 3 393.08 | 3 324.20 | 65.73 | 16.9 | 9.95 | 56 852 | 56 179 | 654 |
|  |  |  |  | 0.64 |  |  | 3.15 |  | 6.16 | 1 |  | 19 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 2 626.12 |  |  |  | 67% | 37 640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 662.10 |  |  |  | 40% | 22 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 681.30 |  |  |  |  | 116 964 |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-1754 Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 541.2 | 12.74 |  |  | 6 894.89 |  |  |  |  | 18 996 |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 6 894.89 |  | 35.1 |  |  | 18 996 |  |
|  | Объем: 492*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 113-8075 Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 1230 | 9.39 |  |  | 11 549.70 |  |  |  |  | 21 131 |  |  |
|  |  |  |  | 9.39 |  |  | 11 549.70 |  | 17.18 |  |  | 21 131 |  |
|  | Объем: 492*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 15-04-048-03 Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 4.92 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 12 856.16 | 3 374.58 | 246.34 | 16.9 | 8.95 | 95 437 | 57 030 | 2 205 |
|  |  |  |  | 1 877.08 |  |  | 9 235.23 |  | 3.92 | 1 |  | 36 202 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 205.85 |  |  |  | 80% | 45 624 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 586.05 |  |  |  | 37% | 21 101 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 648.06 |  |  |  |  | 162 162 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4.92 | 353.93 | 127.59 | 6.21 | 1 741.34 | 627.74 | 30.55 | 16.9 | 9.92 | 15 569 | 10 609 | 303 |
|  |  |  |  | 220.13 |  |  | 1 083.04 |  | 4.3 | 1 |  | 4 657 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ] |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 596.35 |  |  |  | 80% | 8 487 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 295.04 |  |  |  | 37% | 3 925 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 632.73 |  |  |  |  | 27 982 |  |  |
| 20. | С. Цена поставщи Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей " Маршал Акрикор фасадная", кг | 186.96 | 40.29 |  |  | 7 532.84 |  |  |  |  | 37 137 |  |  |
|  |  |  |  | 40.29 |  |  | 7 532.84 |  | 4.93 |  |  | 37 137 |  |
|  | Объем: 492*0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =192.85*1.03/4.93 |
| 21. | ТЕРр 58-15-1 Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб | 1.2 | 560.81 | 553.26 |  | 672.97 | 663.91 |  | 16.9 | 1 | 11 293 | 11 220 |  |
|  |  |  |  | 7.55 |  |  | 9.06 |  | 8 | 1 |  | 72 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 551.05 |  |  |  | 71% | 7 966 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 431.54 |  |  |  | 52% | 5 834 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 655.56 |  |  |  |  | 25 094 |  |  |
| 22. | ТЕР 13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 106 | 8.15 | 8.15 |  | 863.90 | 863.90 |  | 16.9 | 1 | 14 600 | 14 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 699.76 |  |  |  | 69% | 10 074 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 518.34 |  |  |  | 48% | 7 008 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 082.00 |  |  |  |  | 31 682 |  |  |
| 23. | ТЕР 46-08-044-02 Гидроструйная очистка бетонных поверхностей (неокрашенной), 1 м2 поверхности | 1955 | 2.55 | 1.36 | 0.69 | 4 985.25 | 2 658.80 | 1 348.95 | 16.9 | 6.2 | 57 833 | 44 934 | 8 363 |
|  |  |  |  | 0.50 |  |  | 977.50 |  | 4.64 | 1 |  | 4 536 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 632.21 |  |  |  | 84% | 37 745 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 595.28 |  |  |  | 48% | 21 568 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 212.74 |  |  |  |  | 117 146 |  |  |
| 24. | ТЕР 13-06-004-01 Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 106 | 1.16 | 0.91 | 0.25 | 122.96 | 96.46 | 26.50 | 16.9 | 5.96 | 1 788 | 1 630 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 78.13 |  |  |  | 69% | 1 125 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 57.88 |  |  |  | 48% | 782 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 258.97 |  |  |  |  | 3 695 |  |  |
| 25. | ТЕР 15-01-016-01 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн, 100 м2 облицованной поверхности | 0.0523 | 2 745.30 | 1 217.51 | 37.37 | 143.58 | 63.68 | 1.95 | 16.9 | 8.98 | 1 373 | 1 076 | 18 |
|  |  |  |  | 1 490.42 | 13.30 |  | 77.95 | 0.70 | 3.58 | 16.9 |  | 279 | 12 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0278:[ М-(8647.00=86.47*100) ] |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 61.16 |  |  |  | 80% | 870 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 30.26 |  |  |  | 37% | 403 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.00 |  |  |  |  | 2 646 |  |  |
| 26. | ТССЦ 113-0139 Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 30 мм (клинкерная), м2 | 5.23 | 223.52 |  |  | 1 169.01 |  |  |  |  | 5 669 |  |  |
|  |  |  |  | 223.52 |  |  | 1 169.01 |  | 1 083.94 |  |  | 5 669 |  |
| 27. | ТЕРр 62-31-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.307 | 567.84 | 154.53 | 1.20 | 174.33 | 47.44 | 0.37 | 16.9 | 9.48 | 1 220 | 802 | 3 |
|  |  |  |  | 412.11 |  |  | 126.52 |  | 3.28 | 1 |  | 415 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 37.95 |  |  |  | 68% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 23.72 |  |  |  | 40% | 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 236.00 |  |  |  |  | 2 086 |  |  |
| 28. | ТЕРр 53-14-1 (прим.) Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (расшивка швов в существующей кирпичной кладке), 10 м трещин | 840 | 37.19 | 25.77 |  | 31 239.60 | 21 646.80 |  | 16.9 | 1 | 416 001 | 365 831 |  |
|  |  |  |  | 11.42 |  |  | 9 592.80 |  | 5.23 | 1 |  | 50 170 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 18 616.25 |  |  |  | 73% | 267 057 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 15 152.76 |  |  |  | 56% | 204 865 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65 008.61 |  |  |  |  | 887 923 |  |  |
| 29. | ТЕРр 53-15-1 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.015 | 5 029.06 | 3 507.27 | 113.70 | 75.44 | 52.61 | 1.71 | 16.9 | 7.67 | 997 | 889 | 13 |
|  |  |  |  | 1 408.09 | 15.08 |  | 21.12 | 0.23 | 4.51 | 16.91 |  | 95 | 4 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 404-0005:[ М-(14687.92=2824.60*5.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 45.44 |  |  |  | 73% | 652 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 36.99 |  |  |  | 56% | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.87 |  |  |  |  | 2 149 |  |  |
| 30. | С4.Цена поставщи Кирпич круглый для колонн керамический, шт | 78 | 8.63 |  |  | 673.20 |  |  |  |  | 3 319 |  |  |
|  |  |  |  | 8.63 |  |  | 673.20 |  | 4.93 |  |  | 3 319 |  |
|  | Объем: 0.015*5.2*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =37*1.15/4.93 |
| 31. | ТЕР 15-04-043-01 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности | 20.61 | 787.70 | 106.39 | 2.03 | 16 234.50 | 2 192.70 | 41.84 | 16.9 | 9.98 | 122 034 | 37 057 | 418 |
|  |  |  |  | 679.28 |  |  | 13 999.96 |  | 6.04 | 1 |  | 84 560 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 2 083.07 |  |  |  | 80% | 29 646 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 030.57 |  |  |  | 37% | 13 711 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 348.13 |  |  |  |  | 165 391 |  |  |
| 32. | ТЕРм 08-02-390-03 Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 1.39 | 338.42 | 205.13 | 47.33 | 470.40 | 285.13 | 65.79 | 16.9 | 3.56 | 5 579 | 4 819 | 234 |
|  |  |  |  | 85.96 | 0.15 |  | 119.48 | 0.21 | 4.4 | 17 |  | 526 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 271.07 |  |  |  | 81% | 3 907 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 185.47 |  |  |  | 52% | 2 508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 926.94 |  |  |  |  | 11 994 |  |  |
| 33. | С509-1838 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м | 1.39 | 2 541.59 |  |  | 3 532.81 |  |  |  |  | 17 417 |  |  |
|  |  |  |  | 2 541.59 |  |  | 3 532.81 |  | 12 530.03 |  |  | 17 417 |  |
|  | Поправки: М: =12530.03/4.93 |
| 34. | ТЕРм 08-02-399-02 Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 1.39 | 72.53 | 37.52 | 2.47 | 100.82 | 52.15 | 3.43 | 16.9 | 7.9 | 1 079 | 881 | 27 |
|  |  |  |  | 32.54 | 0.15 |  | 45.23 | 0.21 | 3.76 | 17 |  | 170 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 49.74 |  |  |  | 81% | 717 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 34.03 |  |  |  | 52% | 460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 184.60 |  |  |  |  | 2 256 |  |  |
|  | отмостка |
| 35. | ТЕРр 68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.168 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 1 159.32 | 360.59 | 798.73 | 16.9 | 5.23 | 10 271 | 6 094 | 4 177 |
|  |  |  |  |  | 473.09 |  |  | 79.48 | 1 | 16.9 |  |  | 1 343 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 457.67 |  |  |  | 88% | 6 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 264.04 |  |  |  | 48% | 3 570 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 881.03 |  |  |  |  | 20 385 |  |  |
| 36. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.42 | 1 275.12 | 1 275.12 |  | 535.55 | 535.55 |  | 16.9 | 1 | 9 051 | 9 051 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 210*0.2*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 385.60 |  |  |  | 61% | 5 521 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 203.51 |  |  |  | 31% | 2 806 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 124.66 |  |  |  |  | 17 378 |  |  |
| 37. | ТЕРр 53-14-2 Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин | 2.7 | 2 367.63 | 1 127.89 | 43.21 | 6 392.60 | 3 045.30 | 116.67 | 16.9 | 7.67 | 66 931 | 51 466 | 895 |
|  |  |  |  | 1 196.53 | 5.73 |  | 3 230.63 | 15.47 | 4.51 | 16.91 |  | 14 570 | 262 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 2 632.26 |  |  |  | 73% | 37 761 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 2 142.54 |  |  |  | 56% | 28 968 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 167.40 |  |  |  |  | 133 660 |  |  |
| 38. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.63 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 1 227.74 | 455.92 | 42.29 | 16.9 | 10.72 | 10 588 | 7 705 | 453 |
|  |  |  |  | 1 157.98 | 27.69 |  | 729.53 | 17.44 | 3.33 | 16.89 |  | 2 429 | 295 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 449.69 |  |  |  | 80% | 6 400 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 222.48 |  |  |  | 37% | 2 960 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 899.91 |  |  |  |  | 19 948 |  |  |
| 39. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.63 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 1 856.85 | 134.76 | 56.24 | 16.9 | 5.04 | 8 525 | 2 277 | 283 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 1 665.85 |  | 3.58 | 1 |  | 5 964 |  |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 148.24 |  |  |  | 93% | 2 118 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 91.64 |  |  |  | 54% | 1 230 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 096.72 |  |  |  |  | 11 872 |  |  |
| 40. | ТЕР 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 21 | 187.10 | 31.24 | 29.73 | 3 929.10 | 656.04 | 624.33 | 16.9 | 6.06 | 27 611 | 11 087 | 3 783 |
|  |  |  |  | 126.13 | 3.37 |  | 2 648.73 | 70.77 | 4.81 | 16.9 |  | 12 740 | 1 196 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 806.76 |  |  |  | 94% | 11 546 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 465.16 |  |  |  | 51% | 6 264 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 201.02 |  |  |  |  | 45 421 |  |  |
| 41. | ТЕР 11-01-002-03 Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя | 21 | 344.78 | 31.40 | 54.25 | 7 240.38 | 659.40 | 1 139.25 | 16.9 | 5.79 | 46 092 | 11 144 | 6 596 |
|  |  |  |  | 259.13 | 6.18 |  | 5 441.73 | 129.78 | 5.21 | 16.89 |  | 28 351 | 2 192 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 875.99 |  |  |  | 94% | 12 536 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 505.08 |  |  |  | 51% | 6 801 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 621.45 |  |  |  |  | 65 429 |  |  |
| 42. | ТЕР 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 21 | 725.26 | 32.57 | 0.30 | 15 230.46 | 683.97 | 6.30 | 16.9 | 5.83 | 79 935 | 11 559 | 37 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 14 540.19 |  | 4.7 | 1 |  | 68 339 |  |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 759.21 |  |  |  | 94% | 10 865 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 437.74 |  |  |  | 51% | 5 895 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 427.41 |  |  |  |  | 96 696 |  |  |
| 43. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.42 | 426.34 | 426.34 |  | 179.06 | 179.06 |  | 16.9 | 1 | 3 026 | 3 026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 128.92 |  |  |  | 61% | 1 846 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 68.04 |  |  |  | 31% | 938 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.03 |  |  |  |  | 5 810 |  |  |
| 44. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 67.2 | 16.40 |  | 16.40 | 1 102.08 |  | 1 102.08 |  | 9.28 | 10 227 |  | 10 227 |
|  | Объем: 42*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оконные блоки |
| 45. | ТЕР 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (лестница), 100 м2 | 0.3076 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 575.23 | 497.60 | 77.64 | 16.9 | 9.43 | 9 141 | 8 409 | 732 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 35.90 | 1 | 16.91 |  |  | 607 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 528.17 |  |  |  | 84% | 7 573 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 320.10 |  |  |  | 48% | 4 328 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 423.50 |  |  |  |  | 21 042 |  |  |
| 46. | ТЕР 10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов | 0.1352 | 13 640.42 | 1 661.04 | 581.05 | 1 844.19 | 224.57 | 78.56 | 16.9 | 8.55 | 8 058 | 3 795 | 672 |
|  |  |  |  | 11 398.33 | 11.94 |  | 1 541.05 | 1.61 | 2.33 | 16.91 |  | 3 591 | 27 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 239.75 |  |  |  | 90% | 3 440 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 122.14 |  |  |  | 43% | 1 643 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 206.08 |  |  |  |  | 13 141 |  |  |
| 47. | С3.Цена поставщи Блок оконный пластиковый трехстворчатый арочный, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), индивидуального изготовления, площадью до 5 м 2 (1,5*2,25), м2 | 13.52 | 1 117.35 |  |  | 15 106.58 |  |  |  |  | 74 475 |  |  |
|  |  |  |  | 1 117.35 |  |  | 15 106.58 |  | 4.93 |  |  | 74 475 |  |
|  | Поправки: М: =5454/4.93*1.01 |
| 48. | ТЕР 10-01-034-03 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.1724 | 21 294.18 | 2 406.26 | 712.94 | 3 671.12 | 414.84 | 122.91 | 16.9 | 7.93 | 15 130 | 7 011 | 975 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 31.85 |  | 3 133.36 | 5.49 | 2.28 | 16.91 |  | 7 144 | 93 |
|  | Объем: 8.96+8.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 445.55 |  |  |  | 90% | 6 394 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 226.98 |  |  |  | 43% | 3 055 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 343.65 |  |  |  |  | 24 578 |  |  |
| 49. | С1.Цена поставщи Блок оконный пластиковый одностворчатый арочный, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), индивидуального изготовления, площадью до 1,5м 2 (0,7*1,6), м2 | 8.96 | 1 669.68 |  |  | 14 960.29 |  |  |  |  | 73 754 |  |  |
|  |  |  |  | 1 669.68 |  |  | 14 960.29 |  | 4.93 |  |  | 73 754 |  |
|  | Поправки: М: =8150/4.93*1.01 |
| 50. | С2.Цена поставщи Блок оконный пластиковый одностворчатый арочный, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм), индивидуального изготовления, площадью до 1 м2, м2 | 8.28 | 2 355.98 |  |  | 19 507.55 |  |  |  |  | 96 172 |  |  |
|  |  |  |  | 2 355.98 |  |  | 19 507.55 |  | 4.93 |  |  | 96 172 |  |
|  | Поправки: М: =11500/4.93*1.01 |
| 51. | ТЕР 10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.175 | 5 834.62 | 230.12 | 19.80 | 1 021.06 | 40.27 | 3.47 | 16.9 | 9.95 | 3 491 | 681 | 34 |
|  |  |  |  | 5 584.70 | 0.72 |  | 977.32 | 0.13 | 2.84 | 17 |  | 2 776 | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 42.82 |  |  |  | 90% | 615 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 21.82 |  |  |  | 43% | 294 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 085.70 |  |  |  |  | 4 399 |  |  |
| 52. | ТССЦ 101-2907 Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м | 17.5 | 76.10 |  |  | 1 331.75 |  |  |  |  | 7 526 |  |  |
|  |  |  |  | 76.10 |  |  | 1 331.75 |  | 430.05 |  |  | 7 526 |  |
| 53. | ТЕР 15-02-024-03 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.25 | 6 257.10 | 1 929.65 | 109.46 | 1 564.28 | 482.41 | 27.37 | 16.9 | 11.2 | 12 498 | 8 153 | 306 |
|  |  |  |  | 4 217.99 | 32.15 |  | 1 054.50 | 8.04 | 3.83 | 16.91 |  | 4 039 | 136 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 465.93 |  |  |  | 80% | 6 631 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 230.51 |  |  |  | 37% | 3 067 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 260.72 |  |  |  |  | 22 196 |  |  |
| 54. | ТЕР 11-01-018-03 (прим) Установка перфоуголка, 100м | 0.43 | 1 140.49 | 223.68 | 1.21 | 490.41 | 96.18 | 0.52 | 16.9 | 10.03 | 2 910 | 1 625 | 5 |
|  |  |  |  | 915.60 |  |  | 393.71 |  | 3.25 | 1 |  | 1 280 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 106.76 |  |  |  | 94% | 1 528 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 61.56 |  |  |  | 51% | 829 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 658.73 |  |  |  |  | 5 266 |  |  |
| 55. | ТЕР 15-04-027-05 (прим) Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 555.04 | 145.18 | 4.04 | 138.76 | 36.29 | 1.01 | 16.9 | 9.93 | 1 059 | 613 | 10 |
|  |  |  |  | 405.82 | 0.18 |  | 101.46 | 0.05 | 4.29 | 17 |  | 435 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 34.52 |  |  |  | 80% | 491 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 17.08 |  |  |  | 37% | 227 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190.36 |  |  |  |  | 1 777 |  |  |
| 56. | ТЕР 15-04-005-05 (прим) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 1 346.10 | 289.98 | 12.55 | 336.53 | 72.50 | 3.14 | 16.9 | 9.97 | 2 506 | 1 225 | 31 |
|  |  |  |  | 1 043.57 | 0.18 |  | 260.89 | 0.05 | 4.79 | 17 |  | 1 250 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 68.92 |  |  |  | 80% | 981 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 34.10 |  |  |  | 37% | 454 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 439.55 |  |  |  |  | 3 940 |  |  |
|  | прочие работы |
| 57. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 11.85 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 570.30 | 52.26 | 434.42 | 16.9 | 8.51 | 5 993 | 883 | 3 697 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 52.26 |  |  |  | 100% | 883 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 31.36 |  |  |  | 60% | 530 |  |  |
| 58. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 11.85 | 16.40 |  | 16.40 | 194.34 |  | 194.34 |  | 9.28 | 1 803 |  | 1 803 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 275 881.77 | 63 889.55 | 20 357.64 |  |  | 2 091 164 | 1 079 733 | 118 822 |
|  |  |  | 191 550.91 | 925.24 |  |  |  | 891 191 | 15 640 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 104.03 | 337.28 | 69.22 |  |  | 24 075 | 5 700 | 261 |
|  |  |  | 3 697.52 | 0.42 |  |  |  | 18 113 | 8 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 3 532.81 |  |  |  |  | 17 417 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 32, 34) | 320.82 |  |  |  |  | 4 623 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 32, 34) | 219.51 |  |  |  |  | 2 968 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 4 644.36 |  |  |  |  | 31 666 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 269 911.02 | 63 500.01 | 18 557.58 |  |  | 2 049 066 | 1 073 150 | 102 834 |
|  |  |  | 187 853.39 | 924.82 |  |  |  | 873 078 | 15 632 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 83 321.60 |  |  |  |  | 357 878 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 39; %=66 - по стр. 2, 3; %=73 - по стр. 4, 7, 28, 29, 37; %=67 - по стр. 5, 15; %=71 - по стр. 9, 10, 21; %=84 - по стр. 11, 23, 45; %=80 - по стр. 12, 14, 18, 19, 25, 31, 38, 53, 55, 56; %=69 - по стр. 22, 24; %=68 - по стр. 27; %=88 - по стр. 35; %=61 - по стр. 36, 43; %=94 - по стр. 40-42, 54; %=90 - по стр. 46, 48, 51) | 60 172.34 |  |  |  |  | 861 122 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 39; %=40 - по стр. 2, 3, 5, 15, 27; %=56 - по стр. 4, 7, 28, 29, 37; %=52 - по стр. 9, 10, 21; %=48 - по стр. 11, 22-24, 35, 45; %=37 - по стр. 12, 14, 18, 19, 25, 31, 38, 53, 55, 56; %=31 - по стр. 36, 43; %=51 - по стр. 40-42, 54; %=43 - по стр. 46, 48, 51) | 40 168.24 |  |  |  |  | 541 060 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 370 251.60 |  |  |  |  | 3 451 248 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 866.72 | 52.26 | 1 730.84 |  |  | 18 023 | 883 | 15 727 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 57) | 52.26 |  |  |  |  | 883 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 57) | 31.36 |  |  |  |  | 530 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 866.72 |  |  |  |  | 18 023 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 376 762.68 |  |  |  |  | 3 500 937 |  |  |
|  | . СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14% | 8 062.72 |  |  |  |  | 74 920 |  |  |
|  | ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 384 825.40 |  |  |  |  | 3 575 857 |  |  |
|  | . НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2% | 7 696.51 |  |  |  |  | 71 517 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ | 392 521.91 |  |  |  |  | 3 647 374 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы | 191 550.91 |  |  |  |  | 891 191 |  |  |
|  | Оплата труда рабочих | 63 889.55 |  |  |  |  | 1 079 733 |  |  |
|  | Эксплуатация машин | 20 357.64 |  |  |  |  | 118 822 |  |  |
|  | в т.ч. оплата труда механизаторов | 925.24 |  |  |  |  | 15 640 |  |  |
|  | . СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ) | 19 432.40 |  |  |  |  | 103 182 |  |  |
|  | . ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М) | 210 983.31 |  |  |  |  | 994 373 |  |  |
|  | КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН | 37 977.00 |  |  |  |  | 178 987 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС | 430 498.91 |  |  |  |  | 3 826 361 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 60 493.16 |  |  |  |  | 865 745 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 40 387.75 |  |  |  |  | 544 028 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |