| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Новые технологии плюс» |
| ___________/ С.Б. Русович/ | ___________/А.В. Ходорович/ |
| «___»____________2013г | «___»____________2013г |

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома по адресу:

ул. Баумана, 7-11 в Московском районе г. Калининграда

(капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт подвальных помещений)

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, г. Калининград, ул. Баумана, 7-11 |
| 3 | Заказчик | ООО « Новые технологии плюс » |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | На основании конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме  № 7-11 по ул. Баумана необходимо выполнить капитальный ремонт, включающий:

- капитальный ремонт кровли;

- капитальный ремонт подвала;

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 часов по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 часов, в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) и выполнять работы в соответствии с заданием.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы материалов до начала работ в обязательном порядке согласовываются с КАиС администрации ГО “Город Калининград”.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету.

7. Особые условия:

Сроки выполнения работ: 90 календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования.

- Отключение в случае необходимости инженерных сетей согласовать с Заказчиком.

- Стоимость капитального ремонта:

- капитальный ремонт крыши: 2 129 279 (два миллиона сто двадцать девять тысяч двести семьдесят девять) рублей;

- капитальный ремонт подвала: 940 067 (девятьсот сорок тысяч шестьдесят семь) рублей.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 2 (два) процента такого объема. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Условия оплаты:

1) Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится        Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» МДС 12-47.2008 «Устройство кровли из металлочерепицы. Проект производства работ» МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки». СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| --- | --- |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3.Перечень основных работ и материалов

по капитальному ремонту многоквартирного дома

РЕМОНТ КРОВЛИ

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия кровли | 6.11 |
| 2. | Строительный мусор | т | 70.5705 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6.11 |
| 4. | Строительный мусор | т | 8.554 |
| 5. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.06 |
| 6. | Строительный мусор | т | 0.336 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.78 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.62 |
| 9. | Строительный мусор | т | 0.6014 |
| 10. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.31 |
| 11. | Строительный мусор | т | 0.3937 |
| 12. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 6.11 |
| 13. | Строительный мусор | т | 10.387 |
| 14. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 15. | Окно 540*540 металлопластиковое | м2 | 1.7496 |
| 16. | Обивка боковой поверхности окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0.16 |
| 17. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.11 |
| 18. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 672.1 |
| 19. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 6.11 |
| 20. | Металлочерепица <Монтеррей>с комплектующими | м2 | 782.08 |
| 21. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.22 |
| 22. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 126.477 |
| 23. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.22 |
| 24. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.06 |
| 25. | Строительный мусор | т | 1.0404 |
| 26. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 2 каналов | 100 м труб | 0.06 |
| 27. | Строительный мусор | т | 0.9936 |
| 28. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1.05 |
| 29. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей | 100 м2 поверхности | 0.16 |
| 30. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 |
| 31. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м труб и покрытий | 0.72 |
| 32. | Строительный мусор | т | 0.0864 |
| 33. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.72 |
| 34. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.54 |
| 35. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.32 |
| 36. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 37. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.5 |
| 38. | Строительный мусор | т | 0.005 |
| 39. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.15 |
| 40. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.85 |
| 41. | Строительный мусор | т | 0.1904 |
| 42. | Устройство снегодержателей | 100 м ограждения | 0.72 |
| 43. | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 4 |
| 44. | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 колпак | 4 |
| 45. | Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию | 100 м2 основания | 3.24 |
| 46. | Разборка засыпного утеплителя | 1 м3 утеплителя | 32.4 |
| 47. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.32 |
| 48. | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 1.32 |
| 49. | Покрытие чердачного перекрытия пленкой под утеплитель | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.24 |
| 50. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 356.4 |
| 51. | Устройство изоляция чердачного перекрытия из минеральной ваты "Paroc ROS 30" | 1 м3 изоляции | 48.6 |
| 52. | Плиты из минеральной ваты "Paroc ROS 30" | 1 м3 | 48.6 |
| 53. | Покрытие чердачного перекрытия пленкой по утеплителю | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.24 |
| 54. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 356.4 |
| 55. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 4.89 |
| 56. | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, труб дымовых на чердаке | 100 м2 | 2.0876 |
| 57. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей | 100 м2 поверхности | 2.0876 |
| 58. | Погрузка мусора | т | 99.36 |
| 59. | Перевозка мусора | т | 99.36 |

Ремонт подвала

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.925 |
| 2. | Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.925 |
| 3. | Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия | 1 м2 очищаемой поверхности | 64 |
| 4. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64 |
| 5. | Огрунтовка стен и потолков | 100 м2 обработанной поверхности | 0.925 |
| 6. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.7 |
| 7. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.7 |
| 8. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.54 |
| 9. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 |
| 10. | Гидроизоляция боковая обмазочная гидротекс в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.33 |
| 11. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.33 |
| 12. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.44 |
| 13. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.75 |
| 14. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2.75 |
| 15. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 2.75 |
| 16. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.546 |
| 17. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.18 |
| 18. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.06 |
| 19. | Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.06 |
| 20. | Дверь металлическая | м2 | 6 |
| 21. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.0562 |
| 22. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1.0562 |

Основные материалы:

- Минеральная вата для утепления чердачного перекрытия и утепления стен мансарды толщиной 100 и 150 мм ( плотность 35 кг/м3 ) или аналог.

- Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 и 18 мм.

- Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6.

- Сетка стеклянная строительная СС-1,  SSA 1364 4 SM 4x4.

- Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм.

- Песок природный для строительных работ средний.

- Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100).

- Грунт под фасадную штукатурку «Kreisel Tynkolit-T» или аналог.

- Штукатурка фасадная декоративная минеральная типа "Kreisel»  2,0-3,0 мм или аналог.

- Краска фасадная типа ВД-АК-1180С   или аналог

- Металлочерепица типа «Монтеррей» или аналог

- Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 65-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта

- Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта

- Звенья водосточных труб из цветной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 120 мм,

- Состав огнезащитный <Огнеборец> или аналог

- Антисептик «Защита 1»

- Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, м. 125

- Оконные блоки металлопластиковые типа «Gealan» или аналог

21. Пленка пароизоляционная типа «Ютафол» подкровельная или аналог

22. Дверные блоки металлические.

23. Плёнка пароизоляционная типа “Ютафол” или аналог.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Примеры узлов:

|  | Обрешётка : Обрешетка из деревянных профилей выполняется из антисептированных брусков, как правило, сечением 50×50 мм. Расстояние от крайней обрешетины - 300 мм, последующие расстояния между осями - 350 мм |
| --- | --- |

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

| 1. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать: антигрибковый препарат; грунтовки (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку (ТУ 5745-007-58239148-03). 2. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей , которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %. 3. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4 - 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 - 3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40 %. 4. Установку плит в вертекальное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо. 5. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1 - 1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм. При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2 - 3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы. После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной. 6. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной. 7. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен. 8. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов. |
| --- |
| Схема дюбеления минераловатных плит. | 9. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65 % составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка. Дюбель монтируется так, чтобы он не выходил за поверхность утеплителя. После монтажа «шляпки» дебелей заделываются клеем, клей затирается теркой в уровень поверхности утеплителя. |
| 10. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены алюминиевыми, либо из оцинкованной стали уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 100мм. |
|  | 11. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 25×30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на металлическую часть уголка. Внутренняя часть откосов усиливается дополнительно сеткой с нахлестом (см.рис). 12. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав - по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском 9 - 10 см на предыдущее. В местах примыкания защитного слоя к оконным и дверным блокам снимается фаска под углом 45° для уплотнительной ленты или герметизирующей мастики (допускается для уплотнения применять самоклеющиеся профили). На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки. Допускается также применение одного слоя усиленной стеклосетки (например, R 267). |
| 13. После технологического перерыва не менее 48 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку. После до нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На армированную стеклосеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя. Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80 %. При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой. се требования технического задания.хнологию предусмотренную данным техническим заданием, вческими картамиОкрашивание штукатурки следует выполнять силикатными, либо перхлорвиниловыми фасадными красками через 3 дня. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком или вулканизирующимися мастиками. 14. Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др. |

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 36 месяцев.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград».

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний

| Составил: | Подпись: _________________ | Мастер ООО “ Новые технологии плюс” Е. В. Ефимов |
| --- | --- | --- |