Техническое задание  на проектирование в жилом доме №10-14 по ул. Кирова, 1-9 по пер. Кирова, 1 по ул. Репина.

| № п/п | Виды проектно-сметных работ | Требование к проектно-сметной документации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли | Разработать проектно-сметную документацию на замену стропильной системы с расчетом сечений несущих конструкций, с чертежами узлов соединений и примыканий несущих конструкций, с расчетом толщины утеплителя в чердачном перекрытии. |
| 2. | проектно-сметная документация на ВДС (водопровод, канализация, системы теплоснабжения, электроснабжения МОП) | Разработать проектно-сметную документацию на ВДС: - водопровод: замена стояков и лежаков: от первого запирающего устройства на вводах в дом до первого запирающего устройства в квартирах с их заменой, с установкой приборов учета на вводе; -канализация: замена трубопроводов от наружной стены дома в подвальном помещении до ввода в квартиры. Предусмотреть вывод стояков в надкровельное пространство. - теплоснабжение: замена всей системы отопления от наружной стены дома с заменой радиаторов, установкой общедомовых приборов учета на вводах, предусмотреть регулировку температуры теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды; - электроснабжение: в местах общего пользования в рамках границ балансовой принадлежности. - ПСД должна быть разработана в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ; - установка общедомового счетчика потребления электроэнергии; -предусмотреть установку приборов учета на границе балансовой принадлежности в ВРУ жилых домов. В качестве приборов учета установить счетчики со встроенным GSM-модемом, возможностью регистрации профилей нагрузки, снятия текущих показаний тока, напряжения, активной и полной мощности, с возможностью подключения к системе дистанционного снятия показаний и передачи сигнала на сервер ОАО «Янтарьэнерго»; - номинал трансформаторов тока и коммуникационных аппаратов выбрать исходя из разрешенной мощности, выделенной на жилой дом , проверив на динамическую устойчивость токам короткого замыкания; -установка счетчика потребления электроэнергии в местах общего пользования; - разделение линий квартирного потребления и МОП; -замена распределительной сети до границы балансовой принадлежности (эл. счетчика) с учетом прокладки PE-проводника; - замена распределительной сети до всех потребителей в МОП на каждом этаже и подвале; - оборудование контура заземления; -выполнение пуско-наладочных работ; - при составлении сметной документации учесть проведение Эл. измерения новых сетей; - проведение согласований проекта в филиалах «Янтарьэнерго», «Энергосбыт». |
| 3. | Проектное решение на восстановление вертикальной и горизонтальной гидроизоляции | Разработать проектное решение на устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции цокольной части здания с указанием применяемых материалов и технические рекомендации на устройство горизонтальной гидроизоляции. |
| 4. | Проектное решение на ремонт армокирпичного перекрытия над подвалом | Разработать проектное решение на ремонт армокирпичного перекрытия над подвалом |

Примечание: Вся проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями  СНиП. Все сметы и дефектные ведомости должны быть утверждены в установленном порядке.