| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 917 448 | руб. | Смета на сумму: | 1 917 448 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ - 7» |
| ________________ /Русович С.Б / | ________________ /Просвирина Т.В/ |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 39а-45а по Ленинскому проспекту, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 1 917.448 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего | Затр. труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих ч.-час |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 9.9356 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 644.84 | 1 308.02 | 336.82 | 14.4 | 6.44 | 21 005 | 18 836 | 2 169 | 158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 294.94 |  |  |  | 84% | 15 822 |  |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 784.81 |  |  |  | 48% | 9 041 |  |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 724.59 |  |  |  |  | 45 869 |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 9.9356 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 713.99 | 1 269.77 | 444.22 | 14.41 | 8.08 | 21 887 | 18 297 | 3 589 | 151 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 69.05 | 1 | 14.38 |  |  | 993 | 5 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 111.22 |  |  |  | 71% | 13 696 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 870.23 |  |  |  | 52% | 10 031 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 695.44 |  |  |  |  | 45 614 |  |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.5 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 3 387.86 | 724.95 | 33.60 | 14.4 | 8.12 | 21 282 | 10 439 | 273 | 80 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 2 629.32 |  | 4.02 | 1 |  | 10 570 |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 601.71 |  |  |  | 71% | 7 412 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 471.22 |  |  |  | 52% | 5 428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 460.79 |  |  |  |  | 34 122 |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 3 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 9 530.67 | 3 617.73 | 60.66 | 14.4 | 8.12 | 72 427 | 52 095 | 493 | 400 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 5 852.28 |  | 3.39 | 1 |  | 19 839 |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 002.72 |  |  |  | 71% | 36 987 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 351.52 |  |  |  | 52% | 27 089 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 884.91 |  |  |  |  | 136 504 |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек (раскосов) из досок, 100 м | 1.5 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 4 765.34 | 1 808.87 | 30.33 | 14.4 | 8.12 | 36 214 | 26 048 | 246 | 200 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 2 926.14 |  | 3.39 | 1 |  | 9 920 |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 501.36 |  |  |  | 71% | 18 494 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 175.77 |  |  |  | 52% | 13 545 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 442.47 |  |  |  |  | 68 253 |  |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 9.9356 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 48 456.95 | 5 014.39 | 2 088.21 | 14.41 | 7.63 | 292 894 | 72 257 | 15 933 | 547 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 41 354.35 | 202.56 | 4.95 | 14.39 |  | 204 704 | 2 915 | 13 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 5 634.31 |  |  |  | 92% | 69 158 |  |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2 869.32 |  |  |  | 44% | 33 076 |  |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 960.58 |  |  |  |  | 395 128 |  |  |  |
| 7. | Цена поставщика. Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1720 мм. х 1130 мм. типа Этернит, м2 | 1271.7568 | 70.40 |  |  | 89 526.64 |  |  | 1 | 1 | 373 326 |  |  |  |
|  |  |  |  | 70.40 |  |  | 89 526.64 |  | 4.17 | 1 |  | 373 326 |  |  |
|  | Объем: 993.56*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(11.6*47.27/1.98)*1.06/4.17 |
| 8. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Демонтаж стали оцинкованной с поверхности слуховых окон (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.125 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 27.41 | 25.54 | 1.86 | 14.41 | 8.24 | 383 | 368 | 15 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1*2.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 27.07 |  |  |  | 90% | 331 |  |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 13.79 |  |  |  | 43% | 158 |  |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.27 |  |  |  |  | 872 |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.05 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 130.94 | 130.37 | 0.57 | 14.41 | 5.73 | 1 882 | 1 879 | 3 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 108.21 |  |  |  | 71% | 1 334 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.74 |  |  |  | 52% | 977 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.89 |  |  |  |  | 4 193 |  |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 5 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 973.08 | 345.00 | 148.88 | 14.4 | 7.13 | 10 216 | 4 968 | 1 061 | 38 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 479.20 | 10.38 | 2.83 | 14.4 |  | 4 186 | 149 | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 376.70 |  |  |  | 90% | 4 605 |  |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 191.91 |  |  |  | 43% | 2 200 |  |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 541.69 |  |  |  |  | 17 022 |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 4.05 | 2 460.30 |  |  | 9 964.22 |  |  |  |  | 17 052 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 9 964.22 |  | 4 210.26 |  |  | 17 052 |  |  |
|  | Объем: 0.9*0.9*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.125 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 46.69 | 41.96 | 3.33 | 14.41 | 8.24 | 638 | 605 | 27 | 5 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.40 |  | 4.11 | 1 |  | 6 |  |  |
|  | Объем: 1*2.5*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 44.48 |  |  |  | 90% | 545 |  |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 22.66 |  |  |  | 43% | 260 |  |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 113.83 |  |  |  |  | 1 443 |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.055 | 23 811.97 |  |  | 1 309.66 |  |  |  |  | 2 529 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 309.66 |  | 45 984.42 |  |  | 2 529 |  |  |
|  | Объем: 0.125*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.5 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 7 457.99 | 108.16 | 112.80 | 14.4 | 6.88 | 31 354 | 1 557 | 776 | 12 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 7 237.04 | 8.21 | 4.01 | 14.38 |  | 29 021 | 118 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 125.68 |  |  |  | 92% | 1 541 |  |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 64.00 |  |  |  | 44% | 737 |  |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 647.67 |  |  |  |  | 33 632 |  |  |  |
| 15. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.5 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 7 457.99 | 108.16 | 112.80 | 14.4 | 6.88 | 31 354 | 1 557 | 776 | 12 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 7 237.04 | 8.21 | 4.01 | 14.38 |  | 29 021 | 118 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 125.68 |  |  |  | 92% | 1 541 |  |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 64.00 |  |  |  | 44% | 737 |  |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 647.67 |  |  |  |  | 33 632 |  |  |  |
| 16. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 10.51492 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 330.27 | 1 070.40 | 1 079.75 | 14.4 | 3.56 | 19 676 | 15 414 | 3 844 | 107 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 180.12 | 15.25 | 2.32 | 14.47 |  | 418 | 221 | 1 |
|  | Объем: 993.56*0.7+30+180+96+50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 977.09 |  |  |  | 77% | 12 039 |  |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 651.39 |  |  |  | 48% | 7 505 |  |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 958.75 |  |  |  |  | 39 220 |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 217.658844 | 36.04 |  |  | 7 844.42 |  |  |  |  | 42 163 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 7 844.42 |  | 193.71 |  |  | 42 163 |  |  |
|  | Объем: 10.51492*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (Капельник в желоб) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.5348 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 4 537.33 | 575.18 | 10.22 | 14.4 | 8.36 | 18 920 | 8 283 | 85 | 64 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 3 951.93 | 1.58 | 2.67 | 16.87 |  | 10 552 | 27 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 478.71 |  |  |  | 71% | 5 900 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 374.89 |  |  |  | 52% | 4 321 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 390.93 |  |  |  |  | 29 141 |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 1.5348 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 115.98 | 115.65 | 0.34 | 14.4 | 5.82 | 1 667 | 1 665 | 2 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 95.99 |  |  |  | 71% | 1 182 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.17 |  |  |  | 52% | 866 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287.14 |  |  |  |  | 3 715 |  |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.5348 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 13 526.44 | 501.72 | 48.90 | 14.4 | 7.72 | 48 346 | 7 225 | 378 | 55 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 12 975.81 | 4.64 | 3.14 | 14.36 |  | 40 744 | 67 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 546.87 |  |  |  | 92% | 6 709 |  |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 278.50 |  |  |  | 44% | 3 208 |  |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 351.81 |  |  |  |  | 58 263 |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 1.2 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 9 455.39 | 962.20 | 9.72 | 14.4 | 8.25 | 36 417 | 13 856 | 80 | 106 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 8 483.47 |  | 2.65 | 1 |  | 22 481 |  |  |
|  | Объем: 15*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 798.63 |  |  |  | 71% | 9 838 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 625.43 |  |  |  | 52% | 7 205 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 879.45 |  |  |  |  | 53 460 |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.04 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 412.25 | 340.84 | 1.05 | 14.4 | 8.27 | 9 295 | 4 908 | 9 | 39 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 070.36 |  | 4.09 | 1 |  | 4 378 |  |  |
|  | Объем: 13*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 282.90 |  |  |  | 71% | 3 485 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 221.55 |  |  |  | 52% | 2 552 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 916.69 |  |  |  |  | 15 332 |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.16 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 1 018.69 | 194.18 | 1.30 | 14.4 | 8.25 | 4 717 | 2 796 | 11 | 21 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 2.32 | 1 |  | 1 910 |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 161.17 |  |  |  | 71% | 1 985 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 126.22 |  |  |  | 52% | 1 454 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 306.08 |  |  |  |  | 8 156 |  |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 14.4 | 8.25 | 1 382 | 554 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 393 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 288 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 2 063 |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.08 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 745.80 | 86.66 | 0.65 | 14.4 | 8.25 | 2 076 | 1 248 | 5 | 10 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.25 | 1 |  | 823 |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 71.93 |  |  |  | 71% | 886 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 56.33 |  |  |  | 52% | 649 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 874.06 |  |  |  |  | 3 611 |  |  |  |
|  | Вентиляционные каналы деревянные |
| 26. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Демонтаж стали оцинкованной с поверхности вент каналов (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2112 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 46.30 | 43.16 | 3.15 | 14.41 | 8.24 | 648 | 622 | 26 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.11 | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.2*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 45.75 |  |  |  | 90% | 560 |  |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 23.31 |  |  |  | 43% | 267 |  |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.36 |  |  |  |  | 1 475 |  |  |  |
| 27. | ТЕРр 53-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.264 | 584.91 | 333.63 | 251.28 | 154.42 | 88.08 | 66.34 | 14.4 | 6.18 | 1 678 | 1 268 | 410 | 11 |
|  |  |  |  |  | 33.37 |  |  | 8.81 | 1 | 14.39 |  |  | 127 | 1 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 83.33 |  |  |  | 73% | 1 018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 67.82 |  |  |  | 56% | 781 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305.57 |  |  |  |  | 3 478 |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 53-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен | 0.264 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 39.55 | 26.04 | 13.51 | 14.4 | 6.18 | 459 | 375 | 83 | 3 |
|  |  |  |  |  | 6.80 |  |  | 1.80 | 1 | 14.38 |  |  | 26 |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.5*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 23.94 |  |  |  | 73% | 293 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 19.49 |  |  |  | 56% | 225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82.98 |  |  |  |  | 976 |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 53-1-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен | 0.528 | 730.29 | 403.97 | 326.32 | 385.59 | 213.30 | 172.30 | 14.4 | 6.18 | 4 136 | 3 071 | 1 065 | 27 |
|  |  |  |  |  | 43.34 |  |  | 22.88 | 1 | 14.39 |  |  | 329 | 2 |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 203.11 |  |  |  | 73% | 2 482 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 165.33 |  |  |  | 56% | 1 904 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.03 |  |  |  |  | 8 522 |  |  |  |
| 30. | ТЕР 10-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.576 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 1 739.77 | 132.65 | 28.09 | 14.4 | 8.01 | 6 351 | 1 910 | 225 | 15 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 1 579.03 |  | 2.67 | 1 |  | 4 216 |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 140.61 |  |  |  | 90% | 1 719 |  |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 71.63 |  |  |  | 43% | 821 |  |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 952.01 |  |  |  |  | 8 891 |  |  |  |
| 31. | ТЕР 10-01-012-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.528 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 1 639.24 | 121.67 | 49.65 | 14.4 | 8.23 | 6 711 | 1 752 | 409 | 15 |
|  |  |  |  | 2 780.15 |  |  | 1 467.92 |  | 3.1 | 1 |  | 4 551 |  |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*3*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 128.97 |  |  |  | 90% | 1 577 |  |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 65.70 |  |  |  | 43% | 753 |  |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 833.91 |  |  |  |  | 9 041 |  |  |  |
| 32. | ТЕР 26-01-037-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 1.584 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 1 284.94 | 372.72 | 197.96 | 14.4 | 6.79 | 9 883 | 5 367 | 1 344 | 37 |
|  |  |  |  | 450.92 |  |  | 714.26 |  | 4.44 | 1 |  | 3 171 |  |  |
|  | Объем: ((0.55+0.55)*2*1.8*8)*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 335.45 |  |  |  | 77% | 4 133 |  |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 223.63 |  |  |  | 48% | 2 576 |  |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 844.02 |  |  |  |  | 16 592 |  |  |  |
| 33. | ТССЦ 104-0002 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Вата минеральная, м3 | 1.53648 | 447.38 |  |  | 687.39 |  |  |  |  | 3 782 |  |  |  |
|  |  |  |  | 447.38 |  |  | 687.39 |  | 2 461.38 |  |  | 3 782 |  |  |
|  | Объем: 1.584*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 61-28-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам, 100 м2 поверхности | 0.3168 | 502.85 | 430.56 | 10.32 | 159.30 | 136.40 | 3.27 | 14.4 | 8.19 | 2 100 | 1 964 | 27 | 16 |
|  |  |  |  | 61.97 |  |  | 19.63 |  | 5.57 | 1 |  | 109 |  |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.8*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ] |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 107.76 |  |  |  | 67% | 1 316 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 68.20 |  |  |  | 40% | 786 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 335.26 |  |  |  |  | 4 201 |  |  |  |
| 35. | ТССЦ 101-1754 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 34.848 | 12.74 |  |  | 443.96 |  |  |  |  | 890 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.74 |  |  | 443.96 |  | 25.54 |  |  | 890 |  |  |
|  | Объем: 31.68*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 61-1-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 0.3168 | 1 044.57 | 373.70 | 20.87 | 330.92 | 118.39 | 6.61 | 14.4 | 8.54 | 2 521 | 1 705 | 56 | 13 |
|  |  |  |  | 650.00 | 8.27 |  | 205.92 | 2.62 | 3.69 | 16.81 |  | 760 | 44 |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.8*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 95.60 |  |  |  | 67% | 1 172 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 60.51 |  |  |  | 40% | 700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 487.02 |  |  |  |  | 4 392 |  |  |  |
| 37. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2112 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 78.89 | 70.90 | 5.62 | 14.41 | 8.24 | 1 078 | 1 022 | 46 | 8 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 2.37 |  | 4.11 | 1 |  | 10 |  |  |
|  | Объем: (0.55+0.55)*2*1.2*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 75.15 |  |  |  | 90% | 920 |  |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 38.29 |  |  |  | 43% | 439 |  |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 192.33 |  |  |  |  | 2 437 |  |  |  |
| 38. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.092928 | 23 811.97 |  |  | 2 212.80 |  |  |  |  | 4 273 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 2 212.80 |  | 45 984.42 |  |  | 4 273 |  |  |
|  | Объем: 0.2112*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 60-19-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.08 | 10 602.83 | 2 382.41 | 32.50 | 848.23 | 190.59 | 2.60 | 14.4 | 8.31 | 4 476 | 2 745 | 22 | 21 |
|  |  |  |  | 8 187.92 | 2.84 |  | 655.03 | 0.23 | 2.61 | 16.83 |  | 1 710 | 4 |  |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 148.84 |  |  |  | 66% | 1 814 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 120.22 |  |  |  | 50% | 1 375 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 117.29 |  |  |  |  | 7 665 |  |  |  |
| 40. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 35.019 | 66.71 |  | 66.71 | 2 336.12 |  | 2 336.12 | 1 | 6.28 | 14 671 |  | 14 671 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: 21.109+(14*993.56)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =418.94/6.28 |
| 41. | Т03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 35.019 |  |  |  |  |  |  |  | 117.48 | 4 114 |  | 4 114 |  |
|  | Объем: 21.109+(14*993.56)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 241 136.64 | 19 902.09 | 7 411.88 |  |  | 1 186 873 | 286 656 | 52 278 |  |
|  |  |  | 213 822.70 | 356.22 |  |  |  | 847 938 | 5 138 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 241 136.64 | 19 902.09 | 7 411.88 |  |  | 1 186 873 | 286 656 | 52 278 |  |
|  |  |  | 213 822.70 | 356.22 |  |  |  | 847 938 | 5 138 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 22 462.45 |  |  |  |  | 70 689 |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 9, 18, 19, 21-25; %=92 - по стр. 6, 14, 15, 20; %=90 - по стр. 8, 10, 12, 26, 30, 31, 37; %=77 - по стр. 16, 32; %=73 - по стр. 27-29; %=67 - по стр. 34, 36; %=66 - по стр. 39) | 18 787.76 |  |  |  |  | 230 887 |  |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 16, 32; %=52 - по стр. 2-5, 9, 18, 19, 21-25; %=44 - по стр. 6, 14, 15, 20; %=43 - по стр. 8, 10, 12, 26, 30, 31, 37; %=56 - по стр. 27-29; %=40 - по стр. 34, 36; %=50 - по стр. 39) | 12 322.56 |  |  |  |  | 141 956 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 272 246.96 |  |  |  |  | 1 559 716 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 272 246.96 |  |  |  |  | 1 559 716 |  |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 5 826.08 |  |  |  |  | 33 378 |  |  |  |
|  | Итого | 278 073.04 |  |  |  |  | 1 593 094 |  |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 5 561.46 |  |  |  |  | 31 862 |  |  |  |
|  | Итого | 283 634.50 |  |  |  |  | 1 624 956 |  |  |  |
|  | НДС 18% | 51 054.21 |  |  |  |  | 292 492 |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 334 688.71 |  |  |  |  | 1 917 448 |  |  |  |

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ — 7» Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |