«Утверждаю»

Директор МКУ   «КР МКД»

______________Русович С.Б.

«___»____________2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, внутридомовых систем холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения, подвальных помещений в части замены оконных и дверных блоков, отмостки многоквартирного дома

№29 по ул.  Артиллерийской  г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Артиллерийская, дом №29 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 29 по ул. Артиллерийской необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, внутридомовых систем холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения, подвальных помещений в части замены оконных и дверных блоков, отмостки. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с техническим заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
|  | 3. Особые условия. |
| 6. | 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней с учётом климатологии. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить технического заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с техническим заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приёма-передачи. 3) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере накопления. 4) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 5) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 7. | Все ремонтные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения производятся в соответствии: СП 30.13330.2012 (СНиП 2.04.01-85*) - Внутренний водопровод и канализация зданий; СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*)- Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СП 32.13330.2012 (СНиП 2.04.03-85*) - Канализация. Наружные сети и сооружения. СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85) – Внутренние санитарно-технические системы. СП 40-102-2000 – Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации. СП 40-103-98 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб. |
| 8. | Все ремонтные работы по ремонту системы электроснабжения производятся в соответствии: СНиП 2.04.01-85; - «Правила устройства электроустановок» (изд. 7); -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.; Все конструктивные узлы согласовываются со Строительным контролем и техническим заказчиком. |
| 9. | Подрядчик обязан произвести приёмо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8. ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации. |
| 10. | По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить техническому заказчику первый экземпляр приёмо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. |
| 11. | Все ремонтные работы общестроительного направления производятся в соответствии: СП 17.13330.2011 (СНиП II-26-76) «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» |
| 12. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 13. | Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения при переходе от старой систем к новой был минимальным. |
| 14. | При завершении работ Подрядчик обязан провести гидравлические испытания системы водоснабжения и проливку канализации с оформлением соответствующих актов. |
| 15. | По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику акты испытаний, исполнительные схемы с нанесёнными линейными размерами и диаметрами трубопроводов. |

4.Основные допустимые материалы:

| 1. | Труба канализационная ПВХ Ф110 мм с креплениями |
| --- | --- |
| 2. | Тройник ПВХ Ф 110 мм. |
| 3. | Колено ПВХ Ф110 мм. на 45 град. |
| 4. | Труба водопроводная из напорных п/э труб низкого давления среднего типа наружным диаметром от 32 до 90 мм ( PN 10/20 - PN 25/90) с установкой гильз, или аналог. |
| 5. | Хомут металлический с шурупом Ф от 31-38 до 83-92мм. |
| 6. | Колено ППР Ф от 32 до 90 мм. |
| 7. | Тройник ППР Ф от 32 до 90 мм. |
| 8. | Муфта ППР Ф от 32 до 90 мм. |
| 9. | Кран шаровый муфтовый (латунный) Ф от 15 до 32 мм. |
| 10. | Кран шаровый Du 75 мм |
| 11. | Бетон марки М - 150 |
| 12. | Изоляция трубопроводов системы водоснабжения диаметром до 90 мм. изделиями из вспененного каучука «Армофлекс» или вспененного полиэтилена «Термофлекс», или аналог. (толщиной 9;13 мм.) |
| 13. | Труба ПВХ Ф 110 мм. |
| 14. | Тройник ПВХ Ф 110 мм. |
| 15. | Колено ПВХ Ф110 мм. 45 град. |
| 16. | Ревизия ПВХ Ф 110 мм. |
| 17. | Труба ПВХ Ф160 мм (типа SN 8) |
| 18. | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопровода Ф108-116 мм. |
| 19. | Песок карьерный |
| 20. | Щебень |
| 21. | Блок оконный пластиковый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом площадью до 0,5 м.2. |
| 22. | Дверь противопожарная металлическая EI 60 900х2100 мм. |
| 23. | Цементно-песчанная смесь. |
| 24. | Грунт типа «праймер» или аналог. |
| 25. | Изопласт К ЭКП-4,5 (9,36)*114, или аналог. |
| 26. | Изопласт П ЭПП-4,0 (9,36)*116, или аналог. |
| 27. | Изопласт К ЭКП-4,5 (2,81)*252/2, или аналог. |
| 28. | Изопласт П ЭПП-4,0 (2,81)*252/2, или аналог. |
| 29. | Кирпич силикатный полнотелый (250х120х65) |
| 30. | Сталь листовая оцинкованная толщиной не менее 0,55 мм. |
| 31. | Флюгарки из оцинкованной стали. |
| 32. | Воронки ПВХ (ливнеприёмники) Ф 100 мм. |
| 33. | Дефлектора Ф 400 мм. (вентиляция мусоропроводов) |
| 34. | Автомат CLS6-C63 A 3-pol 6 kA, или аналог. |
| 35. | Автомат CLS6-C/10/2 kA 10 A 2-pol, или аналог. |
| 36. | Автомат CLS6-C100/3 6 kA 100A 3-pol, или аналог. |
| 37. | DIN – рейка металлическая ТН-35/7,5 |
| 38. | Автомат С32 А CLS6 – C32/3 6 kA 3-pol, или аналог. |
| 39. | Ответвительный кабельный зажим (сжим) 16-35/1,5-10 |
| 40. | Труба из непластифицированного поливинилхлорида ПВХ или ПНД диаметром 16 мм. электротехническая. |
| 41. | Скобы двухлапковые |
| 42. | Муфта соединительная для труб до 50 мм. |
| 43. | Кабель силовой ВВГнг(А) LS 3*1,5 мм.2. |
| 44. | Кабель силовой ВВГнг(А) LS 5*16 мм.2. |
| 45. | Коробка распределительная клеммная 200х183iР 44 |
| 46. | Светильник потолочный с энергосберегающей лампой 6W IP 44 Класс защиты 2,0 |
| 47. | Светильник настенный с энергосберегающей лампой 6W IP 54 Класс защиты 2,0 |
| 48. | Выключатель одноклавишный универсальный IP 44 0331-02 для наружной установки |
| 49. | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки IP 44 |
| 50. | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки IP 44 |
| 51. | Коробка соединительная для скрытой проводки. IP 44 |
| 52. | ППР муфта 25х32 |
| 53. | Разборное соединение Ф 25 |

5.Качество работ и организационные вопросы:

1.  Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: ведущий инженер

отдела контроля                                                Е.И. Еникеев

Проверил: зам. начальника

отдела контроля                                                 О.В. Толмачёва