| Утверждаю | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |
| ________________ /_С.Б. Русович_/ |  |
| «____» __________ 2015 года |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт фасада без утепления, подвальных помещений многоквартирного дома

по ул. Коммунистическая 14, г. Калининград.

- Основные данные по объекту.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный, трехэтажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Коммунистическая, дом № 14 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КРМКД» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По результатам конкурса |
| 7 | Стадийность | Строительно-ремонтные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

2. Технические условия и требования

- В многоквартирном доме № 14 по ул. Коммунистической необходимо   выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда от 02.04.2013 года капитальный  ремонт:

- фасада цементно-песчаным или ремонтными смесями, с расшивкой и заделкой трещин, с усилением перемычек над оконными блоками по главному фасаду, улучшенной штукатуркой и покраской стен;

- полов подвала, с устройством гидроизоляции и песчано-цементной стяжки;

- внутренних стен подвала и потолка с протравкой антисептическими и противогрибковыми составами, простой штукатуркой изнутри наружных стен цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла и внутренних стен и потолка цементно-известковым раствором с последующей известковой покраской;

-  с заменой подвальных окон;

- лестницы спуска в подвал;

- с заменой окон расположенных в лестничной клетке;

- с заменой деревянных маршевых лестниц 2 и 3 этажей;

- отмостки вокруг здания;

- крыльца входа.

- Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому Заказчику.

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с Техническим Заказчиком ( МКУ «КР МКД»).

- Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более  75   календарных дней.

- В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно  уведомить Технического Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с представителями Технического Заказчика и Строительного Контроля технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов.

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.

- Передача объекта Подрядчику происходит по Акту приема-передачи.

- Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости.

- Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

- Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ.

- Все конструктивные узлы согласовываются с Техническим Заказчиком, Строительным контролем.

- Технический Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного Контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

- Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить  Техническому Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3. Материалы.

| № п/п | Наименование, марка применяемых материалов | Допуски, ограничения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Фасад. |  |  |
| 1. | Кирпич керамический одинарный | М 100 | Не менее |
| 2. | Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17 | Аналог | Согласовать |
| 3. | Сетка стеклянная строительная СС-1 | Аналог | Согласовать |
| 4. | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | Аналог | Согласовать |
| 5 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | Аналог | Аналог |
|  | Оконные проемы МОП |  |  |
| 1. | Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) до 2,0 м2. | 1100х1600 | Согласовать |
| 2. | Доска подоконная из ПВХ | Шир. 300 мм | Не менее |
|  | Отмостка. |  |  |
| 1. | Бетон В-12,5 (М-150) | В-12,5 | Не менее |
| 2. | Сетка сварная с ячейкой 100х100 мм класса А-1 | Ø 10мм | Не менее |
| 3 | Решетка металлическая с дренажной трубкой диаметром не менее 50 мм, длинной не менее 500 мм | Решетка 100х100 мм | Не менее |
|  | Оконные проемы подвал |  |  |
| 1. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24мм) | Размер 350х500 мм | Согласовать |
| 2. | Сталь оцинкованная | Толщ. 0,7 мм | Не менее |
|  | Раздел 2. Подвал. |  |  |
| 1. | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» | Аналог | Согласовать |
| 2. | Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17 | Аналог | Согласовать |
| 3. | Стекло жидкое калийное ГОСТ 13078-81 | Аналог | Согласовать |
|  | Раздел 3. Лестницы, крыльцо. |  |  |
| 1 | Бетон, класс В-15 (М-200) | В-15 | Не менее |
| 2 | Арматурная сталь класса А-III | диам. 10 мм | Не менее |
| 3 | Блок дверной лухой однопольный ДГ 21-8 |  | Не менее |
| 4 | Уголок гнутый | 35х35х3 | Не менее |
| 5 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> | Аналог | Согласовать |

4. Качество работ и организационные вопросы:

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Подрядчик не имеет права менять, в ходе производства работ, ранее согласованную технологию и строительные материалы (качественные характеристики) без согласования с Техническим Заказчиком и Строительным Контролем.

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению выявленных замечаний и до их устранения к дальнейшим работам не приступать.

Приемка объекта в эксплуатацию будет производиться только после устранения всех выявленных замечаний и возмещения причиненного ущерба при производстве ремонтных работ.

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД» /Кончиц А.К./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД» /Толмачева О.В./ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |