| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| МКУ «КР МКД» | ООО «УКБР №4» |
| Директор ______________/Русович С.Б./ | Исполнительный директор ___________/Тихонова Н.В./ |
| «______»_____________2014 г. | «______»_______________2014 г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт крыши, ХВС, ГВС, отопления, системы водоотвода дома, электроснабжения МОП (подъезд №31) МКД по адресу ул. Чаадаева 19-31, в г. Калининграде (дополнительные работы по решению суда) Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Чаадаева 19-33 3 Заказчик ООО «УКБР №4» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на конкурсной основе 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. | 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу ул. Чаадаева 19-33 (подъезд №31)  необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, ХВС, ГВС, отопления, системы водоотвода, электроснабжения (по решению суда).

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

Все ремонтные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения и канализации производятся на основании:

СНиП 2.04.01-85* - Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.02-84* - Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85* - Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 3.05.01-85* - Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 3.05.04-85* - Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СП 40-102-2000     - Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации.

СП 40-103-98         - Проектирование и монтаж трубопроводовсистем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб.

Все ремонтные работы по ремонту сетей электроснабжения производятся на основании:

«Правила устройства электроустановок» (изд.7)

СП31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий»

Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»,

утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003года.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и строительным контролем.

Все ремонтные работы при ремонте кровли производятся на основании:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

Сроки производства работ не более 30 дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера; биотуалет.

Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой был минимальным.

Подрядчик обязан произвести приёмо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергосберегающей организации.

По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приёмо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмосдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустанвки в эксплуатацию.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД»

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

3. Основные допустимые материалы:

- водогазонопорная труба стальная ф89 мм;

-хомут металлический ф83-92мм;

-хомут металлический ф72-78мм;

-хомут металлический ф48-53мм;

-хомут металлический ф20-25мм;

-труба из полипропилена PN 20/32;

- труба из полипропилена PN 10/32;

-хомут металлический ф31-38мм;

-тройник ППР ф32;

-колено ППР ф32;

-кран шаровой муфтовый 11Б27П1 латунный ф32 либо аналог;

-трубка из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм., ф45мм либо аналог;

-трубка из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм., ф102 мм либо аналог;

-трубка из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм.,

-трубка из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм.,

-утеплитель из вспененного каучука «Армофлекс» либо аналог;

- Верхний слой унифлекс Экстра ЭКП 4,5 на основе полиэстера (либо аналог)

- Нижний слой унифлекс ЭПП 4,0 на основе полиэстера (либо аналог)

- Мастики битумные для кровельных гидроизоляционных работ

- Сталь оцинкованная цветная листовая толщ. 0,5 мм.

-трубка из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9мм., ф35мм либо аналог;

-труба ПВХ канализационная ф110мм;

-крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты);

-полиэтиленовые части отводов, колен, патрубков, переходов;

-отвод  ПВХ 110мм;

-отвод ПВХ 50мм;

-крестовина ПВХ 110/110/90град;

-тройник ПВХ 110/110/90град;

-труба, короб НПВХ с креплением по установленным конструкциям

-кабель марки ВВГнг(А) LS  5х16 мм2, 3х1,5 мм2, 3х2,5 мм2

-автоматические выключатели двухполюсные на ток 20А

-светильник потолочный уплотненный (класс защиты 2,0) с энергосберегающими лампами 2х6W IP44

- бетон не более М200

- гидроизоляция боковая обмазочная битумная

- цементно-известковый раствор

- блок оконный пластиковый

-грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог.

-рубероид «Экорубит» либо аналог.

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: ведущий инженер отдела контроля                           Васильев М.М.