| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 887 459 | руб. | Смета на сумму: | 887 459 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ /___Русович С.Б.___ / | ________________ /___Шулепко Е.В._ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 3 по ул. Лени Голикова, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 887.459 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.47 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 574.46 | 456.83 | 117.63 | 14.4 | 6.14 | 7 301 | 6 578 | 722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 452.26 |  |  |  | 84% | 5 526 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 274.10 |  |  |  | 48% | 3 157 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 300.82 |  |  |  |  | 15 984 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.47 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 598.61 | 443.47 | 155.14 | 14.41 | 7.71 | 7 587 | 6 390 | 1 196 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 24.12 | 1 | 14.38 |  |  | 347 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 388.10 |  |  |  | 71% | 4 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 303.93 |  |  |  | 52% | 3 503 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 290.64 |  |  |  |  | 15 874 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.1 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 677.57 | 144.99 | 6.72 | 14.4 | 7.93 | 4 366 | 2 088 | 53 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 525.86 |  | 4.23 | 1 |  | 2 224 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 120.34 |  |  |  | 71% | 1 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 94.24 |  |  |  | 52% | 1 086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 892.16 |  |  |  |  | 6 934 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 1.2 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 3 812.27 | 1 447.09 | 24.26 | 14.4 | 7.93 | 30 722 | 20 838 | 192 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 2 340.91 |  | 4.14 | 1 |  | 9 691 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 201.08 |  |  |  | 71% | 14 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 940.61 |  |  |  | 52% | 10 836 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 953.96 |  |  |  |  | 56 353 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стоек (раскосов) из досок, 100 м | 0.45 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 1 429.60 | 542.66 | 9.10 | 14.4 | 7.93 | 11 521 | 7 814 | 72 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 877.84 |  | 4.14 | 1 |  | 3 634 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 450.41 |  |  |  | 71% | 5 548 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 352.73 |  |  |  | 52% | 4 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 232.74 |  |  |  |  | 21 132 |  |  |
| 6. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 3.47 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 16 923.55 | 1 751.27 | 729.31 | 14.41 | 7.41 | 104 877 | 25 236 | 5 404 |
|  |  |  |  | 4 162.24 | 20.39 |  | 14 442.97 | 70.74 | 5.14 | 14.39 |  | 74 237 | 1 018 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 967.77 |  |  |  | 92% | 24 154 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 002.11 |  |  |  | 44% | 11 552 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 893.43 |  |  |  |  | 140 582 |  |  |
| 7. | Цена поставщика. Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1750 мм. х 1130 мм. типа Этернит, м2 | 444.16 | 76.20 |  |  | 33 845.54 |  |  | 1 | 1 | 140 121 |  |  |
|  |  |  |  | 76.20 |  |  | 33 845.54 |  | 4.14 | 1 |  | 140 121 |  |
|  | Объем: 347*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =50.80*11.6/1.98*1.06/4.14 |
| 8. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 14.41 | 5.49 | 1 129 | 1 127 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 515 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 14.4 | 7.03 | 6 165 | 2 981 | 628 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.88 | 14.4 |  | 2 556 | 90 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 764 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 321 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 10 249 |  |  |
| 10. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 2.43 | 2 460.30 |  |  | 5 978.53 |  |  |  |  | 9 804 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 5 978.53 |  | 4 034.55 |  |  | 9 804 |  |
|  | Объем: 0.9*0.9*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.075 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 28.02 | 25.18 | 2.00 | 14.41 | 8.05 | 382 | 363 | 16 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.84 |  | 4.11 | 1 |  | 3 |  |
|  | Объем: 1*2.5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 26.69 |  |  |  | 90% | 327 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 13.60 |  |  |  | 43% | 156 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.31 |  |  |  |  | 865 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.033 | 23 811.97 |  |  | 785.80 |  |  |  |  | 1 522 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 785.80 |  | 46 126.25 |  |  | 1 522 |  |
|  | Объем: 0.075*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.48 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 386.56 | 34.61 | 36.10 | 14.4 | 6.73 | 9 379 | 498 | 243 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 2 315.85 | 2.63 | 3.73 | 14.38 |  | 8 638 | 38 |
|  | Объем: 24*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 40.22 |  |  |  | 92% | 493 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 20.48 |  |  |  | 44% | 236 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 447.26 |  |  |  |  | 10 108 |  |  |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.669 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 813.11 | 373.50 | 376.76 | 14.4 | 3.55 | 6 853 | 5 378 | 1 337 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 62.85 | 5.32 | 2.19 | 14.47 |  | 138 | 77 |
|  | Объем: 347*0.7+66+58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 340.94 |  |  |  | 77% | 4 200 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 227.29 |  |  |  | 48% | 2 618 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 381.34 |  |  |  |  | 13 672 |  |  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 75.9483 | 36.04 |  |  | 2 737.18 |  |  |  |  | 13 656 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 2 737.18 |  | 179.8 |  |  | 13 656 |  |
|  | Объем: 3.669*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий ( капельник в желоб ) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.1446 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 1 721.89 | 169.68 | 4.80 | 14.4 | 7.8 | 6 581 | 2 443 | 37 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 1 547.42 | 0.55 | 2.65 | 14.39 |  | 4 101 | 8 |
|  | Объем: 24.1*2*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 183.85 |  |  |  | 92% | 2 255 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 93.63 |  |  |  | 44% | 1 078 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 999.36 |  |  |  |  | 9 914 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.482 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 4 247.94 | 157.57 | 15.36 | 14.4 | 7.48 | 15 261 | 2 269 | 115 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 4 075.02 | 1.46 | 3.16 | 14.36 |  | 12 877 | 21 |
|  | Объем: 24.1*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 171.75 |  |  |  | 92% | 2 107 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 87.47 |  |  |  | 44% | 1 008 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 507.16 |  |  |  |  | 18 375 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.57 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 226.99 | 189.83 | 7.51 | 14.4 | 8.06 | 13 513 | 2 734 | 61 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 4 029.65 |  | 2.66 | 1 |  | 10 719 |  |
|  | Объем: 9.5*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 157.56 |  |  |  | 71% | 1 941 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 123.39 |  |  |  | 52% | 1 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 507.94 |  |  |  |  | 16 876 |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.48 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 651.81 | 157.31 | 0.48 | 14.4 | 8.08 | 4 300 | 2 265 | 4 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 494.01 |  | 4.11 | 1 |  | 2 030 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 130.57 |  |  |  | 71% | 1 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 102.25 |  |  |  | 52% | 1 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 884.63 |  |  |  |  | 7 086 |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 14.4 | 8.06 | 2 440 | 999 | 8 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 617.41 |  | 2.32 | 1 |  | 1 432 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 519 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 3 669 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 14.4 | 8.06 | 1 037 | 415 | 4 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 547 |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 14.4 | 8.06 | 1 036 | 415 | 4 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 493.87 |  | 1.25 | 1 |  | 617 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 295 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 546 |  |  |
| 23. | ТЕРр 60-2-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка дымовых кирпичных труб, 100 м | 0.1 | 1 555.74 | 1 425.95 | 129.79 | 155.57 | 142.60 | 12.98 | 14.4 | 7.36 | 2 149 | 2 053 | 96 |
|  |  |  |  |  | 51.42 |  |  | 5.14 | 1 | 14.43 |  |  | 74 |
|  | Объем: 2*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 115.24 |  |  |  | 66% | 1 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 93.08 |  |  |  | 50% | 1 064 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363.88 |  |  |  |  | 4 616 |  |  |
| 24. | ТЕРр 60-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять 5 каналов к расценке 60-2-1, 100 м | 0.1 | 4 390.70 | 4 093.95 | 296.75 | 439.07 | 409.40 | 29.68 | 14.4 | 7.36 | 6 114 | 5 895 | 218 |
|  |  |  |  |  | 117.55 |  |  | 11.76 | 1 | 14.43 |  |  | 170 |
|  | Объем: 2*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Поправки: ПЗ: *5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 328.50 |  |  |  | 66% | 4 003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 265.33 |  |  |  | 50% | 3 033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 032.91 |  |  |  |  | 13 149 |  |  |
| 25. | ТЕРр 60-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять 10 каналов к расценке 60-2-1, 100 м | 0.02 | 8 781.40 | 8 187.90 | 593.50 | 175.63 | 163.76 | 11.87 | 14.4 | 7.36 | 2 445 | 2 358 | 87 |
|  |  |  |  |  | 235.10 |  |  | 4.70 | 1 | 14.43 |  |  | 68 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Поправки: ПЗ: *10 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 131.40 |  |  |  | 66% | 1 601 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 106.13 |  |  |  | 50% | 1 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 413.16 |  |  |  |  | 5 259 |  |  |
| 26. | ТЕР 08-02-003-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 14.16 | 271.28 | 91.01 | 51.03 | 3 841.27 | 1 288.72 | 722.51 | 14.4 | 7.71 | 31 375 | 18 558 | 5 571 |
|  |  |  |  | 129.24 | 7.93 |  | 1 830.04 | 112.22 | 3.96 | 14.39 |  | 7 247 | 1 615 |
|  | Объем: (0.38*1.5)*3*5+(0.51*5.5*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 404-0005:[ М-(1141.14=2824.60*0.404) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 1 541.03 |  |  |  | 93% | 18 761 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 952.64 |  |  |  | 54% | 10 893 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 334.94 |  |  |  |  | 61 029 |  |  |
| 27. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 5.72064 | 3 086.00 |  |  | 17 653.90 |  |  |  |  | 75 023 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 17 653.90 |  | 13 114.42 |  |  | 75 023 |  |
|  | Объем: 14.16*404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.48634 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 173.44 | 630.10 | 1.00 | 14.4 | 5.48 | 11 346 | 9 073 | 5 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 542.34 |  | 4.18 | 1 |  | 2 267 |  |
|  | Объем: (0.38+1.5)*2*1.5*5+(0.51+5.5)*2*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 497.78 |  |  |  | 67% | 6 079 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 315.05 |  |  |  | 40% | 3 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 986.27 |  |  |  |  | 21 054 |  |  |
| 29. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.48634 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 1 114.50 | 55.53 | 6.92 | 14.4 | 8 | 3 822 | 800 | 55 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 1 052.04 |  | 2.82 | 1 |  | 2 967 |  |
|  | Объем: (0.38+1.5)*2*1.5*5+(0.51+5.5)*2*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 52.75 |  |  |  | 80% | 640 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 26.10 |  |  |  | 37% | 296 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 193.35 |  |  |  |  | 4 758 |  |  |
| 30. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий ( покрытие дымохвых труб ) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.09306 | 1 339.24 | 1 173.45 | 33.16 | 124.63 | 109.20 | 3.09 | 14.4 | 7.8 | 1 629 | 1 572 | 24 |
|  |  |  |  | 132.63 | 3.78 |  | 12.34 | 0.35 | 2.65 | 14.39 |  | 33 | 5 |
|  | Объем: (0.4+1.5)*2*5*0.3+(0.51+5.5)*2*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 118.31 |  |  |  | 92% | 1 451 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 60.25 |  |  |  | 44% | 694 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 303.20 |  |  |  |  | 3 774 |  |  |
| 31. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0409464 | 23 811.97 |  |  | 975.01 |  |  |  |  | 1 889 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 975.01 |  | 46 126.25 |  |  | 1 889 |  |
|  | Объем: 0.09306*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство мелких покрытий ( ветровая планка ) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.1152 | 1 339.24 | 1 173.45 | 33.16 | 154.28 | 135.18 | 3.82 | 14.4 | 7.8 | 2 017 | 1 947 | 30 |
|  |  |  |  | 132.63 | 3.78 |  | 15.28 | 0.43 | 2.65 | 14.39 |  | 40 | 6 |
|  | Объем: 7.2*0.4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(10568.73=13515.00*0.782) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 146.46 |  |  |  | 92% | 1 797 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 74.59 |  |  |  | 44% | 859 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 375.32 |  |  |  |  | 4 673 |  |  |
| 33. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.050688 | 23 811.97 |  |  | 1 206.98 |  |  |  |  | 2 338 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 206.98 |  | 46 126.25 |  |  | 2 338 |  |
|  | Объем: 0.1152*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 27.81 | 7.56 |  | 7.56 | 210.29 |  | 210.29 |  | 6.07 | 1 276 |  | 1 276 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 |
| 35. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 27.81 | 27.63 |  | 27.63 | 768.33 |  | 768.33 |  | 6.07 | 4 664 |  | 4 664 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 112 181.99 | 9 240.76 | 3 347.28 |  |  | 545 640 | 133 087 | 22 124 |
|  |  |  | 99 593.97 | 245.65 |  |  |  | 390 421 | 3 537 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 112 181.99 | 9 240.76 | 3 347.28 |  |  | 545 640 | 133 087 | 22 124 |
|  |  |  | 99 593.97 | 245.65 |  |  |  | 390 421 | 3 537 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 63 182.94 |  |  |  |  | 244 353 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-5, 8, 18-22; %=92 - по стр. 6, 13, 16, 17, 30, 32; %=90 - по стр. 9, 11; %=77 - по стр. 14; %=66 - по стр. 23-25; %=93 - по стр. 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29) | 8 959.43 |  |  |  |  | 109 817 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 14; %=52 - по стр. 2-5, 8, 18-22; %=44 - по стр. 6, 13, 16, 17, 30, 32; %=43 - по стр. 9, 11; %=50 - по стр. 23-25; %=54 - по стр. 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29) | 5 777.56 |  |  |  |  | 66 432 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 126 918.98 |  |  |  |  | 721 889 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 126 918.98 |  |  |  |  | 721 889 |  |  |
|  | Строительный контроль 2.14% | 2 716.07 |  |  |  |  | 15 448 |  |  |
|  | Итого | 129 635.05 |  |  |  |  | 737 337 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 2 592.70 |  |  |  |  | 14 747 |  |  |
|  | Итого | 132 227.75 |  |  |  |  | 752 084 |  |  |
|  | НДС 18% | 23 801.00 |  |  |  |  | 135 375 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 156 028.75 |  |  |  |  | 887 459 |  |  |

| Составил: | Вед. инженер ПТО ООО «УК Старый Город» Беляков В.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «УК Старый Город» Харкевич Е.И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |