| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| ________________ / С.Б. Русович_/ | ________________ /Е.В. Шулепко / |
| «___»____________2014г. | «___»____________2014г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения

МКД №14-18 по ул. Парковая аллея в Ленинградском районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Парковая аллея 14-18 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Старый Город» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №14-18 по ул. Парковая аллея необходимо выполнить капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы материалов до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 75 календарных дней В случае срыва производства работ, по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и МКУ «КРМКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов ( в МКУ «КРМКД»). 2) 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. |
| 7 | З Заказчик совместно с подрядчиком и представителем технического надзора имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: Действующих СНиП и иных нормативных актов. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 9 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 10 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту. . |
| 11 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите имущества собственников от повреждений связанных с производством работ. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Труба из полипропилена PN 20/20 |
| --- | --- |
| 2 | Труба из полипропилена PN 20/25 |
| 3 | Труба из полипропилена PN 20/32 |
| 4 | Труба из полипропилена PN 20/40 |
| 5 | Труба из полипропилена PN 20/50 |
| 6 | Ревизия ПВХ 110мм |
| 7 | Заглушка-прочистка ПВХ 110мм |
| 8 | Тройник 90 град. ПВХ 110мм |
| 9 | Отвод 45 град. ПВХ 110мм |
| 10 | Отвод 45 град. ПВХ 50мм |
| 11 | Тройник 45 град. ПВХ 110мм |
| 12 | Клапан обратный ПВХ 110мм |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КРМКД»  ГО «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ | Главный инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ | Начальник ТС К.Б. Тагинцева |