| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 516 864 | руб. | Смета на сумму: | 516 864 | руб. |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ /Шешеловская С.Я. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: | г.Калининград, ул.Чапаева,10 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №10 по ул. Чапаева г. Калининграда |
| Сметная стоимость: | 516.864 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.521 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 59.090 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.002 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 496.98 | 395.21 | 101.77 | 12.51 | 4.4 | 5 392 | 4 944 | 448 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 391.26 |  |  |  | 84% | 4 153 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 237.13 |  |  |  | 48% | 2 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 125.36 |  |  |  |  | 11 918 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.002 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 517.88 | 383.66 | 134.22 | 12.51 | 7.12 | 5 755 | 4 800 | 956 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 20.86 | 1 | 12.49 |  |  | 261 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 335.75 |  |  |  | 71% | 3 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 262.94 |  |  |  | 52% | 2 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 116.57 |  |  |  |  | 11 980 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.498 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 37.63 | 37.52 | 0.11 | 12.51 | 4.09 | 470 | 469 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.14 |  |  |  | 71% | 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.39 |  |  |  | 52% | 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93.16 |  |  |  |  | 1 047 |  |  |
| 4. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.3 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 484.58 | 90.35 | 9.07 | 12.51 | 6.11 | 2 634 | 1 130 | 55 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 385.16 | 1.80 | 3.76 | 12.52 |  | 1 448 | 22 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 79.25 |  |  |  | 73% | 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 64.51 |  |  |  | 56% | 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 628.33 |  |  |  |  | 4 120 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 0.065 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 206.50 | 78.38 | 1.31 | 12.51 | 7.02 | 1 502 | 981 | 9 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 126.80 |  | 4.04 | 1 |  | 512 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 65.06 |  |  |  | 71% | 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.95 |  |  |  | 52% | 510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 322.50 |  |  |  |  | 2 709 |  |  |
| 6. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.15 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 38.64 | 34.73 | 3.91 | 12.51 | 6.47 | 460 | 434 | 25 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 1.55 | 1 | 12.53 |  |  | 19 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 30.84 |  |  |  | 72% | 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 29.02 |  |  |  | 64% | 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98.50 |  |  |  |  | 1 076 |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.15 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 1 538.93 | 90.59 | 12.72 | 12.52 | 6.76 | 6 101 | 1 134 | 86 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 1 435.62 | 0.57 | 3.4 | 12.5 |  | 4 881 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 96.63 |  |  |  | 90% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 49.23 |  |  |  | 43% | 491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 684.79 |  |  |  |  | 7 619 |  |  |
| 8. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 197.48 | 52.12 | 1.01 | 12.51 | 7.14 | 994 | 652 | 7 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 144.34 | 0.02 | 2.32 | 12.46 |  | 335 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 49.53 |  |  |  | 80% | 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 24.51 |  |  |  | 37% | 241 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271.52 |  |  |  |  | 1 757 |  |  |
| 9. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.1034 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 130.99 | 519.52 | 524.06 | 12.51 | 3.39 | 8 431 | 6 499 | 1 777 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 87.42 | 7.40 | 1.78 | 12.56 |  | 156 | 93 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 474.23 |  |  |  | 77% | 5 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 316.15 |  |  |  | 48% | 3 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 921.37 |  |  |  |  | 16 671 |  |  |
| 10. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 105.64038 | 36.04 |  |  | 3 807.28 |  |  |  |  | 15 900 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 3 807.28 |  | 150.51 |  |  | 15 900 |  |
|  | Объем: 5.1034*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.002 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 860.76 | 368.15 | 3.79 | 12.51 | 7.2 | 5 977 | 4 606 | 27 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 488.82 |  | 2.75 | 1 |  | 1 344 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 342.38 |  |  |  | 79% | 3 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 235.62 |  |  |  | 51% | 2 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 438.76 |  |  |  |  | 11 965 |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 375.25 | 13.13 |  |  | 4 927.03 |  |  |  |  | 16 061 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 4 927.03 |  | 42.8 |  |  | 16 061 |  |
|  | Объем: 3.002*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.498 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 472.24 | 186.63 | 3.32 | 12.51 | 6.9 | 5 743 | 2 335 | 23 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 282.29 | 0.51 | 2.64 | 12.57 |  | 3 385 | 6 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 155.33 |  |  |  | 71% | 1 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 121.64 |  |  |  | 52% | 1 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 749.21 |  |  |  |  | 8 622 |  |  |
| 14. | ТЕР 12-01-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 3.002 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 12 272.88 | 1 515.08 | 630.95 | 12.52 | 6.84 | 74 729 | 18 969 | 4 316 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 10 126.86 | 61.20 | 5.08 | 12.5 |  | 51 444 | 765 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 702.38 |  |  |  | 92% | 18 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 866.95 |  |  |  | 44% | 8 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 842.22 |  |  |  |  | 101 567 |  |  |
| 15. | СЦена поставщика. Этернит в комплекте, 1,75*1,13, м2 | 384.256 | 83.55 |  |  | 32 103.36 |  |  | 1 | 1 | 130 340 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 32 103.36 |  | 4.06 | 1 |  | 130 340 |  |
|  | Объем: 3.002*128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.06/4.06 |
| 26. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.2 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 994.40 | 14.42 | 15.04 | 12.51 | 6.29 | 3 623 | 180 | 95 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 964.94 | 1.10 | 3.47 | 12.5 |  | 3 348 | 14 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 16.76 |  |  |  | 92% | 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 8.54 |  |  |  | 44% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 019.70 |  |  |  |  | 3 887 |  |  |
| 17. | ТЕР 10-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обшивка каркасных стен досками обшивки, ветровая доска, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.072 | 8 973.50 | 382.39 | 71.38 | 646.09 | 27.53 | 5.14 | 12.52 | 7.16 | 2 676 | 345 | 37 |
|  |  |  |  | 8 519.74 |  |  | 613.42 |  | 3.74 | 1 |  | 2 294 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 29.18 |  |  |  | 90% | 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 14.87 |  |  |  | 43% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 690.14 |  |  |  |  | 3 135 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 52.38 | 52.15 | 0.23 | 12.51 | 4.05 | 653 | 652 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.28 |  |  |  | 71% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 33.90 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.56 |  |  |  |  | 1 455 |  |  |
| 19. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 789.23 | 138.00 | 59.55 | 12.51 | 6.53 | 3 807 | 1 726 | 389 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 591.68 | 4.15 | 2.86 | 12.51 |  | 1 692 | 52 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 150.68 |  |  |  | 90% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 76.76 |  |  |  | 43% | 765 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.67 |  |  |  |  | 6 172 |  |  |
| 20. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 1.26 | 2 460.30 |  |  | 3 099.98 |  |  |  |  | 5 311 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 3 099.98 |  | 4 214.88 |  |  | 5 311 |  |
|  | Объем: 0.7*0.9*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.049 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 18.30 | 16.45 | 1.30 | 12.52 | 7.17 | 218 | 206 | 9 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.55 |  | 4.14 | 1 |  | 2 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 17.44 |  |  |  | 90% | 185 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 8.88 |  |  |  | 43% | 89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.62 |  |  |  |  | 492 |  |  |
| 22. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.02156 | 23 811.97 |  |  | 513.39 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 513.39 |  | 47 861.13 |  |  | 1 032 |  |
|  | Объем: 0.049*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.498 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 4 388.95 | 162.80 | 15.87 | 12.51 | 6.89 | 15 450 | 2 037 | 109 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 4 210.29 | 1.51 | 3.16 | 12.48 |  | 13 305 | 19 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 177.45 |  |  |  | 92% | 1 892 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 90.37 |  |  |  | 44% | 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 656.78 |  |  |  |  | 18 246 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.27 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 366.64 | 88.49 | 0.27 | 12.51 | 7.2 | 2 284 | 1 107 | 2 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 277.88 |  | 4.23 | 1 |  | 1 175 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 73.45 |  |  |  | 71% | 786 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 57.52 |  |  |  | 52% | 576 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497.61 |  |  |  |  | 3 646 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.23 |  |  |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.2 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 146.30 | 115.66 | 1.62 | 12.51 | 7.18 | 3 856 | 1 447 | 12 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 029.02 |  | 2.33 | 1 |  | 2 398 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.00 |  |  |  | 71% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.18 |  |  |  | 52% | 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 317.48 |  |  |  |  | 5 636 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.07 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 610.38 | 33.64 | 0.57 | 12.51 | 7.18 | 1 128 | 421 | 4 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 576.18 |  | 1.22 | 1 |  | 703 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 27.92 |  |  |  | 71% | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 21.87 |  |  |  | 52% | 219 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 660.17 |  |  |  |  | 1 646 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.05 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 230.24 | 24.03 | 0.41 | 12.51 | 7.18 | 818 | 301 | 3 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 205.80 |  | 2.5 | 1 |  | 515 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 19.94 |  |  |  | 71% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 15.62 |  |  |  | 52% | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 265.80 |  |  |  |  | 1 188 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.38 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 817.99 | 126.56 | 5.00 | 12.51 | 7.18 | 8 631 | 1 583 | 36 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 686.43 |  | 2.61 | 1 |  | 7 012 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 105.04 |  |  |  | 71% | 1 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 82.26 |  |  |  | 52% | 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 005.30 |  |  |  |  | 10 578 |  |  |
| 29. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.048 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 115.81 | 62.19 | 0.10 | 12.51 | 4.04 | 1 005 | 778 |  |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 53.53 |  | 4.23 | 1 |  | 226 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 49.13 |  |  |  | 67% | 521 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 31.10 |  |  |  | 40% | 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196.04 |  |  |  |  | 1 837 |  |  |
| 30. | ТЕР 15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 120.60 | 7.65 | 0.76 | 12.51 | 7.07 | 441 | 96 | 5 |
|  |  |  |  | 2 337.38 |  |  | 112.19 |  | 3.03 | 1 |  | 340 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 7.27 |  |  |  | 80% | 77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3.60 |  |  |  | 37% | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.46 |  |  |  |  | 553 |  |  |
| 31. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 65.45 | 7.34 |  | 7.34 | 480.12 |  | 480.12 |  | 5.54 | 2 660 |  | 2 660 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 32. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 65.45 | 26.50 |  | 26.50 | 1 734.43 |  | 1 734.43 |  | 5.54 | 9 609 |  | 9 609 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 78 218.39 | 4 621.51 | 3 746.65 |  |  | 343 691 | 57 832 | 20 700 |
|  |  |  | 69 850.26 | 100.67 |  |  |  | 265 159 | 1 258 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 78 218.39 | 4 621.51 | 3 746.65 |  |  | 343 691 | 57 832 | 20 700 |
|  |  |  | 69 850.26 | 100.67 |  |  |  | 265 159 | 1 258 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 44 451.04 |  |  |  |  | 168 644 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 6, 16, 22, 29, 31-34; %=73 - по стр. 5; %=72 - по стр. 8; %=90 - по стр. 10, 21, 24, 26; %=80 - по стр. 11, 36; %=77 - по стр. 12; %=79 - по стр. 14; %=92 - по стр. 18, 20, 28; %=67 - по стр. 35) | 4 567.32 |  |  |  |  | 48 700 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12; %=52 - по стр. 2, 3, 6, 16, 22, 29, 31-34; %=56 - по стр. 5; %=64 - по стр. 8; %=43 - по стр. 10, 21, 24, 26; %=37 - по стр. 11, 36; %=51 - по стр. 14; %=44 - по стр. 18, 20, 28; %=40 - по стр. 35) | 2 803.47 |  |  |  |  | 28 043 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 85 589.18 |  |  |  |  | 420 434 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 85 589.18 |  |  |  |  | 420 434 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 1 831.61 |  |  |  |  | 8 997 |  |  |
|  | СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 87 420.79 |  |  |  |  | 429 431 |  |  |
|  | НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ 2% | 1 748.42 |  |  |  |  | 8 589 |  |  |
|  | ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ | 89 169.21 |  |  |  |  | 438 020 |  |  |
|  | НДС 18% | 16 050.46 |  |  |  |  | 78 844 |  |  |
|  | Всего с НДС | 105 219.67 |  |  |  |  | 516 864 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 4 567.32 |  |  |  |  | 48 700 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 803.47 |  |  |  |  | 28 043 |  |  |

| Составил: | инженер ООО "ЖЭУ-18" Милицина Л.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |