| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| На капитальный ремонт перекрытия по ул. Тихоненко 14 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок) | 100 шт. | 0.08 |
| 2. | Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных | 100 м2 | 0.0896 |
| 3. | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0.0896 |
| 4. | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м3 | 0.078 |
| 5. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | м2 | 9.9456 |
| 6. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 27.418 |
| 7. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.36 |
| 8. | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.04 |
| 9. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 3.92 |
| 10. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 3.92 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |