| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц» |
| _________________/ С.Б. Русович/ | __________________ /Г.В. Марчихина/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт МКД по ул. Красная, № 265, г. Калининград (по решению суда) Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом (2-этажа и мансарда) 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Красная, д.265 3 Заказчик ООО «ЖЭУ № 12 Ц» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу ул. Красная, д.265 необходимо выполнить капитальный ремонт крыши: замену кровельного покрытия, замену деревянной конструкции крыши, замену обрешетки, замену подшивки карниза из досок (во исполнение решения суда).

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

Работы по капитальному ремонту крыши должны соответствовать: СНиП II-26-76 «Кровли»,

# СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

# МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».

|  | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ и залития. |
| --- | --- |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

# Сроки производства работ с учетом климатологии не более 90 дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера; биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД»

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Основные допустимые материалы

|  | Антисептик-антипирен «Пирилакс» для древесины или аналог |
| --- | --- |
|  | Огнебиозащита «Пирилакс СС-2» или аналог |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) «Ютакон» или аналог |
|  | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 32 мм ,сорт 2 |
|  | Брус 150Х150 |
|  | Доска обрезная 150х50 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
|  | Цементно-известковый раствор М 25 |
|  | Металлочерепица в комплекте толщ. не менее 0.55мм, цвет согласовывается с заказчиком и собственниками |
|  | Водосточная система - по расчету |
|  | Блоки оконные металлопластиковые с поворотно-откидным механизмом |
|  | Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT 17» или аналог |
|  | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,55 мм |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: вед специалист Моисеева Т.В.

Проверил: зам.нач.отдела Толмачева О.В.