| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР №1» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /И.А. Журавлев / |
| «______»____________________ 2015 г. | «______»____________________ 2015г. |
| Объект: | ООО "УКБР № 1" |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 2,3 |
| на Капитальный ремонт вертикальной гидроизоляции МКД №4-10 по ул. Тихорецкая г. Калининград |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 2.164 |
| 2. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.2705 |
| 3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 43.28 |
| 4. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 2.55 |
| 5. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1.86 |
| 6. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.164 |
| 7. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 28.41 |
| 8. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.164 |
| 9. | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм | м2 | 238.04 |
| 10. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.164 |
| 11. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.164 |
| 12. | Гидроизол | м2 | 497.72 |
| 13. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1.8935 |
| 14. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1.8935 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК Ломоченков П.И. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |