| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И. Г. Ярмошик / |
| «11» марта 2014 г. | «11» марта 2014 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 3 |
| на капитальный ремонт крыши МКД №22 по ул. Лесная, г. Калининград. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 5.15 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5.15 |
| 3. | Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата) | 1 м3 | 2.48 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 5.15 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 2.66 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(смена кобылок) | 100 м | 1.33 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.56 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.25 |
| 9. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата) | 100 м3 кладки | 0.0248 |
| 10. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.01 |
| 11. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.042 |
| 12. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов) | 100 м труб | 0.005 |
| 13. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.055 |
| 14. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов) | 100 м труб | 0.005 |
| 15. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.033 |
| 16. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.106 |
| 17. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.106 |
| 18. | Устройство мелких покрытий (оголовки вент. каналов) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0332 |
| 19. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.8347 |
| 20. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 162.17829 |
| 21. | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 5.15 |
| 22. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 643.75 |
| 23. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 5.15 |
| 24. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 22.53 |
| 25. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.75 |
| 26. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.04 |
| 27. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.01716 |
| 28. | Люк выхода на кровлю (размером 0,55*0,78; 4шт) | м2 | 1.716 |
| 29. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.012 |
| 30. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.012 |
| 31. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 1.2 |
| 32. | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.1272 |
| 33. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.055968 |
| 34. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.75 |
| 35. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м | 100 м2 покрытия | 0.225 |
| 36. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.75 |
| 37. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.39 |
| 38. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 39. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 40. | Смена частей водосточных труб отметов | 100 шт. | 0.06 |
| 41. | Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.63 |
|  | утепление мансарды |
| 42. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 0.752 |
| 43. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 11.28 |
| 44. | Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм (150 мм) | м2 | 230.112 |
| 45. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.752 |
| 46. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 94 |
|  | боковые стороны мансардных окон |
| 47. | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0.0936 |
| 48. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 0.0936 |
| 49. | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0936 |
| 50. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.0936 |
| 51. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 11.7 |
| 52. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 1.404 |
| 53. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 1.43208 |
| 54. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.0936 |
| 55. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 11.7 |
| 56. | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0936 |
|  | Прочие работы |
| 57. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 |
| 58. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
| 59. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 3 |
| 60. | Вент выход Корнопласт холодный МЧ Д-110мм. | шт. | 3 |
| 61. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 20.09 |
| 62. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 20.09 |
| Составил: | Инженер-сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |