| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 11 885 975 | руб. | Смета на сумму: | 11 885 975 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УКЛР» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /О.Ю. Емельянова / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1к |
| (Локальный сметный расчет) |
| на благоустройство дворовой территории МКД по пр. Московский, д.116-118-120, ул. Грига, д. 3-9;11-13;15 в гор. Калининграде по ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" |
| Сметная стоимость: | 11 885.975 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 6.691 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 135.993 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисных ценах | Сметная стоимость в текущих ценах | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. 1.1 МКД по пр. Московский, 116-118-120. |
| 1. | Е68-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания |  | 1.58 | 151.12 | 238.77 | 2 566.26 | 4 055 | 16.983 |
| 1. 1. | З1-100-17 | Рабочий среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 29.5144 | 8.090 | 238.77 | 137.380 | 4 055 | 16.981 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 248.32 | 88% | 3 568 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 143.26 | 48% | 1 946 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 630.35 |  | 9 570 |  |
| 2. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.658 | 6 900.71 | 4 540.67 | 59 048.03 | 38 854 | 8.557 |
|  |  | Объем: (337+69+534)*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 160.1243 | 8.820 | 1 412.30 | 149.970 | 24 014 | 17.003 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 27.23462 | 11.429 | 311.27 | 194.614 | 5 300 | 17.028 |
| 2. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 25.8265 | 95.16 | 2 457.65 | 468.45 | 12 098 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 290.03 | 191.22 | 4 939 | 17.028 |
| 2. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.84882 | 8.58 | 7.28 | 35.88 | 30 | 4.182 |
| 2. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 1.40812 | 139.36 | 196.24 | 1 430.52 | 2 014 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 21.23 | 256.87 | 362 | 17.034 |
| 2. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 77.4795 | 6.03 | 467.20 | 8.99 | 697 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 792.51 | 88% | 25 796 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 034.14 | 48% | 14 071 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 367.32 |  | 78 721 |  |
| 3. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.86 | 1 689.81 | 1 453.24 | 15 301.41 | 13 159 | 9.055 |
|  |  | Объем: 37+49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 58.7036 | 9.160 | 537.72 | 155.940 | 9 154 | 17.024 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 8.084 | 11.230 | 90.78 | 191.220 | 1 546 | 17.028 |
| 3. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 8.084 | 95.16 | 769.27 | 468.45 | 3 787 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 90.78 | 191.22 | 1 546 | 17.028 |
| 3. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 24.252 | 6.03 | 146.24 | 8.99 | 218 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 653.64 | 88% | 9 416 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 377.10 | 48% | 5 136 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 483.98 |  | 27 711 |  |
| 4. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 138.33 | 3.71 | 513.20 | 36.66 | 5 071 | 9.881 |
|  |  | Объем: 158*0.04*1.8+86*0.3*0.15*2.2+65.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 138.33 | 16.40 | 2 268.61 | 145.95 | 20 189 | 8.899 |
|  |  | Объем: 158*0.04*1.8+86*0.3*0.15*2.2+65.8*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 6. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.252 | 4 846.79 | 1 221.39 | 49 459.80 | 12 464 | 10.205 |
|  |  | Объем: 630*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 3.80016 | 8.280 | 31.47 | 140.760 | 535 | 17 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 10.99224 | 15.080 | 165.76 | 256.870 | 2 824 | 17.034 |
| 6. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 8.38656 | 112.40 | 942.65 | 1 144.08 | 9 595 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 126.47 | 256.87 | 2 154 | 17.034 |
| 6. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 2.60568 | 93.88 | 244.62 | 890.86 | 2 321 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 39.29 | 256.87 | 669 | 17.034 |
| 6. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.01008 | 263.51 | 2.66 | 1 266.59 | 13 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 187.37 | 81% | 2 721 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 84.81 | 34% | 1 142 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 493.57 |  | 16 327 |  |
| 7. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 403.2 | 16.40 | 6 612.48 | 145.95 | 58 847 | 8.899 |
|  |  | Объем: 252*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.252 | 344.93 | 86.92 | 3 421.73 | 862 | 9.917 |
| 8. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.75348 | 8.280 | 6.24 | 140.760 | 106 | 17 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.82152 | 15.080 | 12.39 | 256.870 | 211 | 17.034 |
| 8. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.82152 | 93.88 | 77.12 | 890.86 | 732 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.39 | 256.87 | 211 | 17.034 |
| 8. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01764 | 126.43 | 2.23 | 1 018.85 | 18 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.23 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 8. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00504 | 263.51 | 1.33 | 1 266.59 | 6 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 17.70 | 81% | 257 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.01 | 34% | 108 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.63 |  | 1 227 |  |
| 9. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.26 | 2 520.14 | 3 175.38 | 17 348.53 | 21 859 | 6.884 |
|  |  | Объем: 630*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 19.8072 | 8.510 | 168.56 | 144.650 | 2 865 | 16.998 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 17.4888 | 14.301 | 250.11 | 243.333 | 4 256 | 17.015 |
| 9. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.4054 | 102.57 | 554.43 | 835.60 | 4 517 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 60.70 | 191.22 | 1 034 | 17.028 |
| 9. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.2302 | 139.36 | 310.80 | 1 430.52 | 3 190 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 33.63 | 256.87 | 573 | 17.034 |
| 9. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 8.9208 | 223.58 | 1 994.51 | 1 170.91 | 10 445 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 143.71 | 273.99 | 2 444 | 17.007 |
| 9. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.9324 | 133.41 | 124.39 | 763.85 | 712 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.07 | 219.76 | 205 | 16.983 |
| 9. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 6.3 | 3.60 | 22.68 | 20.52 | 129 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 594.51 | 121% | 8 616 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 339.12 | 65% | 4 629 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 109.01 |  | 35 104 |  |
| 10. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 138.6 | 104.66 | 14 505.88 | 516.66 | 71 609 | 4.937 |
|  |  | Объем: 126*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.63 | 61 088.01 | 38 485.45 | 523 248.53 | 329 647 | 8.565 |
| 11. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 23.2848 | 8.670 | 201.88 | 147.370 | 3 431 | 16.998 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 26.4285 | 14.601 | 385.88 | 248.282 | 6 562 | 17.005 |
| 11. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 2.5074 | 102.57 | 257.18 | 835.60 | 2 095 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 28.16 | 191.22 | 479 | 17.028 |
| 11. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.6317 | 93.88 | 153.18 | 890.86 | 1 454 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 24.61 | 256.87 | 419 | 17.034 |
| 11. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.2583 | 139.36 | 36.00 | 1 430.52 | 370 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.90 | 256.87 | 66 | 17.034 |
| 11. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 6.111 | 76.06 | 464.80 | 517.81 | 3 164 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 79.08 | 219.76 | 1 343 | 16.983 |
| 11. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 13.6458 | 110.81 | 1 512.09 | 779.38 | 10 635 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 219.83 | 273.99 | 3 739 | 17.007 |
| 11. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.8648 | 133.41 | 248.78 | 763.85 | 1 424 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.13 | 219.76 | 410 | 16.983 |
| 11. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.4095 | 127.56 | 52.24 | 698.95 | 286 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.18 | 256.87 | 105 | 17.034 |
| 11. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 9.45 | 400.56 | 3 785.29 | 3 333.65 | 31 503 | 8.322 |
| 11. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 119.07 | 266.28 | 31 705.96 | 2 308.69 | 274 896 | 8.67 |
| 11. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 18.9 | 3.60 | 68.04 | 20.52 | 388 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 834.62 | 121% | 12 092 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 476.09 | 65% | 6 495 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 796.15 |  | 348 234 |  |
| 12. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.315 | 14 953.22 | 4 710.26 | 73 400.04 | 23 121 | 4.909 |
|  |  | Объем: 630*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.55295 | 11.972 | 18.59 | 203.871 | 317 | 17.029 |
| 12. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.2537 | 102.57 | 128.59 | 835.60 | 1 048 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 14.08 | 191.22 | 240 | 17.028 |
| 12. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.29925 | 139.36 | 41.70 | 1 430.52 | 428 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.51 | 256.87 | 77 | 17.034 |
| 12. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 32.13 | 141.30 | 4 539.97 | 673.68 | 21 645 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 26.40 | 121% | 384 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 15.06 | 65% | 206 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 751.72 |  | 23 711 |  |
| 13. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -32.13 | 141.30 | -4 539.97 | 673.68 | -21 645 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.315)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 32.13 | 280.61 | 9 016.00 | 2 121.17 | 68 153 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.315)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 63 | 144.07 | 9 076.11 | 2 196.06 | 138 352 | 15.244 |
| 15. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 743.4 | 10.360 | 7 701.62 | 176.300 | 131 061 | 17.017 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 3.78 | 12.085 | 45.68 | 205.490 | 777 | 17.004 |
| 15. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.89 | 102.57 | 193.86 | 835.60 | 1 579 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21.22 | 191.22 | 361 | 17.028 |
| 15. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.89 | 133.41 | 252.14 | 763.85 | 1 444 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.46 | 219.76 | 415 | 16.983 |
| 15. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 35.91 | 10.08 | 361.97 | 13.73 | 493 | 1.362 |
| 15. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.89 | 101.31 | 191.48 | 999.00 | 1 888 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.46 | 219.76 | 415 | 16.983 |
| 15. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 3.15 | 104.66 | 329.68 | 516.66 | 1 627 | 4.937 |
| 15. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 12.6 | 3.60 | 45.36 | 20.52 | 259 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11 001.17 | 121% | 159 524 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6 275.31 | 65% | 85 695 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 352.59 |  | 383 571 |  |
| 16. | С1. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 642.6 | 82.62 | 53 091.61 | 480.02 | 308 461 | 5.81 |
|  |  | Объем: 630*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 17. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0672 | 4 846.79 | 325.70 | 49 459.80 | 3 324 | 10.206 |
|  |  | Объем: 269*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.013376 | 8.280 | 8.39 | 140.760 | 143 | 17 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.931264 | 15.080 | 44.20 | 256.870 | 753 | 17.034 |
| 17. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.236416 | 112.40 | 251.37 | 1 144.08 | 2 559 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 33.73 | 256.87 | 574 | 17.034 |
| 17. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.694848 | 93.88 | 65.23 | 890.86 | 619 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.48 | 256.87 | 178 | 17.034 |
| 17. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002688 | 263.51 | 0.71 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 49.96 | 81% | 726 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 22.61 | 34% | 305 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 398.27 |  | 4 354 |  |
| 18. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 107.52 | 16.40 | 1 763.33 | 145.95 | 15 693 | 8.9 |
|  |  | Объем: 67.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0672 | 344.93 | 23.18 | 3 421.73 | 230 | 9.922 |
| 19. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.200928 | 8.280 | 1.66 | 140.760 | 28 | 17 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.219072 | 15.080 | 3.30 | 256.870 | 56 | 17.034 |
| 19. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.219072 | 93.88 | 20.57 | 890.86 | 195 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.30 | 256.87 | 56 | 17.034 |
| 19. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.004704 | 126.43 | 0.59 | 1 018.85 | 5 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 19. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.001344 | 263.51 | 0.35 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.71 | 81% | 68 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.13 | 34% | 29 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.02 |  | 327 |  |
| 20. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.538 | 2 520.14 | 1 355.84 | 17 348.53 | 9 334 | 6.884 |
|  |  | Объем: 269*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.45736 | 8.510 | 71.97 | 144.650 | 1 223 | 16.998 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 7.46744 | 14.301 | 106.79 | 243.333 | 1 817 | 17.015 |
| 20. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.30802 | 102.57 | 236.73 | 835.60 | 1 929 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 25.92 | 191.22 | 441 | 17.028 |
| 20. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.95226 | 139.36 | 132.71 | 1 430.52 | 1 362 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.36 | 256.87 | 245 | 17.034 |
| 20. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.80904 | 223.58 | 851.63 | 1 170.91 | 4 460 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 61.36 | 273.99 | 1 044 | 17.007 |
| 20. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.39812 | 133.41 | 53.11 | 763.85 | 304 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.15 | 219.76 | 87 | 16.983 |
| 20. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.69 | 3.60 | 9.68 | 20.52 | 55 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 253.84 | 121% | 3 678 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 144.80 | 65% | 1 976 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 754.47 |  | 14 988 |  |
| 21. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 59.18 | 104.66 | 6 193.78 | 516.66 | 30 576 | 4.937 |
|  |  | Объем: 53.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1345 | 14 953.22 | 2 011.21 | 73 400.04 | 9 872 | 4.908 |
|  |  | Объем: 269*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.663085 | 11.972 | 7.94 | 203.871 | 135 | 17.029 |
| 22. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.53531 | 102.57 | 54.91 | 835.60 | 447 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.01 | 191.22 | 102 | 17.028 |
| 22. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.127775 | 139.36 | 17.81 | 1 430.52 | 183 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.93 | 256.87 | 33 | 17.034 |
| 22. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 13.719 | 141.30 | 1 938.49 | 673.68 | 9 242 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11.27 | 121% | 163 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6.43 | 65% | 88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 028.92 |  | 10 123 |  |
| 23. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -13.719 | 141.30 | -1 938.49 | 673.68 | -9 242 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.1345)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 13.719 | 280.61 | 3 849.69 | 2 121.17 | 29 100 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.1345)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 26.9 | 144.07 | 3 875.36 | 2 196.06 | 59 074 | 15.243 |
| 25. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 317.42 | 10.360 | 3 288.47 | 176.300 | 55 961 | 17.017 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.614 | 12.085 | 19.51 | 205.490 | 332 | 17.004 |
| 25. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.807 | 102.57 | 82.77 | 835.60 | 674 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.06 | 191.22 | 154 | 17.028 |
| 25. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.807 | 133.41 | 107.66 | 763.85 | 616 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.44 | 219.76 | 177 | 16.983 |
| 25. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 15.333 | 10.08 | 154.56 | 13.73 | 211 | 1.362 |
| 25. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.807 | 101.31 | 81.76 | 999.00 | 806 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 10.44 | 219.76 | 177 | 16.983 |
| 25. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.345 | 104.66 | 140.77 | 516.66 | 695 | 4.937 |
| 25. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5.38 | 3.60 | 19.37 | 20.52 | 110 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 697.33 | 121% | 68 115 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 679.46 | 65% | 36 590 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 252.16 |  | 163 779 |  |
| 26. | С2. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 274.38 | 63.68 | 17 472.52 | 369.98 | 101 515 | 5.81 |
|  |  | Объем: 269*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 27. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01277 | 4 846.79 | 61.89 | 49 459.80 | 632 | 10.212 |
|  |  | Объем: 135*0.3*0.3+11*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1925716 | 8.280 | 1.59 | 140.760 | 27 | 17 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.5570274 | 15.080 | 8.40 | 256.870 | 143 | 17.034 |
| 27. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.4249856 | 112.40 | 47.77 | 1 144.08 | 486 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.41 | 256.87 | 109 | 17.034 |
| 27. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1320418 | 93.88 | 12.40 | 890.86 | 118 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.99 | 256.87 | 34 | 17.034 |
| 27. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0005108 | 263.51 | 0.13 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9.49 | 81% | 138 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.30 | 34% | 58 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75.68 |  | 828 |  |
| 28. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 20.432 | 16.40 | 335.08 | 145.95 | 2 982 | 8.899 |
|  |  | Объем: 12.77*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01277 | 344.93 | 4.40 | 3 421.73 | 44 | 10 |
| 29. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0381823 | 8.280 | 0.32 | 140.760 | 5 | 17 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0416302 | 15.080 | 0.63 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 29. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0416302 | 93.88 | 3.91 | 890.86 | 37 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.63 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 29. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0008939 | 126.43 | 0.11 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 29. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0002554 | 263.51 | 0.07 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.90 | 81% | 13 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.41 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.71 |  | 62 |  |
| 30. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0841 | 2 520.14 | 211.94 | 17 348.53 | 1 459 | 6.884 |
|  |  | Объем: 135*0.3*0.2+11*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.322052 | 8.510 | 11.25 | 144.650 | 191 | 16.998 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.167308 | 14.301 | 16.69 | 243.333 | 284 | 17.015 |
| 30. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.360789 | 102.57 | 37.01 | 835.60 | 301 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.05 | 191.22 | 69 | 17.028 |
| 30. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.148857 | 139.36 | 20.74 | 1 430.52 | 213 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.24 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 30. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.595428 | 223.58 | 133.13 | 1 170.91 | 697 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 9.59 | 273.99 | 163 | 17.007 |
| 30. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.062234 | 133.41 | 8.30 | 763.85 | 48 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.81 | 219.76 | 14 | 16.983 |
| 30. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.4205 | 3.60 | 1.51 | 20.52 | 9 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 39.67 | 121% | 575 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 22.63 | 65% | 309 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 274.25 |  | 2 343 |  |
| 31. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 9.25 | 104.66 | 968.11 | 516.66 | 4 779 | 4.936 |
|  |  | Объем: 8.41*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.35 | 5 013.40 | 6 768.09 | 32 447.66 | 43 804 | 6.472 |
| 32. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 102.708 | 8.970 | 921.29 | 152.560 | 15 669 | 17.008 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.918 | 15.080 | 13.84 | 256.870 | 236 | 17.034 |
| 32. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.918 | 113.70 | 104.38 | 810.77 | 744 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.84 | 256.87 | 236 | 17.034 |
| 32. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.054 | 101.31 | 5.47 | 999.00 | 54 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.70 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 32. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00135 | 10 705.00 | 14.45 | 54 434.60 | 73 | 5.085 |
| 32. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2295 | 960.26 | 220.38 | 3 126.47 | 718 | 3.256 |
| 32. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.965 | 685.00 | 5 456.03 | 3 302.36 | 26 303 | 4.821 |
| 32. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.081 | 569.06 | 46.09 | 2 995.86 | 243 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 327.88 | 121% | 19 245 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 757.46 | 65% | 10 338 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 853.43 |  | 73 387 |  |
| 33. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 135 | 76.13 | 10 277.55 | 342.67 | 46 260 | 4.501 |
| 34. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.11 | 937.76 | 103.15 | 12 783.98 | 1 406 | 13.631 |
| 34. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 8.3688 | 8.970 | 75.07 | 152.560 | 1 277 | 17.008 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.0748 | 15.080 | 1.13 | 256.870 | 19 | 17.034 |
| 34. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.0748 | 113.70 | 8.50 | 810.77 | 61 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.13 | 256.87 | 19 | 17.034 |
| 34. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0044 | 101.31 | 0.45 | 999.00 | 4 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 34. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00011 | 10 705.00 | 1.18 | 54 434.60 | 6 | 5.085 |
| 34. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0187 | 960.26 | 17.96 | 3 126.47 | 58 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 108.20 | 121% | 1 568 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 61.72 | 65% | 842 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273.08 |  | 3 817 |  |
| 35. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0022 | 569.06 | 1.25 | 2 995.86 | 7 | 5.6 |
|  |  | Объем: (0.11)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.5581 | 685.00 | 382.30 | 3 302.36 | 1 843 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.11)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 11 | 34.14 | 375.54 | 185.77 | 2 043 | 5.44 |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . |
| 38. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0678 | 4 846.79 | 328.61 | 49 459.80 | 3 353 | 10.204 |
|  |  | Объем: 339*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.022424 | 8.280 | 8.47 | 140.760 | 144 | 17 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.957436 | 15.080 | 44.60 | 256.870 | 760 | 17.034 |
| 38. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.256384 | 112.40 | 253.62 | 1 144.08 | 2 581 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 34.03 | 256.87 | 580 | 17.034 |
| 38. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.701052 | 93.88 | 65.81 | 890.86 | 625 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.57 | 256.87 | 180 | 17.034 |
| 38. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002712 | 263.51 | 0.71 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 50.42 | 81% | 732 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 22.82 | 34% | 307 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 401.85 |  | 4 393 |  |
| 39. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 10.848 | 16.40 | 177.91 | 145.95 | 1 583 | 8.898 |
|  |  | Объем: 6.78*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0068 | 344.93 | 2.35 | 3 421.73 | 23 | 9.787 |
| 40. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.020332 | 8.280 | 0.17 | 140.760 | 3 | 17 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.022168 | 15.080 | 0.33 | 256.870 | 6 | 17.034 |
| 40. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.022168 | 93.88 | 2.08 | 890.86 | 20 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.33 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 40. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000476 | 126.43 | 0.06 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 40. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000136 | 263.51 | 0.04 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.48 | 81% | 7 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.22 | 34% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.04 |  | 33 |  |
| 41. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1.017 | 419.00 | 426.13 | 3 420.95 | 3 479 | 8.164 |
|  |  | Объем: 339*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 12.74301 | 9.050 | 115.32 | 154.380 | 1 967 | 17.059 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 3.09168 | 11.230 | 34.72 | 191.220 | 591 | 17.028 |
| 41. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 3.09168 | 95.16 | 294.20 | 468.45 | 1 448 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 34.72 | 191.22 | 591 | 17.028 |
| 41. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 12.38706 | 1.34 | 16.60 | 5.13 | 64 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 142.54 | 81% | 2 072 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 64.52 | 34% | 870 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 633.19 |  | 6 421 |  |
| 42. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.339 | 61 088.01 | 20 708.84 | 523 248.53 | 177 381 | 8.565 |
| 42. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 12.52944 | 8.670 | 108.63 | 147.370 | 1 846 | 16.998 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 14.22105 | 14.601 | 207.64 | 248.282 | 3 531 | 17.005 |
| 42. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.34922 | 102.57 | 138.39 | 835.60 | 1 127 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 15.15 | 191.22 | 258 | 17.028 |
| 42. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.87801 | 93.88 | 82.43 | 890.86 | 782 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.24 | 256.87 | 226 | 17.034 |
| 42. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.13899 | 139.36 | 19.37 | 1 430.52 | 199 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.10 | 256.87 | 36 | 17.034 |
| 42. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 3.2883 | 76.06 | 250.11 | 517.81 | 1 703 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 42.55 | 219.76 | 723 | 16.983 |
| 42. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 7.34274 | 110.81 | 813.65 | 779.38 | 5 723 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 118.29 | 273.99 | 2 012 | 17.007 |
| 42. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.00344 | 133.41 | 133.87 | 763.85 | 766 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 12.98 | 219.76 | 221 | 16.983 |
| 42. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.22035 | 127.56 | 28.11 | 698.95 | 154 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.32 | 256.87 | 57 | 17.034 |
| 42. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 5.085 | 400.56 | 2 036.85 | 3 333.65 | 16 952 | 8.322 |
| 42. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 64.071 | 266.28 | 17 060.83 | 2 308.69 | 147 920 | 8.67 |
| 42. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 10.17 | 3.60 | 36.61 | 20.52 | 209 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 449.10 | 121% | 6 506 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 256.18 | 65% | 3 495 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 414.12 |  | 187 382 |  |
| 43. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.339 | 17 982.68 | -6 096.13 | 154 337.25 | -52 320 | 8.582 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 43. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -4.25445 | 13.410 | -57.05 | 228.039 | -970 | 17.005 |
| 43. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -1.40685 | 102.57 | -144.30 | 835.60 | -1 176 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -15.80 | 191.22 | -269 | 17.028 |
| 43. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -1.4577 | 76.06 | -110.87 | 517.81 | -755 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -18.86 | 219.76 | -320 | 16.983 |
| 43. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -1.3899 | 110.81 | -154.01 | 779.38 | -1 083 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -22.39 | 273.99 | -381 | 17.007 |
| 43. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -21.357 | 266.28 | -5 686.94 | 2 308.69 | -49 307 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -81.01 | 121% | -1 174 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -46.21 | 65% | -631 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -6 223.35 |  | -54 124 |  |
| 44. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.2712 | 2 106.64 | 571.32 | 19 466.32 | 5 279 | 9.24 |
|  |  | Объем: 339*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.178992 | 12.085 | 2.16 | 205.490 | 37 | 17.004 |
| 44. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.089496 | 126.36 | 11.31 | 1 137.36 | 102 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 2.16 | 410.98 | 37 | 17.004 |
| 44. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.279336 | 2 004.80 | 560.01 | 18 534.94 | 5 177 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.07 | 121% | 45 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.75 | 65% | 24 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 576.14 |  | 5 348 |  |
| 45. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.339 | 54 900.38 | 18 611.23 | 330 658.28 | 112 093 | 6.023 |
| 45. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 12.9837 | 10.210 | 132.56 | 173.840 | 2 257 | 17.026 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 6.45795 | 15.386 | 99.36 | 261.607 | 1 689 | 17.003 |
| 45. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.4746 | 18.60 | 8.83 | 18.32 | 9 | 0.985 |
| 45. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.34244 | 76.06 | 102.11 | 517.81 | 695 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 17.37 | 219.76 | 295 | 16.983 |
| 45. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 3.90189 | 110.81 | 432.37 | 779.38 | 3 041 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 62.86 | 273.99 | 1 069 | 17.007 |
| 45. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.13221 | 133.41 | 17.64 | 763.85 | 101 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.71 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 45. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.08141 | 200.87 | 217.22 | 1 293.75 | 1 399 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 17.42 | 273.99 | 296 | 17.007 |
| 45. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00339 | 101.31 | 0.34 | 999.00 | 3 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 45. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0021018 | 11 154.00 | 23.44 | 50 212.22 | 106 | 4.502 |
| 45. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0036612 | 2 446.90 | 8.96 | 20 629.84 | 76 | 8.431 |
| 45. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 31.3575 | 563.43 | 17 667.76 | 3 329.56 | 104 407 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 329.33 | 121% | 4 775 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 187.86 | 65% | 2 565 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 128.41 |  | 119 433 |  |
| 46. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.339 | 13 086.59 | 4 436.35 | 77 341.08 | 26 219 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 46. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.06102 | 10.210 | 0.62 | 173.840 | 11 | 17.026 |
| 46. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.11526 | 18.60 | 2.14 | 18.32 | 2 | 0.985 |
| 46. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0009492 | 2 446.90 | 2.32 | 20 629.84 | 20 | 8.431 |
| 46. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 7.8648 | 563.43 | 4 431.26 | 3 329.56 | 26 186 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 0.88 | 121% | 13 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.50 | 65% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 437.73 |  | 26 239 |  |
| 47. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.1017 | 2 106.64 | 214.25 | 19 466.32 | 1 980 | 9.242 |
|  |  | Объем: 339*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.067122 | 12.085 | 0.81 | 205.490 | 14 | 17.004 |
| 47. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.033561 | 126.36 | 4.24 | 1 137.36 | 38 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 0.81 | 410.98 | 14 | 17.004 |
| 47. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.104751 | 2 004.80 | 210.00 | 18 534.94 | 1 942 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.15 | 121% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.66 | 65% | 9 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 216.06 |  | 2 006 |  |
| 48. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.339 | 55 822.91 | 18 923.97 | 405 018.97 | 137 301 | 7.255 |
| 48. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 12.9837 | 10.210 | 132.56 | 173.840 | 2 257 | 17.026 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 6.46812 | 15.386 | 99.52 | 261.599 | 1 692 | 17.003 |
| 48. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01017 | 113.70 | 1.16 | 810.77 | 8 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.15 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 48. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.4746 | 18.60 | 8.83 | 18.32 | 9 | 0.985 |
| 48. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.34244 | 76.06 | 102.11 | 517.81 | 695 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 17.37 | 219.76 | 295 | 16.983 |
| 48. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 3.90189 | 110.81 | 432.37 | 779.38 | 3 041 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 62.86 | 273.99 | 1 069 | 17.007 |
| 48. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.13221 | 133.41 | 17.64 | 763.85 | 101 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.71 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 48. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.08141 | 200.87 | 217.22 | 1 293.75 | 1 399 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 17.42 | 273.99 | 296 | 17.007 |
| 48. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01356 | 101.31 | 1.37 | 999.00 | 14 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.18 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 48. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0021018 | 11 154.00 | 23.44 | 50 212.22 | 106 | 4.502 |
| 48. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0036612 | 2 446.90 | 8.96 | 20 629.84 | 76 | 8.431 |
| 48. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.05085 | 1 603.30 | 81.53 | 5 828.56 | 296 | 3.635 |
| 48. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 32.7474 | 546.51 | 17 896.78 | 3 948.41 | 129 300 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 329.55 | 121% | 4 778 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 187.98 | 65% | 2 567 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 441.51 |  | 144 646 |  |
| 49. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 13 | 198.52 | 2 580.71 | 1 671.00 | 21 723 | 8.417 |
| 49. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 22.62 | 8.670 | 196.12 | 147.370 | 3 334 | 16.998 |
| 49. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.65 | 101.31 | 65.85 | 999.00 | 649 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.41 | 219.76 | 143 | 16.983 |
| 49. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.104 | 588.14 | 61.17 | 2 080.79 | 216 | 3.538 |
| 49. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 26 | 86.83 | 2 257.58 | 673.99 | 17 524 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 203.96 | 88% | 2 934 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 117.67 | 48% | 1 600 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 902.35 |  | 26 257 |  |
| 50. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.6 | 466.00 | 279.60 | 5 151.65 | 3 091 | 11.055 |
| 50. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 11.046 | 8.970 | 99.08 | 152.560 | 1 685 | 17.008 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.33 | 15.080 | 4.98 | 256.870 | 85 | 17.034 |
| 50. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.33 | 113.70 | 37.52 | 810.77 | 268 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.98 | 256.87 | 85 | 17.034 |
| 50. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.708 | 101.31 | 71.73 | 999.00 | 707 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.16 | 219.76 | 156 | 16.983 |
| 50. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.048 | 839.12 | 40.28 | 5 438.81 | 261 | 6.482 |
| 50. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00432 | 1 548.45 | 6.69 | 21 024.29 | 91 | 13.578 |
| 50. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 6 | 4.05 | 24.30 | 13.18 | 79 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 147.77 | 121% | 2 142 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 84.29 | 65% | 1 151 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.65 |  | 6 383 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 260 042.56 |  | 1 888 978 | 7.264 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 248 371.95 |  | 1 784 613 | 7.185 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 116 134.23 |  | 664 346 | 5.721 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50) |  |  |  |  | 23 436.74 |  | 339 510 | 14.486 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50) |  |  |  |  | 13 333.08 |  | 181 935 | 13.645 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 285 141.77 |  | 2 306 058 | 8.087 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 11 670.61 |  | 104 365 | 8.943 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 11 670.61 |  | 104 365 | 8.943 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 296 812.38 |  | 2 410 423 | 8.121 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 6 351.78 | 2.14 | 51 583 | 8.121 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 303 164.16 |  | 2 462 006 | 8.121 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 6 063.28 | 2 | 49 240 | 8.121 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 309 227.44 |  | 2 511 246 | 8.121 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 55 660.94 | 18 | 452 024 | 8.121 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 364 888.38 |  | 2 963 270 | 8.121 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 23 436.74 |  | 339 510 | 14.486 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 13 333.08 |  | 181 935 | 13.645 |
|  | Раздел 2. 1.2 Дополнительные работы |
| 51. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1 | 2 168.55 | 2 168.55 | 14 380.30 | 14 380 | 6.631 |
| 51. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 40 | 8.430 | 337.20 | 143.350 | 5 734 | 17.005 |
| 51. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 15 | 122.09 | 1 831.35 | 576.42 | 8 646 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 387.78 | 98% | 5 619 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 259.64 | 61% | 3 498 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 815.97 |  | 23 497 |  |
|  | ремонт контейнерной площадки |
| 52. | Е53-16-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки |  | 3 | 1 615.27 | 4 845.81 | 11 295.75 | 33 887 | 6.993 |
| 52. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 106.17 | 8.510 | 903.51 | 144.650 | 15 357 | 16.998 |
| 52. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 1.29 | 15.080 | 19.45 | 256.870 | 331 | 17.034 |
| 52. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.6 | 113.70 | 68.22 | 810.77 | 486 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.05 | 256.87 | 154 | 17.034 |
| 52. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.69 | 32.61 | 22.50 | 300.82 | 208 | 9.225 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.41 | 256.87 | 177 | 17.034 |
| 52. 5. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.253 | 0.759 | 585.82 | 444.64 | 2 748.34 | 2 086 | 4.691 |
| 52. 6. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.402 | 1.206 | 2 824.60 | 3 406.47 | 13 057.23 | 15 747 | 4.623 |
| 52. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.132 | 3.60 | 0.48 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 793.75 | 73% | 11 452 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70% | 646.07 | 56% | 8 785 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 285.63 |  | 54 125 |  |
| 53. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0125 | 14 953.22 | 186.92 | 73 400.04 | 918 | 4.911 |
|  |  | Объем: 25*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.061625 | 11.972 | 0.74 | 203.871 | 13 | 17.029 |
| 53. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.04975 | 102.57 | 5.10 | 835.60 | 42 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.56 | 191.22 | 10 | 17.028 |
| 53. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.011875 | 139.36 | 1.65 | 1 430.52 | 17 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.18 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 53. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 1.275 | 141.30 | 180.16 | 673.68 | 859 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.05 | 121% | 16 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.60 | 65% | 8 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.57 |  | 942 |  |
| 54. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -1.275 | 141.30 | -180.16 | 673.68 | -859 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.0125)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 1.275 | 280.61 | 357.78 | 2 121.17 | 2 704 | 7.558 |
|  |  | Объем: (0.0125)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 2.5 | 144.07 | 360.16 | 2 196.06 | 5 490 | 15.243 |
| 56. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 29.5 | 10.360 | 305.62 | 176.300 | 5 201 | 17.017 |
| 56. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.15 | 12.085 | 1.81 | 205.490 | 31 | 17.004 |
| 56. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.075 | 102.57 | 7.69 | 835.60 | 63 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.84 | 191.22 | 14 | 17.028 |
| 56. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.075 | 133.41 | 10.01 | 763.85 | 57 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.97 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 56. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 1.425 | 10.08 | 14.36 | 13.73 | 20 | 1.362 |
| 56. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.075 | 101.31 | 7.60 | 999.00 | 75 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.97 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 56. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.125 | 104.66 | 13.08 | 516.66 | 65 | 4.937 |
| 56. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.5 | 3.60 | 1.80 | 20.52 | 10 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 436.55 | 121% | 6 331 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 249.02 | 65% | 3 401 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 045.73 |  | 15 222 |  |
| 57. | С3. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 25.5 | 82.62 | 2 106.81 | 480.02 | 12 241 | 5.81 |
|  |  | Объем: 25*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 845.87 |  | 68 761 | 6.984 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 845.87 |  | 68 761 | 6.984 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 464.59 |  | 14 945 | 6.064 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 51; %=73 - по стр. 52; %=121 - по стр. 53, 56) |  |  |  |  | 1 619.13 |  | 23 418 | 14.463 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 51; %=56 - по стр. 52; %=65 - по стр. 53, 56) |  |  |  |  | 1 155.33 |  | 15 692 | 13.582 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 620.33 |  | 107 871 | 8.547 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 12 620.33 |  | 107 871 | 8.547 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 270.08 | 2.14 | 2 308 | 8.546 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 12 890.41 |  | 110 179 | 8.547 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 257.81 | 2 | 2 204 | 8.549 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 13 148.22 |  | 112 383 | 8.547 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 366.68 | 18 | 20 229 | 8.547 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 15 514.90 |  | 132 612 | 8.547 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 619.13 |  | 23 418 | 14.463 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 155.33 |  | 15 692 | 13.582 |
|  | Раздел 3. 1.3 Ремонт тротуара на муниципальной земле. |
| 58. | Е68-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания |  | 1.28 | 151.12 | 193.44 | 2 566.26 | 3 285 | 16.982 |
| 58. 1. | З1-100-17 | Рабочий среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 23.9104 | 8.090 | 193.44 | 137.380 | 3 285 | 16.981 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 201.18 | 88% | 2 891 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 116.06 | 48% | 1 577 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 510.68 |  | 7 753 |  |
| 59. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.166 | 6 900.71 | 1 145.52 | 59 048.03 | 9 802 | 8.557 |
|  |  | Объем: (415)*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 40.3961 | 8.820 | 356.29 | 149.970 | 6 058 | 17.003 |
| 59. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 6.87074 | 11.429 | 78.53 | 194.614 | 1 337 | 17.028 |
| 59. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 6.5155 | 95.16 | 620.01 | 468.45 | 3 052 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 73.17 | 191.22 | 1 246 | 17.028 |
| 59. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.21414 | 8.58 | 1.84 | 35.88 | 8 | 4.182 |
| 59. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.35524 | 139.36 | 49.51 | 1 430.52 | 508 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.36 | 256.87 | 91 | 17.034 |
| 59. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 19.5465 | 6.03 | 117.87 | 8.99 | 176 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 452.21 | 88% | 6 508 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 260.89 | 48% | 3 550 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 858.62 |  | 19 859 |  |
| 60. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.96 | 1 689.81 | 5 001.84 | 15 301.41 | 45 292 | 9.055 |
| 60. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 202.0496 | 9.160 | 1 850.77 | 155.940 | 31 508 | 17.024 |
| 60. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 27.824 | 11.230 | 312.46 | 191.220 | 5 321 | 17.028 |
| 60. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 27.824 | 95.16 | 2 647.73 | 468.45 | 13 034 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 312.46 | 191.22 | 5 321 | 17.028 |
| 60. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 83.472 | 6.03 | 503.34 | 8.99 | 750 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 2 249.76 | 88% | 32 410 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 297.94 | 48% | 17 678 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 549.54 |  | 95 379 |  |
| 61. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 68.4 | 3.71 | 253.76 | 36.66 | 2 508 | 9.883 |
|  |  | Объем: 128*0.04*1.8+296*0.3*0.15*2.2+16.6*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 68.4 | 16.40 | 1 121.76 | 145.95 | 9 983 | 8.899 |
|  |  | Объем: 128*0.04*1.8+296*0.3*0.15*2.2+16.6*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60 |
| 63. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.146 | 4 846.79 | 707.63 | 49 459.80 | 7 221 | 10.204 |
|  |  | Объем: 584*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.20168 | 8.280 | 18.23 | 140.760 | 310 | 17 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 6.36852 | 15.080 | 96.04 | 256.870 | 1 636 | 17.034 |
| 63. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 4.85888 | 112.40 | 546.14 | 1 144.08 | 5 559 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 73.27 | 256.87 | 1 248 | 17.034 |
| 63. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.50964 | 93.88 | 141.73 | 890.86 | 1 345 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 22.77 | 256.87 | 388 | 17.034 |
| 63. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00584 | 263.51 | 1.54 | 1 266.59 | 7 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 108.56 | 81% | 1 576 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 49.14 | 34% | 662 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 865.32 |  | 9 459 |  |
| 64. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 233.6 | 16.40 | 3 831.04 | 145.95 | 34 094 | 8.899 |
|  |  | Объем: 146*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.146 | 344.93 | 50.36 | 3 421.73 | 500 | 9.929 |
| 65. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.43654 | 8.280 | 3.61 | 140.760 | 61 | 17 |
| 65. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.47596 | 15.080 | 7.18 | 256.870 | 122 | 17.034 |
| 65. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.47596 | 93.88 | 44.68 | 890.86 | 424 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.18 | 256.87 | 122 | 17.034 |
| 65. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01022 | 126.43 | 1.29 | 1 018.85 | 10 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.13 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 65. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00292 | 263.51 | 0.77 | 1 266.59 | 4 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10.25 | 81% | 148 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.64 | 34% | 62 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.25 |  | 710 |  |
| 66. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.168 | 2 520.14 | 2 943.52 | 17 348.53 | 20 263 | 6.884 |
|  |  | Объем: 584*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 18.36096 | 8.510 | 156.25 | 144.650 | 2 656 | 16.998 |
| 66. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 16.21184 | 14.301 | 231.85 | 243.333 | 3 945 | 17.015 |
| 66. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 5.01072 | 102.57 | 513.95 | 835.60 | 4 187 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 56.27 | 191.22 | 958 | 17.028 |
| 66. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 2.06736 | 139.36 | 288.11 | 1 430.52 | 2 957 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 31.18 | 256.87 | 531 | 17.034 |
| 66. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 8.26944 | 223.58 | 1 848.88 | 1 170.91 | 9 683 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 133.22 | 273.99 | 2 266 | 17.007 |
| 66. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.86432 | 133.41 | 115.31 | 763.85 | 660 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 11.18 | 219.76 | 190 | 16.983 |
| 66. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 5.84 | 3.60 | 21.02 | 20.52 | 120 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 551.10 | 121% | 7 987 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 314.36 | 65% | 4 291 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 808.98 |  | 32 541 |  |
| 67. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 128.48 | 104.66 | 13 446.72 | 516.66 | 66 380 | 4.937 |
|  |  | Объем: 116.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.292 | 14 953.22 | 4 366.34 | 73 400.04 | 21 433 | 4.909 |
|  |  | Объем: 584*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 1.43956 | 11.972 | 17.23 | 203.871 | 293 | 17.029 |
| 68. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.16216 | 102.57 | 119.20 | 835.60 | 971 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 13.05 | 191.22 | 222 | 17.028 |
| 68. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.2774 | 139.36 | 38.66 | 1 430.52 | 397 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.18 | 256.87 | 71 | 17.034 |
| 68. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 29.784 | 141.30 | 4 208.48 | 673.68 | 20 065 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24.47 | 121% | 355 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 13.96 | 65% | 190 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 404.76 |  | 21 978 |  |
| 69. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -29.784 | 141.30 | -4 208.48 | 673.68 | -20 065 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.292)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 29.784 | 280.61 | 8 357.69 | 2 121.17 | 63 177 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.292)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 58.4 | 144.07 | 8 413.41 | 2 196.06 | 128 250 | 15.244 |
| 71. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 689.12 | 10.360 | 7 139.28 | 176.300 | 121 492 | 17.017 |
| 71. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 3.504 | 12.085 | 42.35 | 205.490 | 720 | 17.004 |
| 71. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.752 | 102.57 | 179.70 | 835.60 | 1 464 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 19.67 | 191.22 | 335 | 17.028 |
| 71. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 1.752 | 133.41 | 233.73 | 763.85 | 1 338 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 22.67 | 219.76 | 385 | 16.983 |
| 71. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 33.288 | 10.08 | 335.54 | 13.73 | 457 | 1.362 |
| 71. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 1.752 | 101.31 | 177.50 | 999.00 | 1 750 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 22.67 | 219.76 | 385 | 16.983 |
| 71. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 2.92 | 104.66 | 305.61 | 516.66 | 1 509 | 4.937 |
| 71. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 11.68 | 3.60 | 42.05 | 20.52 | 240 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10 197.91 | 121% | 147 877 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 817.12 | 65% | 79 438 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 428.44 |  | 355 564 |  |
| 72. | С4. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 595.68 | 63.68 | 37 932.90 | 369.98 | 220 390 | 5.81 |
|  |  | Объем: 584*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортовые камни |
| 73. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.02664 | 4 846.79 | 129.12 | 49 459.80 | 1 318 | 10.208 |
|  |  | Объем: 296*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.4017312 | 8.280 | 3.33 | 140.760 | 57 | 17 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.1620368 | 15.080 | 17.52 | 256.870 | 298 | 17.034 |
| 73. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.8865792 | 112.40 | 99.65 | 1 144.08 | 1 014 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.37 | 256.87 | 228 | 17.034 |
| 73. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.2754576 | 93.88 | 25.86 | 890.86 | 245 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.15 | 256.87 | 71 | 17.034 |
| 73. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0010656 | 263.51 | 0.28 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19.81 | 81% | 288 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.97 | 34% | 121 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.89 |  | 1 726 |  |
| 74. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 42.624 | 16.40 | 699.03 | 145.95 | 6 221 | 8.899 |
|  |  | Объем: 26.64*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01664 | 344.93 | 5.74 | 3 421.73 | 57 | 9.93 |
| 75. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0497536 | 8.280 | 0.41 | 140.760 | 7 | 17 |
| 75. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0542464 | 15.080 | 0.82 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 75. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0542464 | 93.88 | 5.09 | 890.86 | 48 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.82 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 75. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0011648 | 126.43 | 0.15 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 75. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0003328 | 263.51 | 0.09 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.17 | 81% | 17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.53 | 34% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.44 |  | 81 |  |
| 76. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1776 | 2 520.14 | 447.58 | 17 348.53 | 3 081 | 6.884 |
|  |  | Объем: 296*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.791872 | 8.510 | 23.76 | 144.650 | 404 | 16.998 |
| 76. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.465088 | 14.301 | 35.25 | 243.333 | 600 | 17.015 |
| 76. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.761904 | 102.57 | 78.15 | 835.60 | 637 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.56 | 191.22 | 146 | 17.028 |
| 76. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.314352 | 139.36 | 43.81 | 1 430.52 | 450 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.74 | 256.87 | 81 | 17.034 |
| 76. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.257408 | 223.58 | 281.13 | 1 170.91 | 1 472 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 20.26 | 273.99 | 345 | 17.007 |
| 76. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.131424 | 133.41 | 17.53 | 763.85 | 100 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.70 | 219.76 | 29 | 16.983 |
| 76. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.888 | 3.60 | 3.20 | 20.52 | 18 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 83.79 | 121% | 1 215 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 47.80 | 65% | 653 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 579.17 |  | 4 948 |  |
| 77. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 19.54 | 104.66 | 2 045.06 | 516.66 | 10 096 | 4.937 |
|  |  | Объем: 17.76*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.96 | 5 013.40 | 14 839.66 | 32 447.66 | 96 045 | 6.472 |
| 78. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 225.1968 | 8.970 | 2 020.02 | 152.560 | 34 356 | 17.008 |
| 78. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 2.0128 | 15.080 | 30.35 | 256.870 | 517 | 17.034 |
| 78. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 2.0128 | 113.70 | 228.86 | 810.77 | 1 632 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 30.35 | 256.87 | 517 | 17.034 |
| 78. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1184 | 101.31 | 12.00 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.53 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 78. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00296 | 10 705.00 | 31.69 | 54 434.60 | 161 | 5.085 |
| 78. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.5032 | 960.26 | 483.20 | 3 126.47 | 1 573 | 3.256 |
| 78. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 17.464 | 685.00 | 11 962.84 | 3 302.36 | 57 672 | 4.821 |
| 78. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1776 | 569.06 | 101.07 | 2 995.86 | 532 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 911.53 | 121% | 42 196 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 660.80 | 65% | 22 667 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 411.99 |  | 160 909 |  |
| 79. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 296 | 76.13 | 22 534.48 | 342.67 | 101 430 | 4.501 |
| 80. | Е68-15-6 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 |  | 0.88 | 12 769.40 | 11 237.07 | 100 502.95 | 88 443 | 7.871 |
| 80. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 112.1 | 98.648 | 8.820 | 870.08 | 149.970 | 14 794 | 17.003 |
| 80. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.61 | 10.2168 | 12.248 | 125.13 | 208.206 | 2 127 | 17 |
| 80. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 4.7 | 4.136 | 95.16 | 393.58 | 468.45 | 1 938 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 46.45 | 191.22 | 791 | 17.028 |
| 80. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 6.91 | 6.0808 | 76.06 | 462.51 | 517.81 | 3 149 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 78.69 | 219.76 | 1 336 | 16.983 |
| 80. 5. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.6 | 1.408 | 35.39 | 49.83 | 101.14 | 142 | 2.858 |
| 80. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 9.4 | 8.272 | 6.03 | 49.88 | 8.99 | 74 | 1.491 |
| 80. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.1496 | 101.31 | 15.16 | 999.00 | 149 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.94 | 219.76 | 33 | 16.983 |
| 80. 8. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.12 | 0.1056 | 2 446.90 | 258.39 | 20 629.84 | 2 179 | 8.431 |
| 80. 9. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 19 | 16.72 | 546.51 | 9 137.65 | 3 948.41 | 66 017 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 035.02 | 88% | 14 890 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 597.13 | 48% | 8 122 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 869.21 |  | 111 456 |  |
| 81. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 12.584 | 3.71 | 46.69 | 36.66 | 461 | 9.874 |
|  |  | Объем: (0.88)*14.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 12.584 | 16.40 | 206.38 | 145.95 | 1 837 | 8.901 |
|  |  | Объем: (0.88)*14.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Е08-01-003-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности , бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0.29 | 2 947.38 | 854.74 | 12 833.37 | 3 722 | 4.355 |
| 83. 1. | З1-100-39 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 21.2 | 6.148 | 10.090 | 62.03 | 171.760 | 1 056 | 17.023 |
| 83. 2. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.95 | 0.5655 | 35.39 | 20.01 | 101.14 | 57 | 2.858 |
| 83. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.058 | 101.31 | 5.88 | 999.00 | 58 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.75 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 83. 4. | С101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00464 | 2 447.30 | 11.36 | 24 380.60 | 113 | 9.962 |
| 83. 5. | С101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.00696 | 6 852.00 | 47.69 | 56 219.81 | 391 | 8.205 |
| 83. 6. | С101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.0696 | 10 162.01 | 707.28 | 29 377.18 | 2 045 | 2.891 |
| 83. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.029 | 17.11 | 0.50 | 51.45 | 1 | 3.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122% | 75.68 | 104% | 1 098 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 42.18 | 54% | 570 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 972.60 |  | 5 390 |  |
| 84. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 8 | 198.52 | 1 588.13 | 1 671.00 | 13 368 | 8.417 |
| 84. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 13.92 | 8.670 | 120.69 | 147.370 | 2 051 | 16.998 |
| 84. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.4 | 101.31 | 40.52 | 999.00 | 400 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.18 | 219.76 | 88 | 16.983 |
| 84. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.064 | 588.14 | 37.64 | 2 080.79 | 133 | 3.538 |
| 84. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 16 | 86.83 | 1 389.28 | 673.99 | 10 784 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 125.52 | 88% | 1 805 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 72.41 | 48% | 984 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 786.06 |  | 16 157 |  |
| 85. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.1 | 466.00 | 46.60 | 5 151.65 | 515 | 11.052 |
| 85. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 1.841 | 8.970 | 16.51 | 152.560 | 281 | 17.008 |
| 85. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.055 | 15.080 | 0.83 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 85. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.055 | 113.70 | 6.25 | 810.77 | 45 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.83 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 85. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.118 | 101.31 | 11.95 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.53 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 85. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.008 | 839.12 | 6.71 | 5 438.81 | 44 | 6.482 |
| 85. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00072 | 1 548.45 | 1.11 | 21 024.29 | 15 | 13.578 |
| 85. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 1 | 4.05 | 4.05 | 13.18 | 13 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24.62 | 121% | 357 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14.05 | 65% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.27 |  | 1 064 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 138 237.73 |  | 939 107 | 6.793 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 132 079.07 |  | 884 003 | 6.693 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 84 316.85 |  | 461 473 | 5.473 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 58-60, 80, 84; %=81 - по стр. 63, 65, 73, 75; %=121 - по стр. 66, 68, 71, 76, 78, 85; %=104 - по стр. 83) |  |  |  |  | 18 072.57 |  | 261 617 | 14.476 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58-60, 80, 84; %=34 - по стр. 63, 65, 73, 75; %=65 - по стр. 66, 68, 71, 76, 78, 85; %=54 - по стр. 83) |  |  |  |  | 10 317.97 |  | 140 764 | 13.643 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 160 469.61 |  | 1 286 384 | 8.016 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 158.66 |  | 55 104 | 8.947 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 6 158.66 |  | 55 104 | 8.947 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 166 628.27 |  | 1 341 488 | 8.051 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 3 565.84 | 2.14 | 28 708 | 8.051 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 170 194.11 |  | 1 370 196 | 8.051 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 3 403.88 | 2 | 27 404 | 8.051 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 173 597.99 |  | 1 397 600 | 8.051 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 31 247.64 | 18 | 251 568 | 8.051 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 204 845.63 |  | 1 649 168 | 8.051 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 18 072.57 |  | 261 617 | 14.476 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10 317.97 |  | 140 764 | 13.643 |
|  | Раздел 4. 2. МКД по ул. Грига, 3-9 |
|  | Минимальные работы |
| 86. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.3759 | 6 900.71 | 2 593.98 | 59 048.03 | 22 196 | 8.557 |
|  |  | Объем: 537*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 91.475265 | 8.820 | 806.81 | 149.970 | 13 719 | 17.003 |
| 86. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 15.558501 | 11.429 | 177.82 | 194.614 | 3 028 | 17.028 |
| 86. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 14.754075 | 95.16 | 1 404.00 | 468.45 | 6 912 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 165.69 | 191.22 | 2 821 | 17.028 |
| 86. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.484911 | 8.58 | 4.16 | 35.88 | 17 | 4.182 |
| 86. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.804426 | 139.36 | 112.10 | 1 430.52 | 1 151 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.13 | 256.87 | 207 | 17.034 |
| 86. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 44.262225 | 6.03 | 266.90 | 8.99 | 398 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 024.02 | 88% | 14 737 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 590.78 | 48% | 8 039 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 208.77 |  | 44 972 |  |
| 87. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.79 | 1 689.81 | 3 024.76 | 15 301.41 | 27 390 | 9.055 |
| 87. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 122.1854 | 9.160 | 1 119.22 | 155.940 | 19 054 | 17.024 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 16.826 | 11.230 | 188.96 | 191.220 | 3 217 | 17.028 |
| 87. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 16.826 | 95.16 | 1 601.16 | 468.45 | 7 882 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 188.96 | 191.22 | 3 217 | 17.028 |
| 87. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 50.478 | 6.03 | 304.38 | 8.99 | 454 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 360.51 | 88% | 19 598 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 784.91 | 48% | 10 690 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 170.18 |  | 57 679 |  |
| 88. | Е46-04-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка монолитных перекрытий: бетонных | 1 м3 |  | 1.1 | 432.66 | 475.93 | 3 253.07 | 3 578 | 7.518 |
| 88. 1. | З1-100-33 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 11.01 | 12.111 | 9.400 | 113.84 | 159.830 | 1 936 | 17.003 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.07 | 3.377 | 11.230 | 37.92 | 191.220 | 646 | 17.028 |
| 88. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.07 | 3.377 | 95.16 | 321.36 | 468.45 | 1 582 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 37.92 | 191.22 | 646 | 17.028 |
| 88. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 6.14 | 6.754 | 6.03 | 40.73 | 8.99 | 61 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 166.94 | 94% | 2 427 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 91.06 | 48% | 1 239 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 733.92 |  | 7 244 |  |
| 89. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 87.8 | 3.71 | 325.74 | 36.66 | 3 219 | 9.882 |
|  |  | Объем: 537*0.07*1.8+179*0.3*0.15*2.2+1.1*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 87.8 | 16.40 | 1 439.92 | 145.95 | 12 814 | 8.899 |
|  |  | Объем: 537*0.07*1.8+179*0.3*0.15*2.2+1.1*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 91. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1104 | 4 846.79 | 535.09 | 49 459.80 | 5 460 | 10.204 |
|  |  | Объем: 552*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.664832 | 8.280 | 13.78 | 140.760 | 234 | 17 |
| 91. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.815648 | 15.080 | 72.62 | 256.870 | 1 237 | 17.034 |
| 91. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.674112 | 112.40 | 412.97 | 1 144.08 | 4 203 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 55.41 | 256.87 | 944 | 17.034 |
| 91. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.141536 | 93.88 | 107.17 | 890.86 | 1 017 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 17.21 | 256.87 | 293 | 17.034 |
| 91. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.004416 | 263.51 | 1.16 | 1 266.59 | 6 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 82.08 | 81% | 1 192 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 37.15 | 34% | 500 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 654.32 |  | 7 152 |  |
| 92. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 176.64 | 16.40 | 2 896.90 | 145.95 | 25 781 | 8.9 |
|  |  | Объем: 110.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1104 | 344.93 | 38.08 | 3 421.73 | 378 | 9.926 |
| 93. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.330096 | 8.280 | 2.73 | 140.760 | 46 | 17 |
| 93. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.359904 | 15.080 | 5.43 | 256.870 | 92 | 17.034 |
| 93. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.359904 | 93.88 | 33.79 | 890.86 | 321 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.43 | 256.87 | 92 | 17.034 |
| 93. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.007728 | 126.43 | 0.98 | 1 018.85 | 8 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.10 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 93. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.002208 | 263.51 | 0.58 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.75 | 81% | 112 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.51 | 34% | 47 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49.34 |  | 537 |  |
| 94. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1.656 | 419.00 | 693.87 | 3 420.95 | 5 665 | 8.164 |
|  |  | Объем: 552*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 20.74968 | 9.050 | 187.78 | 154.380 | 3 203 | 17.059 |
| 94. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 5.03424 | 11.230 | 56.53 | 191.220 | 963 | 17.028 |
| 94. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 5.03424 | 95.16 | 479.06 | 468.45 | 2 358 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 56.53 | 191.22 | 963 | 17.028 |
| 94. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 20.17008 | 1.34 | 27.03 | 5.13 | 103 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 232.09 | 81% | 3 374 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 105.05 | 34% | 1 416 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 031.02 |  | 10 456 |  |
| 95. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.552 | 61 088.01 | 33 720.58 | 523 248.53 | 288 833 | 8.565 |
| 95. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 20.40192 | 8.670 | 176.88 | 147.370 | 3 007 | 16.998 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 23.1564 | 14.601 | 338.10 | 248.282 | 5 749 | 17.005 |
| 95. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 2.19696 | 102.57 | 225.34 | 835.60 | 1 836 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 24.67 | 191.22 | 420 | 17.028 |
| 95. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.42968 | 93.88 | 134.22 | 890.86 | 1 274 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 21.56 | 256.87 | 367 | 17.034 |
| 95. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.22632 | 139.36 | 31.54 | 1 430.52 | 324 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.41 | 256.87 | 58 | 17.034 |
| 95. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 5.3544 | 76.06 | 407.26 | 517.81 | 2 773 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 69.29 | 219.76 | 1 177 | 16.983 |
| 95. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 11.95632 | 110.81 | 1 324.88 | 779.38 | 9 319 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 192.62 | 273.99 | 3 276 | 17.007 |
| 95. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.63392 | 133.41 | 217.98 | 763.85 | 1 248 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 21.14 | 219.76 | 359 | 16.983 |
| 95. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.3588 | 127.56 | 45.77 | 698.95 | 251 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.41 | 256.87 | 92 | 17.034 |
| 95. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 8.28 | 400.56 | 3 316.64 | 3 333.65 | 27 603 | 8.322 |
| 95. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 104.328 | 266.28 | 27 780.46 | 2 308.69 | 240 861 | 8.67 |
| 95. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 16.56 | 3.60 | 59.62 | 20.52 | 340 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 731.27 | 121% | 10 595 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 417.13 | 65% | 5 691 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 868.99 |  | 305 119 |  |
| 96. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.552 | 17 982.68 | -9 926.44 | 154 337.25 | -85 194 | 8.583 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 96. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -6.9276 | 13.410 | -92.90 | 228.039 | -1 580 | 17.005 |
| 96. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -2.2908 | 102.57 | -234.97 | 835.60 | -1 914 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -25.73 | 191.22 | -438 | 17.028 |
| 96. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -2.3736 | 76.06 | -180.54 | 517.81 | -1 229 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -30.71 | 219.76 | -522 | 16.983 |
| 96. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -2.2632 | 110.81 | -250.79 | 779.38 | -1 764 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -36.46 | 273.99 | -620 | 17.007 |
| 96. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -34.776 | 266.28 | -9 260.15 | 2 308.69 | -80 287 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -131.92 | 121% | -1 912 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -75.25 | 65% | -1 027 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -10 133.61 |  | -88 133 |  |
| 97. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.4416 | 2 106.64 | 930.29 | 19 466.32 | 8 596 | 9.24 |
|  |  | Объем: 552*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.291456 | 12.085 | 3.52 | 205.490 | 60 | 17.004 |
| 97. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.145728 | 126.36 | 18.41 | 1 137.36 | 166 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 3.52 | 410.98 | 60 | 17.004 |
| 97. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.454848 | 2 004.80 | 911.88 | 18 534.94 | 8 431 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 5.00 | 121% | 73 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2.85 | 65% | 39 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 938.14 |  | 8 708 |  |
| 98. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.552 | 54 900.38 | 30 305.01 | 330 658.28 | 182 523 | 6.023 |
| 98. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 21.1416 | 10.210 | 215.86 | 173.840 | 3 675 | 17.026 |
| 98. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 10.5156 | 15.386 | 161.79 | 261.607 | 2 751 | 17.003 |
| 98. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.7728 | 18.60 | 14.37 | 18.32 | 14 | 0.985 |
| 98. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 2.18592 | 76.06 | 166.26 | 517.81 | 1 132 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 28.29 | 219.76 | 480 | 16.983 |
| 98. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 6.35352 | 110.81 | 704.03 | 779.38 | 4 952 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 102.36 | 273.99 | 1 741 | 17.007 |
| 98. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.21528 | 133.41 | 28.72 | 763.85 | 164 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.79 | 219.76 | 47 | 16.983 |
| 98. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.76088 | 200.87 | 353.71 | 1 293.75 | 2 278 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 28.37 | 273.99 | 482 | 17.007 |
| 98. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00552 | 101.31 | 0.56 | 999.00 | 6 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.07 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 98. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0034224 | 11 154.00 | 38.17 | 50 212.22 | 172 | 4.502 |
| 98. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0059616 | 2 446.90 | 14.59 | 20 629.84 | 123 | 8.431 |
| 98. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 51.06 | 563.43 | 28 768.74 | 3 329.56 | 170 007 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 536.26 | 121% | 7 775 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 305.90 | 65% | 4 177 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 147.17 |  | 194 475 |  |
| 99. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.552 | 13 086.59 | 7 223.80 | 77 341.08 | 42 692 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 99. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.09936 | 10.210 | 1.01 | 173.840 | 17 | 17.026 |
| 99. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.18768 | 18.60 | 3.49 | 18.32 | 3 | 0.985 |
| 99. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0015456 | 2 446.90 | 3.78 | 20 629.84 | 32 | 8.431 |
| 99. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 12.8064 | 563.43 | 7 215.51 | 3 329.56 | 42 640 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.43 | 121% | 21 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.82 | 65% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 226.05 |  | 42 724 |  |
| 100. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.1656 | 2 106.64 | 348.86 | 19 466.32 | 3 224 | 9.242 |
|  |  | Объем: 552*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.109296 | 12.085 | 1.32 | 205.490 | 22 | 17.004 |
| 100. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.054648 | 126.36 | 6.91 | 1 137.36 | 62 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 1.32 | 410.98 | 22 | 17.004 |
| 100. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.170568 | 2 004.80 | 341.95 | 18 534.94 | 3 161 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.87 | 121% | 27 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.07 | 65% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 351.80 |  | 3 265 |  |
| 101. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.552 | 55 822.91 | 30 814.25 | 405 018.97 | 223 570 | 7.255 |
| 101. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 21.1416 | 10.210 | 215.86 | 173.840 | 3 675 | 17.026 |
| 101. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 10.53216 | 15.386 | 162.04 | 261.599 | 2 755 | 17.003 |
| 101. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01656 | 113.70 | 1.88 | 810.77 | 13 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.25 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 101. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.7728 | 18.60 | 14.37 | 18.32 | 14 | 0.985 |
| 101. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 2.18592 | 76.06 | 166.26 | 517.81 | 1 132 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 28.29 | 219.76 | 480 | 16.983 |
| 101. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 6.35352 | 110.81 | 704.03 | 779.38 | 4 952 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 102.36 | 273.99 | 1 741 | 17.007 |
| 101. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.21528 | 133.41 | 28.72 | 763.85 | 164 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.79 | 219.76 | 47 | 16.983 |
| 101. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.76088 | 200.87 | 353.71 | 1 293.75 | 2 278 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 28.37 | 273.99 | 482 | 17.007 |
| 101. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.02208 | 101.31 | 2.24 | 999.00 | 22 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.29 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 101. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0034224 | 11 154.00 | 38.17 | 50 212.22 | 172 | 4.502 |
| 101. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0059616 | 2 446.90 | 14.59 | 20 629.84 | 123 | 8.431 |
| 101. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.0828 | 1 603.30 | 132.75 | 5 828.56 | 483 | 3.635 |
| 101. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 53.3232 | 546.51 | 29 141.66 | 3 948.41 | 210 542 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 536.62 | 121% | 7 780 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 306.10 | 65% | 4 180 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 656.97 |  | 235 530 |  |
|  | Устройство покрытия плиткой т.60 |
| 102. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.003 | 4 846.79 | 14.54 | 49 459.80 | 148 | 10.179 |
|  |  | Объем: 12*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.04524 | 8.280 | 0.37 | 140.760 | 6 | 17 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.13086 | 15.080 | 1.97 | 256.870 | 34 | 17.034 |
| 102. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.09984 | 112.40 | 11.22 | 1 144.08 | 114 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.51 | 256.87 | 26 | 17.034 |
| 102. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.03102 | 93.88 | 2.91 | 890.86 | 28 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.47 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 102. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00012 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 2.22 | 81% | 32 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.01 | 34% | 14 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17.77 |  | 194 |  |
| 103. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 4.8 | 16.40 | 78.72 | 145.95 | 701 | 8.905 |
|  |  | Объем: 3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.003 | 344.93 | 1.03 | 3 421.73 | 10 | 9.709 |
| 104. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.00897 | 8.280 | 0.07 | 140.760 | 1 | 17 |
| 104. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.00978 | 15.080 | 0.15 | 256.870 | 3 | 17.034 |
| 104. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.00978 | 93.88 | 0.92 | 890.86 | 9 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.15 | 256.87 | 3 | 17.034 |
| 104. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00021 | 126.43 | 0.03 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 104. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00006 | 263.51 | 0.02 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.21 | 81% | 3 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.09 | 34% | 1 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.33 |  | 15 |  |
| 105. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.024 | 2 520.14 | 60.48 | 17 348.53 | 416 | 6.878 |
|  |  | Объем: 12*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.37728 | 8.510 | 3.21 | 144.650 | 55 | 16.998 |
| 105. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.33312 | 14.301 | 4.76 | 243.333 | 81 | 17.015 |
| 105. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.10296 | 102.57 | 10.56 | 835.60 | 86 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.16 | 191.22 | 20 | 17.028 |
| 105. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.04248 | 139.36 | 5.92 | 1 430.52 | 61 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.64 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 105. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.16992 | 223.58 | 37.99 | 1 170.91 | 199 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 2.74 | 273.99 | 47 | 17.007 |
| 105. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01776 | 133.41 | 2.37 | 763.85 | 14 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.23 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 105. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.12 | 3.60 | 0.43 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 11.32 | 121% | 165 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 6.46 | 65% | 88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 78.25 |  | 669 |  |
| 106. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 2.64 | 104.66 | 276.30 | 516.66 | 1 364 | 4.937 |
|  |  | Объем: 2.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.006 | 14 953.22 | 89.72 | 73 400.04 | 440 | 4.904 |
|  |  | Объем: 12*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.02958 | 11.972 | 0.35 | 203.871 | 6 | 17.029 |
| 107. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.02388 | 102.57 | 2.45 | 835.60 | 20 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.27 | 191.22 | 5 | 17.028 |
| 107. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0057 | 139.36 | 0.79 | 1 430.52 | 8 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.09 | 256.87 | 1 | 17.034 |
| 107. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 0.612 | 141.30 | 86.48 | 673.68 | 412 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 0.50 | 121% | 7 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.28 | 65% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90.50 |  | 451 |  |
| 108. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -0.612 | 141.30 | -86.48 | 673.68 | -412 | 4.764 |
|  |  | Объем: (0.006)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.612 | 280.61 | 171.73 | 2 121.17 | 1 298 | 7.558 |
|  |  | Объем: (0.006)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 1.2 | 144.07 | 172.88 | 2 196.06 | 2 635 | 15.242 |
| 110. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 14.16 | 10.360 | 146.70 | 176.300 | 2 496 | 17.017 |
| 110. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.072 | 12.085 | 0.87 | 205.490 | 15 | 17.004 |
| 110. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.036 | 102.57 | 3.69 | 835.60 | 30 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.40 | 191.22 | 7 | 17.028 |
| 110. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.036 | 133.41 | 4.80 | 763.85 | 27 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.47 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 110. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 0.684 | 10.08 | 6.89 | 13.73 | 9 | 1.362 |
| 110. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.036 | 101.31 | 3.65 | 999.00 | 36 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.47 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 110. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.06 | 104.66 | 6.28 | 516.66 | 31 | 4.937 |
| 110. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.24 | 3.60 | 0.86 | 20.52 | 5 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 209.55 | 121% | 3 038 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 119.53 | 65% | 1 632 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 501.96 |  | 7 305 |  |
| 111. | С5. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 12.24 | 63.68 | 779.44 | 369.98 | 4 529 | 5.811 |
|  |  | Объем: 12*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Е68-37-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец |  | 9 | 198.52 | 1 786.65 | 1 671.00 | 15 039 | 8.417 |
| 112. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.74 | 15.66 | 8.670 | 135.77 | 147.370 | 2 308 | 16.998 |
| 112. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.45 | 101.31 | 45.59 | 999.00 | 450 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 5.82 | 219.76 | 99 | 16.983 |
| 112. 3. | С402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0.008 | 0.072 | 588.14 | 42.35 | 2 080.79 | 150 | 3.538 |
| 112. 4. | С403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 2 | 18 | 86.83 | 1 562.94 | 673.99 | 12 132 | 7.762 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 141.20 | 88% | 2 031 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 81.46 | 48% | 1 108 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 009.31 |  | 18 178 |  |
| 113. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.3 | 466.00 | 139.80 | 5 151.65 | 1 545 | 11.052 |
| 113. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 5.523 | 8.970 | 49.54 | 152.560 | 843 | 17.008 |
| 113. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.165 | 15.080 | 2.49 | 256.870 | 42 | 17.034 |
| 113. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.165 | 113.70 | 18.76 | 810.77 | 134 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.49 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 113. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.354 | 101.31 | 35.86 | 999.00 | 354 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.58 | 219.76 | 78 | 16.983 |
| 113. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.024 | 839.12 | 20.14 | 5 438.81 | 131 | 6.482 |
| 113. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00216 | 1 548.45 | 3.34 | 21 024.29 | 45 | 13.578 |
| 113. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 3 | 4.05 | 12.15 | 13.18 | 40 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 73.88 | 121% | 1 071 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42.14 | 65% | 575 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.83 |  | 3 191 |  |
| 114. | Е07-02-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  | 0.0062 | 30 719.12 | 190.46 | 288 919.10 | 1 791 | 9.404 |
| 114. 1. | З1-100-34 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 547.56 | 3.394872 | 9.510 | 32.29 | 161.770 | 549 | 17.011 |
| 114. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 167.76 | 1.040112 | 15.080 | 15.68 | 256.870 | 267 | 17.034 |
| 114. 3. | Х02-1143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 16 т | маш.-ч | 57.66 | 0.357492 | 127.02 | 45.41 | 1 114.41 | 398 | 8.774 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.39 | 256.87 | 92 | 17.034 |
| 114. 4. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т | маш.-ч | 110.1 | 0.68262 | 109.83 | 74.97 | 770.83 | 526 | 7.018 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.29 | 256.87 | 175 | 17.034 |
| 114. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 42.35 | 0.26257 | 101.31 | 26.60 | 999.00 | 262 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.40 | 219.76 | 58 | 16.983 |
| 114. 6. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.07 | 0.000434 | 11 154.00 | 4.84 | 50 212.22 | 22 | 4.502 |
| 114. 7. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1.8 | 0.01116 | 569.06 | 6.35 | 2 995.86 | 33 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 62.36 | 111% | 906 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 34.54 | 58% | 473 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 287.36 |  | 3 170 |  |
| 115. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 4 | 264.06 | 1 056.24 | 2 070.08 | 8 280 | 7.839 |
|  | Установка бортовых камней |
| 116. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01377 | 4 846.79 | 66.74 | 49 459.80 | 681 | 10.204 |
|  |  | Объем: 148*0.3*0.3+8*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2076516 | 8.280 | 1.72 | 140.760 | 29 | 17 |
| 116. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.6006474 | 15.080 | 9.06 | 256.870 | 154 | 17.034 |
| 116. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.4582656 | 112.40 | 51.51 | 1 144.08 | 524 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.91 | 256.87 | 118 | 17.034 |
| 116. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1423818 | 93.88 | 13.37 | 890.86 | 127 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.15 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 116. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0005508 | 263.51 | 0.15 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10.24 | 81% | 148 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.64 | 34% | 62 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81.62 |  | 891 |  |
| 117. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 22.032 | 16.40 | 361.32 | 145.95 | 3 216 | 8.901 |
|  |  | Объем: 13.77*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01377 | 344.93 | 4.75 | 3 421.73 | 47 | 9.895 |
| 118. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0411723 | 8.280 | 0.34 | 140.760 | 6 | 17 |
| 118. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0448902 | 15.080 | 0.68 | 256.870 | 12 | 17.034 |
| 118. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0448902 | 93.88 | 4.21 | 890.86 | 40 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.68 | 256.87 | 12 | 17.034 |
| 118. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0009639 | 126.43 | 0.12 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 118. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0002754 | 263.51 | 0.07 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.97 | 81% | 15 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.44 | 34% | 6 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6.16 |  | 68 |  |
| 119. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.091 | 2 520.14 | 229.33 | 17 348.53 | 1 579 | 6.885 |
|  |  | Объем: 148*0.3*0.2+8*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.43052 | 8.510 | 12.17 | 144.650 | 207 | 16.998 |
| 119. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.26308 | 14.301 | 18.06 | 243.333 | 307 | 17.015 |
| 119. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.39039 | 102.57 | 40.04 | 835.60 | 326 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 4.38 | 191.22 | 75 | 17.028 |
| 119. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.16107 | 139.36 | 22.45 | 1 430.52 | 230 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.43 | 256.87 | 41 | 17.034 |
| 119. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.64428 | 223.58 | 144.05 | 1 170.91 | 754 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 10.38 | 273.99 | 177 | 17.007 |
| 119. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.06734 | 133.41 | 8.98 | 763.85 | 51 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.87 | 219.76 | 15 | 16.983 |
| 119. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.455 | 3.60 | 1.64 | 20.52 | 9 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 42.93 | 121% | 622 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 24.49 | 65% | 334 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 296.74 |  | 2 535 |  |
| 120. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 10.01 | 104.66 | 1 047.65 | 516.66 | 5 172 | 4.937 |
|  |  | Объем: 9.1*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.48 | 5 013.40 | 7 419.83 | 32 447.66 | 48 023 | 6.472 |
| 121. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 112.5984 | 8.970 | 1 010.01 | 152.560 | 17 178 | 17.008 |
| 121. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.0064 | 15.080 | 15.18 | 256.870 | 259 | 17.034 |
| 121. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.0064 | 113.70 | 114.43 | 810.77 | 816 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.18 | 256.87 | 259 | 17.034 |
| 121. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0592 | 101.31 | 6.00 | 999.00 | 59 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.77 | 219.76 | 13 | 16.983 |
| 121. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00148 | 10 705.00 | 15.84 | 54 434.60 | 81 | 5.085 |
| 121. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2516 | 960.26 | 241.60 | 3 126.47 | 787 | 3.256 |
| 121. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 8.732 | 685.00 | 5 981.42 | 3 302.36 | 28 836 | 4.821 |
| 121. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0888 | 569.06 | 50.53 | 2 995.86 | 266 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 455.77 | 121% | 21 099 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 830.40 | 65% | 11 334 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 706.00 |  | 80 456 |  |
| 122. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 148 | 76.13 | 11 267.24 | 342.67 | 50 715 | 4.501 |
| 123. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.08 | 937.76 | 75.02 | 12 783.98 | 1 023 | 13.636 |
| 123. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 6.0864 | 8.970 | 54.60 | 152.560 | 929 | 17.008 |
| 123. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.0544 | 15.080 | 0.82 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 123. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.0544 | 113.70 | 6.19 | 810.77 | 44 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.82 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 123. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0032 | 101.31 | 0.32 | 999.00 | 3 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.04 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 123. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00008 | 10 705.00 | 0.86 | 54 434.60 | 4 | 5.085 |
| 123. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0136 | 960.26 | 13.06 | 3 126.47 | 43 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 78.70 | 121% | 1 141 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 44.89 | 65% | 613 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 198.61 |  | 2 777 |  |
| 124. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0016 | 569.06 | 0.91 | 2 995.86 | 5 | 5.495 |
|  |  | Объем: (0.08)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.4059 | 685.00 | 278.04 | 3 302.36 | 1 340 | 4.819 |
|  |  | Объем: (0.08)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 8 | 34.14 | 273.12 | 185.77 | 1 486 | 5.441 |
| 127. | Е68-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 дерево |  | 5 | 967.87 | 4 839.37 | 4 513.41 | 22 567 | 4.663 |
| 127. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 2.07 | 10.35 | 8.970 | 92.84 | 152.560 | 1 579 | 17.008 |
| 127. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.86 | 9.3 | 16.110 | 149.82 | 273.990 | 2 548 | 17.007 |
| 127. 3. | Х03-1005 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 1.86 | 9.3 | 510.38 | 4 746.53 | 2 256.78 | 20 988 | 4.422 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 149.82 | 273.99 | 2 548 | 17.007 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 252.37 | 88% | 3 632 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 145.60 | 48% | 1 981 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 237.33 |  | 28 180 |  |
|  |  |  |  |  |  | 136 035.45 |  | 944 363 | 6.942 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 130 932.85 |  | 898 632 | 6.863 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 15 150.67 |  | 74 189 | 4.897 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 86, 87, 112, 127; %=94 - по стр. 88; %=81 - по стр. 91, 93, 94, 102, 104, 116, 118; %=121 - по стр. 95-101, 105, 107, 110, 113, 119, 121, 123; %=111 - по стр. 114) |  |  |  |  | 6 896.14 |  | 99 709 | 14.459 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86-88, 112, 127; %=34 - по стр. 91, 93, 94, 102, 104, 116, 118; %=65 - по стр. 95-101, 105, 107, 110, 113, 119, 121, 123; %=58 - по стр. 114) |  |  |  |  | 3 907.04 |  | 53 243 | 13.627 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 141 736.03 |  | 1 051 584 | 7.419 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 102.60 |  | 45 731 | 8.962 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 5 102.60 |  | 45 731 | 8.962 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 146 838.63 |  | 1 097 315 | 7.473 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 3 142.35 | 2.14 | 23 483 | 7.473 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 149 980.98 |  | 1 120 798 | 7.473 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 999.62 | 2 | 22 416 | 7.473 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 152 980.60 |  | 1 143 214 | 7.473 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 27 536.51 | 18 | 205 779 | 7.473 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 180 517.11 |  | 1 348 993 | 7.473 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 896.14 |  | 99 709 | 14.459 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 907.04 |  | 53 243 | 13.627 |
|  | Раздел 5. 2.1 Дополнительные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 128. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0682 | 4 846.79 | 330.55 | 49 459.80 | 3 373 | 10.204 |
|  |  | Объем: 195*0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.028456 | 8.280 | 8.52 | 140.760 | 145 | 17 |
| 128. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 2.974884 | 15.080 | 44.86 | 256.870 | 764 | 17.034 |
| 128. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.269696 | 112.40 | 255.11 | 1 144.08 | 2 597 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 34.23 | 256.87 | 583 | 17.034 |
| 128. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.705188 | 93.88 | 66.20 | 890.86 | 628 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.63 | 256.87 | 181 | 17.034 |
| 128. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.002728 | 263.51 | 0.72 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 50.71 | 81% | 736 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 22.95 | 34% | 309 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 404.21 |  | 4 418 |  |
| 129. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 109.12 | 16.40 | 1 789.57 | 145.95 | 15 926 | 8.899 |
|  |  | Объем: 68.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0682 | 344.93 | 23.52 | 3 421.73 | 233 | 9.906 |
| 130. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.203918 | 8.280 | 1.69 | 140.760 | 29 | 17 |
| 130. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.222332 | 15.080 | 3.35 | 256.870 | 57 | 17.034 |
| 130. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.222332 | 93.88 | 20.87 | 890.86 | 198 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.35 | 256.87 | 57 | 17.034 |
| 130. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.004774 | 126.43 | 0.60 | 1 018.85 | 5 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 130. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.001364 | 263.51 | 0.36 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.79 | 81% | 70 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.17 | 34% | 29 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.48 |  | 332 |  |
| 131. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.39 | 2 520.14 | 982.85 | 17 348.53 | 6 766 | 6.884 |
|  |  | Объем: 195*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 6.1308 | 8.510 | 52.17 | 144.650 | 887 | 16.998 |
| 131. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.4132 | 14.301 | 77.42 | 243.333 | 1 317 | 17.015 |
| 131. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.6731 | 102.57 | 171.61 | 835.60 | 1 398 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 18.79 | 191.22 | 320 | 17.028 |
| 131. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.6903 | 139.36 | 96.20 | 1 430.52 | 987 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.41 | 256.87 | 177 | 17.034 |
| 131. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.7612 | 223.58 | 617.35 | 1 170.91 | 3 233 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 44.48 | 273.99 | 757 | 17.007 |
| 131. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.2886 | 133.41 | 38.50 | 763.85 | 220 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.73 | 219.76 | 63 | 16.983 |
| 131. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.95 | 3.60 | 7.02 | 20.52 | 40 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 184.02 | 121% | 2 667 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 104.97 | 65% | 1 433 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 271.84 |  | 10 865 |  |
| 132. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 42.9 | 104.66 | 4 489.91 | 516.66 | 22 165 | 4.937 |
|  |  | Объем: 39*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.195 | 61 088.01 | 11 912.16 | 523 248.53 | 102 033 | 8.565 |
| 133. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 7.2072 | 8.670 | 62.49 | 147.370 | 1 062 | 16.998 |
| 133. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 8.18025 | 14.601 | 119.44 | 248.282 | 2 031 | 17.005 |
| 133. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.7761 | 102.57 | 79.60 | 835.60 | 649 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.72 | 191.22 | 148 | 17.028 |
| 133. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.50505 | 93.88 | 47.41 | 890.86 | 450 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.62 | 256.87 | 130 | 17.034 |
| 133. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.07995 | 139.36 | 11.14 | 1 430.52 | 114 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.21 | 256.87 | 21 | 17.034 |
| 133. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 1.8915 | 76.06 | 143.87 | 517.81 | 979 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.48 | 219.76 | 416 | 16.983 |
| 133. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 4.2237 | 110.81 | 468.03 | 779.38 | 3 292 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 68.04 | 273.99 | 1 157 | 17.007 |
| 133. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.5772 | 133.41 | 77.00 | 763.85 | 441 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.47 | 219.76 | 127 | 16.983 |
| 133. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.12675 | 127.56 | 16.17 | 698.95 | 89 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.91 | 256.87 | 33 | 17.034 |
| 133. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 2.925 | 400.56 | 1 171.64 | 3 333.65 | 9 751 | 8.322 |
| 133. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 36.855 | 266.28 | 9 813.75 | 2 308.69 | 85 087 | 8.67 |
| 133. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 5.85 | 3.60 | 21.06 | 20.52 | 120 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 258.34 | 121% | 3 743 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147.36 | 65% | 2 010 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 317.86 |  | 107 786 |  |
| 134. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.0097 | 14 953.22 | 145.05 | 73 400.04 | 712 | 4.909 |
|  |  | Объем: 19.5*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.047821 | 11.972 | 0.57 | 203.871 | 10 | 17.029 |
| 134. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.038606 | 102.57 | 3.96 | 835.60 | 32 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.43 | 191.22 | 7 | 17.028 |
| 134. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.009215 | 139.36 | 1.28 | 1 430.52 | 13 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.14 | 256.87 | 2 | 17.034 |
| 134. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 0.9894 | 141.30 | 139.80 | 673.68 | 667 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 0.81 | 121% | 12 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.46 | 65% | 7 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146.32 |  | 731 |  |
| 135. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -0.9945 | 141.30 | -140.52 | 673.68 | -670 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.00975)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 0.9945 | 280.61 | 279.07 | 2 121.17 | 2 110 | 7.561 |
|  |  | Объем: (0.00975)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 19.5 | 144.07 | 2 809.27 | 2 196.06 | 42 823 | 15.243 |
| 137. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 230.1 | 10.360 | 2 383.84 | 176.300 | 40 567 | 17.017 |
| 137. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.17 | 12.085 | 14.14 | 205.490 | 240 | 17.004 |
| 137. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.585 | 102.57 | 60.00 | 835.60 | 489 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 6.57 | 191.22 | 112 | 17.028 |
| 137. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.585 | 133.41 | 78.04 | 763.85 | 447 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.57 | 219.76 | 129 | 16.983 |
| 137. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 11.115 | 10.08 | 112.04 | 13.73 | 153 | 1.362 |
| 137. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.585 | 101.31 | 59.27 | 999.00 | 584 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 7.57 | 219.76 | 129 | 16.983 |
| 137. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.975 | 104.66 | 102.04 | 516.66 | 504 | 4.937 |
| 137. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.9 | 3.60 | 14.04 | 20.52 | 80 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 405.13 | 121% | 49 376 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 942.36 | 65% | 26 525 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 156.77 |  | 118 724 |  |
| 138. | С6. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 198.9 | 82.62 | 16 433.12 | 480.02 | 95 476 | 5.81 |
|  |  | Объем: 195*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 139. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01143 | 4 846.79 | 55.40 | 49 459.80 | 565 | 10.199 |
|  |  | Объем: 127*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1723644 | 8.280 | 1.43 | 140.760 | 24 | 17 |
| 139. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4985766 | 15.080 | 7.52 | 256.870 | 128 | 17.034 |
| 139. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3803904 | 112.40 | 42.76 | 1 144.08 | 435 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.74 | 256.87 | 98 | 17.034 |
| 139. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1181862 | 93.88 | 11.10 | 890.86 | 105 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.78 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 139. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004572 | 263.51 | 0.12 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8.50 | 81% | 123 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.85 | 34% | 52 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.75 |  | 740 |  |
| 140. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 18.288 | 16.40 | 299.92 | 145.95 | 2 669 | 8.899 |
|  |  | Объем: 11.43*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01143 | 344.93 | 3.94 | 3 421.73 | 39 | 9.898 |
| 141. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0341757 | 8.280 | 0.28 | 140.760 | 5 | 17 |
| 141. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0372618 | 15.080 | 0.56 | 256.870 | 10 | 17.034 |
| 141. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0372618 | 93.88 | 3.50 | 890.86 | 33 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.56 | 256.87 | 10 | 17.034 |
| 141. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0008001 | 126.43 | 0.10 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 141. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0002286 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.80 | 81% | 12 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.36 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.10 |  | 56 |  |
| 142. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0762 | 2 520.14 | 192.03 | 17 348.53 | 1 322 | 6.884 |
|  |  | Объем: 127*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.197864 | 8.510 | 10.19 | 144.650 | 173 | 16.998 |
| 142. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.057656 | 14.301 | 15.13 | 243.333 | 257 | 17.015 |
| 142. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.326898 | 102.57 | 33.53 | 835.60 | 273 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.67 | 191.22 | 63 | 17.028 |
| 142. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.134874 | 139.36 | 18.80 | 1 430.52 | 193 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.03 | 256.87 | 35 | 17.034 |
| 142. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.539496 | 223.58 | 120.62 | 1 170.91 | 632 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.69 | 273.99 | 148 | 17.007 |
| 142. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.056388 | 133.41 | 7.52 | 763.85 | 43 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.73 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 142. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.381 | 3.60 | 1.37 | 20.52 | 8 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 35.95 | 121% | 520 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 20.51 | 65% | 280 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 248.49 |  | 2 122 |  |
| 143. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 8.38 | 104.66 | 877.05 | 516.66 | 4 330 | 4.937 |
|  |  | Объем: 7.62*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.27 | 5 013.40 | 6 367.02 | 32 447.66 | 41 209 | 6.472 |
| 144. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 96.6216 | 8.970 | 866.70 | 152.560 | 14 741 | 17.008 |
| 144. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.8636 | 15.080 | 13.02 | 256.870 | 222 | 17.034 |
| 144. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.8636 | 113.70 | 98.19 | 810.77 | 700 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.02 | 256.87 | 222 | 17.034 |
| 144. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0508 | 101.31 | 5.15 | 999.00 | 51 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.66 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 144. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00127 | 10 705.00 | 13.60 | 54 434.60 | 69 | 5.085 |
| 144. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.2159 | 960.26 | 207.32 | 3 126.47 | 675 | 3.256 |
| 144. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 7.493 | 685.00 | 5 132.71 | 3 302.36 | 24 745 | 4.821 |
| 144. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0762 | 569.06 | 43.36 | 2 995.86 | 228 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 249.20 | 121% | 18 105 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 712.57 | 65% | 9 726 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 328.80 |  | 69 040 |  |
| 145. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 127 | 76.13 | 9 668.51 | 342.67 | 43 519 | 4.501 |
| 146. | Е08-01-002-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания |  | 0.6 | 187.36 | 112.42 | 1 150.65 | 690 | 6.138 |
| 146. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.3 | 1.38 | 8.670 | 11.96 | 147.370 | 203 | 16.998 |
| 146. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.29 | 0.174 | 11.702 | 2.04 | 199.093 | 35 | 17.014 |
| 146. 3. | Х03-1812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т | маш.-ч | 0.08 | 0.048 | 211.15 | 10.14 | 801.09 | 38 | 3.794 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.62 | 219.76 | 11 | 16.983 |
| 146. 4. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.21 | 0.126 | 95.16 | 11.99 | 468.45 | 59 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.41 | 191.22 | 24 | 17.028 |
| 146. 5. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.42 | 0.252 | 1.34 | 0.34 | 5.13 | 1 | 3.828 |
| 146. 6. | С408-0141 | Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 1.2 | 0.72 | 107.87 | 77.67 | 536.67 | 386 | 4.975 |
| 146. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.09 | 3.60 | 0.32 | 20.52 | 2 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122% | 17.08 | 104% | 248 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 9.52 | 54% | 129 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139.02 |  | 1 066 |  |
| 147. | Е06-01-024-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим.) | Устройство ступеней бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0.011 | 74 112.93 | 815.24 | 415 225.99 | 4 567 | 5.602 |
| 147. 1. | З1-100-32 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 3.93822 | 9.280 | 36.55 | 157.880 | 622 | 17.013 |
| 147. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 0.2266 | 15.030 | 3.41 | 256.010 | 58 | 17.034 |
| 147. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.2068 | 97.19 | 20.10 | 1 104.78 | 228 | 11.367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.12 | 256.87 | 53 | 17.034 |
| 147. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.01683 | 113.70 | 1.91 | 810.77 | 14 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.25 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 147. 5. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00297 | 102.57 | 0.30 | 835.60 | 2 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.03 | 191.22 | 1 | 17.028 |
| 147. 6. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.20031 | 2.21 | 0.44 | 10.22 | 2 | 4.624 |
| 147. 7. | Х33-1532 | Пила: цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.0088 | 3.42 | 0.03 | 13.62 |  | 3.982 |
| 147. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.02497 | 101.31 | 2.53 | 999.00 | 25 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.32 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 147. 9. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.00055 | 16 152.00 | 8.88 | 120 128.96 | 66 | 7.437 |
| 147. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.000473 | 10 705.00 | 5.06 | 54 434.60 | 26 | 5.085 |
| 147. 11. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.00077 | 1 603.30 | 1.23 | 5 828.56 | 4 | 3.635 |
| 147. 12. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.00946 | 1 373.00 | 12.99 | 6 009.15 | 57 | 4.377 |
| 147. 13. | С203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.44 | 33.38 | 14.69 | 226.78 | 100 | 6.794 |
| 147. 14. | С401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 | 1.122 | 632.95 | 710.17 | 3 046.19 | 3 418 | 4.813 |
| 147. 15. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.000286 | 1 208.60 | 0.35 | 11 305.46 | 3 | 9.354 |
| 147. 16. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.000847 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 41.96 | 89% | 605 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 21.98 | 44% | 299 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 879.18 |  | 5 471 |  |
| 148. | Е14-02-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений | 1 т |  | 0.12 | 1 240.80 | 148.90 | 18 264.56 | 2 192 | 14.721 |
| 148. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 105 | 12.6 | 9.630 | 121.34 | 163.850 | 2 065 | 17.015 |
| 148. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.71 | 0.0852 | 8.45 | 0.72 | 38.16 | 3 | 4.516 |
| 148. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.042 | 101.31 | 4.26 | 999.00 | 42 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.54 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 148. 4. | С101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан" | т | 0.0007 | 0.000084 | 18 462.00 | 1.55 | 87 125.19 | 7 | 4.719 |
| 148. 5. | С101-1514 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.0005 | 0.00006 | 14 559.00 | 0.87 | 54 158.07 | 3 | 3.72 |
| 148. 6. | С102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.07 | 0.0084 | 2 066.31 | 17.36 | 7 461.81 | 63 | 3.611 |
| 148. 7. | С113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0008 | 0.000096 | 29 187.00 | 2.80 | 91 466.07 | 9 | 3.134 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 103% | 124.98 | 88% | 1 817 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 77.66 | 51% | 1 053 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 351.54 |  | 5 062 |  |
| 149. | С201-8052 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Конструкции стальные перил | т |  | 0.12 | 15 164.23 | 1 819.71 | 100 398.63 | 12 048 | 6.621 |
| 150. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.2 | 2 168.55 | 2 602.26 | 14 380.30 | 17 256 | 6.631 |
| 150. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 48 | 8.430 | 404.64 | 143.350 | 6 881 | 17.005 |
| 150. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 18 | 122.09 | 2 197.62 | 576.42 | 10 376 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 465.34 | 98% | 6 743 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 311.57 | 61% | 4 197 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 379.17 |  | 28 197 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 151. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0263 | 4 846.79 | 127.47 | 49 459.80 | 1 301 | 10.206 |
|  |  | Объем: 14.62+11.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.396604 | 8.280 | 3.28 | 140.760 | 56 | 17 |
| 151. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.147206 | 15.080 | 17.30 | 256.870 | 295 | 17.034 |
| 151. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.875264 | 112.40 | 98.38 | 1 144.08 | 1 001 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.20 | 256.87 | 225 | 17.034 |
| 151. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.271942 | 93.88 | 25.53 | 890.86 | 242 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.10 | 256.87 | 70 | 17.034 |
| 151. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001052 | 263.51 | 0.28 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 19.55 | 81% | 284 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.85 | 34% | 119 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 155.87 |  | 1 705 |  |
| 152. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 42.08 | 16.40 | 690.11 | 145.95 | 6 142 | 8.9 |
|  |  | Объем: 26.3*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0263 | 344.93 | 9.07 | 3 421.73 | 90 | 9.923 |
| 153. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.078637 | 8.280 | 0.65 | 140.760 | 11 | 17 |
| 153. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.085738 | 15.080 | 1.29 | 256.870 | 22 | 17.034 |
| 153. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.085738 | 93.88 | 8.05 | 890.86 | 76 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.29 | 256.87 | 22 | 17.034 |
| 153. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001841 | 126.43 | 0.23 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 153. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000526 | 263.51 | 0.14 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.84 | 81% | 27 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.83 | 34% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.75 |  | 128 |  |
| 154. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.1925 | 1 275.59 | 245.55 | 7 478.89 | 1 440 | 5.864 |
|  |  | Объем: (2.25*3+12.5)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.9635 | 8.670 | 17.02 | 147.370 | 289 | 16.998 |
| 154. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.067375 | 11.230 | 0.76 | 191.220 | 13 | 17.028 |
| 154. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.067375 | 102.57 | 6.91 | 835.60 | 56 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.76 | 191.22 | 13 | 17.028 |
| 154. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 2.1175 | 104.66 | 221.62 | 516.66 | 1 094 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 23.11 | 111% | 335 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 13.51 | 61% | 184 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282.18 |  | 1 959 |  |
| 155. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.25 | 4 720.75 | 1 180.19 | 33 246.27 | 8 312 | 7.043 |
| 155. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 8.6325 | 9.980 | 86.15 | 169.690 | 1 465 | 17.003 |
| 155. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 3.5025 | 16.090 | 56.35 | 273.642 | 958 | 17.007 |
| 155. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0225 | 99.46 | 2.24 | 642.01 | 14 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.29 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 155. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 3.48 | 260.34 | 905.98 | 1 752.75 | 6 100 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 56.06 | 273.99 | 953 | 17.007 |
| 155. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 2.43 | 74.38 | 180.74 | 285.73 | 694 | 3.841 |
| 155. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0225 | 101.31 | 2.28 | 999.00 | 22 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.29 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 155. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 0.775 | 3.60 | 2.79 | 20.52 | 16 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 185.25 | 111% | 2 690 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 108.30 | 61% | 1 478 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 473.74 |  | 12 480 |  |
| 156. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 25.25 | 99.74 | 2 518.44 | 632.54 | 15 972 | 6.342 |
|  |  | Объем: 25*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 3 | 272.74 | 818.23 | 3 241.81 | 9 725 | 11.885 |
| 157. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 51.03 | 9.630 | 491.42 | 163.850 | 8 361 | 17.015 |
| 157. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.003 | 43 816.00 | 131.45 | 137 492.94 | 412 | 3.138 |
| 157. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.003 | 658.11 | 1.97 | 6 047.99 | 18 | 9.19 |
| 157. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.195 | 660.97 | 128.89 | 3 151.63 | 615 | 4.768 |
| 157. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.003 | 569.06 | 1.71 | 2 995.86 | 9 | 5.265 |
| 157. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.6 | 104.66 | 62.80 | 516.66 | 310 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 638.85 | 111% | 9 281 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 373.48 | 61% | 5 100 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 830.56 |  | 24 106 |  |
| 158. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.18 | 25 012.57 | 4 502.26 | 175 879.77 | 31 658 | 7.032 |
| 158. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 30.8034 | 9.160 | 282.16 | 155.940 | 4 803 | 17.024 |
| 158. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 4.788 | 15.080 | 72.20 | 256.870 | 1 230 | 17.034 |
| 158. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 4.788 | 113.70 | 544.40 | 810.77 | 3 882 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 72.20 | 256.87 | 1 230 | 17.034 |
| 158. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0684 | 35.39 | 2.42 | 101.14 | 7 | 2.858 |
| 158. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.1476 | 101.31 | 14.95 | 999.00 | 147 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.91 | 219.76 | 32 | 16.983 |
| 158. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.009 | 2 391.70 | 21.53 | 17 963.39 | 162 | 7.511 |
| 158. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0036 | 43 816.00 | 157.74 | 137 492.94 | 495 | 3.138 |
| 158. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00162 | 4 680.00 | 7.58 | 33 391.91 | 54 | 7.135 |
| 158. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.001278 | 987.52 | 1.26 | 6 638.00 | 8 | 6.722 |
| 158. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000036 | 10 705.00 | 0.39 | 54 434.60 | 2 | 5.085 |
| 158. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00288 | 1 507.80 | 4.34 | 5 982.82 | 17 | 3.968 |
| 158. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.2538 | 592.90 | 150.48 | 2 889.07 | 733 | 4.873 |
| 158. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.162 | 685.00 | 110.97 | 3 302.36 | 535 | 4.821 |
| 158. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.072 | 569.06 | 40.97 | 2 995.86 | 216 | 5.265 |
| 158. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.0081 | 4 284.77 | 34.71 | 17 505.91 | 142 | 4.086 |
| 158. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 3.492 | 547.15 | 1 910.65 | 3 003.58 | 10 489 | 5.49 |
| 158. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.4968 | 1 876.90 | 932.44 | 17 020.17 | 8 456 | 9.068 |
| 158. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.000045 | 1 208.60 | 0.05 | 11 305.46 | 1 | 9.354 |
| 158. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0432 | 609.46 | 26.33 | 4 883.09 | 211 | 8.012 |
| 158. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000126 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 158. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 6.984 | 37.07 | 258.90 | 185.97 | 1 299 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 460.67 | 111% | 6 697 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 269.31 | 61% | 3 680 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 232.24 |  | 42 035 |  |
| 159. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -3.492 | 547.15 | -1 910.65 | 3 003.58 | -10 489 | 5.49 |
|  |  | Объем: (0.18)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.4968 | 1 876.90 | -932.44 | 17 020.17 | -8 456 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.18)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 3 | 345.39 | 1 036.17 | 2 374.46 | 7 123 | 6.874 |
| 162. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 361.29 | 1 083.87 | 2 601.60 | 7 805 | 7.201 |
| 163. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 3 | 132.49 | 397.47 | 789.54 | 2 369 | 5.96 |
| 164. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 3 | 264.06 | 792.18 | 2 070.08 | 6 210 | 7.839 |
| 165. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 3 | 841.48 | 2 524.44 | 4 947.22 | 14 842 | 5.879 |
| 166. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.1584 | 704.46 | 111.59 | 11 963.43 | 1 895 | 16.982 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.14)*4+((25*0.65*0.9)-9.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 14.0184 | 7.960 | 111.59 | 135.180 | 1 895 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 89.27 | 68% | 1 289 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 42.40 | 31% | 587 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 243.27 |  | 3 771 |  |
| 167. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 15.8377 | 104.66 | 1 657.57 | 516.66 | 8 183 | 4.937 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.14)*4+((25*0.65*0.9)-9.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 76 868.47 |  | 525 475 | 6.836 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 69 750.72 |  | 472 718 | 6.777 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 39 239.36 |  | 214 132 | 5.457 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 128, 130, 139, 141, 151, 153; %=121 - по стр. 131, 133, 134, 137, 142, 144; %=104 - по стр. 146; %=89 - по стр. 147; %=88 - по стр. 148; %=98 - по стр. 150; %=111 - по стр. 154, 155, 157, 158; %=68 - по стр. 166) |  |  |  |  | 7 266.15 |  | 105 380 | 14.503 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 128, 130, 139, 141, 151, 153; %=65 - по стр. 131, 133, 134, 137, 142, 144; %=54 - по стр. 146; %=44 - по стр. 147; %=51 - по стр. 148; %=61 - по стр. 150, 154, 155, 157, 158; %=31 - по стр. 166) |  |  |  |  | 4 194.99 |  | 57 214 | 13.639 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 81 211.86 |  | 635 312 | 7.823 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 819.71 |  | 12 048 | 6.621 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 819.71 |  | 12 048 | 6.621 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 518.44 |  | 15 972 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 518.44 |  | 15 972 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 779.60 |  | 24 737 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 779.60 |  | 24 737 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 88 329.61 |  | 688 069 | 7.79 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 890.25 | 2.14 | 14 725 | 7.79 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 90 219.86 |  | 702 794 | 7.79 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 804.40 | 2 | 14 056 | 7.79 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 92 024.26 |  | 716 850 | 7.79 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 16 564.37 | 18 | 129 033 | 7.79 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 108 588.63 |  | 845 883 | 7.79 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 266.15 |  | 105 380 | 14.503 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 194.99 |  | 57 214 | 13.639 |
|  | Раздел 6. 2.2 Устройство дополнительных парковочных мест по ул. Грига д. 3-9 |
| 168. | Е68-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания |  | 0.73 | 151.12 | 110.32 | 2 566.26 | 1 873 | 16.978 |
| 168. 1. | З1-100-17 | Рабочий среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 13.6364 | 8.090 | 110.32 | 137.380 | 1 873 | 16.981 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 114.73 | 88% | 1 648 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 66.19 | 48% | 899 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 291.24 |  | 4 420 |  |
| 169. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.53 | 1 689.81 | 895.60 | 15 301.41 | 8 110 | 9.055 |
| 169. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 36.1778 | 9.160 | 331.39 | 155.940 | 5 642 | 17.024 |
| 169. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 4.982 | 11.230 | 55.95 | 191.220 | 953 | 17.028 |
| 169. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 4.982 | 95.16 | 474.09 | 468.45 | 2 334 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 55.95 | 191.22 | 953 | 17.028 |
| 169. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 14.946 | 6.03 | 90.12 | 8.99 | 134 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 402.83 | 88% | 5 804 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 232.40 | 48% | 3 166 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 530.84 |  | 17 079 |  |
| 170. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 11.79 | 3.71 | 43.74 | 36.66 | 432 | 9.877 |
|  |  | Объем: 73*0.04*1.8+53*0.28*0.2*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 11.79 | 16.40 | 193.36 | 145.95 | 1 721 | 8.9 |
|  |  | Объем: 73*0.04*1.8+53*0.28*0.2*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 172. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0904 | 4 846.79 | 438.15 | 49 459.80 | 4 471 | 10.204 |
|  |  | Объем: 226*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.363232 | 8.280 | 11.29 | 140.760 | 192 | 17 |
| 172. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.943248 | 15.080 | 59.46 | 256.870 | 1 013 | 17.034 |
| 172. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.008512 | 112.40 | 338.16 | 1 144.08 | 3 442 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 45.37 | 256.87 | 773 | 17.034 |
| 172. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.934736 | 93.88 | 87.75 | 890.86 | 833 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 14.10 | 256.87 | 240 | 17.034 |
| 172. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.003616 | 263.51 | 0.95 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 67.21 | 81% | 976 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 30.42 | 34% | 410 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 535.79 |  | 5 857 |  |
| 173. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 144.64 | 16.40 | 2 372.10 | 145.95 | 21 110 | 8.899 |
|  |  | Объем: 90.4*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0904 | 344.93 | 31.18 | 3 421.73 | 309 | 9.91 |
| 174. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.270296 | 8.280 | 2.24 | 140.760 | 38 | 17 |
| 174. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.294704 | 15.080 | 4.44 | 256.870 | 76 | 17.034 |
| 174. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.294704 | 93.88 | 27.67 | 890.86 | 263 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.44 | 256.87 | 76 | 17.034 |
| 174. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.006328 | 126.43 | 0.80 | 1 018.85 | 6 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.08 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 174. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.001808 | 263.51 | 0.48 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6.35 | 81% | 92 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.87 | 34% | 39 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40.40 |  | 440 |  |
| 175. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.452 | 2 520.14 | 1 139.10 | 17 348.53 | 7 842 | 6.884 |
|  |  | Объем: 226*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.10544 | 8.510 | 60.47 | 144.650 | 1 028 | 16.998 |
| 175. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.27376 | 14.301 | 89.72 | 243.333 | 1 527 | 17.015 |
| 175. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.93908 | 102.57 | 198.89 | 835.60 | 1 620 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21.78 | 191.22 | 371 | 17.028 |
| 175. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.80004 | 139.36 | 111.49 | 1 430.52 | 1 144 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.06 | 256.87 | 206 | 17.034 |
| 175. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.20016 | 223.58 | 715.49 | 1 170.91 | 3 747 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 51.55 | 273.99 | 877 | 17.007 |
| 175. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.33448 | 133.41 | 44.62 | 763.85 | 255 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.33 | 219.76 | 74 | 16.983 |
| 175. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.26 | 3.60 | 8.14 | 20.52 | 46 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 213.27 | 121% | 3 092 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 121.65 | 65% | 1 661 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 474.02 |  | 12 594 |  |
| 176. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 49.72 | 104.66 | 5 203.70 | 516.66 | 25 688 | 4.936 |
|  |  | Объем: 45.2*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.226 | 61 088.01 | 13 805.89 | 523 248.53 | 118 254 | 8.565 |
| 177. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 8.35296 | 8.670 | 72.42 | 147.370 | 1 231 | 16.998 |
| 177. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 9.4807 | 14.601 | 138.43 | 248.282 | 2 354 | 17.005 |
| 177. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.89948 | 102.57 | 92.26 | 835.60 | 752 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 10.10 | 191.22 | 172 | 17.028 |
| 177. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.58534 | 93.88 | 54.95 | 890.86 | 521 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 8.83 | 256.87 | 150 | 17.034 |
| 177. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.09266 | 139.36 | 12.91 | 1 430.52 | 133 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.40 | 256.87 | 24 | 17.034 |
| 177. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 2.1922 | 76.06 | 166.74 | 517.81 | 1 135 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 28.37 | 219.76 | 482 | 16.983 |
| 177. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 4.89516 | 110.81 | 542.43 | 779.38 | 3 815 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 78.86 | 273.99 | 1 341 | 17.007 |
| 177. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.66896 | 133.41 | 89.25 | 763.85 | 511 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.66 | 219.76 | 147 | 16.983 |
| 177. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.1469 | 127.56 | 18.74 | 698.95 | 103 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.22 | 256.87 | 38 | 17.034 |
| 177. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 3.39 | 400.56 | 1 357.90 | 3 333.65 | 11 301 | 8.322 |
| 177. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 42.714 | 266.28 | 11 373.88 | 2 308.69 | 98 613 | 8.67 |
| 177. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 6.78 | 3.60 | 24.41 | 20.52 | 139 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 299.41 | 121% | 4 338 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 170.79 | 65% | 2 330 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 276.09 |  | 124 922 |  |
| 178. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.113 | 14 953.22 | 1 689.71 | 73 400.04 | 8 294 | 4.909 |
|  |  | Объем: 226*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.55709 | 11.972 | 6.67 | 203.871 | 114 | 17.029 |
| 178. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.44974 | 102.57 | 46.13 | 835.60 | 376 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5.05 | 191.22 | 86 | 17.028 |
| 178. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.10735 | 139.36 | 14.96 | 1 430.52 | 154 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.62 | 256.87 | 28 | 17.034 |
| 178. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 11.526 | 141.30 | 1 628.62 | 673.68 | 7 765 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 9.47 | 121% | 138 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5.40 | 65% | 74 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 704.58 |  | 8 506 |  |
| 179. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -11.526 | 141.30 | -1 628.62 | 673.68 | -7 765 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.113)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 11.526 | 280.61 | 3 234.31 | 2 121.17 | 24 449 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.113)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 22.6 | 144.07 | 3 255.88 | 2 196.06 | 49 631 | 15.243 |
| 181. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 266.68 | 10.360 | 2 762.80 | 176.300 | 47 016 | 17.017 |
| 181. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.356 | 12.085 | 16.39 | 205.490 | 279 | 17.004 |
| 181. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.678 | 102.57 | 69.54 | 835.60 | 567 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 7.61 | 191.22 | 130 | 17.028 |
| 181. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.678 | 133.41 | 90.45 | 763.85 | 518 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.77 | 219.76 | 149 | 16.983 |
| 181. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 12.882 | 10.08 | 129.85 | 13.73 | 177 | 1.362 |
| 181. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.678 | 101.31 | 68.69 | 999.00 | 677 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 8.77 | 219.76 | 149 | 16.983 |
| 181. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.13 | 104.66 | 118.27 | 516.66 | 584 | 4.937 |
| 181. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 4.52 | 3.60 | 16.27 | 20.52 | 93 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 946.45 | 121% | 57 227 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 251.14 | 65% | 30 742 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 453.47 |  | 137 600 |  |
| 182. | С7. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 230.52 | 82.62 | 19 045.56 | 480.02 | 110 654 | 5.81 |
|  |  | Объем: 226*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 183. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00432 | 4 846.79 | 20.94 | 49 459.80 | 214 | 10.22 |
|  |  | Объем: 48*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0651456 | 8.280 | 0.54 | 140.760 | 9 | 17 |
| 183. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1884384 | 15.080 | 2.84 | 256.870 | 48 | 17.034 |
| 183. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1437696 | 112.40 | 16.16 | 1 144.08 | 164 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.17 | 256.87 | 37 | 17.034 |
| 183. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0446688 | 93.88 | 4.19 | 890.86 | 40 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.67 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 183. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001728 | 263.51 | 0.05 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 3.21 | 81% | 46 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1.45 | 34% | 19 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.60 |  | 280 |  |
| 184. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 6.912 | 16.40 | 113.36 | 145.95 | 1 009 | 8.901 |
|  |  | Объем: 4.32*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00432 | 344.93 | 1.49 | 3 421.73 | 15 | 10.067 |
| 185. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0129168 | 8.280 | 0.11 | 140.760 | 2 | 17 |
| 185. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0140832 | 15.080 | 0.21 | 256.870 | 4 | 17.034 |
| 185. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0140832 | 93.88 | 1.32 | 890.86 | 13 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.21 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 185. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0003024 | 126.43 | 0.04 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 |  | 219.76 |  | 16.983 |
| 185. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0000864 | 263.51 | 0.02 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.30 | 81% | 5 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.14 | 34% | 2 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.93 |  | 22 |  |
| 186. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0288 | 2 520.14 | 72.58 | 17 348.53 | 500 | 6.889 |
|  |  | Объем: 48*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.452736 | 8.510 | 3.85 | 144.650 | 65 | 16.998 |
| 186. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.399744 | 14.301 | 5.72 | 243.333 | 97 | 17.015 |
| 186. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.123552 | 102.57 | 12.67 | 835.60 | 103 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.39 | 191.22 | 24 | 17.028 |
| 186. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.050976 | 139.36 | 7.10 | 1 430.52 | 73 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.77 | 256.87 | 13 | 17.034 |
| 186. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.203904 | 223.58 | 45.59 | 1 170.91 | 239 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 3.28 | 273.99 | 56 | 17.007 |
| 186. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.021312 | 133.41 | 2.84 | 763.85 | 16 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.28 | 219.76 | 5 | 16.983 |
| 186. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.144 | 3.60 | 0.52 | 20.52 | 3 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 13.59 | 121% | 196 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 7.75 | 65% | 105 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93.92 |  | 801 |  |
| 187. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 3.17 | 104.66 | 331.77 | 516.66 | 1 638 | 4.937 |
|  |  | Объем: 2.88*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.48 | 5 013.40 | 2 406.43 | 32 447.66 | 15 575 | 6.472 |
| 188. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 36.5184 | 8.970 | 327.57 | 152.560 | 5 571 | 17.008 |
| 188. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.3264 | 15.080 | 4.92 | 256.870 | 84 | 17.034 |
| 188. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.3264 | 113.70 | 37.11 | 810.77 | 265 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.92 | 256.87 | 84 | 17.034 |
| 188. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0192 | 101.31 | 1.95 | 999.00 | 19 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.25 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 188. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00048 | 10 705.00 | 5.14 | 54 434.60 | 26 | 5.085 |
| 188. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0816 | 960.26 | 78.36 | 3 126.47 | 255 | 3.256 |
| 188. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 2.832 | 685.00 | 1 939.92 | 3 302.36 | 9 352 | 4.821 |
| 188. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0288 | 569.06 | 16.39 | 2 995.86 | 86 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 472.14 | 121% | 6 843 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 269.32 | 65% | 3 676 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 147.88 |  | 26 093 |  |
| 189. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 48 | 76.13 | 3 654.24 | 342.67 | 16 448 | 4.501 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 56 430.79 |  | 410 472 | 7.274 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 53 708.23 |  | 386 200 | 7.191 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 31 469.58 |  | 178 877 | 5.684 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 168, 169; %=81 - по стр. 172, 174, 183, 185; %=121 - по стр. 175, 177, 178, 181, 186, 188) |  |  |  |  | 5 548.96 |  | 80 404 | 14.49 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 168, 169; %=34 - по стр. 172, 174, 183, 185; %=65 - по стр. 175, 177, 178, 181, 186, 188) |  |  |  |  | 3 159.54 |  | 43 122 | 13.648 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 62 416.73 |  | 509 726 | 8.166 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 722.56 |  | 24 272 | 8.915 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 722.56 |  | 24 272 | 8.915 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 65 139.29 |  | 533 998 | 8.198 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 393.98 | 2.14 | 11 428 | 8.198 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 66 533.27 |  | 545 426 | 8.198 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 330.67 | 2 | 10 909 | 8.198 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 67 863.94 |  | 556 335 | 8.198 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 12 215.51 | 18 | 100 140 | 8.198 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 80 079.45 |  | 656 475 | 8.198 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 548.96 |  | 80 404 | 14.49 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 159.54 |  | 43 122 | 13.648 |
|  | Раздел 7. 3. МКД по ул. Грига , 11-13 |
|  | Минимальные работы |
| 190. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.2996 | 6 900.71 | 2 067.45 | 59 048.03 | 17 691 | 8.557 |
|  |  | Объем: 428*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 72.90766 | 8.820 | 643.05 | 149.970 | 10 934 | 17.003 |
| 190. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 12.400444 | 11.429 | 141.73 | 194.614 | 2 413 | 17.028 |
| 190. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 11.7593 | 95.16 | 1 119.01 | 468.45 | 5 509 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 132.06 | 191.22 | 2 249 | 17.028 |
| 190. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.386484 | 8.58 | 3.32 | 35.88 | 14 | 4.182 |
| 190. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.641144 | 139.36 | 89.35 | 1 430.52 | 917 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.67 | 256.87 | 165 | 17.034 |
| 190. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 35.2779 | 6.03 | 212.73 | 8.99 | 317 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 816.17 | 88% | 11 745 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 470.87 | 48% | 6 407 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 354.49 |  | 35 843 |  |
| 191. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 0.85 | 1 689.81 | 1 436.34 | 15 301.41 | 13 006 | 9.055 |
| 191. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 58.021 | 9.160 | 531.47 | 155.940 | 9 048 | 17.024 |
| 191. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 7.99 | 11.230 | 89.73 | 191.220 | 1 528 | 17.028 |
| 191. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 7.99 | 95.16 | 760.33 | 468.45 | 3 743 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 89.73 | 191.22 | 1 528 | 17.028 |
| 191. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 23.97 | 6.03 | 144.54 | 8.99 | 215 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 646.05 | 88% | 9 307 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 372.72 | 48% | 5 076 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 455.11 |  | 27 389 |  |
| 192. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 62.343 | 3.71 | 231.29 | 36.66 | 2 285 | 9.879 |
|  |  | Объем: 428*0.07*1.8+85*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 62.34 | 16.40 | 1 022.38 | 145.95 | 9 099 | 8.9 |
|  |  | Объем: 428*0.07*1.8+85*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 194. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.097 | 4 846.79 | 470.14 | 49 459.80 | 4 798 | 10.205 |
|  |  | Объем: 485*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.46276 | 8.280 | 12.11 | 140.760 | 206 | 17 |
| 194. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.23114 | 15.080 | 63.81 | 256.870 | 1 087 | 17.034 |
| 194. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.22816 | 112.40 | 362.85 | 1 144.08 | 3 693 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 48.68 | 256.87 | 829 | 17.034 |
| 194. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.00298 | 93.88 | 94.16 | 890.86 | 894 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.12 | 256.87 | 258 | 17.034 |
| 194. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00388 | 263.51 | 1.02 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 72.12 | 81% | 1 047 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 32.65 | 34% | 440 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574.91 |  | 6 285 |  |
| 195. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 155.2 | 16.40 | 2 545.28 | 145.95 | 22 651 | 8.899 |
|  |  | Объем: 97*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.097 | 344.93 | 33.46 | 3 421.73 | 332 | 9.922 |
| 196. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.29003 | 8.280 | 2.40 | 140.760 | 41 | 17 |
| 196. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.31622 | 15.080 | 4.77 | 256.870 | 81 | 17.034 |
| 196. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.31622 | 93.88 | 29.69 | 890.86 | 282 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.77 | 256.87 | 81 | 17.034 |
| 196. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00679 | 126.43 | 0.86 | 1 018.85 | 7 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.09 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 196. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00194 | 263.51 | 0.51 | 1 266.59 | 2 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6.81 | 81% | 99 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.08 | 34% | 41 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43.35 |  | 472 |  |
| 197. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 1.455 | 419.00 | 609.65 | 3 420.95 | 4 977 | 8.164 |
|  |  | Объем: 485*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 18.23115 | 9.050 | 164.99 | 154.380 | 2 815 | 17.059 |
| 197. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 4.4232 | 11.230 | 49.67 | 191.220 | 846 | 17.028 |
| 197. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 4.4232 | 95.16 | 420.91 | 468.45 | 2 072 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 49.67 | 191.22 | 846 | 17.028 |
| 197. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 17.7219 | 1.34 | 23.75 | 5.13 | 91 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 203.93 | 81% | 2 965 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 92.30 | 34% | 1 245 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 905.88 |  | 9 187 |  |
| 198. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.485 | 61 088.01 | 29 627.69 | 523 248.53 | 253 776 | 8.566 |
| 198. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 17.9256 | 8.670 | 155.41 | 147.370 | 2 642 | 16.998 |
| 198. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 20.34575 | 14.601 | 297.06 | 248.282 | 5 051 | 17.005 |
| 198. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.9303 | 102.57 | 197.99 | 835.60 | 1 613 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 21.68 | 191.22 | 369 | 17.028 |
| 198. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 1.25615 | 93.88 | 117.93 | 890.86 | 1 119 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.94 | 256.87 | 323 | 17.034 |
| 198. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.19885 | 139.36 | 27.71 | 1 430.52 | 284 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.00 | 256.87 | 51 | 17.034 |
| 198. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 4.7045 | 76.06 | 357.82 | 517.81 | 2 436 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 60.88 | 219.76 | 1 034 | 16.983 |
| 198. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 10.5051 | 110.81 | 1 164.07 | 779.38 | 8 187 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 169.24 | 273.99 | 2 878 | 17.007 |
| 198. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 1.4356 | 133.41 | 191.52 | 763.85 | 1 097 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 18.58 | 219.76 | 315 | 16.983 |
| 198. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.31525 | 127.56 | 40.21 | 698.95 | 220 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.75 | 256.87 | 81 | 17.034 |
| 198. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 7.275 | 400.56 | 2 914.07 | 3 333.65 | 24 252 | 8.322 |
| 198. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 91.665 | 266.28 | 24 408.56 | 2 308.69 | 211 626 | 8.67 |
| 198. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 14.55 | 3.60 | 52.38 | 20.52 | 299 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 642.51 | 121% | 9 309 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 366.50 | 65% | 5 000 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 636.70 |  | 268 085 |  |
| 199. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.485 | 17 982.68 | -8 721.60 | 154 337.25 | -74 854 | 8.583 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 199. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -6.08675 | 13.410 | -81.62 | 228.039 | -1 388 | 17.005 |
| 199. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -2.01275 | 102.57 | -206.45 | 835.60 | -1 682 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -22.60 | 191.22 | -385 | 17.028 |
| 199. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -2.0855 | 76.06 | -158.62 | 517.81 | -1 080 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -26.99 | 219.76 | -458 | 16.983 |
| 199. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -1.9885 | 110.81 | -220.35 | 779.38 | -1 550 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -32.03 | 273.99 | -545 | 17.007 |
| 199. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -30.555 | 266.28 | -8 136.19 | 2 308.69 | -70 542 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -115.90 | 121% | -1 679 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -66.11 | 65% | -902 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -8 903.61 |  | -77 436 |  |
| 200. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.388 | 2 106.64 | 817.38 | 19 466.32 | 7 553 | 9.241 |
|  |  | Объем: 485*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.25608 | 12.085 | 3.09 | 205.490 | 53 | 17.004 |
| 200. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.12804 | 126.36 | 16.18 | 1 137.36 | 146 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 3.09 | 410.98 | 53 | 17.004 |
| 200. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.39964 | 2 004.80 | 801.20 | 18 534.94 | 7 407 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4.39 | 121% | 64 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2.50 | 65% | 34 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 824.27 |  | 7 652 |  |
| 201. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.485 | 54 900.38 | 26 626.68 | 330 658.28 | 160 369 | 6.023 |
| 201. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 18.5755 | 10.210 | 189.66 | 173.840 | 3 229 | 17.026 |
| 201. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 9.23925 | 15.386 | 142.16 | 261.607 | 2 417 | 17.003 |
| 201. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.679 | 18.60 | 12.63 | 18.32 | 12 | 0.985 |
| 201. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.9206 | 76.06 | 146.08 | 517.81 | 995 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.85 | 219.76 | 422 | 16.983 |
| 201. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.58235 | 110.81 | 618.58 | 779.38 | 4 351 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 89.93 | 273.99 | 1 530 | 17.007 |
| 201. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.18915 | 133.41 | 25.23 | 763.85 | 144 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.45 | 219.76 | 42 | 16.983 |
| 201. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.54715 | 200.87 | 310.78 | 1 293.75 | 2 002 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 24.92 | 273.99 | 424 | 17.007 |
| 201. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00485 | 101.31 | 0.49 | 999.00 | 5 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.06 | 219.76 | 1 | 16.983 |
| 201. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.003007 | 11 154.00 | 33.54 | 50 212.22 | 151 | 4.502 |
| 201. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.005238 | 2 446.90 | 12.82 | 20 629.84 | 108 | 8.431 |
| 201. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 44.8625 | 563.43 | 25 276.88 | 3 329.56 | 149 372 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 471.18 | 121% | 6 832 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 268.77 | 65% | 3 670 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 366.64 |  | 170 871 |  |
| 202. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.485 | 13 086.59 | 6 347.00 | 77 341.08 | 37 510 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 202. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.0873 | 10.210 | 0.89 | 173.840 | 15 | 17.026 |
| 202. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.1649 | 18.60 | 3.07 | 18.32 | 3 | 0.985 |
| 202. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.001358 | 2 446.90 | 3.32 | 20 629.84 | 28 | 8.431 |
| 202. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 11.252 | 563.43 | 6 339.71 | 3 329.56 | 37 464 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.26 | 121% | 18 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.72 | 65% | 10 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 348.98 |  | 37 538 |  |
| 203. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.1455 | 2 106.64 | 306.52 | 19 466.32 | 2 832 | 9.239 |
|  |  | Объем: 485*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.09603 | 12.085 | 1.16 | 205.490 | 20 | 17.004 |
| 203. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.048015 | 126.36 | 6.07 | 1 137.36 | 55 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 1.16 | 410.98 | 20 | 17.004 |
| 203. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.149865 | 2 004.80 | 300.45 | 18 534.94 | 2 778 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1.65 | 121% | 24 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 0.94 | 65% | 13 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 309.11 |  | 2 869 |  |
| 204. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.485 | 55 822.91 | 27 074.11 | 405 018.97 | 196 434 | 7.255 |
| 204. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 18.5755 | 10.210 | 189.66 | 173.840 | 3 229 | 17.026 |
| 204. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 9.2538 | 15.386 | 142.38 | 261.599 | 2 421 | 17.003 |
| 204. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01455 | 113.70 | 1.65 | 810.77 | 12 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.22 | 256.87 | 4 | 17.034 |
| 204. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 0.679 | 18.60 | 12.63 | 18.32 | 12 | 0.985 |
| 204. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 1.9206 | 76.06 | 146.08 | 517.81 | 995 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 24.85 | 219.76 | 422 | 16.983 |
| 204. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 5.58235 | 110.81 | 618.58 | 779.38 | 4 351 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 89.93 | 273.99 | 1 530 | 17.007 |
| 204. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.18915 | 133.41 | 25.23 | 763.85 | 144 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.45 | 219.76 | 42 | 16.983 |
| 204. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 1.54715 | 200.87 | 310.78 | 1 293.75 | 2 002 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 24.92 | 273.99 | 424 | 17.007 |
| 204. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0194 | 101.31 | 1.97 | 999.00 | 19 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.25 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 204. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.003007 | 11 154.00 | 33.54 | 50 212.22 | 151 | 4.502 |
| 204. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.005238 | 2 446.90 | 12.82 | 20 629.84 | 108 | 8.431 |
| 204. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.07275 | 1 603.30 | 116.64 | 5 828.56 | 424 | 3.635 |
| 204. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 46.851 | 546.51 | 25 604.54 | 3 948.41 | 184 987 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 471.50 | 121% | 6 837 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 268.95 | 65% | 3 673 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 814.56 |  | 206 943 |  |
| 205. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.1 | 466.00 | 46.60 | 5 151.65 | 515 | 11.052 |
| 205. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 1.841 | 8.970 | 16.51 | 152.560 | 281 | 17.008 |
| 205. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.055 | 15.080 | 0.83 | 256.870 | 14 | 17.034 |
| 205. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.055 | 113.70 | 6.25 | 810.77 | 45 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.83 | 256.87 | 14 | 17.034 |
| 205. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.118 | 101.31 | 11.95 | 999.00 | 118 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.53 | 219.76 | 26 | 16.983 |
| 205. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.008 | 839.12 | 6.71 | 5 438.81 | 44 | 6.482 |
| 205. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00072 | 1 548.45 | 1.11 | 21 024.29 | 15 | 13.578 |
| 205. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 1 | 4.05 | 4.05 | 13.18 | 13 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 24.62 | 121% | 357 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 14.05 | 65% | 192 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 85.27 |  | 1 064 |  |
|  | Устройство покрытия из плитки т. 60 |
| 206. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.013 | 4 846.79 | 63.01 | 49 459.80 | 643 | 10.205 |
|  |  | Объем: 52*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.19604 | 8.280 | 1.62 | 140.760 | 28 | 17 |
| 206. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.56706 | 15.080 | 8.55 | 256.870 | 146 | 17.034 |
| 206. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.43264 | 112.40 | 48.63 | 1 144.08 | 495 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 6.52 | 256.87 | 111 | 17.034 |
| 206. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.13442 | 93.88 | 12.62 | 890.86 | 120 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.03 | 256.87 | 35 | 17.034 |
| 206. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00052 | 263.51 | 0.14 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 9.66 | 81% | 141 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 4.37 | 34% | 59 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.04 |  | 843 |  |
| 207. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 20.8 | 16.40 | 341.12 | 145.95 | 3 036 | 8.9 |
|  |  | Объем: 13*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.013 | 344.93 | 4.48 | 3 421.73 | 44 | 9.821 |
| 208. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.03887 | 8.280 | 0.32 | 140.760 | 5 | 17 |
| 208. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.04238 | 15.080 | 0.64 | 256.870 | 11 | 17.034 |
| 208. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.04238 | 93.88 | 3.98 | 890.86 | 38 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.64 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 208. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00091 | 126.43 | 0.12 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 208. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00026 | 263.51 | 0.07 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.91 | 81% | 13 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.41 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.80 |  | 62 |  |
| 209. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.104 | 2 520.14 | 262.09 | 17 348.53 | 1 804 | 6.883 |
|  |  | Объем: 52*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.63488 | 8.510 | 13.91 | 144.650 | 236 | 16.998 |
| 209. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.44352 | 14.301 | 20.64 | 243.333 | 351 | 17.015 |
| 209. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.44616 | 102.57 | 45.76 | 835.60 | 373 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5.01 | 191.22 | 85 | 17.028 |
| 209. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.18408 | 139.36 | 25.65 | 1 430.52 | 263 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.78 | 256.87 | 47 | 17.034 |
| 209. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.73632 | 223.58 | 164.63 | 1 170.91 | 862 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 11.86 | 273.99 | 202 | 17.007 |
| 209. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.07696 | 133.41 | 10.27 | 763.85 | 59 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.00 | 219.76 | 17 | 16.983 |
| 209. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.52 | 3.60 | 1.87 | 20.52 | 11 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 49.06 | 121% | 710 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 27.99 | 65% | 382 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 339.14 |  | 2 896 |  |
| 210. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 11.44 | 104.66 | 1 197.31 | 516.66 | 5 911 | 4.937 |
|  |  | Объем: 10.4*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.026 | 14 953.22 | 388.78 | 73 400.04 | 1 908 | 4.908 |
|  |  | Объем: 52*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.12818 | 11.972 | 1.53 | 203.871 | 26 | 17.029 |
| 211. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.10348 | 102.57 | 10.61 | 835.60 | 86 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.16 | 191.22 | 20 | 17.028 |
| 211. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.0247 | 139.36 | 3.44 | 1 430.52 | 35 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.37 | 256.87 | 6 | 17.034 |
| 211. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 2.652 | 141.30 | 374.73 | 673.68 | 1 787 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.17 | 121% | 31 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.24 | 65% | 17 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 392.19 |  | 1 956 |  |
| 212. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -2.652 | 141.30 | -374.73 | 673.68 | -1 787 | 4.769 |
|  |  | Объем: (0.026)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 2.652 | 280.61 | 744.18 | 2 121.17 | 5 625 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.026)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 5.2 | 144.07 | 749.14 | 2 196.06 | 11 419 | 15.243 |
| 214. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 61.36 | 10.360 | 635.69 | 176.300 | 10 818 | 17.017 |
| 214. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.312 | 12.085 | 3.77 | 205.490 | 64 | 17.004 |
| 214. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.156 | 102.57 | 16.00 | 835.60 | 130 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 1.75 | 191.22 | 30 | 17.028 |
| 214. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.156 | 133.41 | 20.81 | 763.85 | 119 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.02 | 219.76 | 34 | 16.983 |
| 214. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 2.964 | 10.08 | 29.88 | 13.73 | 41 | 1.362 |
| 214. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.156 | 101.31 | 15.80 | 999.00 | 156 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 2.02 | 219.76 | 34 | 16.983 |
| 214. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.26 | 104.66 | 27.21 | 516.66 | 134 | 4.937 |
| 214. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.04 | 3.60 | 3.74 | 20.52 | 21 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 908.03 | 121% | 13 167 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 517.96 | 65% | 7 073 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.14 |  | 31 660 |  |
| 215. | С8. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 53.04 | 63.68 | 3 377.59 | 369.98 | 19 624 | 5.81 |
|  |  | Объем: 52*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 216. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.01129 | 4 846.79 | 54.72 | 49 459.80 | 558 | 10.197 |
|  |  | Объем: 103*0.3*0.3+36*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.1702532 | 8.280 | 1.41 | 140.760 | 24 | 17 |
| 216. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.4924698 | 15.080 | 7.43 | 256.870 | 127 | 17.034 |
| 216. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.3757312 | 112.40 | 42.23 | 1 144.08 | 430 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.67 | 256.87 | 97 | 17.034 |
| 216. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1167386 | 93.88 | 10.96 | 890.86 | 104 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.76 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 216. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0004516 | 263.51 | 0.12 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8.40 | 81% | 122 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.80 | 34% | 51 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66.92 |  | 732 |  |
| 217. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 18.064 | 16.40 | 296.25 | 145.95 | 2 636 | 8.898 |
|  |  | Объем: 11.29*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.01129 | 344.93 | 3.89 | 3 421.73 | 39 | 10.026 |
| 218. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0337571 | 8.280 | 0.28 | 140.760 | 5 | 17 |
| 218. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0368054 | 15.080 | 0.56 | 256.870 | 9 | 17.034 |
| 218. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0368054 | 93.88 | 3.46 | 890.86 | 33 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.56 | 256.87 | 9 | 17.034 |
| 218. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0007903 | 126.43 | 0.10 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 218. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0002258 | 263.51 | 0.06 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.80 | 81% | 11 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.36 | 34% | 5 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.05 |  | 55 |  |
| 219. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0719 | 2 520.14 | 181.20 | 17 348.53 | 1 247 | 6.882 |
|  |  | Объем: 103*0.3*0.2+36*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.130268 | 8.510 | 9.62 | 144.650 | 163 | 16.998 |
| 219. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.997972 | 14.301 | 14.27 | 243.333 | 243 | 17.015 |
| 219. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.308451 | 102.57 | 31.64 | 835.60 | 258 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.46 | 191.22 | 59 | 17.028 |
| 219. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.127263 | 139.36 | 17.74 | 1 430.52 | 182 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.92 | 256.87 | 33 | 17.034 |
| 219. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.509052 | 223.58 | 113.81 | 1 170.91 | 596 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 8.20 | 273.99 | 139 | 17.007 |
| 219. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.053206 | 133.41 | 7.10 | 763.85 | 41 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.69 | 219.76 | 12 | 16.983 |
| 219. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.3595 | 3.60 | 1.29 | 20.52 | 7 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 33.92 | 121% | 491 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 19.35 | 65% | 264 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234.47 |  | 2 002 |  |
| 220. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 7.91 | 104.66 | 827.86 | 516.66 | 4 087 | 4.937 |
|  |  | Объем: 7.19*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 1.03 | 5 013.40 | 5 163.80 | 32 447.66 | 33 421 | 6.472 |
| 221. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 78.3624 | 8.970 | 702.91 | 152.560 | 11 955 | 17.008 |
| 221. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.7004 | 15.080 | 10.56 | 256.870 | 180 | 17.034 |
| 221. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.7004 | 113.70 | 79.64 | 810.77 | 568 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 10.56 | 256.87 | 180 | 17.034 |
| 221. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0412 | 101.31 | 4.17 | 999.00 | 41 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.53 | 219.76 | 9 | 16.983 |
| 221. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00103 | 10 705.00 | 11.03 | 54 434.60 | 56 | 5.085 |
| 221. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1751 | 960.26 | 168.14 | 3 126.47 | 547 | 3.256 |
| 221. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 6.077 | 685.00 | 4 162.75 | 3 302.36 | 20 068 | 4.821 |
| 221. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0618 | 569.06 | 35.17 | 2 995.86 | 185 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 013.13 | 121% | 14 683 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 577.91 | 65% | 7 888 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 754.84 |  | 55 992 |  |
| 222. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 103 | 76.13 | 7 841.39 | 342.67 | 35 295 | 4.501 |
| 223. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.36 | 937.76 | 337.59 | 12 783.98 | 4 602 | 13.632 |
| 223. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 27.3888 | 8.970 | 245.68 | 152.560 | 4 178 | 17.008 |
| 223. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.2448 | 15.080 | 3.69 | 256.870 | 63 | 17.034 |
| 223. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.2448 | 113.70 | 27.83 | 810.77 | 198 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.69 | 256.87 | 63 | 17.034 |
| 223. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0144 | 101.31 | 1.46 | 999.00 | 14 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.19 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 223. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00036 | 10 705.00 | 3.85 | 54 434.60 | 20 | 5.085 |
| 223. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0612 | 960.26 | 58.77 | 3 126.47 | 191 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 354.11 | 121% | 5 132 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 201.99 | 65% | 2 757 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 893.69 |  | 12 490 |  |
| 224. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0071 | 569.06 | 4.04 | 2 995.86 | 21 | 5.198 |
|  |  | Объем: (0.36)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.8266 | 685.00 | 1 251.22 | 3 302.36 | 6 032 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.36)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 36 | 34.14 | 1 229.04 | 185.77 | 6 688 | 5.442 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 114 484.34 |  | 801 827 | 7.004 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 110 048.02 |  | 762 120 | 6.925 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 16 472.63 |  | 83 283 | 5.056 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 190, 191; %=81 - по стр. 194, 196, 197, 206, 208, 216, 218; %=121 - по стр. 198-205, 209, 211, 214, 219, 221, 223) |  |  |  |  | 5 626.48 |  | 81 427 | 14.472 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 190, 191; %=34 - по стр. 194, 196, 197, 206, 208, 216, 218; %=65 - по стр. 198-205, 209, 211, 214, 219, 221, 223) |  |  |  |  | 3 183.33 |  | 43 399 | 13.633 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 118 857.83 |  | 886 946 | 7.462 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 4 436.32 |  | 39 707 | 8.95 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 4 436.32 |  | 39 707 | 8.95 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 123 294.15 |  | 926 653 | 7.516 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 2 638.49 | 2.14 | 19 830 | 7.516 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 125 932.64 |  | 946 483 | 7.516 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 2 518.65 | 2 | 18 930 | 7.516 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 128 451.29 |  | 965 413 | 7.516 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 23 121.23 | 18 | 173 774 | 7.516 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 151 572.52 |  | 1 139 187 | 7.516 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 626.48 |  | 81 427 | 14.472 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 183.33 |  | 43 399 | 13.633 |
|  | Раздел 8. 3.1 Дополнительные работы |
| 227. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 0.5 | 2 168.55 | 1 084.28 | 14 380.30 | 7 190 | 6.631 |
| 227. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 20 | 8.430 | 168.60 | 143.350 | 2 867 | 17.005 |
| 227. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 7.5 | 122.09 | 915.68 | 576.42 | 4 323 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 193.89 | 98% | 2 810 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 129.82 | 61% | 1 749 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 407.99 |  | 11 749 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 228. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0097 | 4 846.79 | 47.01 | 49 459.80 | 480 | 10.211 |
|  |  | Объем: 5.85+3.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.146276 | 8.280 | 1.21 | 140.760 | 21 | 17 |
| 228. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.423114 | 15.080 | 6.38 | 256.870 | 109 | 17.034 |
| 228. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.322816 | 112.40 | 36.28 | 1 144.08 | 369 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.87 | 256.87 | 83 | 17.034 |
| 228. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.100298 | 93.88 | 9.42 | 890.86 | 89 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.51 | 256.87 | 26 | 17.034 |
| 228. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000388 | 263.51 | 0.10 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.21 | 81% | 105 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.26 | 34% | 44 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.48 |  | 630 |  |
| 229. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 15.52 | 16.40 | 254.53 | 145.95 | 2 265 | 8.899 |
|  |  | Объем: 9.7*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0097 | 344.93 | 3.35 | 3 421.73 | 33 | 9.851 |
| 230. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.029003 | 8.280 | 0.24 | 140.760 | 4 | 17 |
| 230. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.031622 | 15.080 | 0.48 | 256.870 | 8 | 17.034 |
| 230. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.031622 | 93.88 | 2.97 | 890.86 | 28 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.48 | 256.87 | 8 | 17.034 |
| 230. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.000679 | 126.43 | 0.09 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 230. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000194 | 263.51 | 0.05 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.68 | 81% | 10 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.31 | 34% | 4 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.34 |  | 47 |  |
| 231. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.0725 | 1 275.59 | 92.48 | 7 478.89 | 542 | 5.861 |
|  |  | Объем: (5+2.25)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 0.7395 | 8.670 | 6.41 | 147.370 | 109 | 16.998 |
| 231. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.025375 | 11.230 | 0.28 | 191.220 | 5 | 17.028 |
| 231. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.025375 | 102.57 | 2.60 | 835.60 | 21 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.28 | 191.22 | 5 | 17.028 |
| 231. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 0.7975 | 104.66 | 83.47 | 516.66 | 412 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 8.70 | 111% | 127 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 5.08 | 61% | 70 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106.26 |  | 738 |  |
| 232. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.1 | 4 720.75 | 472.07 | 33 246.27 | 3 325 | 7.043 |
| 232. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 3.453 | 9.980 | 34.46 | 169.690 | 586 | 17.003 |
| 232. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 1.401 | 16.090 | 22.54 | 273.642 | 383 | 17.007 |
| 232. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.009 | 99.46 | 0.90 | 642.01 | 6 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.12 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 232. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 1.392 | 260.34 | 362.39 | 1 752.75 | 2 440 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 22.43 | 273.99 | 381 | 17.007 |
| 232. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 0.972 | 74.38 | 72.30 | 285.73 | 278 | 3.841 |
| 232. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.009 | 101.31 | 0.91 | 999.00 | 9 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.12 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 232. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 0.31 | 3.60 | 1.12 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 74.10 | 111% | 1 076 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 43.32 | 61% | 591 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 589.49 |  | 4 992 |  |
| 233. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 10.1 | 99.74 | 1 007.37 | 632.54 | 6 389 | 6.342 |
|  |  | Объем: 10*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 1 | 272.74 | 272.74 | 3 241.81 | 3 242 | 11.887 |
| 234. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 9.630 | 163.81 | 163.850 | 2 787 | 17.015 |
| 234. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 43 816.00 | 43.82 | 137 492.94 | 137 | 3.138 |
| 234. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 658.11 | 0.66 | 6 047.99 | 6 | 9.19 |
| 234. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 660.97 | 42.96 | 3 151.63 | 205 | 4.768 |
| 234. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 569.06 | 0.57 | 2 995.86 | 3 | 5.265 |
| 234. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 104.66 | 20.93 | 516.66 | 103 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 212.95 | 111% | 3 094 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 124.50 | 61% | 1 700 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 610.19 |  | 8 036 |  |
| 235. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.045 | 25 012.57 | 1 125.57 | 175 879.77 | 7 915 | 7.032 |
| 235. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 7.70085 | 9.160 | 70.54 | 155.940 | 1 201 | 17.024 |
| 235. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 1.197 | 15.080 | 18.05 | 256.870 | 307 | 17.034 |
| 235. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 1.197 | 113.70 | 136.10 | 810.77 | 970 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 18.05 | 256.87 | 307 | 17.034 |
| 235. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0171 | 35.39 | 0.61 | 101.14 | 2 | 2.858 |
| 235. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0369 | 101.31 | 3.74 | 999.00 | 37 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.48 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 235. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.00225 | 2 391.70 | 5.38 | 17 963.39 | 40 | 7.511 |
| 235. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0009 | 43 816.00 | 39.43 | 137 492.94 | 124 | 3.138 |
| 235. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.000405 | 4 680.00 | 1.90 | 33 391.91 | 14 | 7.135 |
| 235. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.0003195 | 987.52 | 0.32 | 6 638.00 | 2 | 6.722 |
| 235. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000009 | 10 705.00 | 0.10 | 54 434.60 |  | 5.085 |
| 235. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00072 | 1 507.80 | 1.09 | 5 982.82 | 4 | 3.968 |
| 235. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.06345 | 592.90 | 37.62 | 2 889.07 | 183 | 4.873 |
| 235. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.0405 | 685.00 | 27.74 | 3 302.36 | 134 | 4.821 |
| 235. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.018 | 569.06 | 10.24 | 2 995.86 | 54 | 5.265 |
| 235. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.002025 | 4 284.77 | 8.68 | 17 505.91 | 35 | 4.086 |
| 235. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 0.873 | 547.15 | 477.66 | 3 003.58 | 2 622 | 5.49 |
| 235. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.1242 | 1 876.90 | 233.11 | 17 020.17 | 2 114 | 9.068 |
| 235. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.00001125 | 1 208.60 | 0.01 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 235. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0108 | 609.46 | 6.58 | 4 883.09 | 53 | 8.012 |
| 235. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.0000315 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 235. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 1.746 | 37.07 | 64.72 | 185.97 | 325 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 115.17 | 111% | 1 674 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 67.33 | 61% | 920 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 308.07 |  | 10 509 |  |
| 236. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -0.873 | 547.15 | -477.66 | 3 003.58 | -2 622 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.045)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.1242 | 1 876.90 | -233.11 | 17 020.17 | -2 114 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.045)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 345.39 | 345.39 | 2 374.46 | 2 374 | 6.873 |
| 239. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 361.29 | 361.29 | 2 601.60 | 2 602 | 7.202 |
| 240. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 132.49 | 132.49 | 789.54 | 790 | 5.963 |
| 241. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 1 | 264.06 | 264.06 | 2 070.08 | 2 070 | 7.839 |
| 242. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 1 | 841.48 | 841.48 | 4 947.22 | 4 947 | 5.879 |
| 243. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.0226 | 704.46 | 15.92 | 11 963.43 | 270 | 16.96 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)+((10*0.65*0.9)-3.92) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 2.0001 | 7.960 | 15.92 | 135.180 | 270 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 12.74 | 68% | 184 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 6.05 | 31% | 84 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.71 |  | 537 |  |
| 244. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 2.2602 | 104.66 | 236.55 | 516.66 | 1 168 | 4.938 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)+((10*0.65*0.9)-3.92) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 5 845.81 |  | 40 866 | 6.991 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 583.91 |  | 32 212 | 7.027 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 181.26 |  | 13 951 | 6.396 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 227; %=81 - по стр. 228, 230; %=111 - по стр. 231, 232, 234, 235; %=68 - по стр. 243) |  |  |  |  | 625.44 |  | 9 078 | 14.515 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 227, 231, 232, 234, 235; %=34 - по стр. 228, 230; %=31 - по стр. 243) |  |  |  |  | 379.67 |  | 5 161 | 13.593 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 589.02 |  | 46 451 | 8.311 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 007.37 |  | 6 389 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 007.37 |  | 6 389 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 254.53 |  | 2 265 | 8.899 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 254.53 |  | 2 265 | 8.899 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 6 850.92 |  | 55 105 | 8.043 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 146.61 | 2.14 | 1 179 | 8.042 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 6 997.53 |  | 56 284 | 8.043 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 139.95 | 2 | 1 126 | 8.046 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7 137.48 |  | 57 410 | 8.043 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 284.75 | 18 | 10 334 | 8.044 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 8 422.23 |  | 67 744 | 8.043 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 625.44 |  | 9 078 | 14.515 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 379.67 |  | 5 161 | 13.593 |
|  | Раздел 9. 4. МКД по ул. Грига, 15 |
|  | Минимальные работы |
| 245. | Е68-12-4 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0.595 | 6 900.71 | 4 105.92 | 59 048.03 | 35 134 | 8.557 |
|  |  | Объем: 850*0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245. 1. | З1-100-27 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 243.35 | 144.79325 | 8.820 | 1 277.08 | 149.970 | 21 715 | 17.003 |
| 245. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.39 | 24.62705 | 11.429 | 281.46 | 194.614 | 4 793 | 17.028 |
| 245. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 23.35375 | 95.16 | 2 222.34 | 468.45 | 10 940 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 262.26 | 191.22 | 4 466 | 17.028 |
| 245. 4. | Х09-1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.29 | 0.76755 | 8.58 | 6.59 | 35.88 | 28 | 4.182 |
| 245. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 1.2733 | 139.36 | 177.45 | 1 430.52 | 1 821 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 19.20 | 256.87 | 327 | 17.034 |
| 245. 6. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 70.06125 | 6.03 | 422.47 | 8.99 | 630 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 620.88 | 88% | 23 327 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 935.12 | 48% | 12 724 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 661.93 |  | 71 185 |  |
| 246. | Е68-14-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 2.03 | 1 689.81 | 3 430.32 | 15 301.41 | 31 062 | 9.055 |
| 246. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 138.5678 | 9.160 | 1 269.28 | 155.940 | 21 608 | 17.024 |
| 246. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 19.082 | 11.230 | 214.29 | 191.220 | 3 649 | 17.028 |
| 246. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 19.082 | 95.16 | 1 815.84 | 468.45 | 8 939 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 214.29 | 191.22 | 3 649 | 17.028 |
| 246. 4. | Х33-0804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 57.246 | 6.03 | 345.19 | 8.99 | 515 | 1.491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 1 542.91 | 88% | 22 226 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 890.14 | 48% | 12 123 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 863.37 |  | 65 412 |  |
| 247. | Т01-01-01-043 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 127.2 | 3.71 | 471.91 | 36.66 | 4 663 | 9.881 |
|  |  | Объем: 850*0.07*1.8+203*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 127.2 | 16.40 | 2 086.08 | 145.95 | 18 565 | 8.899 |
|  |  | Объем: 850*0.07*1.8+203*0.3*0.15*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |
| 249. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.1872 | 4 846.79 | 907.32 | 49 459.80 | 9 259 | 10.205 |
|  |  | Объем: 936*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 2.822976 | 8.280 | 23.37 | 140.760 | 397 | 17 |
| 249. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 8.165664 | 15.080 | 123.14 | 256.870 | 2 098 | 17.034 |
| 249. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 6.230016 | 112.40 | 700.25 | 1 144.08 | 7 128 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 93.95 | 256.87 | 1 600 | 17.034 |
| 249. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.935648 | 93.88 | 181.72 | 890.86 | 1 724 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 29.19 | 256.87 | 497 | 17.034 |
| 249. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.007488 | 263.51 | 1.97 | 1 266.59 | 9 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 139.18 | 81% | 2 021 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 63.00 | 34% | 848 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 109.50 |  | 12 128 |  |
| 250. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 299.52 | 16.40 | 4 912.13 | 145.95 | 43 715 | 8.899 |
|  |  | Объем: 187.2*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.1872 | 344.93 | 64.57 | 3 421.73 | 641 | 9.927 |
| 251. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.559728 | 8.280 | 4.63 | 140.760 | 79 | 17 |
| 251. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.610272 | 15.080 | 9.20 | 256.870 | 157 | 17.034 |
| 251. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.610272 | 93.88 | 57.29 | 890.86 | 544 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.20 | 256.87 | 157 | 17.034 |
| 251. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.013104 | 126.43 | 1.66 | 1 018.85 | 13 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.17 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 251. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.003744 | 263.51 | 0.99 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 13.14 | 81% | 191 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 5.95 | 34% | 80 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.66 |  | 912 |  |
| 252. | Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.5481 | 419.00 | 229.66 | 3 420.95 | 1 875 | 8.164 |
|  |  | Объем: 182.7*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252. 1. | З1-100-30 | Рабочий среднего разряда 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 6.867693 | 9.050 | 62.15 | 154.380 | 1 060 | 17.059 |
| 252. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 1.666224 | 11.230 | 18.71 | 191.220 | 319 | 17.028 |
| 252. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 1.666224 | 95.16 | 158.56 | 468.45 | 781 | 4.923 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 18.71 | 191.22 | 319 | 17.028 |
| 252. 4. | Х33-1100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 6.675858 | 1.34 | 8.95 | 5.13 | 34 | 3.828 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 76.82 | 81% | 1 117 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 34.77 | 34% | 469 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 341.25 |  | 3 461 |  |
| 253. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.936 | 61 088.01 | 57 178.38 | 523 248.53 | 489 761 | 8.565 |
| 253. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 34.59456 | 8.670 | 299.93 | 147.370 | 5 098 | 16.998 |
| 253. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 39.2652 | 14.601 | 573.30 | 248.282 | 9 749 | 17.005 |
| 253. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 3.72528 | 102.57 | 382.10 | 835.60 | 3 113 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 41.83 | 191.22 | 712 | 17.028 |
| 253. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 2.42424 | 93.88 | 227.59 | 890.86 | 2 160 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 36.56 | 256.87 | 623 | 17.034 |
| 253. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.38376 | 139.36 | 53.48 | 1 430.52 | 549 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.79 | 256.87 | 99 | 17.034 |
| 253. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 9.0792 | 76.06 | 690.56 | 517.81 | 4 701 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 117.48 | 219.76 | 1 995 | 16.983 |
| 253. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 20.27376 | 110.81 | 2 246.54 | 779.38 | 15 801 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 326.61 | 273.99 | 5 555 | 17.007 |
| 253. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 2.77056 | 133.41 | 369.62 | 763.85 | 2 116 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 35.85 | 219.76 | 609 | 16.983 |
| 253. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.6084 | 127.56 | 77.61 | 698.95 | 425 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.17 | 256.87 | 156 | 17.034 |
| 253. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 14.04 | 400.56 | 5 623.86 | 3 333.65 | 46 804 | 8.322 |
| 253. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 176.904 | 266.28 | 47 106.00 | 2 308.69 | 408 416 | 8.67 |
| 253. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 28.08 | 3.60 | 101.09 | 20.52 | 576 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 239.99 | 121% | 17 965 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 707.32 | 65% | 9 651 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 125.68 |  | 517 376 |  |
| 254. | Е27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания |  | -0.936 | 17 982.68 | -16 831.79 | 154 337.25 | -144 460 | 8.583 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |
| 254. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.55 | -11.7468 | 13.410 | -157.53 | 228.039 | -2 679 | 17.005 |
| 254. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.15 | -3.8844 | 102.57 | -398.42 | 835.60 | -3 246 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | -43.62 | 191.22 | -743 | 17.028 |
| 254. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 4.3 | -4.0248 | 76.06 | -306.13 | 517.81 | -2 084 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | -52.08 | 219.76 | -884 | 16.983 |
| 254. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 4.1 | -3.8376 | 110.81 | -425.24 | 779.38 | -2 991 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | -61.82 | 273.99 | -1 051 | 17.007 |
| 254. 5. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 63 | -58.968 | 266.28 | -15 702.00 | 2 308.69 | -136 139 | 8.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -223.69 | 121% | -3 242 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -127.60 | 65% | -1 741 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -17 183.08 |  | -149 443 |  |
| 255. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.7488 | 2 106.64 | 1 577.45 | 19 466.32 | 14 576 | 9.24 |
|  |  | Объем: 936*0.8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.494208 | 12.085 | 5.97 | 205.490 | 102 | 17.004 |
| 255. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.247104 | 126.36 | 31.22 | 1 137.36 | 281 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 5.97 | 410.98 | 102 | 17.004 |
| 255. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.771264 | 2 004.80 | 1 546.23 | 18 534.94 | 14 295 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8.48 | 121% | 123 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4.84 | 65% | 66 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 590.76 |  | 14 766 |  |
| 256. | Е27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.936 | 54 900.38 | 51 386.75 | 330 658.28 | 309 496 | 6.023 |
| 256. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 35.8488 | 10.210 | 366.02 | 173.840 | 6 232 | 17.026 |
| 256. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.05 | 17.8308 | 15.386 | 274.35 | 261.607 | 4 665 | 17.003 |
| 256. 3. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.3104 | 18.60 | 24.37 | 18.32 | 24 | 0.985 |
| 256. 4. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 3.70656 | 76.06 | 281.92 | 517.81 | 1 919 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 47.96 | 219.76 | 815 | 16.983 |
| 256. 5. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 10.77336 | 110.81 | 1 193.80 | 779.38 | 8 397 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 173.56 | 273.99 | 2 952 | 17.007 |
| 256. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.36504 | 133.41 | 48.70 | 763.85 | 279 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.72 | 219.76 | 80 | 16.983 |
| 256. 7. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.98584 | 200.87 | 599.77 | 1 293.75 | 3 863 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 48.10 | 273.99 | 818 | 17.007 |
| 256. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00936 | 101.31 | 0.95 | 999.00 | 9 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.12 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 256. 9. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0058032 | 11 154.00 | 64.73 | 50 212.22 | 291 | 4.502 |
| 256. 10. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0101088 | 2 446.90 | 24.74 | 20 629.84 | 209 | 8.431 |
| 256. 11. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 92.5 | 86.58 | 563.43 | 48 781.77 | 3 329.56 | 288 273 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 909.33 | 121% | 13 185 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 518.70 | 65% | 7 083 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 814.78 |  | 329 764 |  |
| 257. | Е27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия |  | 0.936 | 13 086.59 | 12 249.05 | 77 341.08 | 72 391 | 5.91 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 257. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 0.18 | 0.16848 | 10.210 | 1.72 | 173.840 | 29 | 17.026 |
| 257. 2. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.34 | 0.31824 | 18.60 | 5.92 | 18.32 | 6 | 0.985 |
| 257. 3. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0028 | 0.0026208 | 2 446.90 | 6.41 | 20 629.84 | 54 | 8.431 |
| 257. 4. | С410-0022 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 23.2 | 21.7152 | 563.43 | 12 235.00 | 3 329.56 | 72 302 | 5.909 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2.44 | 121% | 35 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.39 | 65% | 19 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 252.89 |  | 72 445 |  |
| 258. | Е27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0.2808 | 2 106.64 | 591.55 | 19 466.32 | 5 466 | 9.24 |
|  |  | Объем: 936*0.3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 0.185328 | 12.085 | 2.24 | 205.490 | 38 | 17.004 |
| 258. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы: 3500 л | маш.-ч | 0.33 | 0.092664 | 126.36 | 11.71 | 1 137.36 | 105 | 9.001 |
|  |  |  | (2) |  |  | 24.17 | 2.24 | 410.98 | 38 | 17.004 |
| 258. 3. | С101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.03 | 0.289224 | 2 004.80 | 579.84 | 18 534.94 | 5 361 | 9.245 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.18 | 121% | 46 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1.81 | 65% | 25 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 596.55 |  | 5 537 |  |
| 259. | Е27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 0.936 | 55 822.91 | 52 250.25 | 405 018.97 | 379 098 | 7.255 |
| 259. 1. | З1-100-40 | Рабочий среднего разряда 4,0 | чел.-ч | 38.3 | 35.8488 | 10.210 | 366.02 | 173.840 | 6 232 | 17.026 |
| 259. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.08 | 17.85888 | 15.386 | 274.77 | 261.599 | 4 672 | 17.003 |
| 259. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.02808 | 113.70 | 3.19 | 810.77 | 23 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.42 | 256.87 | 7 | 17.034 |
| 259. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 1.4 | 1.3104 | 18.60 | 24.37 | 18.32 | 24 | 0.985 |
| 259. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 3.96 | 3.70656 | 76.06 | 281.92 | 517.81 | 1 919 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 47.96 | 219.76 | 815 | 16.983 |
| 259. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 11.51 | 10.77336 | 110.81 | 1 193.80 | 779.38 | 8 397 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 173.56 | 273.99 | 2 952 | 17.007 |
| 259. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.39 | 0.36504 | 133.41 | 48.70 | 763.85 | 279 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.72 | 219.76 | 80 | 16.983 |
| 259. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3.19 | 2.98584 | 200.87 | 599.77 | 1 293.75 | 3 863 | 6.441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 48.10 | 273.99 | 818 | 17.007 |
| 259. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.03744 | 101.31 | 3.79 | 999.00 | 37 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.48 | 219.76 | 8 | 16.983 |
| 259. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0062 | 0.0058032 | 11 154.00 | 64.73 | 50 212.22 | 291 | 4.502 |
| 259. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0108 | 0.0101088 | 2 446.90 | 24.74 | 20 629.84 | 209 | 8.431 |
| 259. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.1404 | 1 603.30 | 225.10 | 5 828.56 | 818 | 3.635 |
| 259. 13. | С410-0007 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 96.6 | 90.4176 | 546.51 | 49 414.12 | 3 948.41 | 357 006 | 7.225 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 909.92 | 121% | 13 194 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 519.04 | 65% | 7 088 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 679.21 |  | 399 379 |  |
| 260. | Е27-09-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м |  | 0.3 | 466.00 | 139.80 | 5 151.65 | 1 545 | 11.052 |
| 260. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 18.41 | 5.523 | 8.970 | 49.54 | 152.560 | 843 | 17.008 |
| 260. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 0.165 | 15.080 | 2.49 | 256.870 | 42 | 17.034 |
| 260. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.55 | 0.165 | 113.70 | 18.76 | 810.77 | 134 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.49 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 260. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.18 | 0.354 | 101.31 | 35.86 | 999.00 | 354 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.58 | 219.76 | 78 | 16.983 |
| 260. 5. | С403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3 | м3 | 0.08 | 0.024 | 839.12 | 20.14 | 5 438.81 | 131 | 6.482 |
| 260. 6. | С403-1213 | Столбики сигнальные железобетонные СС-1 | м3 | 0.0072 | 0.00216 | 1 548.45 | 3.34 | 21 024.29 | 45 | 13.578 |
| 260. 7. | С501-0575 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 10 | 3 | 4.05 | 12.15 | 13.18 | 40 | 3.254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 73.88 | 121% | 1 071 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 42.14 | 65% | 575 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.83 |  | 3 191 |  |
|  | Устройство покрытия из плитки т. 60 |
| 261. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0235 | 4 846.79 | 113.90 | 49 459.80 | 1 162 | 10.202 |
|  |  | Объем: 94*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.35438 | 8.280 | 2.93 | 140.760 | 50 | 17 |
| 261. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.02507 | 15.080 | 15.46 | 256.870 | 263 | 17.034 |
| 261. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.78208 | 112.40 | 87.91 | 1 144.08 | 895 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 11.79 | 256.87 | 201 | 17.034 |
| 261. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.24299 | 93.88 | 22.81 | 890.86 | 216 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.66 | 256.87 | 62 | 17.034 |
| 261. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00094 | 263.51 | 0.25 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 17.47 | 81% | 254 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 7.91 | 34% | 106 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 139.28 |  | 1 522 |  |
| 262. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 37.6 | 16.40 | 616.64 | 145.95 | 5 488 | 8.9 |
|  |  | Объем: 23.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0235 | 344.93 | 8.11 | 3 421.73 | 80 | 9.864 |
| 263. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.070265 | 8.280 | 0.58 | 140.760 | 10 | 17 |
| 263. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.07661 | 15.080 | 1.16 | 256.870 | 20 | 17.034 |
| 263. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.07661 | 93.88 | 7.19 | 890.86 | 68 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.16 | 256.87 | 20 | 17.034 |
| 263. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001645 | 126.43 | 0.21 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 263. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00047 | 263.51 | 0.12 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.65 | 81% | 24 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.75 | 34% | 10 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10.51 |  | 115 |  |
| 264. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.188 | 2 520.14 | 473.79 | 17 348.53 | 3 262 | 6.885 |
|  |  | Объем: 94*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.95536 | 8.510 | 25.15 | 144.650 | 427 | 16.998 |
| 264. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.60944 | 14.301 | 37.32 | 243.333 | 635 | 17.015 |
| 264. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.80652 | 102.57 | 82.72 | 835.60 | 674 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 9.06 | 191.22 | 154 | 17.028 |
| 264. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.33276 | 139.36 | 46.37 | 1 430.52 | 476 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 5.02 | 256.87 | 85 | 17.034 |
| 264. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.33104 | 223.58 | 297.59 | 1 170.91 | 1 559 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 21.44 | 273.99 | 365 | 17.007 |
| 264. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.13912 | 133.41 | 18.56 | 763.85 | 106 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.80 | 219.76 | 31 | 16.983 |
| 264. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.94 | 3.60 | 3.38 | 20.52 | 19 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 88.71 | 121% | 1 285 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 50.60 | 65% | 690 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 613.10 |  | 5 237 |  |
| 265. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 20.68 | 104.66 | 2 164.37 | 516.66 | 10 685 | 4.937 |
|  |  | Объем: 18.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.047 | 14 953.22 | 702.80 | 73 400.04 | 3 450 | 4.909 |
|  |  | Объем: 94*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.23171 | 11.972 | 2.77 | 203.871 | 47 | 17.029 |
| 266. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.18706 | 102.57 | 19.19 | 835.60 | 156 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.10 | 191.22 | 36 | 17.028 |
| 266. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.04465 | 139.36 | 6.22 | 1 430.52 | 64 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.67 | 256.87 | 11 | 17.034 |
| 266. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 4.794 | 141.30 | 677.39 | 673.68 | 3 230 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3.93 | 121% | 57 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2.24 | 65% | 31 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 708.98 |  | 3 537 |  |
| 267. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -4.794 | 141.30 | -677.39 | 673.68 | -3 230 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.047)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 4.794 | 280.61 | 1 345.24 | 2 121.17 | 10 169 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.047)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 9.4 | 144.07 | 1 354.21 | 2 196.06 | 20 643 | 15.244 |
| 269. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 110.92 | 10.360 | 1 149.13 | 176.300 | 19 555 | 17.017 |
| 269. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.564 | 12.085 | 6.82 | 205.490 | 116 | 17.004 |
| 269. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.282 | 102.57 | 28.92 | 835.60 | 236 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 3.17 | 191.22 | 54 | 17.028 |
| 269. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.282 | 133.41 | 37.62 | 763.85 | 215 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.65 | 219.76 | 62 | 16.983 |
| 269. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 5.358 | 10.08 | 54.01 | 13.73 | 74 | 1.362 |
| 269. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.282 | 101.31 | 28.57 | 999.00 | 282 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 3.65 | 219.76 | 62 | 16.983 |
| 269. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.47 | 104.66 | 49.19 | 516.66 | 243 | 4.937 |
| 269. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.88 | 3.60 | 6.77 | 20.52 | 39 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 641.45 | 121% | 23 802 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 936.32 | 65% | 12 786 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 931.98 |  | 57 231 |  |
| 270. | С9. Цена поставщ | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 |  | 95.88 | 63.68 | 6 105.64 | 369.98 | 35 474 | 5.81 |
|  |  | Объем: 94*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней |
| 271. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.02535 | 4 846.79 | 122.87 | 49 459.80 | 1 254 | 10.206 |
|  |  | Объем: 263*0.3*0.3+30*0.28*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.382278 | 8.280 | 3.17 | 140.760 | 54 | 17 |
| 271. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.105767 | 15.080 | 16.67 | 256.870 | 284 | 17.034 |
| 271. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.843648 | 112.40 | 94.83 | 1 144.08 | 965 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 12.72 | 256.87 | 217 | 17.034 |
| 271. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.262119 | 93.88 | 24.61 | 890.86 | 234 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.95 | 256.87 | 67 | 17.034 |
| 271. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.001014 | 263.51 | 0.27 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 18.85 | 81% | 274 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 8.53 | 34% | 115 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 150.25 |  | 1 643 |  |
| 272. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 40.56 | 16.40 | 665.18 | 145.95 | 5 920 | 8.9 |
|  |  | Объем: 25.35*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.02535 | 344.93 | 8.74 | 3 421.73 | 87 | 9.954 |
| 273. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0757965 | 8.280 | 0.63 | 140.760 | 11 | 17 |
| 273. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.082641 | 15.080 | 1.25 | 256.870 | 21 | 17.034 |
| 273. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.082641 | 93.88 | 7.76 | 890.86 | 74 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.25 | 256.87 | 21 | 17.034 |
| 273. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0017745 | 126.43 | 0.22 | 1 018.85 | 2 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 273. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.000507 | 263.51 | 0.13 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.79 | 81% | 26 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.81 | 34% | 11 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.33 |  | 124 |  |
| 274. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1662 | 2 520.14 | 418.85 | 17 348.53 | 2 883 | 6.883 |
|  |  | Объем: 263*0.3*0.2+30*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.612664 | 8.510 | 22.23 | 144.650 | 378 | 16.998 |
| 274. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.306856 | 14.301 | 32.99 | 243.333 | 561 | 17.015 |
| 274. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.712998 | 102.57 | 73.13 | 835.60 | 596 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.01 | 191.22 | 136 | 17.028 |
| 274. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.294174 | 139.36 | 41.00 | 1 430.52 | 421 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.44 | 256.87 | 76 | 17.034 |
| 274. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.176696 | 223.58 | 263.09 | 1 170.91 | 1 378 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 18.96 | 273.99 | 322 | 17.007 |
| 274. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.122988 | 133.41 | 16.41 | 763.85 | 94 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.59 | 219.76 | 27 | 16.983 |
| 274. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.831 | 3.60 | 2.99 | 20.52 | 17 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 78.41 | 121% | 1 136 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 44.73 | 65% | 610 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 541.99 |  | 4 630 |  |
| 275. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 18.28 | 104.66 | 1 913.18 | 516.66 | 9 445 | 4.937 |
|  |  | Объем: 16.62*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 2.63 | 5 013.40 | 13 185.24 | 32 447.66 | 85 337 | 6.472 |
| 276. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 200.0904 | 8.970 | 1 794.81 | 152.560 | 30 526 | 17.008 |
| 276. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 1.7884 | 15.080 | 26.97 | 256.870 | 459 | 17.034 |
| 276. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.7884 | 113.70 | 203.34 | 810.77 | 1 450 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 26.97 | 256.87 | 459 | 17.034 |
| 276. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.1052 | 101.31 | 10.66 | 999.00 | 105 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 1.36 | 219.76 | 23 | 16.983 |
| 276. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00263 | 10 705.00 | 28.15 | 54 434.60 | 143 | 5.085 |
| 276. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.4471 | 960.26 | 429.33 | 3 126.47 | 1 398 | 3.256 |
| 276. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 15.517 | 685.00 | 10 629.15 | 3 302.36 | 51 243 | 4.821 |
| 276. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.1578 | 569.06 | 89.80 | 2 995.86 | 473 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 586.93 | 121% | 37 492 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 475.64 | 65% | 20 140 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 247.81 |  | 142 969 |  |
| 277. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 263 | 76.13 | 20 022.19 | 342.67 | 90 122 | 4.501 |
| 278. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня |  | 0.3 | 937.76 | 281.33 | 12 783.98 | 3 835 | 13.632 |
| 278. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 22.824 | 8.970 | 204.73 | 152.560 | 3 482 | 17.008 |
| 278. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.204 | 15.080 | 3.08 | 256.870 | 52 | 17.034 |
| 278. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.204 | 113.70 | 23.19 | 810.77 | 165 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.08 | 256.87 | 52 | 17.034 |
| 278. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.012 | 101.31 | 1.22 | 999.00 | 12 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.16 | 219.76 | 3 | 16.983 |
| 278. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0003 | 10 705.00 | 3.21 | 54 434.60 | 16 | 5.085 |
| 278. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.051 | 960.26 | 48.97 | 3 126.47 | 159 | 3.256 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 295.09 | 121% | 4 276 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 168.33 | 65% | 2 297 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 744.75 |  | 10 408 |  |
| 279. | С402-0004 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 |  | 0.0059 | 569.06 | 3.36 | 2 995.86 | 18 | 5.357 |
|  |  | Объем: (0.3)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280. | С401-0006 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 1.52 | 685.00 | 1 041.20 | 3 302.36 | 5 020 | 4.821 |
|  |  | Объем: (0.3)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281. | С403-8023 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 30 | 34.14 | 1 024.20 | 185.77 | 5 573 | 5.441 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 225 643.00 |  | 1 569 464 | 6.956 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 216 891.06 |  | 1 491 113 | 6.875 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 33 619.38 |  | 166 506 | 4.953 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 245, 246; %=81 - по стр. 249, 251, 252, 261, 263, 271, 273; %=121 - по стр. 253-260, 264, 266, 269, 274, 276, 278) |  |  |  |  | 11 050.74 |  | 159 886 | 14.468 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 245, 246; %=34 - по стр. 249, 251, 252, 261, 263, 271, 273; %=65 - по стр. 253-260, 264, 266, 269, 274, 276, 278) |  |  |  |  | 6 292.48 |  | 85 807 | 13.636 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 234 234.28 |  | 1 736 806 | 7.415 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 8 751.94 |  | 78 351 | 8.952 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 8 751.94 |  | 78 351 | 8.952 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 242 986.22 |  | 1 815 157 | 7.47 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 5 199.91 | 2.14 | 38 844 | 7.47 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 248 186.13 |  | 1 854 001 | 7.47 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 4 963.72 | 2 | 37 080 | 7.47 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 253 149.85 |  | 1 891 081 | 7.47 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 45 566.97 | 18 | 340 395 | 7.47 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 298 716.82 |  | 2 231 476 | 7.47 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 11 050.74 |  | 159 886 | 14.468 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 292.48 |  | 85 807 | 13.636 |
|  | Раздел 10. 4.1 Дополнительные работы. |
|  | Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80 |
| 282. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0996 | 4 846.79 | 482.74 | 49 459.80 | 4 926 | 10.204 |
|  |  | Объем: 249*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.501968 | 8.280 | 12.44 | 140.760 | 211 | 17 |
| 282. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 4.344552 | 15.080 | 65.52 | 256.870 | 1 116 | 17.034 |
| 282. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.314688 | 112.40 | 372.57 | 1 144.08 | 3 792 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 49.99 | 256.87 | 851 | 17.034 |
| 282. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.029864 | 93.88 | 96.68 | 890.86 | 917 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 15.53 | 256.87 | 265 | 17.034 |
| 282. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.003984 | 263.51 | 1.05 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 74.06 | 81% | 1 075 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 33.52 | 34% | 451 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 590.32 |  | 6 452 |  |
| 283. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 159.36 | 16.40 | 2 613.50 | 145.95 | 23 259 | 8.9 |
|  |  | Объем: 99.6*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0996 | 344.93 | 34.35 | 3 421.73 | 341 | 9.927 |
| 284. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.297804 | 8.280 | 2.47 | 140.760 | 42 | 17 |
| 284. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.324696 | 15.080 | 4.90 | 256.870 | 83 | 17.034 |
| 284. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.324696 | 93.88 | 30.48 | 890.86 | 289 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 4.90 | 256.87 | 83 | 17.034 |
| 284. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.006972 | 126.43 | 0.88 | 1 018.85 | 7 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.09 | 219.76 | 2 | 16.983 |
| 284. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.001992 | 263.51 | 0.52 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7.00 | 81% | 101 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3.17 | 34% | 43 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.52 |  | 485 |  |
| 285. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.498 | 2 520.14 | 1 255.03 | 17 348.53 | 8 640 | 6.884 |
|  |  | Объем: 249*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 7.82856 | 8.510 | 66.62 | 144.650 | 1 132 | 16.998 |
| 285. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 6.91224 | 14.301 | 98.85 | 243.333 | 1 682 | 17.015 |
| 285. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.13642 | 102.57 | 219.13 | 835.60 | 1 785 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 23.99 | 191.22 | 409 | 17.028 |
| 285. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.88146 | 139.36 | 122.84 | 1 430.52 | 1 261 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 13.29 | 256.87 | 226 | 17.034 |
| 285. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.52584 | 223.58 | 788.31 | 1 170.91 | 4 128 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 56.80 | 273.99 | 966 | 17.007 |
| 285. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.36852 | 133.41 | 49.16 | 763.85 | 281 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 4.77 | 219.76 | 81 | 16.983 |
| 285. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.49 | 3.60 | 8.96 | 20.52 | 51 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 234.97 | 121% | 3 405 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 134.03 | 65% | 1 829 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 624.03 |  | 13 874 |  |
| 286. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 54.78 | 104.66 | 5 733.27 | 516.66 | 28 303 | 4.937 |
|  |  | Объем: 49.8*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. | Е27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015 прим) | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания |  | 0.249 | 61 088.01 | 15 210.92 | 523 248.53 | 130 289 | 8.565 |
| 287. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 9.20304 | 8.670 | 79.79 | 147.370 | 1 356 | 16.998 |
| 287. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.95 | 10.44555 | 14.601 | 152.51 | 248.282 | 2 593 | 17.005 |
| 287. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.99102 | 102.57 | 101.65 | 835.60 | 828 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 11.13 | 191.22 | 190 | 17.028 |
| 287. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.64491 | 93.88 | 60.54 | 890.86 | 575 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.73 | 256.87 | 166 | 17.034 |
| 287. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.10209 | 139.36 | 14.23 | 1 430.52 | 146 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.54 | 256.87 | 26 | 17.034 |
| 287. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 2.4153 | 76.06 | 183.71 | 517.81 | 1 251 | 6.808 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 31.25 | 219.76 | 531 | 16.983 |
| 287. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 5.39334 | 110.81 | 597.64 | 779.38 | 4 203 | 7.033 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 86.89 | 273.99 | 1 478 | 17.007 |
| 287. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.73704 | 133.41 | 98.33 | 763.85 | 563 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.54 | 219.76 | 162 | 16.983 |
| 287. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.16185 | 127.56 | 20.65 | 698.95 | 113 | 5.479 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 2.44 | 256.87 | 42 | 17.034 |
| 287. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 3.735 | 400.56 | 1 496.09 | 3 333.65 | 12 451 | 8.322 |
| 287. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 47.061 | 266.28 | 12 531.40 | 2 308.69 | 108 649 | 8.67 |
| 287. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 7.47 | 3.60 | 26.89 | 20.52 | 153 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 329.87 | 121% | 4 778 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 188.16 | 65% | 2 567 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 728.95 |  | 137 634 |  |
| 288. | Е27-06-027-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии |  | 0.1245 | 14 953.22 | 1 861.68 | 73 400.04 | 9 138 | 4.908 |
|  |  | Объем: 249*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.613785 | 11.972 | 7.35 | 203.871 | 125 | 17.029 |
| 288. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.49551 | 102.57 | 50.82 | 835.60 | 414 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 5.56 | 191.22 | 95 | 17.028 |
| 288. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.118275 | 139.36 | 16.48 | 1 430.52 | 169 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.78 | 256.87 | 30 | 17.034 |
| 288. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 12.699 | 141.30 | 1 794.37 | 673.68 | 8 555 | 4.768 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 10.44 | 121% | 151 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5.95 | 65% | 81 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 878.07 |  | 9 371 |  |
| 289. | С408-0203 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 |  | -12.699 | 141.30 | -1 794.37 | 673.68 | -8 555 | 4.768 |
|  |  | Объем: (0.1245)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290. | С407-0028 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 |  | 12.699 | 280.61 | 3 563.47 | 2 121.17 | 26 937 | 7.559 |
|  |  | Объем: (0.1245)*(102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291. | Е27-07-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 24.9 | 144.07 | 3 587.23 | 2 196.06 | 54 682 | 15.244 |
| 291. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 293.82 | 10.360 | 3 043.98 | 176.300 | 51 800 | 17.017 |
| 291. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 1.494 | 12.085 | 18.05 | 205.490 | 307 | 17.004 |
| 291. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.747 | 102.57 | 76.62 | 835.60 | 624 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 8.39 | 191.22 | 143 | 17.028 |
| 291. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.747 | 133.41 | 99.66 | 763.85 | 571 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.67 | 219.76 | 164 | 16.983 |
| 291. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 14.193 | 10.08 | 143.07 | 13.73 | 195 | 1.362 |
| 291. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.747 | 101.31 | 75.68 | 999.00 | 746 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 9.67 | 219.76 | 164 | 16.983 |
| 291. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.245 | 104.66 | 130.30 | 516.66 | 643 | 4.937 |
| 291. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 4.98 | 3.60 | 17.93 | 20.52 | 102 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 4 348.08 | 121% | 63 049 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 480.24 | 65% | 33 870 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 415.56 |  | 151 601 |  |
| 292. | С10. Цена постав | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 |  | 253.98 | 82.62 | 20 983.83 | 480.02 | 121 915 | 5.81 |
|  |  | Объем: 249*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камни бортовые |
| 293. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.00639 | 4 846.79 | 30.97 | 49 459.80 | 316 | 10.203 |
|  |  | Объем: 71*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0963612 | 8.280 | 0.80 | 140.760 | 14 | 17 |
| 293. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2787318 | 15.080 | 4.20 | 256.870 | 72 | 17.034 |
| 293. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.2126592 | 112.40 | 23.90 | 1 144.08 | 243 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.21 | 256.87 | 55 | 17.034 |
| 293. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0660726 | 93.88 | 6.20 | 890.86 | 59 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.00 | 256.87 | 17 | 17.034 |
| 293. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0002556 | 263.51 | 0.07 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4.75 | 81% | 70 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 2.15 | 34% | 29 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.87 |  | 415 |  |
| 294. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 10.224 | 16.40 | 167.67 | 145.95 | 1 492 | 8.898 |
|  |  | Объем: 6.39*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.00639 | 344.93 | 2.20 | 3 421.73 | 22 | 10 |
| 295. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.0191061 | 8.280 | 0.16 | 140.760 | 3 | 17 |
| 295. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.0208314 | 15.080 | 0.31 | 256.870 | 5 | 17.034 |
| 295. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.0208314 | 93.88 | 1.96 | 890.86 | 19 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.31 | 256.87 | 5 | 17.034 |
| 295. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0004473 | 126.43 | 0.06 | 1 018.85 |  | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.01 | 219.76 |  | 16.983 |
| 295. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.0001278 | 263.51 | 0.03 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 0.45 | 81% | 6 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.20 | 34% | 3 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2.85 |  | 31 |  |
| 296. | Е27-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0426 | 2 520.14 | 107.36 | 17 348.53 | 739 | 6.883 |
|  |  | Объем: 71*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.669672 | 8.510 | 5.70 | 144.650 | 97 | 16.998 |
| 296. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.591288 | 14.301 | 8.46 | 243.333 | 144 | 17.015 |
| 296. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.182754 | 102.57 | 18.75 | 835.60 | 153 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 2.05 | 191.22 | 35 | 17.028 |
| 296. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.075402 | 139.36 | 10.51 | 1 430.52 | 108 | 10.265 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 1.14 | 256.87 | 19 | 17.034 |
| 296. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.301608 | 223.58 | 67.43 | 1 170.91 | 353 | 5.237 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 4.86 | 273.99 | 83 | 17.007 |
| 296. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.031524 | 133.41 | 4.21 | 763.85 | 24 | 5.726 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.41 | 219.76 | 7 | 16.983 |
| 296. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.213 | 3.60 | 0.77 | 20.52 | 4 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 20.11 | 121% | 292 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11.47 | 65% | 157 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138.94 |  | 1 187 |  |
| 297. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 4.69 | 104.66 | 490.86 | 516.66 | 2 423 | 4.936 |
|  |  | Объем: 4.26*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298. | Е27-02-010-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.71 | 5 013.40 | 3 559.51 | 32 447.66 | 23 038 | 6.472 |
| 298. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 54.0168 | 8.970 | 484.53 | 152.560 | 8 241 | 17.008 |
| 298. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.68 | 0.4828 | 15.080 | 7.28 | 256.870 | 124 | 17.034 |
| 298. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.4828 | 113.70 | 54.89 | 810.77 | 391 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 7.28 | 256.87 | 124 | 17.034 |
| 298. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0284 | 101.31 | 2.88 | 999.00 | 28 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.37 | 219.76 | 6 | 16.983 |
| 298. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00071 | 10 705.00 | 7.60 | 54 434.60 | 39 | 5.085 |
| 298. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1207 | 960.26 | 115.90 | 3 126.47 | 377 | 3.256 |
| 298. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 4.189 | 685.00 | 2 869.47 | 3 302.36 | 13 834 | 4.821 |
| 298. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0426 | 569.06 | 24.24 | 2 995.86 | 128 | 5.265 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 698.37 | 121% | 10 122 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 398.37 | 65% | 5 437 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 656.25 |  | 38 597 |  |
| 299. | С403-8021 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 71 | 76.13 | 5 405.23 | 342.67 | 24 330 | 4.501 |
| 300. | Е47-01-046-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1.1 | 2 168.55 | 2 385.41 | 14 380.30 | 15 818 | 6.631 |
| 300. 1. | З1-100-22 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 40 | 44 | 8.430 | 370.92 | 143.350 | 6 307 | 17.005 |
| 300. 2. | С407-0013 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 16.5 | 122.09 | 2 014.49 | 576.42 | 9 511 | 4.721 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 426.56 | 98% | 6 181 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 285.61 | 61% | 3 847 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 097.58 |  | 25 846 |  |
|  | Устойство дождеприемного колодца |
| 301. | Е01-01-013-14 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.0195 | 4 846.79 | 94.51 | 49 459.80 | 964 | 10.2 |
|  |  | Объем: 11.7+7.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.29406 | 8.280 | 2.43 | 140.760 | 41 | 17 |
| 301. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.85059 | 15.080 | 12.83 | 256.870 | 218 | 17.034 |
| 301. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.64896 | 112.40 | 72.94 | 1 144.08 | 742 | 10.179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 9.79 | 256.87 | 167 | 17.034 |
| 301. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.20163 | 93.88 | 18.93 | 890.86 | 180 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 3.04 | 256.87 | 52 | 17.034 |
| 301. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00078 | 263.51 | 0.21 | 1 266.59 | 1 | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 14.50 | 81% | 210 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 6.56 | 34% | 88 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115.57 |  | 1 262 |  |
| 302. | Т03-21-01-015 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза |  | 31.2 | 16.40 | 511.68 | 145.95 | 4 554 | 8.9 |
|  |  | Объем: 19.5*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303. | Е01-01-016-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта |  | 0.0195 | 344.93 | 6.73 | 3 421.73 | 67 | 9.955 |
| 303. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.058305 | 8.280 | 0.48 | 140.760 | 8 | 17 |
| 303. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.26 | 0.06357 | 15.080 | 0.96 | 256.870 | 16 | 17.034 |
| 303. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.06357 | 93.88 | 5.97 | 890.86 | 57 | 9.489 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 0.96 | 256.87 | 16 | 17.034 |
| 303. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.001365 | 126.43 | 0.17 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.02 | 219.76 |  | 16.983 |
| 303. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00039 | 263.51 | 0.10 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1.37 | 81% | 19 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 0.62 | 34% | 8 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8.72 |  | 95 |  |
| 304. | Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0.145 | 1 275.59 | 184.96 | 7 478.89 | 1 084 | 5.861 |
|  |  | Объем: (10+2.25*2)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 10.2 | 1.479 | 8.670 | 12.82 | 147.370 | 218 | 16.998 |
| 304. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.05075 | 11.230 | 0.57 | 191.220 | 10 | 17.028 |
| 304. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.05075 | 102.57 | 5.21 | 835.60 | 42 | 8.147 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.23 | 0.57 | 191.22 | 10 | 17.028 |
| 304. 4. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11 | 1.595 | 104.66 | 166.93 | 516.66 | 824 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 17.41 | 111% | 253 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 10.18 | 61% | 139 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 212.54 |  | 1 476 |  |
| 305. | Е23-01-030-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 100 м трубопроводов |  | 0.2 | 4 720.75 | 944.15 | 33 246.27 | 6 649 | 7.042 |
| 305. 1. | З1-100-38 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 34.53 | 6.906 | 9.980 | 68.92 | 169.690 | 1 172 | 17.003 |
| 305. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.01 | 2.802 | 16.090 | 45.08 | 273.642 | 767 | 17.007 |
| 305. 3. | Х02-1140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т | маш.-ч | 0.09 | 0.018 | 99.46 | 1.79 | 642.01 | 12 | 6.455 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.23 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 305. 4. | Х15-0751 | Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т | маш.-ч | 13.92 | 2.784 | 260.34 | 724.79 | 1 752.75 | 4 880 | 6.733 |
|  |  |  | (1) |  |  | 16.11 | 44.85 | 273.99 | 763 | 17.007 |
| 305. 5. | Х39-2207 | Сварочный агрегат: "OMICRON" | маш.-ч | 9.72 | 1.944 | 74.38 | 144.59 | 285.73 | 555 | 3.841 |
| 305. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.018 | 101.31 | 1.82 | 999.00 | 18 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.23 | 219.76 | 4 | 16.983 |
| 305. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.1 | 0.62 | 3.60 | 2.23 | 20.52 | 13 | 5.7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 148.20 | 111% | 2 152 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 86.64 | 61% | 1 183 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 178.99 |  | 9 984 |  |
| 306. | С103-1331 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм | м |  | 20.2 | 99.74 | 2 014.75 | 632.54 | 12 777 | 6.342 |
|  |  | Объем: 20*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307. | Е23-04-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | 1 врезка |  | 2 | 272.74 | 545.49 | 3 241.81 | 6 484 | 11.887 |
| 307. 1. | З1-100-35 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 17.01 | 34.02 | 9.630 | 327.61 | 163.850 | 5 574 | 17.015 |
| 307. 2. | С101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.002 | 43 816.00 | 87.63 | 137 492.94 | 275 | 3.138 |
| 307. 3. | С101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.002 | 658.11 | 1.32 | 6 047.99 | 12 | 9.19 |
| 307. 4. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.13 | 660.97 | 85.93 | 3 151.63 | 410 | 4.768 |
| 307. 5. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 0.002 | 569.06 | 1.14 | 2 995.86 | 6 | 5.265 |
| 307. 6. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.2 | 0.4 | 104.66 | 41.86 | 516.66 | 207 | 4.937 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 425.89 | 111% | 6 187 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 248.98 | 61% | 3 400 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 220.37 |  | 16 071 |  |
| 308. | Е23-03-007-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций |  | 0.09 | 25 012.57 | 2 251.13 | 175 879.77 | 15 829 | 7.032 |
| 308. 1. | З1-100-31 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 171.13 | 15.4017 | 9.160 | 141.08 | 155.940 | 2 402 | 17.024 |
| 308. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26.6 | 2.394 | 15.080 | 36.10 | 256.870 | 615 | 17.034 |
| 308. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 26.6 | 2.394 | 113.70 | 272.20 | 810.77 | 1 941 | 7.131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 15.08 | 36.10 | 256.87 | 615 | 17.034 |
| 308. 4. | Х12-1011 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.38 | 0.0342 | 35.39 | 1.21 | 101.14 | 3 | 2.858 |
| 308. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.82 | 0.0738 | 101.31 | 7.48 | 999.00 | 74 | 9.861 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.94 | 0.95 | 219.76 | 16 | 16.983 |
| 308. 6. | С101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.05 | 0.0045 | 2 391.70 | 10.76 | 17 963.39 | 81 | 7.511 |
| 308. 7. | С101-0311 | Каболка | т | 0.02 | 0.0018 | 43 816.00 | 78.87 | 137 492.94 | 247 | 3.138 |
| 308. 8. | С101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.009 | 0.00081 | 4 680.00 | 3.79 | 33 391.91 | 27 | 7.135 |
| 308. 9. | С101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0071 | 0.000639 | 987.52 | 0.63 | 6 638.00 | 4 | 6.722 |
| 308. 10. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0002 | 0.000018 | 10 705.00 | 0.19 | 54 434.60 | 1 | 5.085 |
| 308. 11. | С102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.016 | 0.00144 | 1 507.80 | 2.17 | 5 982.82 | 9 | 3.968 |
| 308. 12. | С401-0001 | Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.41 | 0.1269 | 592.90 | 75.24 | 2 889.07 | 367 | 4.873 |
| 308. 13. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.9 | 0.081 | 685.00 | 55.49 | 3 302.36 | 267 | 4.821 |
| 308. 14. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.4 | 0.036 | 569.06 | 20.49 | 2 995.86 | 108 | 5.265 |
| 308. 15. | С402-0064 | Раствор асбоцементный | м3 | 0.045 | 0.00405 | 4 284.77 | 17.35 | 17 505.91 | 71 | 4.086 |
| 308. 16. | С403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м | 19.4 | 1.746 | 547.15 | 955.32 | 3 003.58 | 5 244 | 5.49 |
| 308. 17. | С403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 2.76 | 0.2484 | 1 876.90 | 466.22 | 17 020.17 | 4 228 | 9.068 |
| 308. 18. | С405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.00025 | 0.0000225 | 1 208.60 | 0.03 | 11 305.46 |  | 9.354 |
| 308. 19. | С410-0021 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т | 0.24 | 0.0216 | 609.46 | 13.16 | 4 883.09 | 105 | 8.012 |
| 308. 20. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.0007 | 0.000063 | 3.60 |  | 20.52 |  | 5.7 |
| 308. 21. | С509-3906 | Скобы: ходовые | шт. | 38.8 | 3.492 | 37.07 | 129.45 | 185.97 | 649 | 5.017 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 130% | 230.33 | 111% | 3 349 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 76% | 134.66 | 61% | 1 840 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 616.12 |  | 21 018 |  |
| 309. | С403-0119 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | м |  | -1.746 | 547.15 | -955.32 | 3 003.58 | -5 244 | 5.489 |
|  |  | Объем: (0.09)*(-19.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310. | С403-3120 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | -0.2484 | 1 876.90 | -466.22 | 17 020.17 | -4 228 | 9.069 |
|  |  | Объем: (0.09)*(-2.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311. | С403-8241 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 345.39 | 690.78 | 2 374.46 | 4 749 | 6.875 |
| 312. | С403-8272 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 361.29 | 722.58 | 2 601.60 | 5 203 | 7.201 |
| 313. | С403-8270 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 2 | 132.49 | 264.98 | 789.54 | 1 579 | 5.959 |
| 314. | С403-8227 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов") | шт. |  | 2 | 264.06 | 528.12 | 2 070.08 | 4 140 | 7.839 |
| 315. | С101-2537 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца. | шт. |  | 2 | 841.48 | 1 682.96 | 4 947.22 | 9 894 | 5.879 |
| 316. | Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта |  | 0.0456 | 704.46 | 32.12 | 11 963.43 | 546 | 16.999 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)*2+((20*0.65*0.9)-7.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 4.0356 | 7.960 | 32.12 | 135.180 | 546 | 16.982 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 25.70 | 68% | 371 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 12.21 | 31% | 169 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.02 |  | 1 087 |  |
| 317. | С408-0122 (Приказ № 137/пр от 28.02.2017) | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 4.5603 | 104.66 | 477.28 | 516.66 | 2 356 | 4.936 |
|  |  | Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)*2+((20*0.65*0.9)-7.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 75 211.54 |  | 535 456 | 7.119 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 69 903.94 |  | 493 374 | 7.058 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 40 543.36 |  | 231 829 | 5.718 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 282, 284, 293, 295, 301, 303; %=121 - по стр. 285, 287, 288, 291, 296, 298; %=98 - по стр. 300; %=111 - по стр. 304, 305, 307, 308; %=68 - по стр. 316) |  |  |  |  | 7 018.04 |  | 101 772 | 14.501 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 282, 284, 293, 295, 301, 303; %=65 - по стр. 285, 287, 288, 291, 296, 298; %=61 - по стр. 300, 304, 305, 307, 308; %=31 - по стр. 316) |  |  |  |  | 4 042.72 |  | 55 141 | 13.64 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 80 964.70 |  | 650 287 | 8.032 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 014.75 |  | 12 777 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 014.75 |  | 12 777 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 292.85 |  | 29 305 | 8.9 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 292.85 |  | 29 305 | 8.9 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 86 272.30 |  | 692 369 | 8.025 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 846.23 | 2.14 | 14 817 | 8.026 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 88 118.53 |  | 707 186 | 8.025 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 762.37 | 2 | 14 144 | 8.026 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 89 880.90 |  | 721 330 | 8.025 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 16 178.56 | 18 | 129 839 | 8.025 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 106 059.46 |  | 851 169 | 8.025 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 018.04 |  | 101 772 | 14.501 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 4 042.72 |  | 55 141 | 13.64 |
|  |  |  |  |  |  | 1 098 645.56 |  | 7 724 769 | 7.031 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 046 115.62 |  | 7 273 746 | 6.953 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 381 591.91 |  | 2 103 531 | 5.513 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49, 58-60, 80, 84, 86, 87, 112, 127, 148, 168, 169, 190, 191, 245, 246; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41, 63, 65, 73, 75, 91, 93, 94, 102, 104, 116, 118, 128, 130, 139, 141, 151, 153, 172, 174, 183, 185, 194, 196, 197, 206, 208, 216, 218, 228, 230, 249, 251, 252, 261, 263, 271, 273, 282, 284, 293, 295, 301, 303; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50, 53, 56, 66, 68, 71, 76, 78, 85, 95-101, 105, 107, 110, 113, 119, 121, 123, 131, 133, 134, 137, 142, 144, 175, 177, 178, 181, 186, 188, 198-205, 209, 211, 214, 219, 221, 223, 253-260, 264, 266, 269, 274, 276, 278, 285, 287, 288, 291, 296, 298; %=98 - по стр. 51, 150, 227, 300; %=73 - по стр. 52; %=104 - по стр. 83, 146; %=94 - по стр. 88; %=111 - по стр. 114, 154, 155, 157, 158, 231, 232, 234, 235, 304, 305, 307, 308; %=89 - по стр. 147; %=68 - по стр. 166, 243, 316) |  |  |  |  | 87 160.39 |  | 1 262 201 | 14.481 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49, 58-60, 80, 84, 86-88, 112, 127, 168, 169, 190, 191, 245, 246; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41, 63, 65, 73, 75, 91, 93, 94, 102, 104, 116, 118, 128, 130, 139, 141, 151, 153, 172, 174, 183, 185, 194, 196, 197, 206, 208, 216, 218, 228, 230, 249, 251, 252, 261, 263, 271, 273, 282, 284, 293, 295, 301, 303; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50, 53, 56, 66, 68, 71, 76, 78, 85, 95-101, 105, 107, 110, 113, 119, 121, 123, 131, 133, 134, 137, 142, 144, 175, 177, 178, 181, 186, 188, 198-205, 209, 211, 214, 219, 221, 223, 253-260, 264, 266, 269, 274, 276, 278, 285, 287, 288, 291, 296, 298; %=61 - по стр. 51, 150, 154, 155, 157, 158, 227, 231, 232, 234, 235, 300, 304, 305, 307, 308; %=56 - по стр. 52; %=54 - по стр. 83, 146; %=58 - по стр. 114; %=44 - по стр. 147; %=51 - по стр. 148; %=31 - по стр. 166, 243, 316) |  |  |  |  | 49 966.15 |  | 681 478 | 13.639 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 183 242.16 |  | 9 217 425 | 7.79 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 819.71 |  | 12 048 | 6.621 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 819.71 |  | 12 048 | 6.621 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 540.56 |  | 35 138 | 6.342 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 540.56 |  | 35 138 | 6.342 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 45 169.67 |  | 403 837 | 8.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 45 169.67 |  | 403 837 | 8.94 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 235 772.10 |  | 9 668 448 | 7.824 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 26 445.52 | 2.14 | 206 905 | 7.824 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 262 217.62 |  | 9 875 353 | 7.824 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 25 244.35 | 2 | 197 507 | 7.824 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 287 461.97 |  | 10 072 860 | 7.824 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 231 743.15 | 18 | 1 813 115 | 7.824 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 519 205.12 |  | 11 885 975 | 7.824 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 87 160.39 |  | 1 262 201 | 14.481 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 49 966.15 |  | 681 478 | 13.639 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Дятлова Т.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ "КР МКД Дубина Г.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |