Приложение № 1 к Заданию на обследование.

|  | Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» ____________________/С.Б.Русович/ «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Смета – калькуляция

стоимости  проектных работ и обследования

Объект: многоквартирный дом  №32-32а-32б по ул.Коммунистической           в г.Калининграде

| № п/п | Наименование работ | Обоснование стоимости и стоимость | Стоимость в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (I этап) Обмерные работы, обследование |
| 1. | Общие данные: V=7960 м3 – строительный объем подвала здания (согласно данных технического паспорта) H=13,5 м – высота до низа несущей конструкции покрытия здания (приложение раздел 2 [2]) Категория сложности здания - 2 (табл.5 [2]) Категория сложности работ по обследованию технического состояния строительных конструкций -1 (п.2.10 [2]) | 1. Письмо Министерства регионального развития РФ от 15 августа 2013 года №14898-СН/10 2. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. М. : ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ», 1998 Определение базовой стоимости обмерных работ: Ц обмерн.=14,49(табл.2[2] для 1 категории сложности работ) – цена на выполнение обмеров строительных конструкций 100м3 объема здания Согласно табл.8 для многоэтажных бескаркасных зданий п.1,5 объем обмерных работ составит 2,84%+17,88%=20,72% Кт.10(2)=1,15 (п. 2, табл.10 [2]) – выполнение обмеров в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы) Кт.10(6)=1,15 (п. 6, табл.10 [2]) – выполнение обмеров требует использование дополнительных лестниц и приспособлений К=28.05 – коэффициент индексации цен на проектные работы на III квартал 2013 года Собмер.= 0,2072* Кт.10(2)* *Кт.10(6)*Цобмер.*Vстр./100 * 28,05=0,2072*1,15*1,15*14,49* 7960 /100 * 28,05=8865,43 Определение базовой стоимости работ по инструментальному обследованию здания : Ц обслед.=11,53(табл.4[2] для 1 категории сложности работ) – цена на выполнение инженерных обследований строительных конструкций 100м3 объема здания Согласно табл.9 для многоэтажных бескаркасных зданий п.1,2 объем обследовательских работ составит 3,84%+32,59%=36,43% К2.13=1,08 (п. 2.13 [2]) – базовая цена преддоговорных работ определяется из расчета 8% от базовой цены выполнения обследовательских работ Кт.10(2)=1,15 (п. 2, табл.10 [2]) – выполнение обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы) Кт.10(6)=1,15 (п. 6, табл.10 [2]) – выполнение обследований требует использование дополнительных лестниц и приспособлений К=28.05 – коэффициент индексации цен на проектные работы на III квартал 2013 года Собслед.=0,3643* К2.13* Кт.10(2)* *Кт.10(6)*Цобслед.*Vстр./100 * 28,05=0,3643*1,08*1,15*1,15* 11,53* 7960 /100 * 28,05=13395,34 | 22260,77 |
| (IIэтап) Проектирование |
| 2. | Проектные решения по усилению стен и фундаментов здания | Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 2012г. Цпр=(а+в*Х)*Ки*Коб*Кусл , где По табл.1 : а=200 ; в=0,006 Kи= 3,64 (Письмо Министерства регионального развития РФ от 15 августа 2013 года №14898-СН/10) По табл.14 ( для бескаркасных зданий): Коб =14 + 4,9+4+5=27,9%, Где : 14% - по п.2 табл.14 (Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок) 4,9% - по п.1 табл.14 (Ремонт и усиление фундаментов ( стен подвала)) 4% - по п.8 табл.14 (Ремонт фасада) 5% - по п.19 табл.14 (Сметная документация) Кусл=1 - п.1.7 Цпр=(200+0,006*7960)*3,64*0,279= 251615,15 | 251615,15 |

Итого по смете:  273875,92 рублей  (двести семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей) 92 коп, без НДС

НДС составит  49297,67 рублей (сорок девять тысяч двести девяносто семь рублей) 67 копеек.

Итого по смете с учетом НДС : 323174 рубля (триста двадцать три тысячи сто семьдесят четыре  рубля)

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина