Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Ген. директор ООО «Уют» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ Н.С.Баранова/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

на устройство дренажной системы многоквартирного жилого дома  №19а-19б по ул. К. Леонова в  Центральном районе г. Калининграда (по решению суда)

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования Заказчик Вид строительства Стадийность проектирования | Решение суда ООО «Уют» Капитальное строительство Проектная и рабочая документация |
| (I этап) Сбор исходных данных |
|  | Для составления проекта дренажа необходимы следующие данные и материалы: Требования к техническому заключению о гидрогеологических условиях строительства | -техническое заключение о гидрогеологических условиях строительства; -план территории в масштабе 1:500 с существующими и проектируемыми зданиями и подземными сооружениями; -проект организации рельефа; -планы и отметки полов подвальных помещений и подполий зданий; В техническом заключении о гидрогеологических условиях строительства должны быть даны характеристики подземных вод, геолого-литологического строения участка и физико-механических свойств грунтов. В разделе характеристики подземных вод должны быть указаны: причины образования и источники питания подземных вод; режим подземных вод и отметки появившегося, установившегося и расчетного уровней подземных вод, а в необходимых случаях высота зоны капиллярного увлажнения грунта; данные химического анализа и заключение об агрессивности подземных вод по отношению к бетонам и растворам. В геолого-литологическом разделе дается общее описание строения участка. В характеристике физико-механических свойств грунтов должны быть указаны: гранулометрический состав песчаных грунтов; коэффициенты фильтрации песчаных грунтов и супесей; коэффициенты пористости и водоотдачи; угол естественного откоса и несущая способность грунтов. К заключению должны быть приложены основные геологические разрезы и «колонки» грунтов по буровым скважинам, необходимые для составления геологических разрезов по трассам дренажей. |
| (IIэтап) Проектирование |
|  | Выполнить проектирование сети дождевой канализации, дренаж кольцевой, протяженностью 171м Сроки выполнения проекта Документация Требования к сметной документации Особые условия Количество экземпляров Особые условия составления проекта | Общая протяженность трасы 171 м; Диаметр трубопровода до точки врезки -150м; Врезку произвести в действующий коллектор диаметром 700 мм 30 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта. Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина