| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши МЖД по ул. Художественная 1-3 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.83 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.83 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металочерепицы (прим.) | 100 м2 | 3.83 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.45 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.15 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.65 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.11 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 2 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 1.05 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.56 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 197.892 |
| 12. | Покрытие пленкой кровель(прим.) | 100 м2 покрытия | 3.83 |
| 13. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 478.75 |
| 14. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.04 |
| 15. | Устройство слуховых окон 1.5х0.84 | 1 слуховое окно | 4 |
| 16. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 5.04 |
| 17. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной (прим.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.16 |
| 18. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0704 |
| 19. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.83 |
| 20. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 32 |
| 21. | Ограждение кровель снегозадержателями | 100 м ограждения | 0.7488 |
| 22. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (мауэрлаты, 2 ряда) | м3 кладки | 0.288 |
| 23. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4 канала) | 100 м труб | 0.044 |
| 24. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1848 |
| 25. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.044 |
| 26. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2904 |
| 27. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.1426 |
| 28. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1426 |
| 29. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (10 каналов) | 100 м труб | 0.007 |
| 30. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0294 |
| 31. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.007 |
| 32. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1386 |
| 33. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0403 |
| 34. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0403 |
| 35. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3 канала) | 100 м труб | 0.06 |
| 36. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.252 |
| 37. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.06 |
| 38. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.264 |
| 39. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0792 |
| 40. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (трубы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0792 |
| 41. | Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок(прим.) (карниз кукушек) | 100 м2 подшивки | 0.065 |
| 42. | Подшивка карниза досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.065 |
| 43. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.065 |
| 44. | Погрузка мусора в автотранспортные | т | 12.5 |
| 45. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | 12.5 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |