Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД»

С.Б. Русович

«___»___________2015г

Техническое задание

на  капитальный  ремонт  внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения,  электроснабжения,  фасада без утепления   многоквартирного дома  №6-8  по ул. Ю. Гагарина  г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Ю. Гагарина, д. №6-8 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №6-8 по ул. Ю. Гагарина необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (в МОП), фасада без утепления. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ КР МКД». |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД», строительным контролем, с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. 5.Стоимость работ: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 90 календарных дней с учетом климатологии. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД» При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер |
| 7 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Работы по капитальному ремонту трубопроводов холодного водоснабжения, |
|  | канализации, электропроводки в МОП должны соответствовать: СП 71.13330. 2012; СП 30.13330.2012; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых общественных зданий»; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 13.01.2003г.; ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330. 2012 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы электроснабжения на реконструируемую, учитывая возможные причиняемые неудобства для проживающих. Подрядчик обязан провести приемо-сдаточные испытания в соответствии гл.1.8 ПУЭ (изд.7), гл.1.3 ПТЭЭП и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту. После окончания работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с требованиями И 1.13.-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний. |
|  | 3. Основные допустимые материалы: |
| 1 | Кран шаровый ППР диаметром 25 мм; 20 мм |
| 2 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм; 40-46 мм; 31-38мм; 108-116мм |
| 3 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм |
| 4 | Труба из полипропилена PN 10/25; РN 10/40 и фасонные части к ним |
| 5 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм или аналог |
| 6 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм или аналог |
| 7 | Труба ПВХ диам.110 мм; |
| 8 | Отвод ПВХ 110 мм 90 град. |
| 9 | Переход чугун - ПВХ110 |
| 10 | Ревизия ПВХ 110 мм |
| 11 | Тройник ПВХ 110*110мм 45 град. |
| 12 | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
| 13 | Штукатурка фасадная декоративная минеральная зерно не менее 3 мм |
| 14 | Раствор штукатурный цементно - известковый |
| 15 | Краска фасадная акриловая |
| 16 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |
| 17 | Оконные блоки металлопластиковые, с поворотно-откидной створкой |
| 18 | Металлические решетки на подвальные окна |
| 19 | Песок природный для строительных работ средний |
| 20 | Электролампы энергосберегающие |
| 21 | Кабель ВВГ нг (А) -LS 3Х1,5 мм2, либо аналог |
| 22 | Кабель ВВГ нг (А) - LS 5Х10 ММ2, либо аналог |
| 23 | Труба НПВХ диаметром 20 мм с креплением по стенам в штробах для электропроводок |
| 24 | Шкаф NRP24 навесной не ниже IP44 |
| 25 | Светильники настенные IP 54 класс защиты 2.0 |
| 26 | Светильники потолочные IP 44 класс защиты 2.0 |
| 27 | Автоматы двухполюсные, трехполюсные 10, 63А либо аналог |

Все материалы, используемые в ходе  ремонтно-строительных  работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет

- При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества на материалы, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5.  Общие организационные вопросы:

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД»  и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Строительный контроль, подрядчик, не вправе менять ранее   согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики)  без согласования с Техническим заказчиком  МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля                                         М.В.Ардашева

МКУ «КР МКД»

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»                                                                         О.В. Толмачева