| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 730 293 | руб. | Смета на сумму: | 1 730 293 | руб. |
| Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ /Ю.С. Королев / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Пр-т. Победы 241 |
| Сметная стоимость: | 1 730.293 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3.034 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 334.577 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля сложная с 11 скатами, с перепадами по высоте более 1,5 метров |
|  | Раздел 1. Кровля |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 5.32 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 943.61 | 2 445.66 | 497.95 | 12.51 | 4.4 | 32 786 | 30 595 | 2 191 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 421.20 |  |  |  | 84% | 25 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 467.40 |  |  |  | 48% | 14 686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 832.21 |  |  |  |  | 73 171 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.32 | 3 060.06 | 856.28 | 64.79 | 16 279.53 | 4 555.38 | 344.67 | 12.51 | 7.1 | 92 891 | 56 988 | 2 447 |
|  |  |  |  | 2 139.00 |  |  | 11 379.48 |  | 2.94 | 1 |  | 33 456 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 3 780.97 |  |  |  | 71% | 40 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 961.00 |  |  |  | 52% | 29 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 021.49 |  |  |  |  | 162 986 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.79 | 5 724.76 | 1 008.34 | 100.80 | 27 421.59 | 4 829.94 | 482.83 | 12.51 | 7.11 | 134 383 | 60 423 | 3 433 |
|  |  |  |  | 4 615.62 |  |  | 22 108.82 |  | 3.19 | 1 |  | 70 527 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 4 008.85 |  |  |  | 71% | 42 900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 3 139.46 |  |  |  | 52% | 31 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34 569.90 |  |  |  |  | 208 703 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.24 | 7 154.99 | 1 812.38 | 83.99 | 1 717.20 | 434.97 | 20.16 | 12.51 | 7.02 | 10 757 | 5 441 | 142 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 262.07 |  | 4.1 | 1 |  | 5 174 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 361.03 |  |  |  | 71% | 3 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 282.73 |  |  |  | 52% | 2 829 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 360.96 |  |  |  |  | 17 449 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.58 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 15 230.46 | 2 682.66 | 68.35 | 12.51 | 6.98 | 70 976 | 33 560 | 477 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 12 479.44 |  | 2.96 | 1 |  | 36 939 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 226.61 |  |  |  | 71% | 23 828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 743.73 |  |  |  | 52% | 17 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 200.80 |  |  |  |  | 112 255 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.37 | 4 618.53 | 451.03 | 45.81 | 6 327.38 | 617.90 | 62.76 | 12.51 | 7.07 | 31 325 | 7 730 | 444 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 5 646.72 |  | 4.1 | 1 |  | 23 152 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 512.86 |  |  |  | 71% | 5 488 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 401.64 |  |  |  | 52% | 4 020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 241.87 |  |  |  |  | 40 833 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 30 | 181.10 | 47.96 | 44.53 | 5 432.93 | 1 438.88 | 1 335.75 | 12.51 | 7.07 | 38 556 | 18 000 | 9 444 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 2 658.30 |  | 4.18 | 1 |  | 11 112 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 194.27 |  |  |  | 71% | 12 780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 935.27 |  |  |  | 52% | 9 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 562.47 |  |  |  |  | 60 696 |  |  |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 14.364 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 183.29 | 1 462.23 | 1 475.00 | 12.51 | 3.39 | 23 731 | 18 292 | 5 000 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 246.06 | 20.83 | 1.78 | 12.56 |  | 438 | 262 |
|  | Объем: 532*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 334.75 |  |  |  | 77% | 14 287 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 889.84 |  |  |  | 48% | 8 906 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 407.88 |  |  |  |  | 46 924 |  |  |
| 9. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 297.3348 | 36.04 |  |  | 10 715.95 |  |  |  |  | 44 752 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 10 715.95 |  | 150.51 |  |  | 44 752 |  |
|  | Объем: 20.7*14.364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 5.32 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 525.40 | 652.42 | 6.72 | 12.51 | 7.2 | 10 592 | 8 162 | 48 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 866.26 |  | 2.75 | 1 |  | 2 382 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 606.75 |  |  |  | 79% | 6 448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 417.55 |  |  |  | 51% | 4 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 549.70 |  |  |  |  | 21 203 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 665 | 13.13 |  |  | 8 731.45 |  |  |  |  | 28 462 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 8 731.45 |  | 42.8 |  |  | 28 462 |  |
|  | Объем: 532*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.04 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 130.94 | 130.37 | 0.57 | 12.51 | 4.05 | 1 633 | 1 631 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 108.21 |  |  |  | 71% | 1 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 84.74 |  |  |  | 52% | 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 323.89 |  |  |  |  | 3 639 |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 12.51 | 6.53 | 7 615 | 3 453 | 778 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 1 183.36 | 8.30 | 2.86 | 12.51 |  | 3 384 | 104 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 301.36 |  |  |  | 90% | 3 201 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 153.52 |  |  |  | 43% | 1 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 033.34 |  |  |  |  | 12 346 |  |  |
| 14. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.92 | 3 070.76 |  |  | 5 895.86 |  |  |  |  | 10 091 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 5 895.86 |  | 5 255.58 |  |  | 10 091 |  |
|  | Объем: 0.8*0.6*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.16 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 59.77 | 53.71 | 4.26 | 12.52 | 7.17 | 710 | 672 | 31 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.80 |  | 4.14 | 1 |  | 7 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 56.93 |  |  |  | 90% | 605 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 29.00 |  |  |  | 43% | 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 145.71 |  |  |  |  | 1 604 |  |  |
| 16. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0704 | 23 811.97 |  |  | 1 676.36 |  |  |  |  | 3 369 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 676.36 |  | 47 861.13 |  |  | 3 369 |  |
|  | Объем: 0.16*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 5.32 | 9 959.87 | 542.90 | 207.48 | 52 986.48 | 2 888.23 | 1 103.82 | 12.52 | 6.6 | 264 411 | 36 161 | 7 285 |
|  |  |  |  | 9 209.48 | 18.64 |  | 48 994.43 | 99.17 | 4.51 | 12.5 |  | 220 965 | 1 240 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 3 226.39 |  |  |  | 92% | 34 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1 643.07 |  |  |  | 44% | 16 456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57 855.94 |  |  |  |  | 315 276 |  |  |
| 18. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 40.78 | 137.86 |  |  | 5 621.93 |  |  |  |  | 24 458 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 5 621.93 |  | 599.75 |  |  | 24 458 |  |
| 19. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.8836 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 83.47 | 83.22 | 0.24 | 12.51 | 4.09 | 1 042 | 1 041 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 17.9+11.22+12.39+6.91+5+24.1+10.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 69.07 |  |  |  | 71% | 739 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 54.09 |  |  |  | 52% | 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206.64 |  |  |  |  | 2 322 |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.8836 | 5 008.82 | 90.13 | 94.00 | 4 425.79 | 79.64 | 83.06 | 12.51 | 6.29 | 16 312 | 996 | 522 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 6.84 |  | 4 263.10 | 6.05 | 3.47 | 12.5 |  | 14 793 | 76 |
|  | Объем: 17.9+11.22+12.39+6.91+5+24.1+10.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 92.55 |  |  |  | 92% | 986 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 47.13 |  |  |  | 44% | 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 565.46 |  |  |  |  | 17 770 |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.8836 | 3 051.66 | 468.45 | 8.32 | 2 696.44 | 413.92 | 7.36 | 12.51 | 6.9 | 11 235 | 5 178 | 51 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.29 |  | 2 275.16 | 1.14 | 2.64 | 12.57 |  | 6 006 | 14 |
|  | Объем: 17.9+11.22+12.39+6.91+5+24.1+10.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 344.50 |  |  |  | 71% | 3 686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 269.79 |  |  |  | 52% | 2 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 310.73 |  |  |  |  | 17 621 |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.8836 | 8 902.85 | 408.62 | 39.83 | 7 866.56 | 361.06 | 35.19 | 12.51 | 6.89 | 28 366 | 4 517 | 242 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.78 |  | 7 470.31 | 3.34 | 3.16 | 12.48 |  | 23 606 | 42 |
|  | Объем: 17.9+11.22+12.39+6.91+5+24.1+10.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 393.55 |  |  |  | 92% | 4 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 200.42 |  |  |  | 44% | 2 006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 460.53 |  |  |  |  | 34 566 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.42 | 7 502.32 | 416.30 | 16.46 | 3 150.98 | 174.85 | 6.91 | 12.51 | 7.18 | 9 987 | 2 187 | 50 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 2 969.22 |  | 2.61 | 1 |  | 7 750 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 145.13 |  |  |  | 71% | 1 553 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 113.65 |  |  |  | 52% | 1 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 409.76 |  |  |  |  | 12 677 |  |  |
| 24. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 5 878.09 | 722.88 | 10.13 | 940.49 | 115.66 | 1.62 | 12.51 | 7.18 | 3 377 | 1 447 | 12 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 2.33 | 1 |  | 1 918 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 96.00 |  |  |  | 71% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 75.18 |  |  |  | 52% | 752 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 111.67 |  |  |  |  | 5 157 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 378.15 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 430 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 449.28 |  |  |  |  | 2 169 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 841.92 | 600.70 | 10.13 | 707.35 | 48.06 | 0.81 | 12.51 | 7.18 | 1 410 | 601 | 6 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.22 | 1 |  | 803 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 39.89 |  |  |  | 71% | 427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 31.24 |  |  |  | 52% | 313 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 778.48 |  |  |  |  | 2 149 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.35 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 504.04 | 143.38 | 0.44 | 12.51 | 7.2 | 3 321 | 1 794 | 3 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 360.22 |  | 4.23 | 1 |  | 1 524 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 119.01 |  |  |  | 71% | 1 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 93.20 |  |  |  | 52% | 933 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 716.24 |  |  |  |  | 5 528 |  |  |
| 28. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки (прим.), 1 шт. | 4 | 88.07 | 12.17 |  | 352.28 | 48.68 |  | 12.51 | 1 | 1 429 | 609 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 303.60 |  | 2.7 | 1 |  | 820 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 50.14 |  |  |  | 88% | 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29.21 |  |  |  | 48% | 292 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 431.63 |  |  |  |  | 2 257 |  |  |
| 29. | ТЕРр 53-16-1 (брандмаузер. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки | 0.144 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 232.60 | 43.37 | 4.35 | 12.51 | 6.11 | 1 264 | 543 | 27 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 184.88 | 0.86 | 3.76 | 12.52 |  | 695 | 11 |
|  | Объем: 6*0.4*0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 38.04 |  |  |  | 73% | 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 30.96 |  |  |  | 56% | 310 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.60 |  |  |  |  | 1 979 |  |  |
| 30. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.09 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 771.50 | 496.20 | 22.71 | 12.51 | 6.18 | 7 575 | 6 207 | 140 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 252.59 | 5.41 | 4.86 | 12.52 |  | 1 228 | 68 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 391.26 |  |  |  | 66% | 4 142 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 316.01 |  |  |  | 50% | 3 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 478.77 |  |  |  |  | 14 854 |  |  |
| 31. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.378 | 3 649.31 |  |  | 1 379.44 |  |  |  |  | 5 210 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 1 379.44 |  | 13 782.4 |  |  | 5 210 |  |
|  | Объем: 0.09*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-8 (6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.09 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 2 089.55 | 1 369.87 | 42.61 | 12.51 | 6.18 | 20 691 | 17 137 | 263 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 677.07 | 10.14 | 4.86 | 12.52 |  | 3 291 | 127 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 076.41 |  |  |  | 66% | 11 394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 869.41 |  |  |  | 50% | 8 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 035.36 |  |  |  |  | 40 717 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.99 | 3 649.31 |  |  | 3 612.82 |  |  |  |  | 13 645 |  |  |
|  |  |  |  | 3 649.31 |  |  | 3 612.82 |  | 13 782.4 |  |  | 13 645 |  |
|  | Объем: 0.09*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.228 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 550.12 | 295.40 | 0.47 | 12.51 | 4.04 | 4 773 | 3 695 | 2 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 254.25 |  | 4.23 | 1 |  | 1 075 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 233.37 |  |  |  | 67% | 2 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 147.70 |  |  |  | 40% | 1 478 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 931.19 |  |  |  |  | 8 727 |  |  |
| 35. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.228 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 522.49 | 26.03 | 3.25 | 12.51 | 7.11 | 1 705 | 326 | 23 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 493.21 |  | 2.75 | 1 |  | 1 356 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 24.73 |  |  |  | 80% | 261 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 12.23 |  |  |  | 37% | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 559.45 |  |  |  |  | 2 086 |  |  |
| 36. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.31 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 79.87 | 71.78 | 8.09 | 12.51 | 6.47 | 950 | 898 | 52 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 3.21 | 1 | 12.53 |  |  | 40 |
|  | Объем: 62*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 63.74 |  |  |  | 72% | 675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 59.99 |  |  |  | 64% | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.60 |  |  |  |  | 2 226 |  |  |
| 37. | ТЕР 10-01-022-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.31 | 10 259.57 | 603.91 | 84.83 | 3 180.47 | 187.21 | 26.30 | 12.52 | 6.76 | 12 609 | 2 344 | 178 |
|  |  |  |  | 9 570.83 | 3.78 |  | 2 966.96 | 1.17 | 3.4 | 12.5 |  | 10 088 | 15 |
|  | Объем: 62*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 199.68 |  |  |  | 90% | 2 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 101.73 |  |  |  | 43% | 1 014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 481.88 |  |  |  |  | 15 746 |  |  |
| 38. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.31 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 408.12 | 107.72 | 2.09 | 12.51 | 7.14 | 2 055 | 1 348 | 15 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 298.31 | 0.05 | 2.32 | 12.46 |  | 692 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 102.38 |  |  |  | 80% | 1 079 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 50.65 |  |  |  | 37% | 499 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 561.15 |  |  |  |  | 3 633 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 201 391.12 | 26 582.46 | 5 768.25 |  |  | 979 884 | 332 577 | 33 315 |
|  |  |  | 169 040.42 | 159.67 |  |  |  | 613 991 | 2 000 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 201 038.84 | 26 533.78 | 5 768.25 |  |  | 978 455 | 331 968 | 33 315 |
|  |  |  | 168 736.82 | 159.67 |  |  |  | 613 171 | 2 000 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 37 633.81 |  |  |  |  | 129 987 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12, 19, 21, 23-27; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13, 15, 37; %=92 - по стр. 17, 20, 22; %=73 - по стр. 29; %=66 - по стр. 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35, 38; %=72 - по стр. 36) | 23 609.35 |  |  |  |  | 251 996 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12, 19, 21, 23-27; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13, 15, 37; %=44 - по стр. 17, 20, 22; %=56 - по стр. 29; %=50 - по стр. 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35, 38; %=64 - по стр. 36) | 16 653.56 |  |  |  |  | 166 550 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 241 301.75 |  |  |  |  | 1 397 001 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 352.28 | 48.68 |  |  |  | 1 429 | 609 |  |
|  |  |  | 303.60 |  |  |  |  | 820 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 28) | 50.14 |  |  |  |  | 536 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 28) | 29.21 |  |  |  |  | 292 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 431.63 |  |  |  |  | 2 257 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 241 733.38 |  |  |  |  | 1 399 258 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 5 173.09 |  |  |  |  | 29 944 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 246 906.47 |  |  |  |  | 1 429 202 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 938.13 |  |  |  |  | 28 584 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 251 844.60 |  |  |  |  | 1 457 786 |  |  |
|  | НДС | 45 332.03 |  |  |  |  | 262 401 |  |  |
|  | Всего с НДС | 297 176.63 |  |  |  |  | 1 720 187 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 23 659.49 |  |  |  |  | 252 532 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 16 682.77 |  |  |  |  | 166 842 |  |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы |
| 39. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 43.85 | 7.34 |  | 7.34 | 321.67 |  | 321.67 |  | 5.54 | 1 782 |  | 1 782 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.3+21.28+20.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 40. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 43.85 | 26.50 |  | 26.50 | 1 162.03 |  | 1 162.03 |  | 5.54 | 6 438 |  | 6 438 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 2.3+21.28+20.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 1 483.70 |  | 1 483.70 |  |  | 8 220 |  | 8 220 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 483.70 |  | 1 483.70 |  |  | 8 220 |  | 8 220 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 1 483.70 |  |  |  |  | 8 220 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 1 483.70 |  |  |  |  | 8 220 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 31.75 |  |  |  |  | 176 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 1 515.45 |  |  |  |  | 8 396 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 30.31 |  |  |  |  | 168 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 1 545.76 |  |  |  |  | 8 564 |  |  |
|  | НДС | 278.24 |  |  |  |  | 1 542 |  |  |
|  | Всего с НДС | 1 824.00 |  |  |  |  | 10 106 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 202 874.82 | 26 582.46 | 7 251.95 |  |  | 988 104 | 332 577 | 41 535 |
|  |  |  | 169 040.42 | 159.67 |  |  |  | 613 991 | 2 000 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 202 522.54 | 26 533.78 | 7 251.95 |  |  | 986 675 | 331 968 | 41 535 |
|  |  |  | 168 736.82 | 159.67 |  |  |  | 613 171 | 2 000 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 37 633.81 |  |  |  |  | 129 987 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12, 19, 21, 23-27; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13, 15, 37; %=92 - по стр. 17, 20, 22; %=73 - по стр. 29; %=66 - по стр. 30, 32; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35, 38; %=72 - по стр. 36) | 23 609.35 |  |  |  |  | 251 996 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12, 19, 21, 23-27; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13, 15, 37; %=44 - по стр. 17, 20, 22; %=56 - по стр. 29; %=50 - по стр. 30, 32; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35, 38; %=64 - по стр. 36) | 16 653.56 |  |  |  |  | 166 550 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 242 785.45 |  |  |  |  | 1 405 221 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 352.28 | 48.68 |  |  |  | 1 429 | 609 |  |
|  |  |  | 303.60 |  |  |  |  | 820 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 28) | 50.14 |  |  |  |  | 536 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 28) | 29.21 |  |  |  |  | 292 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 431.63 |  |  |  |  | 2 257 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 243 217.08 |  |  |  |  | 1 407 478 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 5 204.85 |  |  |  |  | 30 120 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 248 421.93 |  |  |  |  | 1 437 598 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 4 968.44 |  |  |  |  | 28 752 |  |  |
|  | Итог с непредвиденными | 253 390.37 |  |  |  |  | 1 466 350 |  |  |
|  | НДС | 45 610.27 |  |  |  |  | 263 943 |  |  |
|  | Всего с НДС | 299 000.64 |  |  |  |  | 1 730 293 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 23 659.49 |  |  |  |  | 252 532 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 16 682.77 |  |  |  |  | 166 842 |  |  |

| Составил: | Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |