| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / Ю.С. Королев / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Ремонтная 73-97 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 9.25 |
| 2. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 0.89376 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.28 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.98 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 2.07 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 28 |
| 7. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 3.67 |
| 8. | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 3.67 |
| 9. | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 10 мм | м2 | 376.909 |
| 10. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.67 |
| 11. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 458.75 |
| 12. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщина 150 мм.) | 1 м3 изоляции | 55.05 |
| 13. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 1123.02 |
| 14. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.065 |
| 15. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.273 |
| 16. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.065 |
| 17. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.429 |
| 18. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.15 |
| 19. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| 20. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 9.25 |
| 21. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 1156.25 |
| 22. | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 9.25 |
| 23. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 24.975 |
| 24. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 516.9825 |
| 25. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из брусков с прозорами (прим.) | 100 м2 кровли | 9.25 |
| 26. | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 9.25 |
| 27. | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 12 мм | м2 | 949.975 |
| 28. | Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 кровли | 9.25 |
| 29. | Черепица битумная смальто с базальтовым покрытием | м2 | 962 |
| 30. | Коньковые элементы с базальтовым покрытием | м.пог | 86 |
| 31. | Перехлест в ендовах с базальтовым покрытием | м.пог | 43 |
| 32. | Начальный ряд с базальтовым покрытием | м.пог | 120 |
| 33. | Стартбар | м.пог | 320 |
| 34. | Разборка подшивки карниза из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.61 |
| 35. | Подшивка карнизов досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.61 |
| 36. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.61 |
| 37. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 1.2 |
| 38. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.2 |
| 39. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.78 |
| 40. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.28 |
| 41. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.14 |
| 42. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.27 |
| 43. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.75 |
| 44. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.2 |
| 45. | Устройство снегоограждения | 100 м ограждения | 1.2 |
| 46. | Снегозадержатель битумный | шт | 540 |
| 47. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.03 |
| 48. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 3 |
| 49. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.44 |
| 50. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.093 |
| 51. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.041 |
| 52. | Разборка люков выхода на кровлю | 100 окон | 0.02 |
| 53. | Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю (прим.) | 100 м2 проемов | 0.0081 |
| 54. | Люк выхода на крышу (прим.) | м2 | 0.81 |
| 55. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 3 |
| 56. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 96.2 |
| 57. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 96.2 |

| Составил: | Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |