Согласовано: Утверждаю:

Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор ООО « ЖЭУ-14»

_____________С.Б. Русович Н.В. Бойкова

«___»____________2014 г. «___»__________2014г

Техническое задание

на  капитальный  ремонт  внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного  дома  №74-80   по ул. М. Борзова г. Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. М. Борзова, д. №74-80 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-14» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2.Технические условия и требования

|  | В многоквартирном доме №74-80 по ул. М. Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения. |
| --- | --- |
|  | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить в будние дни с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
|  | 3.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
|  | 4.Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Передача объекта подрядчику происходит по акту с осмотром и фотофиксацией. Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации должны соответствовать СП 73.13330. 2012; СНиП 3.05. 03-85; СНиП 3.05. 04-85 СНиП 3.04. 01-87 5.Внутридомовые инженерные сети электроснабжения необходимо выполнить согласно проекту. Все ремонтные работы производятся на основании: ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93 «Электроустановки зданий. Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования»; СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых общественных зданий»; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 13.01.2003г.; ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»; Подрядчику при производстве работ необходимо минимизировать время переключения потребителей с существующей системы электроснабжения на реконструируемую, учитывая возможные причиняемые неудобства для проживающих. Подрядчик обязан провести приемо-сдаточные испытания в соответствии гл.1.8 ПУЭ (изд.7), гл.1.3 ПТЭЭП и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации. После окончания работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с требованиями И 1.13.-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации. Все конструктивные узлы согласовываются с заказчиком, строительным контролем, МКУ «КР МКД» |

3.Основные допустимые материалы:

| 1 | Трубы стальные диаметром 100 мм, диаметром 80 мм. |
| --- | --- |
| 2 | Труба из полипропилена PN 25/20 мм. PN 25/25 мм, PN 25/32 мм, PN 20/63 мм, PN 20/32 мм. |
| 3 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром. 25х20х25 |
| 4 | Песок природный для строительных работ, средний |
| 5 | Переходы 100/50 чугун/пластик |
| 6 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 «латунный» диаметром 15 мм, 20 мм, 32 мм, |
| 7 | Ревизия ПВХ 110 мм. |
| 8 | Тройник п/этиленовый 100 мм. |
| 9 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа «Термофлекс» толщиной 13мм, диаметром. 89 мм,. 114 мм, толщиной 9мм, диаметром 35 мм, 76 мм. |
| 10 | Колено ПВХ диаметром 110 мм, крестовина двухплоскостная ПВХ/ПП 110 *110*90º |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил -----

Проверил-----------