| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» ________________/С.Б.Русович/ «___»____________2013г | «Утверждаю» Директор ООО «УЮТ» _______________/Баранова Н.С./ «___»____________2013г |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту дворовой территории

МКД по ул. Калужская №12-18

Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Дворовая территория по адресу: ул.Калужская, д.12-18 |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул.Калужская, д.12-18 |
| 3 | Заказчик | ООО «УЮТ» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт дворовой территории |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется на конкурсной основе |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Движение пешеходов, автотранспорта |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

- Технические условия и требования.

- Необходимо выполнить капитальный ремонт дворовой территории  у многоквартирных домов.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

- До начала работ по капитальному ремонту произвести местное шурфирование на предмет выяснения конструкции дорожного покрытия. В случае обнаружения слоев щебня и песка согласно типа покрытия, составить акт и произвести замену только дорожного покрытия по слою щебня для заклинки фракций в 2 раза (и более) меньшей фракции основного

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- Условия оплаты:

Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

- Сроки выполнения работ по капитальному ремонту: до 15декабря 2013г.

- Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 5-ти лет.

- В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

- Перечень основных видов работ по капитальному ремонту дворовой территории:

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подготовительные работы |
| 1. | Е68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1.125 |
| 2. | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.672 |
| 3. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.131 |
| 4. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 56.58 |
| 5. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 266.18 |
|  | Раздел 2. Ремонт проезжей части |
| 6. | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 1.036 |
| 7. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0205 |
| 8. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.2567 |
| 9. | С403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 103.6 |
| 10. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.86 |
| 11. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 94.6 |
| 12. | Е27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.43 |
| 13. | Цена поставщика. | Смесь С6 щебня гравийного фракция 0-5(отсев); фракция 5-45 |  | 52.46 |
| 14. | Е27-06-027-01 | Добавка песко-цементной (прим) смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.172 |
| 15. | С407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 17.54 |
| 16. | Е27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 43 |
| 17. | Цена поставщика. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) Кирпичик ЭДД1.8 Красная | м2 | 5.304 |
| 18. | Цена поставщика. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) Кирпичик ЭДД1.8 Серая | м2 | 433.296 |
| 19. | Е66-23-1 | Регулировка люков колодцев и камер | 1 люк | 4 |

3. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ  КРМКД городского округа «Город Калининград».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |
| Согласованно: | __________________ | Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД» __________________________________________ (ФИО) |
| Согласованно: | _________________ |  |