| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Исполнительный директор ООО «УКБР №1» |
| _________________С.Б.Русович | _______________ И.Ю. Чоглоков |
| «___»____________2013 г. | «___»____________2013 г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт  кровли 2-х этажного

МКД №6 по пер. Восточному в Московском районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 2-х этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград пер. Восточный, 6 |
| 3 | Заказчик | ООО «УКБР №1» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №6 по пер. Восточному необходимо выполнить капитальный ремонт кровли. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, в обязательном порядке проверяются и согласовываются в МКУ «КР МКД» и заказчиком и должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 40 календарных дней. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз. Установить на объекте капитального биотуалет и согласовать с заказчиком место для его установки. Внимание! Подрядчик обязан до начала работ выполнить подготовительные работы и мероприятия по защите жилых помещений от залития во время выпадения атмосферных осадков и прочих повреждений, связанных с производством работ, установить ограждающие ленты в местах прохода людей, щит над входом в подъезд. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ГОСТ 25772-83 Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 8 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |
| 9 | Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты. |

Перечень работ и основных материалов:

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.22 |
| 2. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 3.28 |
| 3. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.5 |
| 4. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.5 |
| 5. | Е58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков | 100 м2 | 3.5 |
| 6. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.06 |
| 7. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.65 |
| 8. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.3 |
| 9. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.4 |
| 10. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.3 |
| 11. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.45 |
| 12. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 195.615 |
| 13. | Е14-02-015-01 | (прим)Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 3.5 |
| 14. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 385 |
| 15. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.036 |
| 16. | С203-8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью (ГОСТ 30674-99) | м2 | 3.6 |
| 17. | Е58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м покрытия | 0.65 |
| 18. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.65 |
| 19. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.5 |
| 20. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 20 |
| 21. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.28 |
| 22. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 23. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 24. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 25. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.28 |
| 26. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.04 |
| 27. | С404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.168 |
| 28. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.021 |
| 29. | С404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0462 |
| 30. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.019 |
| 31. | С404-0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.1254 |
| 32. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб.) из листовой оцинкованной стали, под цвет кровли | 100 м2 покрытия | 0.0372 |
| 33. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.2 |
| 35. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.58 |
| 36. | Е15-04-012-01 | Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 |
| 37. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 54.82 |
| 38. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 54.82 |

Основные материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием, цвет согласовывается с заказчиком. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска толщиной не менее 30 мм |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 6 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины или аналог |
| 7 | Диаметр желобов не менее 150 мм и водосточных труб не менее 120 мм |
| 8 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) |
| 9 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 марка 125 |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. Подвесные желоба устраиваются с уклоном 1:200. Нарезанные заготовки для устройства желобов соединяются в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желобов. |

4. Качество работ и организационные вопросы:

- Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

- Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей;

- В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

- Технический надзор, подрядчик, заказчик или другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

- Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |