|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |
|  | ___________________________ /С.Б. Русович / |
|  | «______»_________________________ 2015г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт крыши (дополнительные работы) многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда. |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чердачное перекрытие |
| 1. | Разборка ходовых досок | 100 м ходов | 2.15 |
| 2. | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой | 1 м3 изоляции | 210 |
| 3. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 14 |
| 4. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 1713.6 |
| 5. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 14 |
| 6. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 4326 |
| 7. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 14 |
| 8. | Пленка диффузионная Tyvek Soft | м2 | 1713.6 |
| 9. | Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного | 100 м2 покрытия | 14 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 14 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 289.8 |

| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Мацепура Г.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |