Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: И.о. директора МКУ «КР МКД» Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» ____________________/С.В. Козлов/ _____________________/ Королев Ю.С./ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на проектирование газопровода-ввода

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом по

ул. Тихоненко д. 27 в г. Калининграде»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Включение в целевую программу Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»/ техническое задание заказчика |
| 2 | Заказчик | ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Вид топлива | Природный газ, низкого давления |
| 6 | Технологические требования | Проект выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «Калининградгазификация». В проекте предусмотреть: - замену участка газопровода-ввода низкого давления условным диаметром 50мм, проложенного к жилому дому №27; - выполнить модернизацию существующего внутреннего газопровода жилого дома по выносу трубопровода с подвальной части здания на фасад; - выполнить переподключение внутренней системы газоснабжения жилого дома к проектируемому газопроводу – вводу. |
| 7 | Сроки выполнения проекта | 30 календарных дней |
| 8 | Документация | Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. |
| 9 | Особые условия | Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. |
| 10 | Количество экземпляров | Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |
| 11 | Особые условия составления проекта | Капитальный ремонт общедомовых систем осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании. |

Разработал: Главный специалист МКУ «КР МКД»

______________________/ О.В.Сергеева