| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 8 |
| на капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома по ул. Минская,17-23 |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Холодное водоснабжение |
| 1. | Е46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий | 0.72 |
| 2. | Е46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.144 |
| 3. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 2.24 |
| 4. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.74 |
| 5. | Е65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.63 |
| 6. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.04 |
| 7. | С301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 104 |
| 8. | С507-3336 | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 93.496 |
| 9. | Цена поставщика. | ППР колено ф 20 *90 | шт | 240 |
| 10. | Цена поставщика. | ППР муфта 20*1/2" РН | шт | 80 |
| 11. | Цена поставщика. | ППР муфта 20 | шт | 20 |
| 12. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый ф 20 | шт | 12 |
| 13. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 14. | С301-5602 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм | шт. | 12 |
| 15. | С507-3337 | Труба из полипропилена PN 10/25 | м | 11.148 |
| 16. | Цена поставщика. | ППР колено ф 25 *90 | шт | 20 |
| 17. | Цена поставщика. | ППР тройник ф25 | шт | 4 |
| 18. | Цена поставщика. | ППР муфта ф25 | шт | 4 |
| 19. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( гильза) | 100 м трубопровода | 0.02 |
| 20. | С507-3339 | Труба из полипропилена PN 10/40 | м | 2 |
| 21. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1.08 |
| 22. | С507-3338 | Труба из полипропилена PN 10/32 | м | 101.304 |
| 23. | С301-5603 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 108 |
| 24. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый ф 32 | шт | 8 |
| 25. | Цена поставщика. | ППР колено ф 32 *90 | шт | 24 |
| 26. | Цена поставщика. | ППР тройник ф32 | шт | 40 |
| 27. | Цена поставщика. | ППР муфта ф32 | шт | 20 |
| 28. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(гильза) | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 29. | С507-3340 | Труба из полипропилена PN 10/50 | м | 12 |
| 30. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.54 |
| 31. | С507-3339 | Труба из полипропилена PN 10/40 | м | 50.598 |
| 32. | С301-5604 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | шт. | 54 |
| 33. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый ф 40 | шт | 4 |
| 34. | Цена поставщика. | ППР колено ф 40 *90 | шт | 12 |
| 35. | Цена поставщика. | ППР тройник ф40 | шт | 36 |
| 36. | Цена поставщика. | ППР муфта ф40 | шт | 10 |
| 37. | Е16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм( гильза) | 100 м трубопровода | 0.08 |
| 38. | С507-3341 | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 8 |
| 39. | Е16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.2 |
| 40. | С507-3341 | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 18.92 |
| 41. | С301-5606 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм | шт. | 20 |
| 42. | Цена поставщика. | ППР колено ф 63 *90 | шт | 20 |
| 43. | Цена поставщика. | ППР тройник ф63 | шт | 4 |
| 44. | Цена поставщика. | ППР муфта 63 | шт | 10 |
| 45. | Цена поставщика. | Разборное соединение 2" | шт | 2 |
| 46. | Е16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.11 |
| 47. | С507-3342 | Труба из полипропилена PN 10/75 | м | 10.714 |
| 48. | С301-5607 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм | шт. | 11 |
| 49. | Цена поставщика. | ППР колено ф 75 *90 | шт | 10 |
| 50. | Цена поставщика. | ППР тройник ф75 | шт | 8 |
| 51. | Цена поставщика. | ППР муфта ф75 | шт | 4 |
| 52. | Цена поставщика. | Разборное соединение 2 1/2" | шт | 1 |
| 53. | Цена поставщика. | ППР муфта 75* 2 1/2" | шт | 1 |
| 54. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый 75 | шт | 1 |
| 55. | Е16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 80 |
| 56. | С302-0062 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | шт. | 80 |
| 57. | Е16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0.52 |
| 58. | С507-3343 | Труба из полипропилена PN 10/90 | м | 50.648 |
| 59. | С301-5608 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм | шт. | 52 |
| 60. | Цена поставщика. | ППР колено ф 90 *90 | шт | 14 |
| 61. | Цена поставщика. | ППР тройник ф90 | шт | 6 |
| 62. | Цена поставщика. | ППР муфта ф90 | шт | 10 |
| 63. | С301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4) | кг | 109.2 |
| 64. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.) | 10 м трубопровода | 36.1 |
| 65. | С104-0843 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм | м | 13.2 |
| 66. | С104-0842 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм | м | 114.4 |
| 67. | С104-0844 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | м | 118.8 |
| 68. | С104-0845 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм | м | 59.4 |
| 69. | С104-0848 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм | м | 22 |
| 70. | С104-0849 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм | м | 12.1 |
| 71. | С104-0863 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм | м | 57.2 |
| 72. | Е16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 73. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.0153 |
| 74. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1.0153 |
|  | Раздел 2. горячее водоснабжение |
| 75. | Е46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 отверстий | 1.44 |
| 76. | Е46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.288 |
| 77. | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 4.36 |
| 78. | Е65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 1.75 |
| 79. | Е16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.) | 100 м трубопровода | 1.6 |
| 80. | С301-5601 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 160 |
| 81. | С507-3354 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 143.84 |
| 82. | Цена поставщика. | ППР колено ф 20 *90 | шт | 300 |
| 83. | Цена поставщика. | ППР муфта 20*1/2" РН | шт | 252 |
| 84. | Цена поставщика. | ППР муфта 20 | шт | 50 |
| 85. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый ф 20 | шт | 172 |
| 86. | Цена поставщика. | Разборное соединение 1/2" | шт | 160 |
| 87. | Е16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 80 |
| 88. | С302-0062 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | шт. | 80 |
| 89. | Е16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.) | 100 м трубопровода | 2.2 |
| 90. | С301-5602 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм | шт. | 220 |
| 91. | С507-3355 | Труба из полипропилена PN 20/25 | м | 204.38 |
| 92. | Цена поставщика. | ППР колено ф 25 *90 | шт | 40 |
| 93. | Цена поставщика. | ППР тройник ф25 | шт | 40 |
| 94. | Цена поставщика. | ППР муфта ф25 | шт | 20 |
| 95. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый ф25 | шт | 8 |
| 96. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.гильза) | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 97. | С507-3339 | Труба из полипропилена PN 10/40 | м | 12 |
| 98. | Е16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1.56 |
| 99. | С507-3356 | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 146.328 |
| 100. | С301-5603 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм | шт. | 156 |
| 101. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый ф 32 | шт | 12 |
| 102. | Цена поставщика. | ППР колено ф 32 *90 | шт | 60 |
| 103. | Цена поставщика. | ППР тройник ф32 | шт | 32 |
| 104. | Цена поставщика. | ППР муфта ф32 | шт | 16 |
| 105. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(гильза) | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 106. | С507-3340 | Труба из полипропилена PN 10/50 | м | 10 |
| 107. | Е16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.) | 100 м трубопровода | 1.14 |
| 108. | С507-3357 | Труба из полипропилена PN 20/40 | м | 106.818 |
| 109. | С301-5604 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм | шт. | 114 |
| 110. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый ф 40 | шт | 4 |
| 111. | Цена поставщика. | ППР колено ф 40 *90 | шт | 20 |
| 112. | Цена поставщика. | ППР тройник ф40 | шт | 20 |
| 113. | Цена поставщика. | ППР муфта ф40 | шт | 10 |
| 114. | Е16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм( гильза) | 100 м трубопровода | 0.08 |
| 115. | С507-3341 | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 8 |
| 116. | Е16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм(прим.) | 100 м трубопровода | 0.05 |
| 117. | С301-5605 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 5 |
| 118. | С507-3358 | Труба из полипропилена PN 20/50 | м | 4.73 |
| 119. | Цена поставщика. | ППР колено ф 50 *90 | шт | 6 |
| 120. | Цена поставщика. | ППР тройник ф50 | шт | 1 |
| 121. | Цена поставщика. | ППР кран шаровый ф 50 | шт | 1 |
| 122. | Цена поставщика. | ППР муфта ф 50 | шт | 2 |
| 123. | Е16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 0.38 |
| 124. | С507-3359 | Труба из полипропилена PN 20/63 | м | 35.948 |
| 125. | С301-5606 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм | шт. | 38 |
| 126. | Цена поставщика. | ППР колено ф 63 *90 | шт | 10 |
| 127. | Цена поставщика. | ППР тройник ф63 | шт | 6 |
| 128. | Цена поставщика. | ППР муфта 63 | шт | 8 |
| 129. | Е16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм(прим.) | 100 м трубопровода | 0.3 |
| 130. | С301-5607 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм | шт. | 30 |
| 131. | С507-3360 | Труба из полипропилена PN 20/75 | м | 29.22 |
| 132. | Цена поставщика. | ППР колено ф 75 *90 | шт | 12 |
| 133. | Цена поставщика. | ППР тройник ф75 | шт | 7 |
| 134. | Цена поставщика. | ППР муфта ф75 | шт | 6 |
| 135. | Цена поставщика. | Разборное соединение 2 1/2" | шт | 1 |
| 136. | Цена поставщика. | ППР муфта 75* 2 1/2" | шт | 1 |
| 137. | Е26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.) | 10 м трубопровода | 72.3 |
| 138. | С104-0853 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм | м | 176 |
| 139. | С104-0854 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм | м | 242 |
| 140. | С104-0855 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм | м | 61.6 |
| 141. | С104-0856 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм | м | 125.4 |
| 142. | С104-0858 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм | м | 5.5 |
| 143. | С104-0867 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм | м | 41.8 |
| 144. | С104-0861 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм | м | 33 |
| 145. | Е16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм | 1 врезка | 1 |
| 146. | Е16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 |
| 147. | Е65-6-20 | Смена полотенцесушителей | 100 приборов | 0.8 |
| 148. | С301-0549 | Полотенцесушители латунные | компл. | 80 |
| 149. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.5542 |
| 150. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1.5542 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |