| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт кровли и перекрытия жилого дома № 145-147 по пр. Мира |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крыша |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 3.76 |
| 2. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.76 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.76 |
| 4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металочерепицы (прим.) | 100 м2 | 3.76 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.18 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.2 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.9 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 5 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки) | 100 м | 0.7 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.39 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 194.373 |
| 12. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.76 |
| 13. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК) | м2 | 470 |
| 14. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз) | 100 м2 подшивки | 0.42 |
| 15. | Подшивка потолков под штукатурку (карниз) | 100 м2 потолка | 0.42 |
| 16. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 |
| 17. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.76 |
| 18. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 38 |
| 19. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.6 |
| 20. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.6 |
| 21. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник) | 100 м | 0.6 |
| 22. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.6 |
| 23. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.28 |
| 24. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 25. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 26. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 27. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.28 |
| 28. | Разборка люка выхода на кровлю | 100 окон | 0.06 |
| 29. | Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.024 |
| 30. | Люк для выхода на крышу FAKRO (0,75х0,54) | м2 | 2.43 |
| 31. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (мауэрлат и брандмауэр) | м3 кладки | 0.46 |
|  | 1 |
| 32. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 33. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.042 |
| 34. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 4 | 100 м труб | 0.02 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.066 |
| 36. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.03 |
| 37. | Устройство оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.088 |
| 38. | Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 |
|  | 2 |
| 39. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 40. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.042 |
| 41. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 5 | 100 м труб | 0.02 |
| 42. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.088 |
| 43. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.038 |
| 44. | Устройство оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.12096 |
| 45. | Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 |
|  | 3 |
| 46. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал | 100 м труб | 0.006 |
| 47. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0126 |
| 48. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 2 | 100 м труб | 0.006 |
| 49. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0066 |
| 50. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.006 |
| 51. | Устройство оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.0504 |
| 52. | Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 |
|  | Перекрытие |
| 53. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок) | 100 шт. | 0.24 |
| 54. | Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных | 100 м2 | 0.9 |
| 55. | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | 100 м2 перекрытий | 0.9 |
| 56. | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9 | м3 | 0.45 |
| 57. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | м2 | 199.8 |
| 58. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм (150мм) | м2 | 275.4 |
| 59. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.63 |
| 60. | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.18 |
| 61. | Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок | 100 м2 пола | 0.9 |
| 62. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.8 |
| 63. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 37.26 |
| 64. | Подшивка потолков под штукатурку | 100 м2 потолка | 0.9 |
| 65. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 45 |
| 66. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 45 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |