УТВЕРЖДАЮ

Директора ООО «УК РСУ-26»

_____________/ Бородавка И.Г.

«__»___________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда по адресу: ул. Машиностроительная,62

Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | внутриквартальный дворовой проезд по адресу: ул. Машиностроительная,62 |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул. Машиностроительная,62 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК РСУ-26» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации |  |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Начало 10 июня 2011г. Окончание 10 августа 2011г. |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Движение пешеходов, автотранспорта |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

- Технические условия и требования.

- Необходимо выполнить капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда у многоквартирных домов.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- Условия оплаты:

Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

- Начало выполнения работ с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:   Начало 10 июня 2011г.                Окончание 10 августа  2011г.

- Начальная (максимальная) цена  капитального ремонта дворового проезда составляет  2 990 656 руб. (в том числе НДС 18 %,  непредвиденные работы 2%).

- Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 3-х лет.

- В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

- Перечень основных видов работ по капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Демонтаж бортовых камней БР 100,30,18 | 100 м | 2.5 |
| 2. |  | Демонтаж покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.5406 |
| 3. |  | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 117.558 |
| 4. |  | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 117.558 |
| 5. |  | Разработка грунта (основания) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 Н-0,5м | 1000 м3 грунта | 0.6444 |
| 6. |  | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1031.04 |
| 7. |  | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.6444 |
| 8. |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н-0,35 | 100 м3 материала основания (в плот.теле) | 3.955 |
| 9. |  | Песок для строительных работ природный | м3 | 435.05 |
| 10. |  | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 1.13 |
| 11. |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 | 1000 м2 основания | 1.13 |
| 12. |  | Розлив вяжущих материалов | т | 0.904 |
| 13. |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.13 |
| 14. |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-6 | 1000 м2 покрытия | 1.13 |
| 15. |  | Розлив вяжущих материалов | т | 0.339 |
| 16. |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка В II) | 1000 м2 | 1.13 |
| 17. |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1В | 1000 м2 | 1.13 |
| 18. |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4.27 |
| 19. |  | Камни бортовые бетонные | шт. | 427 |
| 20. |  | Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер | люк | 14 |
| 21. |  | Разработка грунта (основания) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.01224 |
| 22. |  | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 19.584 |
| 23. |  | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01224 |
| 24. |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н-0,35 | 100 м3 материала основания (в плот.теле) | 0.054 |
| 25. |  | Песок для строительных работ природный | м3 | 5.94 |
| 26. |  | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.36 |
| 27. |  | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.36 |
| 28. |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0.36 |
| 29. |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 2.5704 |
| 30. |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27-07-001-1 | 100 м2 покрытия | 0.36 |
| 31. |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 0.4356 |
| 32. |  | Установка бортовых камней бетонных 100,20,8 : при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.24 |
| 33. |  | Камни бортовые бетонные | шт. | 24 |
| 34. |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 2 |
| 35. |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2 |
| 36. |  | Промывка канализационных трубопроводов диаметром 300 мм | 100 м трубопровода | 0.97 |
| 37. |  | Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | м3 ила, грязи | 12 |